1、主要技术参数

1.1 短切纤维切断装置主要由切断机和曳引张力机两部分组成；

1.1 纤维丝束：Lyocell纤维，纤维含水率45-70%；

1.2 车别：左手车；

1.3 工艺速度： 50m/min（对应电机 50HZ 时），无级变频调速；

1.4 纤维切断长度：4-10mm（预装10mm刀盘）；

1.5 纤维切断能力：＞260万dtex；

2、供货范围

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切断机 | 4-10mm | 1 套 | 整机一套；通电、通气即可进行作业；预装10mm切断刀盘。满装刀片，含电控箱 |
| 2 | 曳引张力机 | 与切断机配套 | 1 套 | 整机一套，含电控箱 |
| 3 | 备用刀盘 | 10mm | 1套 | 备用刀盘、满装刀片 |
| 4 | 备件刀片 | 10mm刀盘用 | 2000片 | 附刀片材质报告 |
| 5 | 专用工具 |  | 1 套 |  |

双方界点：需求方将电缆引入供货方进线柜；需求方将气源引入供货方气源三联件；其余满足设备正常运行所需设备、物资均有供货方负责；

到货地点：中纺院绿色纤维股份公司 一车间原液一楼；

3、主要配套件选择

3.1 所有与丝束接触部件需耐腐蚀，采用不锈钢或高分子复合材料，不得产生锈迹、异物；丝束行走路线正上方部件采用不锈钢或高分子复合材料，防止产生锈迹、异物掉落进成品；

3.2 曳引张力机位于切断机之前，调节丝束张力，使喂入切断机的丝束张力稳定；

3.3 曳引张力机传动辊材质为不锈钢，表面镀硬铬；压辊采用不锈钢外覆聚氨酯橡胶；张力调节由张力传感器调节；设安全栅栏，开门停车，安全栅栏由气弹簧支撑；

3.4 切断系统通过张力传感器反馈信号调节曳引张力机速度，保持丝束张力恒定；

3.5 切断机与曳引张力机系统开门等操作设有安全防护措施；

3.6 所有钢材均需提供质量证明；

| 序号 | 品 名 | 供 应 商 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机 | SEW | 配新型节能电机 |
| 2 | 变频器 | 西门子/ABB |  |
| 3 | 低压电器 | 施耐德 |  |
| 4 | 张力传感器 | 台湾企宏或进口 |  |

4、设备外观

1、设备主机颜色:纺机绿；

2、外购件为制造厂商的标准颜色；

3、控制柜颜色为浅灰色；

5、上述设备对公用工程的要求

1、电源

1.1 三相五线制	AC380V±10%；50Hz±1%。

1.2 仪表电源：单相 AC220V±10%；50Hz±1%。

2、压缩空气

2.1 仪表用压缩空气： 4-6bar；

6、技术文件交付

1.提供设备安装图,包含外形尺寸、地脚尺寸、预埋件规格及动静载荷；提供时间：投标时提供；

2.合格证、说明书、操作规程；提供时间：设备到货时；

3、设备总装图、电气原理图、接线图、易损件清单（如为非标件，需提供制作图纸），提供时间：调试完成2日内；

4、所有图纸要求为AUTOCAD2004版本；

7、技术服务及售后服务

1、除易损件清单外部件外，整机设备质保一年，一年内设备故障由供货方免费解决；

2、卖方在设备安装、调试、开车时将派工程技术人员到买方现场负责指导安装及调试，设备及电气至少各1人；。

3、设备在使用任何阶段，若买方有解决不了的问题，接买方通知后，卖方需在 48 小时

内赶到现场，提供技术服务。

4、若设备安装后满足不了需求方技术要求，限供货方5日内整改完成；5日内未整改完成，供货方在接到需求方通知后3日内取走设备，并赔偿需求方损失；

5、设备交付买方使用后，卖方定期对用户回访，及时了解设备运行情况，指导用户对设 备进行综合保养维修。