山东华阳迪尔化工股份有限公司

清洁生产审核报告公示资料

一、公司基本情况

山东华阳迪尔化工股份有限公司成立于2001年5月，法人代表为高斌，位于宁阳县磁窑镇华阳化工园区，是一家专业生产销售硝酸的无机化工企业。主要产品生产规模为年产硝酸13.5万吨稀硝联产13.5万吨浓硝，原料液氨全部外购，产品位于园区产业链上游。目前公司现有员工118人，2021年度销售收入51630.2 万元,净利润5100万元，利税2317.1万元 。公司为安全标准化二级企业，新三板挂牌企业,是“两重点一重大”企业；公司成立来未发生任何生产安全事故。

二、原料、产品使用销售情况

1）原料：公司原料为液氨，全部外购，年用量为3.8万吨。

2）产品：公司产品为硝酸，主要在省内销售，年产13.5万吨。

三、三废管理情况

- 废气

公司共有两个尾气排放口，一个主要排放口在稀硝酸装置（65米），一个一般排放口在库区（15米），尾气的主要污染物NOx，年排放量为43.2吨，排放标准为100mg/L，废气排放满足《硝酸工业污染物排放标准》GB26131-2010、区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019及恶臭污染物排放标准GB14554-93要求。

无组织排放废气执行标准：无组织废气排放主要是工艺中散发出的废气，产生的工序主要有液氨装卸、存放、液氨蒸发、液氨过滤、NO 压缩等，会有少量的挥发性的NH3及NO逸出；

- 废水

公司设有一个总废水排放口，废水的主要污染物有CODcr、氨氮、总氮，年排放许可量分别为30.375吨、5.0625吨、10.125吨，排放许可浓度分别为100mg/L、25mg/L、50mg/L，废水排放满足《硝酸工业污染物排放标准》GB26131-2010及污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015

- 危废产生情况

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要危害成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨油水 | HW08 | 900-249-08 | 89 | 氨蒸发 | 液 | 矿物油、氨等 | 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 |
| 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0.9 | 机泵润滑 | 液 | 矿物油类 |  |
| 废钒钛催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 1.6t/5年 | 吸收塔尾气处理 | 固 | 钒钛等 |  |