编号：

版本号：

天津渤化化工发展有限公司

突发环境事件应急预案-综合预案

天津渤化化工发展有限公司

2021年11月

发布令

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，特制定下发《天津渤化化工发展有限公司突发环境事件应急预案》。

公司各部门要严格按照预案中的职责、程序等有关要求，组织培训、演练等工作，坚持事故应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警、预报等工作，认真贯彻实施。

本预案自发布之日起实施。

总经理：

年   月   日

目  录

1	总则	1

1.1	编制目的	1

1.2	编制依据	1

1.3	适用范围	3

1.4	应急预案体系	4

1.5	工作原则	4

2	基本情况	6

2.1	公司的基本情况	6

2.2	生产的基本情况	8

2.3	危险化学品和危险废物的基本情况	9

2.4	周边环境状况及环境风险受体情况	10

3	环境风险源识别与风险评估	14

4	组织机构及职责	16

4.1	组织体系	16

4.2	应急组织机构组成及职责	16

5	预警与信息报送	25

5.1	事故报警措施及通讯联系方式	25

5.2	信息报告与处置	26

6	应急响应和措施	30

6.1	分级响应机制及相应的应急措施	30

6.2	事故废水的收集和处置	31

6.3	应急设施（备）及应急物资的启用程序	33

6.4	抢险、处置及控制措施	33

6.5	应急监测	36

6.6	应急终止	36

7	后期处置	38

7.1	现场清洁	38

7.2	环境恢复	38

7.3	善后赔偿	39

8	保障措施	40

9	应急培训和演练	41

9.1	培训	41

9.2	演练	42

10	奖惩	44

10.1	奖励	44

10.2	责任追究	44

11	预案发布、更新	45

11.1	预案发布及备案	45

11.2	更新	45

11.3	制定与解释	45

11.4	应急预案实施	46

12	附图附件	47

12.1	附图	47

12.2	附件	47

# 总则

## 编制目的

（1）为加强环境风险源的监控和防范，有效降低突发环境事件发生，同时在突发环境事件发生时能够及时采取有效措施，最大限度地减小环境污染。

（2）建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力。

## 编制依据

### 相关法律

（1）中华人民共和国环境保护法，2015年1月1日公布实施；

（2）中华人民共和国环境噪声污染防治法，2018年12月29日修订；

（3）中华人民共和国大气污染防治法，2018年10月26日修订；

（4）中华人民共和国水污染防治法，2018年1月1日实施；

（5）中华人民共和国固体废物污染环境防治法，2020年4月修订；

（6）中华人民共和国土壤污染防治法，2019年1月1日实施；

（7）中华人民共和国突发事件应对法，2007年11月1日实施；

（8）中华人民共和国安全生产法，2021年9月1日实施；

### 相关法规、条例

#### 国家

- 国务院关于全面加强应急管理工作的意见，国发[2006]24号；

- 国家突发公共事件总体应急预案，国发[2005]第11号；

- 国家突发环境事件应急预案，2006年1月24日；

- 危险化学品安全管理条例，国务院第591号令，2011年12月1日施行；

- 国家危险废物名录，2021版；

- 关于废止、修改部分规章和规范性文件的决定，国家环境保护总局令第41号；

- 危险化学品名录（2015版），国家安全生产监督管理局公告，2015年第5号；

- 突发环境事件信息报告办法，环保部令第17号，2011年5月1日施行；

- 关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号；

- 突发环境事件应急管理办法，环境保护部令第34号;

- 关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知，2014年4月3日；

- 危险化学品安全管理条例, 中华人民共和国国务院令第591号；

- 关于印发《环境应急资源调查指南（试行）》的通知（环办应急[2019]17号）。

#### 地方

    - 天津市生态环境保护条例，2019年3月1日；

    - 天津市大气污染物防治条例，天津市人民代表大会，2015年1月；

    - 天津市水污染防治条例，2016年3月1日；

    - 天津市危险废物污染环境防治办法，天津市人民政府令1999年第17号；

    - 天津市环境噪声污染防治管理办法，天津市人民政府，2003；

    - 天津市突发事件总体应急预案，津政发[2013]3号；

    - 天津市突发环境事件应急预案，2014年6月；

    - 天津市危险化学品安全管理办法，天津市人民政府令2008年第11号；

    - 关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知，2014年5月；

    - 《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40号）；

    - 天津市滨海新区突发环境事件应急预案，2010年8月；

    - 天津市滨海新区人民政府关于修订天津市滨海新区突发事件总体应急预案的通知，津滨政发[2014]23号；

    - 天津经济技术开发区突发环境事件应急预案，2015年8月；

### 技术导则

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

## 适用范围

本预案的适用范围主要包括公司现有的管理和服务区、公用工程和专用罐区、主生产装置区（180万吨/年甲醇制烯烃装置、20万吨/年环氧丙烷联产45万吨/年苯乙烯单体装置、60万吨/年离子膜烧碱/80万吨/年PVC装置、30万吨/年聚丙烯装置、10万吨/年双氧水装置）及厂外乙烯输送管线。

## 应急预案体系

天津渤化化工发展有限公司突发环境事件应急预案是为应对突然发生的，可能造成环境影响、对公众生命健康和财产安全造成损失的环境事件的应对方案，是公司应对突发环境事件的综合预案。预案各部分关系以及与《安全事故预案》、《天津经济技术开发区突发事件总体应急预案》等的关系详见下图。

图 1.4-1本预案与其他同级应急预案关系图

## 工作原则

（1）救人第一，以人为本

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应

加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）环境优先，先期处置，防止危害扩大

发生突发环境事件之后，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（4）平战结合，快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

# 基本情况

## 公司的基本情况

### 公司概况

表 2.1-1公司基本情况介绍

| 公司名称 | 天津渤化化工发展有限公司 |
| --- | --- |
| 法人及组织机构代码 | 田云生 91120116MA0753180D |
| 单位所在地 | 天津经济技术开发区南港工业区红旗路以南、南港六街以东 |
| 经纬度 | 北纬N 38°42'0.45" 东经E 117°36'44.92" |
| 所属行业类别 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 建厂年月 | 2016.6 |
| 最新改扩建项目年月 | / |
| 主要联系方式 | 022-89898888 |
| 公司规模 | 180万吨/年甲醇制烯烃装置、20万吨/年环氧丙烷联产45万吨/年苯乙烯单体装置、60万吨/年离子膜烧碱/80万吨/年PVC装置、30万吨/年聚丙烯装置、10万吨/年双氧水装置 |
| 厂区面积 | 占地面积约2569000 m2 |
| 从业人数 | 公司现有员工2084人，其中管理和技术人员818人，白班制，年工作260天；生产部门1266人，四班制，年工作280天 |
| 环评及验收情况 | 天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目》于2016年6月17日得到天津南港工业区环境保护局批复文件（津南港环评书[2016]4号），《“两化”搬迁改造项目环境影响调整报告》于2019年5月5日得到天津南港工业区环境保护局批复文件（津南港环函[2019]1号），项目已基本建设完成，正准备验收。 |

### 公司平面布局

厂区根据具体情况和用地条件分为4大区块，第一区块：专用罐区；第二区块：中部工艺装置区；第三区块：南部工艺装置区；第四区块：铁路仓储区。其中各区块之间（区块界区外）跨南港工业区公共道路的输送管道以及库区与码头之间的输送管道（库区界区外的部分）。

（1）第一区块：库区与码头

该区域作为液体原料和产品的储运基地。公司部分液体原料和液体产品依靠码头海运进入库区或者外送；同时部分液体原料和液体产品通过汽车进行运输。所以，罐区靠近码头，形成相对独立区域。工艺装置所需液体原料和输出液体产品均通过管廊上敷设物料管道与罐区衔接。

（2）第二区块：中部工艺装置区

中部装置区为厂区第二区块，其北侧为二十环支路，南侧为创新路，西侧为南港六街，东侧为南港九街。本区块用地外四个角均不得占用，分别为：西北角华电规划用地，东北角市政排水设施用地，西南角供电设施用地，东南角油井用地。

该区块布置了甲醇制烯烃装置，PO/SM装置，烧碱/VCM/PVC装置，双氧水装置，PP装置，空分空压装置，火炬及水处理区，生产管理区，化学品仓库区，备品备件库及机电仪维修区域，原盐堆场及一次盐水区域，220kV全厂总变、二区物流区，二期预留用地区。

根据中部工艺装置区整体布局思路，园区道路二十环支路作为此区块的厂外物流运输主通道，将临时等候停车及液体、固体装卸区域整体布置在第二区块的北侧。固体运输量较大的装置（PVC装置、PP装置）均布置在区块北侧；液体运输量较大的装置（PO/SM装置及MTO装置）中间罐区靠近北侧布置；液体装卸集中在第二区块北侧，独立形成液体装卸区，与其它设施隔离。

烧碱装置、VCM装置、PVC装置根据工艺流程走向靠近厂区西侧紧凑布置。

PP装置、PO/SM装置、MTO装置从西向东依次布置于PVC装置东侧。

火炬布置于界区的东北角，根据辐射热强度及相关规范要求在其附近布置全厂污水处理、PO/SM污水预处理及其他水系统设施。

烧碱装置的原料为盐水，考虑原盐的运输量较大，将其布置在此区块南侧，与化学品仓库区、备件仓库及机电仪维修区域成片布置。盐水通过管道送至烧碱装置区。

生产管理区布置于整个第二区块的西南角，形成独立空间，保证安全和卫生。

生产管理区西侧为空分空压站，北侧为220kV全厂总变，东侧为化学品仓库区，生产管理区南侧朝向市政主要道路创新路。220kV总变位于生产管理区北侧，紧邻烧碱装置，便于向电解厂房供电。

第二区块北侧为二十环支路，南侧为创新路，西侧为南港六街，东侧为南港九街。总共出入口为12个，其中西侧与南港六街交接出入口总共4个（其中1个人员出入口，2个物流出入口以及1个施工出入口）；北侧与二十环支路交接出入口有3个（其中2个物流出入口，1个应急出入口），东侧与南港九街交接出入口有2个（1个物流出入口，1个应急出入口），南侧与创新路的交接出入口有3个（其中1个人员出入口，1个物流出入口和1个应急出入口）。

（3）第三区块：南部工艺装置区

该区块布置了行政办公区，其他区域作为二期预留用地，以备二期发展。

（4）第四区块：铁路仓储区

第四区块一期仅在北侧设置消防气防站及仓储变电所，其它预留用地。

公司总平面布置及疏散路线见附图5。

## 生产的基本情况

### 产品及其生产规模

目前公司主要产品规模见下表。

表 2.2-1产品及其生产规模

| 序号 | 装置名称 | 产品 | 产量（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180万吨/年甲醇制烯烃装置 | 聚合级乙烯 | 33.28 | 下游各装置原料 |
|  |  | 聚合级丙烯 | 34.95 | 下游各装置原料 |
| 2 | 30万吨/年聚丙烯装置 | 聚丙烯 | 30 | 产品 |
| 3 | 60万吨/年离子膜烧碱/80万吨/年PVC装置 | 50%烧碱 | 60 | 产品 |
|  |  | 液氯 | 6 | 产品 |
|  |  | 氢气 | 1.419 | 副产品 |
|  |  | 高纯盐酸（31%） | 9 | 副产品 |
|  |  | 次氯酸钠 | 6 | 副产品 |
|  |  | PVC | 80 | 产品 |
| 4 | 20万吨/年环氧丙烷联产45万吨/年苯乙烯单体（共氧化法）装置 | 环氧丙烷 | 20 | 产品 |
|  |  | 苯乙烯 | 45 | 产品 |
|  |  | 丙二醇 | 0.44 | 副产品 |
| 5 | 10万吨/年双氧水装置 | 双氧水 | 10 | 产品 |

### 主要原辅材料储运及产品储运情况

公司主要原辅材料储运及产品储运情况见《天津渤化化工发展有限公司环境风险评估报告》。

### 生产工艺流程简介

公司生产工艺流程见《天津渤化化工发展有限公司环境风险评估报告》。

## 公司风险物质的基本情况

公司所涉及风险物质包括甲醇、乙烯、丙烷、丙烯、二甲醚、液化石油气、二甲基二硫醚、氢氧化钠、硫酸、氨、磷酸三钠、苯、二乙苯、乙苯、甲苯、苯乙酮、氢气、环氧丙烷、丙二醇、丁苯、二苯基乙烷、乙醛、异辛酸、苯乙烯、燃料油、甲烷、氯气、盐酸、次氯酸钠、二氯乙烷、氯乙烯、过氧化氢、重芳烃、乙烷、三乙基铝、磷酸、异丙醇及危险废物等。

厂区危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）进行要求，具体情况如下表。

表 2.3-1厂区危险废物暂存区规范表

| 项目 | 主要内容 | 标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理制度 | 建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固废废物污染环境的措施；负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关的规范、制度、标准、规范； | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订） | 是 |
| 贮存设施设计 | 建造专用的危险废物贮存设施； |  | 是 |
|  | 危险废物贮存场所所处位置的地质结构稳定； |  | 是 |
|  | 地面与裙脚应坚固、防渗、防腐、无裂痕 |  | 是 |
|  | 有泄漏液体收集装置、气体导出口；设施内有安全照明设施和观察窗口； |  | 是 |
|  | 设计堵截泄漏的群脚，围建容积不低于最大容器的最大储量或总储量的1/5。 |  | 是 |
| 危险废物储存管理 | 危险废物装在桶内； |  | 是 |
|  | 危险废物的堆放，设计径流导流系统、设计雨水收集池、并防风、防雨、防晒； |  | 是 |
|  | 盛装危险废物的容器必须粘贴符合要求标签； |  | 是 |
| 档案管理 | 有危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库时间及接受单位名称；保留3年。 |  | 是 |
| 安全防护 | 危险废物贮存设施设置警示标志、周围设置围墙、设施内配备通讯设备、照明设施、防护服及工具。 |  | 是 |

公司按照要求定期委托有资质单位进行危废处置，若危废转移过程中遇重污染天气，则公司安环人员应立即提前告知危废处置单位，避免因重污染天气车辆限行导致无法正常对产生的危险废物进行转运。

## 周边环境状况及环境风险受体情况

### 公司周边概况

公司位于滨海新区南港工业区。南港工业区规划范围北至独流减河右治导线以南100m，西至津歧公路，南至青静黄河左治导线，东至海水等深线约-4m处。东西长约18km，南北宽约10km。

天津渤化化工发展有限公司西侧隔南港六街为华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司，东侧为天津渤化南港码头仓储有限公司及南港九街为，南侧为创新路，北侧为南港西港池。

### 环境风险受体

对照《企业突发环境事件风险评估指南》（试行），对厂区周边区域5km范围内居住区、企业进行大气调查风险受体调查，雨污水总排口下游10km流经的河流进行水环境风险受体调查，但根据预测结果，氯气发生泄漏会对泄漏点下风向28770m处居民产生影响，因此调整大气环境风险受体调查范围为28770m。大气、水环境风险受体见下表。

表 2.4-1周边大气环境风险受体情况

| 编号 | 关心点名称 | 坐 标 | 方位及最近距离（km） | 人口（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南港工业区 | 天津渤化南港码头仓储有限公司 | N117°37'37.98" E38°42'46.17" | 西，0.2 | 107 | 企业 |
|  |  | 中沙（天津）石化有限公司 | N117°37'33.98" E38°42'44.31" | 西北，0.4 | 400 | 企业 |
|  |  | 华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司 | N117°36'3.52" E38°42'16.74" | 西，0.16 | 100 | 企业 |
|  |  | 天津南港工业区港务有限公司 | N117°36'6.36" E38°45'25.83" | 北，6.30 | 100 | 企业 |
|  |  | 天津南港奥德费尔码头仓储有限公司 | N117°36'47.22" E38°45'18.67" | 北，6.03 | 80 | 企业 |
|  |  | 天津泰奥石化物流有限公司 | N117°36'46.76" E38°45'3.36" | 北，5.71 | 116 | 企业 |
|  |  | 佳施路路达石油制品（天津）有限公司 | N117°35'24.51" E38°44'57.22" | 北，5.83 | 95 | 企业 |
|  |  | 壳牌（天津）润滑油有限公司 | N117°35'12.39" E38°44'58.55" | 北，5.90 | 100 | 企业 |
|  |  | 天津国储石油基地有限责任公司 | N117°33'31.37" E38°44'3.23" | 西北，5.94 | 56 | 企业 |
|  |  | 中国石化集团石油商业储备有限公司天津分公司 | N117°33'30.75" E38°43'46.11" | 西北，5.70 | 32 | 企业 |
|  |  | 优美科催化剂（天津）有限公司 | N117°33'11.88" E38°44'34.44" | 西北，7.05 | 112 | 企业 |
|  |  | 天津壳牌石油储运有限公司 | N117°32'57.87" E38°44'32.60" | 西北，7.27 | 16 | 企业 |
|  |  | 天津林献石化有限公司 | N117°33'10.96" E38°44'24.98" | 西北，6.94 | 31 | 企业 |
|  |  | 天津杰士电池有限公司 | N117°33'5.79" E38°43'42.79" | 西北，6.03 | 561 | 企业 |
|  |  | 科诺华麦修斯标识技术（天津）有限公司 | N117°32'49.20" E38°44'21.29" | 西北，7.20 | 8 | 企业 |
|  |  | 天津威保力德新材料有限公司 | N117°32'51.24" E38°44'16.40" | 西北，7.04 | 30 | 企业 |
|  |  | 天津伯仲佳和化工有限公司 | N117°32'57.59" E38°44'16.29" | 西北，6.89 | 30 | 企业 |
|  |  | 润科发动机冷却液（天津）有限公司 | N117°33'11.07" E38°44'17.35" | 西北，6.70 | 42 | 企业 |
|  |  | 南港工业区综合服务区 | N117°33'32.53" E38°44'31.35" | 西北，6.66 | 200 | 行政办公 |
|  | 海滨街 | N117°30'12.75" E38°44'39.45" | 西南，10.67 | 220000 | 包括幸福社区、阳光佳园社区、阳光佳园社区、怡然社区等社区 |
|  | 大沽街 | N117°32'32.54" E38°46'52.59" | 北，14.50 | 102427 | 包括远景社区、河南里社区、新桥里社区等社区 |
|  | 太平镇 | N117°28'24.94" E38°E38'17.09" | 西南，13.81 | 37031 | 包括太平村、远景二村、红星村等社区 |
|  | 轻纺经济区 | N117°31'59.31" E38°49'49.51" | 北，16.15 | 2600 | 轻工产业区 |
|  | 古林街 | N117°29'15.54 E38°50'55.01" | 西北，19.91 | 120000 | 包括官港社区、港电社区、建北里社区、欣欣里社区等社区 |
|  | 大港街 | N117°27'32.66" E38°51'2.98" | 西北，21.47 | 215000 | 包括兴盛里社区、振业里社区、兴安里社区、阳春里社区等社区 |
|  | 天津港保税区（临港区） | N117°41'34.37" E38°54'24.04" | 东北，24.15 | 100000 | 国家级重型装备制造基地、生态型临港工业区 |
|  | 中塘镇 | N117°23'11.41" E38°51'57.06" | 西北，26.97 | 72000 | 包括黄房子村、大安村、西正河村等村 |
|  | 河北省黄骅市 | 南排河镇 | N117°37'10.15" E38°29'E38.96" | 南，22.92 | 56601 | 包括歧口村、东高尘头村、西高尘头村等村 |
|  |  | 吕桥镇 | N117°24'55.48" E38°34'58.15" | 西南，21.40 | 43990 | 包括官地村、乾港村、红海村、胜利村等村 |
| 合计 | 972151 | / |

表 2.4-2 厂区周边水环境风险受体

| 序号 | 风险受体 | 距离m | 方向 | 经纬度 | 受体类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渤海 | - | 北 | - | 国家级水产种质资源保护区 |
| 2 | 景观河 | 0.05 | 南 | - | - |
| 3 | 红旗路南侧河道 | 1.0 | 西 | - | - |
| 4 | 海滨大道东侧河道 | 4.26 | 西南 | - | - |

# 环境风险源识别与风险评估

通过对厂区甲醇、乙烯、丙烷、丙烯、二甲醚、液化石油气、二甲基二硫醚、氢氧化钠、硫酸、氨、磷酸三钠、苯、二乙苯、乙苯、甲苯、苯乙酮、氢气、环氧丙烷、丙二醇、丁苯、二苯基乙烷、乙醛、异辛酸、苯乙烯、燃料油、甲烷、氯气、盐酸（HCl）、次氯酸钠、二氯乙烷、氯乙烯、过氧化氢、重芳烃、乙烷、三乙基铝、磷酸、异丙醇等主要物料的危险性和工艺系统潜在危险性识别，厂区涉及的环境风险单元主要包括甲醇制烯烃装置区、聚丙烯装置区、离子膜烧碱/聚氯乙烯装置区、环氧丙烷/苯乙烯装置区、双氧水装置区、专用罐区及相应的物料输送管线等。

对可能发生的突发环境事件及其后果进行分析，厂区发生泄漏或火灾爆炸时，应急指挥部根据事故的类型及风险预测结果立即通知相应的应急处置人员在最短时间内带上防护装备、应急物资等赶赴现场进行现场抢险或处置，降低事故对大气、地表水、土壤以及地下水的影响。

对现有的管理制度、防控和应急设施进行分析，比较得出现有环境风险防控与应急措施的差距，制定完善风险防控和应急措施的实施计划。公司按照相应的要求进行整改。整改内容主要为：（1）建立环境风险隐患排查制度及隐患排查台账，明确环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构，落实定期巡检和维护责任制度；（2）按要求定期开展突发环境事件应急培训及演练；（3）针对专用罐区装卸栈台、烧碱装置区50%液碱储罐旁的液碱输送泵区均按设置符合要求的围堰，防止风险物质发生泄漏对周边环境的影响；（4）针对现有的风险物质及应急防范设施，按要求设置相应的应急标识。最终对公司的环境风险等级进行表征，环境风险等级为“重大[重大-大气（Q3M3E2）+重大-水（Q3M2E2）]”。

具体识别与评估内容见《天津渤化化工发展有限公司环境风险评估报告》。

# 组织机构及职责

## 组织体系

公司设立突发环境事件应急机构，应急组织机构图如下。

| 生产指挥组 | 工程抢险组 | 物资供应组 | 信息保障组 | 伤员救护组 | 安全治安防范组 | 环境监测组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 应急组织机构组成及职责

### 应急组织机构组成

公司成立应急指挥中心，由天津渤化化工发展有限公司总经理担任指挥部总指挥，安全总监、生产副总经理或总工程师任副总指挥，安保部、储运中心、质检中心等的部门人员组成，下设应急响应中心（设在公司生产指挥中心），日常工作成员由值班调度长和生产值班调度人员组成。现场应急指挥部由公司应急指挥中心指派，一般由副总指挥担任或由总指挥指定。当现场指挥人员丧失指挥职能时，公司应急响应中心应立即指派或由现场最高领导接替。

### 应急组织机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害介质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定应急预案）；

（7）批准应急处置的启动和终止；

（8）确定现场指挥人员；

（9）协调事故现场有关工作；

（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

（11）及时向上级报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（12）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（13）负责保护事故现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

指挥机构中各成员的职责如下：

- 应急总指挥

全面指挥事故现场的应急救援工作。分析紧急状态和警告级别，批准启动和终止紧急反应预案，指挥厂区紧急反应行动，监督现场指挥和协调后勤支援，对外信息发布。

- 应急副总指挥

负责所有事故现场操作的指挥和协调，保证现场反应行动的执行，向应急总指挥汇报现场状况，寻求后勤支援。协调总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。协调事故报警、情况通报等应急救援工作，必要时代表指挥部对外发布有关信息。

- 应急响应中心

（1）负责日常应急管理工作和应急指挥部应急值班，保证24小时通讯畅通；

（2）接受政府相关部门的信息、指示和各部门突发事件的报告；

（3）及时核实信息并作出判断后，迅速向本公司应急救援总指挥报告并跟踪突发事件与事故的发展事态；

（4）保持上下沟通，及时传达政府或应急指挥部的指示、指令，组织协调应急处置人员及时赶到现场，组织协调现场应急处置所需物资；

（5）负责与政府相关部门和有关新闻媒体的联络、协调工作，根据授权，对外发布信息；

（6）负责化学品事故应急救援预案的制定、修订工作；

（7）组织应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

（8）检查、督促做好化学品事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（9）设置专人负责将突发环境事件及时报告政府相关部门。

- 现场应急指挥部

现场应急指挥部是公司应急指挥中心的临时派出机构，现场指挥部由公司应急指挥中心指派，一般由副总指挥担任或由总指挥指定。当现场指挥人员丧失指挥职能时，公司应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替。

下设各应急救援处置小组组成、职责如下：

- 生产指挥组

组长：生产技术部部长

成员：生产技术部、事故单位相关人员

职责：

（1）负责提供事故处置工艺技术支持。

（2）组织实施事故装置的开停车及工艺装置处理工作。

（3）负责协调、指挥事故相关装置开停车、负荷调整。

（4）负责组织危险源工艺处理、工艺处置方案制定等工作。

（5）负责组织现场设备、设施抢修工作。

（6）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 物资供应组

组长：市场部部长

成员：市场部、设备部、安保部、储运中心、财务部、事故单位相关人员

职责：

（1）事发第一时间组织人员核实应急器材库、应急器材配备点应急设备、物资库存情况。

（2）根据事故处置事态发展，预判应急物资、设备的适用性。

（3）及时补充采购应急物资、设备。

（4）负责为应急设备、物资正确使用提供技术支持。

（5）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 工程抢险组

组长：工程部部长

成员：工程部、安保部（专职消防队）、设备部、事故单位相关人员

职责：

（1）负责组织、协调工程抢险设备、人员等资源，确保满足工程抢险所需。

（2）负责疏通堵塞道路障碍物，为生产抢修、人员救护、消防灭火等创造条件。

（3）根据指令，负责组织实施事故现场危险源的堵漏、搬运等抢险处置。

（4）负责事故现场建筑物、构筑物、设备等清理。

（5）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 信息保障组

组长：信息中心主任

成员：信息中心、电仪中心、市场部、安保部相关人员

职责：

（1）保障事故应急处置现场、HSE集成平台各信息集成装置可靠、稳定运行；

（2）储备一定数量保障信息系统、设备运行的器材、器件，以备急需；

（3）及时修复、恢复HSE信息集成系统故障；

（4）根据应急处置需求，临时增设信息监控设备；

（5）根据应急处置需要，利用HSE信息集成平台临时开发监控功能、调用信息参数；

（6）收集、整理事故在网络空间、手机微信等传播情况，及时报告；

（7）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 伤员救护组

组长：安保部部长

成员：安保部（气消防站）、综合办公室、财务部、事故单位相关人员

职责：

（1）组织各单位开展伤员救治培训；

（2）指导一线单位第一时间对伤员进行现场应急处置，协助转院就医；

（3）根据现场情况，进行现场伤亡人员搜救；

（4）统计人员伤亡情况，及时与相关医疗机构取得联系；

（5）协助医疗机构做好职业卫生调查、毒物排查和信息资料收集；

（6）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 安全治安防范组

组长：安保部部长

成员：安保部（应急管理办公室）、事故单位及周边装置单位相关人员

职责：

（1）指导事故单位应急处置措施落实，防止事故扩大或次生事故发生；

（2）监督、指导现场应急救护护品、护具、器材、设备使用；

（3）负责事故现场周边警戒，防止无关人员进入现场；

（4）维护道路交通指挥，保障抢险、抢救车辆车辆畅通；

（5）组织专职消防队进行现场事故抢险，督促危险品（危化品重大危险源）、火灾等预案落实到位；

（6）组织员工疏散；协助政府开展社会人员疏散；

（7）做好事故正向宣传，避免事故信息误传、谣传；

（8）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 环境监测组

组长：质检中心经理

成员：安保部、质检中心、事故单位相关人员

职责：

（1）确定应急状态下检测物质种类、检测点位及频率，制定检测方案（包括厂区内容应急卫生、防火防爆及厂区外环境监测），开展浓度监测；

（2）根据泄漏物性质及环境因素，及时做出影响程度预测；

（3）现场应急处置指挥部派遣的其他任务。

- 专家组

根据公司危险因素辨识、评估，以及公司技术人员特点，聘请外部或公司技术人员组成应急管理专家组。

专家组在公司应急管理委员会的领导下开展工作，其职责如下：

（1）为现场应急处置提出应急救援建议和应急决策提供技术支持；

（2）参与制定应急管理制度和应急预案编制提供建议；

（3）承办公司应急委员会交办的其他任务。

表4.2-1应急处置组织机构成员组成及联系方式

| 名称 | 职务/部门 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总经理 | 张晔辉13602065621 |
| 副总指挥/现场指挥 | 常务副总经理 | 刘格宏13820315668 |
| 副总指挥/现场指挥 | 安全总监 | 陈庆同13602037800 |
| 副总指挥/现场指挥 | 总工程师 | 武春雷13820008115 |
| 应急响应中心 |
| 负责人 | 生产技术部部长 | 武春雷13820008115 |
| 成员 | 安保部部长 | 任伟明13820759196 |
| 成员 | 氯碱中心 | 樊增强 13920651402 |
| 成员 | 石化中心 | 李春耕 13920637202 |
| 成员 | 公用工程中心 | 邵新海15822367061 |
| 成员 | 储运中心 | 王威13821485308 |
| 成员 | 各值班调度长 | / |
| 生产指挥组 |
| 组长 | 生产技术部副部长 | 张建13920439918 |
| 成员 | 生产技术部 | 张晓宇 13652154159 |
| 成员 | 事故单位负责人 | / |
| 工程抢险组 |
| 组长 | 工程部部长 | 詹宏智13512252940 |
| 副组长 | 工程部副部长 | 孙永兵13821614139 |
| 成员 | 工程部人员 | 沙焕超15122174233 |
| 成员 | 安保部（专职消防队） | 高晗18622512737 |
| 成员 | 设备部 | 张聚周18322052273 |
| 成员 | 事故单位相关人员 | / |
| 物资供应组 |
| 组长 | 市场部部长 | 宋学伟13920042418 |
| 副组长 | 企业管理部 | 柳宏昌13502102155 |
| 成员 | 财务部 | 丁峰13502048480 |
| 成员 | 市场部 | 李文正15022517035 |
| 信息保障组 |
| 组长 | 信息中心 | 李育峰13820502066 |
| 副组长 | 电仪中心 | 梅粤13502139582 |
| 成员 | 信息中心 | 刘东19922436615 |
| 成员 | 电仪中心 | 宋双峰13502066367 |
| 伤员救护组 |
| 组长 | 安保部部长 | 任伟明13820759196 |
| 副组长 | 综合办公室 | 张策 13672104279 |
| 成员 | 人力资源部 | 庄怀亚13820725217 |
| 成员 | 事故单位相关人员 | / |
| 安全治安防范组 |
| 组长 | 安保部副部长 | 王海玉13752797228 |
| 副组长 | 安保部科长 | 许亮15222617936 |
| 成员 | 安保部副科长 | 包泽勇13820916278 |
| 成员 | 安保部副科长 | 梁伟13920719764 |
| 成员 | 安保部人员 | 郭亚楠13752742328 |
| 环境监测组 |
| 组长 | 质检中心经理 | 糜贵延13821205097 |
| 副组长 | 质检中心副经理 | 王建兵 13920627922 |
| 成员 | 质检中心人员 | 张俊玲13102103791 |

# 预警与信息报送

## 事故报警措施及通讯联系方式

公司对厂区环境风险源设置监控报警系统。具体监控报警措施如下：

(1)按照相关技术规范在现场易泄漏危险化学品点安装了足够数量的可燃气体和有毒气体检测报警器探头，主控室随时监控；如发生物料泄漏，泄漏点最近的报警器会发生报警，信号直接传进DCS控制系统，发出声光报警；

(2)厂区的重点部位均安装了视频监控系统，控制装置在厂区主控室，现场的关键部位和设备可随意显示在相应主控室的液晶显示屏上，随时对现场进行监控；

(3)采用DCS自动控制系统进行操作，带有独立于DCS的安全仪表系统（SIS），负责工艺的安全停车（安全连锁）；

(4)装置区、罐区各设备配备了各种安全附件和超限报警系统，定期检验确保其灵敏可靠；

(5)装置区、罐区四周均设置高压消防水炮和消火栓，配备足够数量的灭火器；并定期检查确保安全好用；现场设置手动火灾报警按钮；

(6)现场按相关要求配备足够数量装有各种防护器具的应急箱；此外，还按相关规定配备足够数量的洗眼器或冲洗水源，供应急使用；定期检查、维护，确保其灵敏好用；

(7)每个岗位均有岗位应急预案和安全操作规程，定期进行预案演练，并有记录和总结；

(8)公司质检中心定期对装置区中空气进行检测，确保现场空气质量符合职业健康标准。厂区采取的事故报警措施如下：

公司应急响应中心接到可能导致事故的信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知公司有关部门采取有效应急措施防止事故影响扩大。当现场应急指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，要及时向经开区生态环境局等部门报告。应急响应中心电话：022-89898111。政府有关部门联系电话、外部救援单位联系电话见附件4。

## 预警

### 预警分级

预警级别分三级，对照分级响应级别，预警级别由低到高，依次为现场级预警、公司级预警和厂外级（Ⅳ级及以上）预警。每级预警方式主要通过防爆对讲机、内线固定电话和手机迅速进行通知，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

按照突发事件的紧急性、如果发生则可能波及的范围、可能带来的后果严重性进行划分如下表。

表 5.2-1预警与分级表

| 预警等级 | 等级确定方法 |
| --- | --- |
| 现场级预警 | 现场级预警主要是突发环境事件尚未发生，或有已经发生但险情在较短时间内可以得到控制，不会给外环境造成明显影响，有足够时间进行准备的情况。 |
| 公司级预警 | 公司级预警针对的突发事件有可能在厂内，也可能在厂外，但只是有限的扩散范围，可预料其发展，并在极短事件内可以得到有效的处置控制，或者消除污染源后影响很快就会消除，不会对外界环境产生长期或累积性影响以及造成人员伤亡。 |
| 厂外级预警 | 突发事件已经进入厂外，情况十分紧迫，需要一定时间才能够得到控制，如果不采取措施将严重影响到公司的外部环境或者事故累积影响导致人员重伤、死亡。 |

### 预警发布

突发环境事件发生，第一发现人员及时采取紧急应急措施，如果判断为独自无法处理的事故（现场级预警以上），需要将信息迅速上报给总指挥，总指挥组织应急指挥部，根据现场情况发出相应预警，如判断为公司级及以上环境事件，需继续上报，并根据事故情况发布公司级或Ⅳ级及以上预警。预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信网络等公共媒体和组织人员逐户通知等方式进行。

预警发布程序如下。

## 信息报告与处置

- 公司内部报告

应急响应中心承担日常、夜间及节假日应急值班，保证24小时接警畅通。发生事故部门10min内向应急响应中心口头报告，主要汇报事故发生时间/地点/现场情况/已采取措施等，以便应急响应中心对事故控制做出准确地分析、判断；事故处置完成后提供书面报告。具体报告内容见下表。

表 5.3-1事故发生后公司内部报告情况表

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告人姓名 |  |
| 事故发生时间 |  |
| 事故发生地点 |  |
| 事故类型 |  |
| 事故现场情况 |  |
| 排放污染物种类及数量 |  |

应急响应中心在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名以及双方主要交流内容。

- 信息上报

当事故影响在公司的控制范围内，应急响应中心在接到事故报告后应立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

当事故影响超出单位的应急处置能力时，应当立即向南港应急管理局、经开区生态环境局等政府有关部门报告，报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。同时公司按照相应的应急预案进行先期处置工作，待经开区应急力量到达后协助进行应急处置，同时向外部救援单位求助。

（1）初报应包括下面内容：

- 事故发生的时间、地点、类型及事故现场情况；

- 事故的简要过程；

- 排放污染物的种类、数量；

- 事故已造成或者可能造成的人员伤亡情况和初步直接经济损失；

- 已采取的应急措施；

- 已污染的范围；

- 潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域；

- 采取的措施建议。

（2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

（3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

- 向邻近单位报警和通知

在事故可能影响到厂外的情况下，应急响应中心应立即向周边邻近单位发出警报。相邻单位联系电话见附件4。

# 应急响应和措施

## 分级响应机制及相应的应急措施

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（I级响应）、重大（II级响应）、较大（III级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。本报告将一般（Ⅳ级响应）级别以下定为企业级（包括现场级和公司级）。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级启动相关应急预案。

按照分级负责的原则，同时结合环境风险分析的结论，本报告属于综合源，提出相应的应急响应级别急启动原则，具体各装置事故情景下应急响应级别及应急措施见各装置专项报告。

### 泄漏事故

表 6.1-1 泄漏事故下应急响应级别设置原则

| 响应级别 | 设置原则 |
| --- | --- |
| 现场级 | 装置区、专用罐区、公用工程涉及的环境风险物质发生少量泄漏，或环保设施异常导致污染物超标排放，可能会对现场人员造成影响，但影响范围较小，由现场负责人启动现场级响应，现场人员对泄漏的物料、环保设施进行处理或维修。事故结束后对产生的事故处理残留物进行处理。 |
| 公司级 | 装置区、专用罐区、公用工程涉及的环境风险物质发生大量泄漏，但经风险预测对人员的影响范围在公司厂界范围内，可能会对公司人员造成影响，由公司负责人启动公司级响应，各应急小组根据自身的职责进行应急处置。事故结束后对产生的事故处理残留物进行处理。 |
| Ⅳ级及以上 | 装置区、专用罐区、公用工程涉及的环境风险物质发生大量泄漏，但经风险预测对人员的影响范围超过公司厂界，可能会对厂外人员造成造成影响，由公司负责人启动公司级响应，各应急小组根据自身的职责进行先期应急处置。同时应急指挥中心向政府部门报告，政府部门根据现场情况启动相应级别的响应，及时疏散周边环境风险受体人员，安排检测机构做好环境应急监测。事故结束后对产生的事故处理残留物进行处理。 |

### 火灾爆炸事故

表 6.1-2 火灾爆炸事故下应急响应级别设置原则

| 响应级别 | 设置原则 |
| --- | --- |
| 公司级 | 装置区、专用罐区、公用工程涉及的环境风险物质发生大量泄漏遇明火发生火灾，事故影响在公司控制范围内，产生的有毒有害气体经风险预测对人员的影响范围在公司厂界范围内，可能会对公司人员造成影响，由公司负责人启动公司级响应，各应急小组根据自身的职责进行应急处置。事故结束后对产生的事故处理残留物进行处理。 |
| Ⅳ级及以上 | 装置区、专用罐区、公用工程涉及的环境风险物质发生大量泄漏遇明火发生火灾，事故影响较大超过公司处置能力，同时产生的有毒有害气体经风险预测对人员的影响范围超过公司厂界，可能会对厂外人员造成造成影响，由公司负责人启动公司级响应，各应急小组根据自身的职责进行先期应急处置。同时应急指挥中心向政府部门报告，政府部门根据现场情况启动相应级别的响应，及时疏散周边环境风险受体人员，安排检测机构做好环境应急监测。事故结束后对产生的事故处理残留物进行处理。 |

（1）出现以上两表中现场级响应的事故类型时，现场负责人进行现场指挥，实施现场处置，同时上报公司应急响应中心，启动现场级响应，不启动厂区警报。

（2）出现以上两表中公司级响应的事故类型时，公司负责人启动公司级响应，启动公司突发环境事件应急预案，同时报告南港应急管理局及经开区应急指挥中心。

（3）出现以上两表中公司级及以上响应的事故类型时，公司负责人立即向南港应急管理局及经开区应急指挥中心报告，开发区启动政府级应急响应。

高级别应急响应启动后，低级别应急响应自动启动。

## 事故废水的收集和处置

公司对事故废水设有三级防控，严控严防受污染事故废水进入市政雨水污水管网。

当装置区、罐区发生物料少量泄漏时，泄漏物料及冲洗过程中产生的事故废水暂存于装置区围堰、罐区防火堤内。

当装置区、罐区发生物料大量泄漏或产生火灾爆炸事故时，泄漏物料及冲洗过程中产生的事故废水超过装置区围堰、罐区防火堤的容积，事故废水、泄漏物质等自流进入事故应急池。在不对污水处理场的处理设施造成冲击的前提下逐步排入污水处理场进行处理，处理后达标排放。

极端条件下，事故废水量太大，超过公司暂存量，事故废水溢出厂外，对外环境产生污染。应急响应中心立即上报政府部门，政府部门启动区域级响应，对产生的事故废水进行处置。事故结束后对事故废水进行检测，根据事故的泄漏类型及种类制定监测内容。同时公司对事故废水进行检测，若事故废水能够满足厂区污水处理系统进水水质要求，则将事故废水送至厂区污水处理系统处理；若事故废水超过厂区污水处理系统进水水质要求，则在不对污水处理场的处理设施造成冲击的前提下逐步排入污水处理场进行处理；若厂区污水处理系统无法处理，且无合理外委处理去向时，应将事故废水交有资质单位处理。公司做好对事故废水应急收集措施和处理措施，严控严防受污染事故废水进入市政雨水污水管网。

泄露和火灾爆炸事故后，产生的事故废水，如果超出公司的处理能力，不能及时处理，公司必须做好事故废水的收集和管理。原则如下：

（1）通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物质跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移；

（2）对其他生产及辅助设施的正常排水暂缓执行，同时对其它的清净下水、生活污水进行切断分流；

（3）将污染物质尽可能引入污水系统，通过管道、存储池、临时存储地暂存；提高污水处理场处理量；

（4）对流入雨水系统的污染物进行隔断、封堵、分流、回收、贮存、处理等可能采取的一切措施，合理调度流向，尽最大努力使其受控转入环保处理、储存设施中；

（5）利用雨水系统分流、排水和贮存污染物时，做好系统启闭和封堵，防止流出造成对环境风险受体污染；

（6）事故状态下的公司雨水系统对外排放，必须得到公司应急指挥部的指令后方可进行排水；

（7）在进行事故废水处理过程中,不得冲击污水处理系统;

（8）严格将事故废水控制在厂内，未处理合格的废水，禁止外排；

（9）做好事故废水，转输、分流及存储过程的水质监测。

## 应急设施（备）及应急物资的启用程序

应急预案启动后，应急指挥部指挥应急处置专业队伍赶赴现场，根据事故情况启用应急设备和物资。应急状态下启用应急防爆对讲系统，确保事故状态下通讯顺畅；发生少量泄漏时，启用消防沙等物料覆盖吸收，发生大量泄漏时，启用围堰或防火堤及事故水池收集。发生火灾爆炸事故时，启用事故废水收集系统。

## 抢险、处置及控制措施

### 应急处置队伍的调度

应急开始后，应急指挥部立即通知应急处置专业队伍在最短时间内赶赴现场。立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由负责人分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。

### 抢险、处置方式、方法及人员的防护、监护措施

（1）应急开始后，应急指挥中心立即通知各应急小组携带污染事故专用应急洗消、监察、监测设备，在最短时间内赶赴现场。同时通知环保或安全部门，启动应急监测预案。

（2）各应急小组到达现场后，必须立即控制现场和处理，按照各小组职责尽可能减少污染物的产生、防止污染物扩散、划定警戒线范围、禁止无关人员靠近。

（3）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护，救援人员必须配备必要的防护工具。应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时使用水枪、水炮掩护。

（4）现场调查处理根据事件的类别、性质作具体处理。

### 现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生下列情况，抢险人员应紧急撤离，并报告应急指挥中心：

（1）个体防护装备已经损坏或空气呼吸机气量不足时；

（2）事故现场或建筑物发出异响时；

（3）应急总指挥认为其他有必要的情况下。

### 控制事故扩大的措施

（1）切断着火源或控制明火；

（2）转移现场的易燃易爆物品，对于不能转移的易燃易爆品实施降温、隔离等措施。

### 事故可能扩大后的应急措施

（1）根据应急响应的级别向相应的环保、消防、安全等部门报告和报警，紧急请求启动相应的突发环境事件应急预案；

（2）迅速组织有关人员进行紧急警戒疏散，根据事故影响情况确定疏散撤离范围。

### 人员紧急撤离和疏散

#### 事故现场

当储罐或生产装置发生泄漏或火灾爆炸后，应急响应中心在厂区事故发生区域设置警示牌，同时根据当时的风向情况制定合适的疏散路线，向危险区域内的人员发出撤离指令，指示所有人员立即撤离到事故区域的上风向或应急集合点；联系安全治安防范组组长要求其派成员负责统计人数。对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

#### 非事故现场

当储罐或装置发生大量泄漏或火灾爆炸后，泄漏的物料挥发产生的有害气体会危及周边企业和环境风险受体。由应急总指挥直接联系天津经济技术开发区生态环境局和周边企业联系人（联系方式见附件4），简要说明事态的缓急程度，积极配合好有关部门（公安、消防等）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。同时根据当时的风向情况安排人员向公司上风向处疏散。疏导人员首先通过口头引导、广播引导通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

#### 周边道路隔离或交通疏导办法

发生Ⅳ级以上环境事故时，应急指挥部应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

#### 医疗救护

（1）现场急救一般原则

医疗救护组人员必须佩戴防护器材迅速进入现场危险区，沿逆风方向将患者转移至空气新鲜处，根据受伤情况进行现场急救。如：用清水冲洗患者患处、涂抹药物进行简单处理、吸氧救治、人工呼吸、心脏挤压等。

（2）医疗救护程序

根据“分级救治”的原则，按照现场抢救、院前急救、专科医救的不同环节和需要组织实施救护。

## 应急监测

厂区发生公司级及以下环境事件时，导致周边环境可能受到污染，公司立即启动应急监测。公司环境监测组立即联系第三方监测机构，第三方监测机构携带相关的监测设备根据泄漏及火灾爆炸的类型对大气、水、土壤环境开展应急监测；事故结束后，继续对厂区大气、水、土壤、地下水环境进行事后监测。

若发生公司级及以上响应环境事件时，应急响应中心立即上报政府应急管理部门，应急管理部门依托企业第三方监测机构或通知环境监测机构进行监测，监测机构根据危险化学品泄漏和发生火灾的种类，迅速确定监测方案，及时开展环境应急监测工作。

各装置区事故情景下应急监测方案见各专项预案。

## 应急终止

### 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止：

（1）事件现场得到控制，污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量减少危害。

（5）导致次生、衍生事故隐患消除。

### 应急终止的程序

（1）经应急指挥部批准后，现场结束。应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出经应急指挥部批准；

（2）应急指挥部向所属各专业应急队伍下达终止命；

（3）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作。

应急结束后明确：

（1）事故情况上报项。

（2）需向事故调查处理小组移交的相关项。

（3）事故应急救援工作总结报告。

### 应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各专业对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 后期处置

公司应急响应中心要本着积极稳妥、深入细致的原则，组织突发环境事件的善后处置工作。尽快消除事故影响，安抚受害及受影响人员，做好疫病防治和环境污染消除工作，尽快恢复正常生产秩序和社会秩序。

## 现场清洁

应急工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救援报告。公司应急响应中心应认真分析事故原因，强化管理，制定防范措施。

后期处置主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险和应急救援能力评估及应急预案的修订等。

（1）应急响应中心组织相关部门和专业技术人员进行现场恢复，现场恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（2）现场恢复前应进行必要的调查取证工作，包括录像、拍照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理小组。

（3）现场清理应制定相应的计划并采取相应的防护措施，防止发生二次事故。

突发环境事件善后处置工作结束后，应急响应中心组织分析总结应急工作的经验教训，提出改进应急救援工作的意见和建议，形成应急总结报告并及时上报。

## 环境恢复

在应急终止后，事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。

## 善后赔偿

由公司负责人牵头成立调查评估组，协调事故的善后处置工作，负责接待和安抚伤亡职工家属，进行伤亡赔偿和其他善后事宜。

# 保障措施

公司现有的应急保障措施具体包括以下几个方面：

（1）通信与信息保障。明确了与应急工作相关联的单位或人员通信联络方式和方法，建立了通信信息系统及维护方案，确保应急期间信息畅通。

（2）应急队伍保障。建立了相应的应急组织机构，并明确事故状态下各级人员和专业处置队伍的具体职责和任务，以便在发生突发环境事件时，在统一指挥下，快速、有序、高效的展开应急处置行动，以尽快处理事故，将事故的危害降到最低。

（3）应急物资及装备保障。明确了应急处置需要使用的应急物资和装备的类型、数量、存放位置、管理员及其联系方式等内容。

（4）经费及其他保障。

具体内容见《天津渤化化工发展有限公司突发环境事件应急资源调查报告》。

# 应急培训和演练

应急培训和演练均由公司应急响应中心统一负责。

## 培训

（1）应急处置队员每个季度参加1次专业应急处置培训，培训的内容包括应急处置工作开展的程序；不同级别响应的响应条件和应急动作；应急处置设备和防护装备的使用；现场应急处置的步骤；厂区内涉及危险化学品的物化性质、危险性和应急处理措施等；

（2）本公司员工每半年参加1次应急处置基本知识培训，培训的内容包括不同岗位可能发生事故的应急处置步骤；发现事故时的报告方式；不同级别响应的应急动作；安全撤离的方式和集合地点等。公司除常规定期培训外还应关注新员工的入职培训，做到应急处置基本知识培训全面覆盖。

（3）公司依托政府部门每年至少1次向周围环境风险受体宣贯应急知识；

（4）每次培训完毕，应急响应中心负责将应急培训内容、方式做好记录。

表 9.1-1培训记录表

| 培训主题 |  |
| --- | --- |
| 培训人数 |  | 培训地点 |  |
| 培训日期 |  | 培训课时 |  |
| 预期目标： |
| 培训简况: |
| 培训效果评价： |
| 存在的问题及改进措施： |
| 评价人： 日期： |

## 演练

根据公司特点和主要危险源，公司每年组织一次综合演练及专项演练(主要包括罐区和各装置区涉及的风险物质发生泄漏或火灾)，演练活动应制定应急演练计划，设立演练小组和工作小组，同时邀请环境管理部门及相邻单位参加，参演者在演练结束后提交总结，公司应急响应中心对总结和演练的整体情况进行评估，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议。并督促有关部门进行整改，进行应急预案修订。应急综合演练和专项演练记录表如下。

表 9.1-2应急演练记录表

| 演练题目 |  |
| --- | --- |
| 参加部门 |  |
| 预案培训 及演练人员 |  |
| 演练日期 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分止 |
| 演练目的 及要求 |  |
| 演练过程概况；过程风险分析及演练终止条件 |  |
| 应急演练 效果评估 | 演练准备：人员分工 ， 物资准备 ； 演练过程：响应程序 ， 响应时间 ， 现场警戒 ， 人员疏散 ， 伤员救治 ， 险情处置 ， 现场恢复 ， 应急指挥 ； 预案评估：适用性 ， 充分性 ； 其它补充评估内容： ； 改进建议及落实： ； 总体评估结论： 。 |
| 演练评估 人员 | 年 月 日 |

# 奖惩

## 奖励

在环境突发事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，根据公司有关规定给予奖励：

（1）出色完成应急处置任务，有效地防止重大损失发生的；

（2）抢险、救灾和排险工作中有突出贡献的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 责任追究

在环境突发事件应急救援工作中有下列行为之一的，根据公司相关规定追究责任及相关纪律处分：

(1)不认真执行应急预案，拒绝履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的；

(2)不按照规定报告、通报事故真实情况的；

(3)应急状态下不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的；

(4)盗窃、挪用、贪污应急救援工作资金或物资的；

(5)阻碍应急工作人员履行职责，情节及后果严重的；

(6)严重影响事故应急救援工作实施的其他行为。

# 预案发布、更新

## 预案发布及备案

修改完善后的应急预案由总经理签署发布令，宣布应急预案生效。相关人员将发布的应急预案由总经理批准后，按规定报天津经济技术开发区生态环境局和有关主管部门备案。

每年应急演练结束后，根据实际演练中暴露出来的问题对应急预案进行修改完善，及时更新。

## 更新

公司的应急预案至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案（备案内容除环境应急预案报告外，还应包括预案编制说明、环境应急资源调查报告和环境风险评估报告）。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）公司因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的。

（2）公司生产工艺和技术发生变化的。

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的。

（4）应急组织体系或者职责已经调整的。

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的。

（6）应急预案演练评估报告要求修订的。

（7）应急预案管理部门要求修订的。

## 制定与解释

本预案由本公司制定并负责解释。

## 应急预案实施

本预案自签发之日起施行。

# 附图附件

## 附图

（1）附图1 厂区地理位置图

（2）附图2 南港工业区用地规划图

（3）附图3 评价范围及风险受体图

（4）附图4 厂区周边环境现状及厂外输送管线路由图

（5）附图5 厂区平面布置图

（6）附图6 厂区应急物资位置及应急疏散路线图

（7）附图7  厂区雨污水管网图

## 附件

附件1 环评批复

附件2 危废处理协议

附件3应急救援互助协议

附件4应急联系方式

附件5预案征求意见调查表

附件6应急处置卡

附件7告知会签到表

# Text boxes

危废暂存间

应急指挥中心

专家组应中心

应急响应中心

现场应急指挥部

图 4.1-1应急组织机构图

未达到公司级

公司级以上

厂外级

现场级以上

经开区生态环境局、南港应急局

以及政府相关主管部门

总指挥

发布公司级预警

发布Ⅳ级预警

发现人员

发布现场级预警

直接进行处理

现场负责人

现场级

初步判断

预警级别判断