## 附件2：报价清单格式

| 黔东南广播电视大学提升职业教育基础能力和教学质量采购项目 |
| --- |
| 报价项目名称 |  |
| 报 价 人 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 报价申明： |

注：本表可根据具体使用需求自行拓展。

附件：

| 黔东南广播电视大学911会议室P2.0全彩显示屏方案报价 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 室内全彩 |  |  | 一、像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.44kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 输入电压(直流) 4.2±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤21W 驱动方式 1/40恒流驱动 二、亮度 ≥600cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥2m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤410W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤619W/m2 灰度等级 红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | ㎡ | 7.3728 |  |  | 吸磁安装 |
|  |  |  |  | LED显示尺寸（高*长） | 3.84 | 1.92 | 7.3728 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板子排列 | 12 | 12 | 144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏分辨率（点） | 1920 | 960 | 1843200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含1张备用板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  | 显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF | 台 | 24 |  |  |  |
| 3 | 数据卡 |  |  | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持16组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 |  |  | X2主控专业级LED显示屏控制设备，是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； ★设备通过3C认证、ROHS并可提供相应证书（加盖厂家公章）。 ★可提设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 ★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★为适应高清视频的高带宽,控制系统专业主控具备高带宽数字内容保护技术，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 播放软件 |  |  | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 ★、基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（盖公章）； ★、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版光电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； ★、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书（盖公章）； ★、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书（盖公章）； ★、为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供 CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告（盖公章）； ★、针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告；（盖公章）。 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠送 |
| 6 | 钢结构+包边 | 国产优质 | 定制 | 显示屏专用型材,2*4方管 | ㎡ | 7.96 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 整屏尺寸 | 3.94 | 2.02 | 7.9588 |  |  |  |  |  |
| 8 | 显示屏内部线材 | 国产优质 |  | 5V电源线。航插线 短网线 数据线 | 套 | 7.3728 |  |  |  |
| 9 | 外部线材 | 国标 |  | 网线6条，4平方电源线，音频线,10米HDMI线等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 运输安装调试 | 人工费 | 安装调试及使用培训 | ㎡ | 7.96 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |
| 黔东南广播电视大学1009会议室P2.0全彩显示屏方案报价 |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 室内全彩 |  |  | 一、像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.44kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 输入电压(直流) 4.2±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤21W 驱动方式 1/40恒流驱动 二、亮度 ≥600cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥2m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤410W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤619W/m2 灰度等级 红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | ㎡ | 11.52 |  |  | 吸磁安装 |
|  |  |  |  | LED显示尺寸（高*长） | 4.8 | 2.4 | 11.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板子排列 | 15 | 15 | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏分辨率（点） | 2400 | 1200 | 2880000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含1张备用板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  | 显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF | 台 | 35 |  |  |  |
| 3 | 数据卡 |  |  | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持16组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 |  |  | X2主控专业级LED显示屏控制设备，是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； ★设备通过3C认证、ROHS并可提供相应证书（加盖厂家公章）。 ★可提设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 ★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★为适应高清视频的高带宽,控制系统专业主控具备高带宽数字内容保护技术，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 播放软件 |  |  | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 ★、基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（盖公章）； ★、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版光电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； ★、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书（盖公章）； ★、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书（盖公章）； ★、为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供 CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告（盖公章）； ★、针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告；（盖公章）。 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠送 |
| 6 | 钢结构+包边 | 国产优质 | 定制 | 显示屏专用型材,2*4方管 | ㎡ | 12.25 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 整屏尺寸 | 4.9 | 2.5 | 12.25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 显示屏内部线材 | 国产优质 |  | 5V电源线。航插线 短网线 数据线 | 套 | 11.52 |  |  |  |
| 9 | 外部线材 | 国标 |  | 网线6条，4平方电源线，音频线,10米HDMI线等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 运输安装调试 | 人工费 | 安装调试及使用培训 | ㎡ | 12.25 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |
| 黔东南广播电视大学1001会议室P2.0全彩显示屏方案报价 |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 室内全彩 |  |  | 一、像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.44kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 输入电压(直流) 4.2±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤21W 驱动方式 1/40恒流驱动 二、亮度 ≥600cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥2m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤410W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤619W/m2 灰度等级 红、绿、蓝各12-16bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | ㎡ | 11.52 |  |  | 吸磁安装 |
|  |  |  |  | LED显示尺寸（高*长） | 4.8 | 2.4 | 11.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 板子排列 | 15 | 15 | 225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示屏分辨率（点） | 2400 | 1200 | 2880000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 含1张备用板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源 |  |  | 显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作 过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec. 纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF | 台 | 35 |  |  |  |
| 3 | 数据卡 |  |  | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.单卡支持16组RGB信号输出； 11.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 |  |  | X2主控专业级LED显示屏控制设备，是针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备；具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 •支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； •最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； •支持视频源任意切换，任意缩放； •支持三画面显示，位置、大小可自由调节； •支持HDCP1.4； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； ★设备通过3C认证、ROHS并可提供相应证书（加盖厂家公章）。 ★可提设备生产商针对本项目的授权和售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 ★视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供厂家盖公章CMA、CNAS第三方检测报告） ★为适应高清视频的高带宽,控制系统专业主控具备高带宽数字内容保护技术，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★为保证显示屏的显示效果，设备需支持低亮高灰功能，在10%亮度下依然保持高灰度，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 播放软件 |  |  | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 ★、基于软件的各种不同应用场景，软件具有翻译功能，并提供翻译助手软件著作权证书（盖公章）； ★、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版光电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； ★、控制系统软件支持实时监测发送卡网口带载面积，支持网口显示，并有预警显示, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式，EDID更改，并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能, 并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖公章检测报告； ★、软件采用模块化设计，具有设备检测、显示屏设计和打印、快速修缝、多批次混拼、色彩还原及显示屏监控等功能，并提供LED大屏幕控制软件（PC版）著作权证书（盖公章）； ★、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书（盖公章）； ★、为保证软件所需的安装环境、驱动是否正常工作，控制软件需具有环境自检功能，并提供 CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告（盖公章）； ★、针对分级管理，控制软件可设置用户管理权限，精细化分级权限管理、分权操作，提供CNAS机构认可的第三方国家级权威检测报告；（盖公章）。 | 套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 赠送 |
| 6 | 钢结构+包边 | 国产优质 | 定制 | 显示屏专用型材,2*4方管 | ㎡ | 12.25 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 整屏尺寸 | 4.9 | 2.5 | 12.25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 显示屏内部线材 | 国产优质 |  | 5V电源线。航插线 短网线 数据线 | 套 | 11.52 | 160.00 |  |  |
| 9 | 外部线材 | 国标 |  | 网线6条，4平方电源线，音频线,30米HDMI线等 | 套 | 1 | 5000.00 |  |  |
| 10 | 运输安装调试 | 人工费 | 安装调试及使用培训 | ㎡ | 12.25 | 600.00 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |