黔东南广播电视监控存储设备项目

市场公开询价公告（附件）

## 附件1：法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书）

（1）法定代表人身份证明

致：黔东南广播电视大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 （身份证号码：       ），参加贵方组织的黔东南广播电视监控存储设备项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

报价人（公章）：

（2）法定代表人授权委托书

致：黔东南广播电视大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：         ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的黔东南广播电视监控存储设备项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：            被授权代表签字：

报价人（公章）：

年   月   日

## 附件2：报价清单格式

| 黔东南广播电视监控存储设备项目 |
| --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报 价 人 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 报价申明： |

注：本表可根据具体使用需求自行拓展。

## 附件3：密封封面格式

黔东南广播电视监控存储设备项目

报

价

书

| 项目名称 | 黔东南广播电视监控存储设备项目 |
| --- | --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报价人名称 |  |
| 报价人地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 报价时间 |  |

## 附件4：需求清单

### 一、监控存储设备

| 监控存储设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 磁盘阵列（包含存储服务器1台，8T IOT企业级硬盘48个） | 1、★服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。（以公安部检测报告为准） 2、支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱设计 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个千兆网口或增配≥2个10Gb光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥3个SAS3.0接口 3、★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；★支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；★支持 CMR或SMR硬盘；★支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（以公安部检测报告为准） 4、可接入硬盘≥48块，含48块8T IOT企业级硬盘，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 5、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；★支持可设置全局重构、局部重构、区域重构和不重构；★RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。 6、★支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储（以公安部检测报告为准） 7、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像，同时下载1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行1880路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 8、支持不低于600MbpsMbps图片转发；支持不低于600MbpsMbps图片并发输入，同时不低于600MbpsMbps图片并发输出 9、★可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；设备可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度（以公安部检测报告为准） 10、★设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志（以公安部检测报告为准） 11、提供原厂授权售后文件且产品整机质保≥3年。 | 台 | 2 |