黔东南开放大学无线网络改造项目

市场公开询价公告（附件）

## 附件1：法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书）

（1）法定代表人身份证明

致：黔东南开放大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 （身份证号码：       ），参加贵方组织的黔东南开放大学无线网络改造项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（签字或盖章）：

报价人（公章）：

（2）法定代表人授权委托书

致：黔东南开放大学

（报价人单位全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：         ）为本公司合法代理人，参加贵方组织的黔东南开放大学无线网络改造项目的市场公开询价活动，代表本公司处理市场公开询价活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人（印章）：            被授权代表签字：

报价人（公章）：

年   月   日

## 附件2：报价清单格式

| 黔东南开放大学无线网络改造项目 |
| --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报 价 人 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 序号 | 产品名称 | 制造商名称 | 规格、型号 | 品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 | 大写： 元 |
|  | 小写： 元 |
| 报价申明： |

注：本表可根据具体使用需求自行拓展。

## 附件3：密封封面格式

黔东南开放大学无线网络改造项目

报

价

书

| 项目名称 | 黔东南开放大学无线网络改造项目 |
| --- | --- |
| 报价品目名称 |  |
| 报价人名称 |  |
| 报价人地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 报价时间 |  |

## 附件4：需求清单

### 一、设备清单

| 无线网络改造设备 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内面板AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575。提供官网截图； 3、支持86盒、壁挂安装方式，提供官网截图； 4、≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口，≥4个10/100/1000Mbps(RJ45)下行千兆接口，≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)透传口，提供官网截图； 5、内置蓝牙5.0，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 6、支持WPA3个人级方式下的终端接入；支持WPA3企业级模式下的终端接入功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； 7、当无线接入用户数为200个终端时，总流量400Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告； | 台 | 51 |
| 2 | 室内面板AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 2、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； 3、★正面提供4个10/100/1000Mbps 自协商以太网口，1个USB接口，背面:提供2个（1个2.5G/1G PSFP以太网光合一接口兼容SFP，1个10/100/1000M电口），提供官网截图证明； 4、⽀持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图。 5、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 6、随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 | 台 | 10 |
| 3 | 室内高密AP | 1、采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、整机协商速率≥5.375Gbps，且所有5G频段单频段速率≥2.4Gbps，提供官网截图证明 3、≥2个接口，其中1个固化100/1000M/2.5G电口，无需外置扩展，另有1个固化10M/100M/1000M电口，提供官网截图证明； 4、⽀持内置BLE5.1功能模块。 5、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 6、随着网络技术和多媒体技术的快速发展，应用种类日渐丰富且流量更加多样化；游戏、语音、视频、远程会议等应用成为日常主流。“边缘感知”功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 | 台 | 5 |
| 4 | 无线管理授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理128AP-企业网专用-V7V9 | 套 | 1 |
| 5 | 24口POE交换机 | 1. 性能硬件要求: 1) ★交换容量≥336Gbps、包转发能力≥51Mpps。千兆光口≥4个（4个combo口）、千兆电口≥24个； 2) ★交换机的MAC表≥16K、ARP≥1K、ACL≥1K，提供工信部权威第三方测试报告证明并加盖厂商鲜章； 3）支持802.3at/POE+供电标准； 2. 功能管理要求: 1) 支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2；支持IPv6 静态路由、RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3； 2) ★支持横向虚拟化、纵向虚拟化等功能，提供官网截图和链接并加盖厂商鲜章； 3) ★支持SDN功能、10KV业务端口防雷能力，提供官网截图和链接并加盖厂商鲜章； 4) ★支持端口自动节能功能、G.8032环网协议，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，提供官网截图和链接并加盖厂商鲜章； 5) 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； 6) 支持最多8个端口聚合、最多128个聚合组、LACP功能； 7) 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像同时支持N：M的端口镜像； 8) 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2；支持PIM Snooping；支持MLD Proxy；支持组播VLAN；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6； 9) ★为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，要求设备内置智能网络管理模块，提供截图证明并加盖厂商鲜章； | 台 | 6 |