北 徐 楼 煤 矿

生产安全事故现场处置方案

（2022版）

2021年12月31日

目  录

第一章 矿井顶板事故现场处置方案	1

1.1事故风险描述	1

1.2应急工作职责	2

1.3应急处置	3

2.1事故风险描述	8

2.2应急工作职责	8

2.3应急处置	10

2.4注意事项	12

第三章 矿井火灾事故现场处置方案	14

3.1事故风险描述	14

3.2应急工作职责	15

3.3应急处置	16

第四章 地面火灾事故现场处置方案	21

4.1事故风险描述	21

4.2应急工作职责	21

4.3应急处置	22

4.4注意事项	24

(一)自救与互救原则：	24

第五章 矿井瓦斯事故现场处置方案	26

5.1事故风险描述	26

5.2应急组织职责	27

5.3应急处置	27

5.4注意事项	31

第六章 煤尘事故现场处置方案	33

6.1事故风险描述	33

6.2应急工作职责	34

6.3应急处置	34

6.4注意事项	37

第七章 提升运输事故现场处置方案	40

7.1.1事故类型	40

7.2应急工作职责	40

7.3应急处置	41

7.4注意事项	43

8.1事故风险描述	45

8.2应急工作职责	45

8.3应急处置	46

8.4注意事项	48

第九章 主要通风机停风事故现场处置方案	50

9.1事故风险描述	50

9.2应急工作职责	50

9.3应急处置	51

9.4注意事项	52

第十章 有限空间作业中毒、窒息事故现场处置方案	53

10.1事故风险描述	53

10.2应急工作职责	54

10.3应急处置	55

11.1事故风险描述	59

11.2应急工作职责	59

11.3应急处置	60

11.4注意事项	62

12.1事故风险分析	63

12.2应急工作职责	63

12.3应急处置	64

12.4现场自救和互救注意事项	65

第十三章 矸石山事故现场处置方案	66

13.1事故风险分析	66

13.2应急工作职责	66

13.3应急处置	66

13.4注意事项	68

第十四章 充填管路系统现场处置方案	70

14.1事故风险描述	70

14.2应急处理小组	72

14.3应急处置	73

14.3.3事故报告	75

14.4注意事项	75

# 第一章 矿井顶板事故现场处置方案

## 1.1事故风险描述

1.1.1事故类型

顶板事故分为局部冒顶和大面积冒顶事故，可造成回采工作面人员伤亡和停产，掘进工作面堵塞人员被困和人员伤亡，影响运输和通风。

1.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

事故易发生的主要区域有：采煤工作面上下端头、采煤工作面放顶线、煤壁附近；采煤工作面过断层、沿空掘巷、初采初放等特殊地点（时间段）；锚喷巷道临时支护地段；采掘工作面高冒顶地段。

1.1.3事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

顶板事故按季节来分多发生在夏季高温雨季，或采掘工作面穿过或接近地质构造时。顶板事故发生可能造成人员伤亡、产量降低、材料消耗增加等后果，严重影响矿井的安全生产。

若掘进工作面发生冒顶事故，其影响范围仅为本掘进工作面，采煤工作面发生冒顶事故，其影响范围涉及采面、顺槽区域。

1.1.4事故出现的征兆

地测人员的地质预报、生产现场顶板支护变形、在地质构造带施工、顶板下沉、断裂，有时会有闷雷声、金属支架急剧下缩或变形、巷道底鼓，变形严重、大面积片帮、顶板离层（数据超过临界值），敲击有空响、出现裂缝或裂缝加深、加宽等。

1.1.5事故可能引发的其它次生、衍生事故

顶板事故处理不及时可能会造成冒顶区域瓦斯、有毒有害气体积聚，从而引发瓦斯爆炸、人员中毒、二次垮落等事故。

## 1.2应急工作职责

1.2.1应急组织体系

井下各工区跟班干部为现场总指挥，各掘进工作面队长为现场副总指挥，技术员、跟班安全员、瓦检员、维修工、爆破工、小绞车操作工、液压泵工等特殊工种操作人员为成员。

1.2.2应急自救组织机构和人员的具体职责

工作地点发生事故后，现场跟班人员立即查清事故情况，立即停止施工，并汇报调度室和安全科，并立即组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员，并利用现场电话及时汇报，当事故范围较大，对营救人员安全威胁大时，应组织人员暂时撤离危险区域，等事故稳定后，再进行抢救工作。项目部有关负责人及矿领导接到通知后，应立即赶到现场指挥抢救工作。

1.2.3相关岗位和人员的应急工作职责

（1）采掘工区成立顶板事故应急处理小组，负责组织实施冒顶事故应急处理工作。

组  长：区长

副组长：副区长

成 员：采掘工区班子成员及各班队长

（2）应急维护指挥小组职责

①组长：冒顶事故发生后，分析判断事故，决定启动应急救援预案，组织现场应急救援处理，协调各工种的工作，确保迅速处理，组织冒顶事故的应急自救演练。

②值班员：承接事故报告，请示启动应急救援预案，召集小组成员，协调各个成员的救援工作，同时做好相关记录。

③维护工：根据冒顶事故的严重程度，配合救援小组组长处理现场事故，负责维护顶板。

④材料运输工：出现紧急事故时随时待命，一旦接到通知，马上到达现场进行抢险工作，做到支护材料到现场。

⑤技术员：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

## 1.3应急处置

1.3.1事故应急处置程序

事故地点附近人员发现异常情况，如异味、异声、烟雾、温度骤然升高、淋水突然加大、顶帮裂隙加宽等预兆，应进一步了解或判断事故性质、地点和灾害程度后，并迅速地利用最近处的电话或用其他方式向矿调度室汇报，同时迅速向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作地点的人员尽快知道灾情。在汇报灾情时，要将看到的异常现象、听到的异常声响、感觉到的异常冲击如实汇报。

接到报警后，调度员要详细记录报警内容，通知有关人员前往现场核实事故或险情，事故或险情确认后，立即通知救援队迅速到灾情现场，进行人员疏散，同时完成各种消防、安全救护设施设备的启动等工作。并通知区队长、副队长、技术员。报警时要保持冷静，吐字清楚，依次报告出：

（1）发生险情的部门及本人姓名、报警电话；

（2）发生险情的准确地点、发现人姓名；

（3）险情大小及危险程度；

（4）险情性质；

（5）已采取的措施；

（6）现场及所属区域的人员数量及被困人员；

（7）人员疏散情况。

事故地点（时间、地点、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围）→调度员（询问内容同上，马上进入事故处理）→值班领导（调度员通知并在10分钟内集合完毕，分析制定事故处理临时方案）→总工程师（确定是否实施方案执行或另行确定方案）→矿井领导（布置安排应急措施）、卫生室（安排卫生室做好一切准备急救小组成立，卫生室救护小组由调度安排下井救援）→安全科（安排盯好事故现场并组织自救，维护现场安全）→事故区队（了解事故基本原因并组织好自救工作）→有关科室及科室专业人员（准备好图纸、规程协助事故处理）→井下提升井口→110救护车 （提升井口、运送伤病员）。

1.3.2现场应急处置措施

（1）现场抢救，一定要保持头脑清醒、行动沉着、处理果断，对事故的发生可能导致的后果做出正确的判断和分析。在保证安全的前提下，积极采取有效的方法和措施，及时进行现场抢救，将事故消灭在初始状态或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的损失。

（2）准确判断冒顶区域的范围、遇险的人数和所在地点，冒落岩石的状况（冒落高度、岩石大小），并认真观察冒顶周围的支护变化情况。如有再次冒顶危险时，应首先加强支护，维修好后退路线。

（3）采取一切可能的方法，扒通冒落区，抢救出遇险人员。如果冒顶区域内通风不良时，应利用压风管、水管或打钻孔等向冒顶区内遇险人员地点输送新鲜空气，若时间较长，要采取措施输送饮料、食物，使遇险人员能坚持较长的时间。若发现有遇难者的呼救声音时，抢救的方向应沿着呼救的声音前进。

（4）根据遇险人员发出的呼救信号，确定采用恢复跨落巷道或打绕道到达遇险人员避灾地点进行抢救。清除堵塞现场时，必须坚持由外向里进行，并加强支护，防止二次冒落。

（5）如果顶板冒落范围不大时，遇险人员被大块岩石压在下边，可用千斤顶等工具把大块岩石顶起来，将人员救出。冒顶处理的方法有撞楔法、出空法、木垛接顶等方法。

（6）妥善避难，如在有效时间内，无法安全撤退，遇险人员要切忌惊慌失措，应迅速组织起来，自救互救，主动听从带班领导、班组长或有经验的老工人指挥，安全退到顶板较好的地点，建立避灾硐室，尽快加固冒顶地点和人员躲避处，以防冒顶事故的进一步扩大。尽量减少体力和隔堵区的氧气消耗，等待抢救。

（7）如果被堵地点有电话，遇险人员应立即向项目部调度汇报灾情、遇险地点、遇险人数以及计划采取的自救措施。否则应采用敲击钢轨、管路等方法尽快发出有规律的呼救信号，以便营救人员了解灾情，组织力量进行抢救。

（8）如果被困地点有压风管，遇险人员应打开压风管输送新鲜空气，以稀释隔堵空间的瓦斯含量。

（9）抢救人员进入冒顶区之前，必须加固临近巷道或工作面支护，防止事故扩大，并尽快恢复冒顶区的通风。处理事故，必须由外往里，处理过程中必须检查冒顶区附近的支护、顶板压力情况，要及时清理退路，设置专人指挥，专人监护顶板，防止援救危险。

（10）采面处理冒顶时，必须自上而下逐架进行，处理一架合格一架，防止二次发生冒顶而造成人身伤亡事故；禁止在支架顶梁上方处理；冒顶区支架应派熟练的支架工操作，移架要带压擦顶移架，少降快移；当冒顶区跨度较大时，要在护好顶板前提下，进行煤帮端支木墩或打支柱方法托棚处理。

（11）抢救伤员时，应在现场进行止血或固定骨折和需要的包扎工作。搬运伤员时，要稳、轻，呼吸困难或停止呼吸者，如胸部、背部损伤只宜进行口对口人工呼吸法；人工呼吸前，应清理口鼻腔中污物。总之，必要时要采用急救措施。

1.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：

0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

1.4注意事项

(1)自救与互救原则：

安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。

互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

(2)采掘工作面或其它地点发现有冒顶预兆时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按规定的避灾路线撤离。

(3)当冒顶堵人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

(4)若巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

(5)冒顶附近如有临时避险硐室，可进入临时避险硐室，等待救援。

(6)在确保人员安全的条件下，及时组织现场人员实施自救，防止事故扩大。

第二章 矿井水害现场处置方案

## 2.1事故风险描述

2.1.1事故类型

综合分析，矿井水害类型主要有：顶板水害、底板水害、老空水害、断层及陷落柱水害、封闭不良钻孔水害。

2.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

雨季强降雨井口位置；采掘工作面靠近陷落柱；采掘工作面过落差较大的断层。

2.1.3事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

夏季强降雨、采掘工作面靠近陷落柱、工作面回采期间及采掘揭露导水性不明断层期间易引发水灾事故。水灾事故可能引起淹井事故。井下突水事故直接影响井下人员安全。

2.1.4事故出现的征兆

采掘工作面或其他地点挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙、出现渗水、水色发浑、有臭味等。

2.1.5事故可能引发的其它次生、衍生事故

水灾发生后可能导致电气设备淹没，引发触电事故，或造成顶板事故。

## 2.2应急工作职责

2.2.1应急组织

井下跟班干部为现场总指挥，各掘进工作面队长为现场副总指挥，跟班安全员、瓦检员、维修工、爆破工、小绞车操作工、液压泵工等特殊工种操作人员为成员。

2.2.2应急自救组织机构和人员的具体职责

（1）跟班干部是处理水灾事故的现场总指挥，在安全员、队长、瓦检员等人的协助下，制定营救遇险人员及安全撤离方案，抢救遇险人员和安全撤离。汇报调度室井下现场事故情况。

（2）各掘进工作面队长是跟班干部处理水灾事故的第一助手，协助跟班干部制定抢救遇险人员和安全撤离的方案。

（3）瓦检员、老职工及各特殊工种作业人员负责带领现场作业人员迅速、安全撤离。

2.2.3相关岗位和人员的应急工作职责

（1）事故发生后各工区立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组长：总工程师

副组长：北徐楼煤矿安全、机电、生产副矿长、各专业副总工程师、各工区负责人

成员：有关工作面区（队）长、各职能科室负责人、机电负责人

（2）应急处置自救小组职责

①组长：水灾发生后，根据现场水情分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

②值班人员：接到事故报告，按照指令召集小组成员及工区有关，协调现场自救和应急处置工作，同时做好相关记录。

③技术负责人：提供相应技术措施及水文地质资料。

④现场负责人：水灾事故出现时，现场人员要立即向调度室汇报，同时（在条件允许时派人通知附近受威胁人员）沿规定的避灾路线撤到安全地点，并清点好人数，调度室要立即通知井下发生事故水平以下的人员迅速撤离，通知各泵房做好必要的准备工作（启动备用泵等），同时报告有关公司领导及有关部门。

## 2.3应急处置

2.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场班队长立即电话汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召集矿山救护大队组织抢救。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

2.3.2现场应急处置措施

井下出现透水事故时或因排水泵房出现险情接到调度室撤离通知，在工作地点的跟班干部和安全员、班队长要组织职工迅速撤离危险区。

（1）以最快的速度通知附近地区工作人员一起按规定路线撤出，撤离前，应设法将撤退的行动路线和目的告知矿调度室。

（2）撤退时要服从命令，不可慌乱，应往高处撤退，沿规定的避灾路线出井；行进中，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泄水流方，并注意防止被水中滚动的矿石和木料撞伤。如因突水后破坏了巷道中的照明和指路牌，迷失行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。

（3）位于透水点下方的工作人员，撤离时遇到水势很猛和很高的水位时，要尽力屏住呼吸，用手拽住管路等物，防止呛水和溺水，奋力闯过水头，借助管线等迅速撤往安全地点。

（4）一般不能进入透水地点附近的独头巷道避难，但当独头上山下部唯一出口被淹没无法撤退时，则可在独头工作面躲避，因为此独头上山的空气因水位上升压缩，能保持一定时间。

（5）若出路被水隔断，要迅速寻找井下位置最高、离井筒或大巷最近的地方暂时躲避，同时发出呼救信号；被堵人员要有长时间被堵的思想准备，要节约使用矿灯和食品，有规律的敲打金属器具，发出求救信号。要坚定克服困难和避灾自救的信念，要相信领导和群众一定会设法营救自己安全脱险。同时，要团结友爱，共同克服困难；要忍饥静卧，饮水延命，等待援救脱险；严禁盲目潜水等冒险行为。

2.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

## （6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 2.4注意事项

(一) 自救与互救原则：

安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

(二) 水害事故现场自救和互救措施

1 井上水害事故现场自救和互救措施

（1）井上出现洪水倒灌工业广场时，立即发出警报，撤出所有受威胁地点的人员。

（2）当洪水波及地点人员无法撤离时，遇险人员就近躲至地势较高、地基稳定的地点，利用身边的木材、绳子等做好防护，等待救援，同时发出求救信号。

2 井下水害事故现场自救和互救措施

（1）采掘工作面或其它地点发现有水害事故预兆或水害已经发生时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受威胁地点的人员，撤离时必须按规定的避灾路线撤离。

（2）当水害事故波及地点的人员无法撤离时，遇险人员就近选择进入上山方向不受水害威胁地点，等待救援；

（3）在进入临时避难地点前，应在其外留有衣物、矿灯等明显标志，以便救援人员发现。被困人员必须静卧，保持安静、不得烦躁，避免不必要的体力消耗和氧气消耗，借以延长避灾时间。避灾时，除留有一盏灯照明外，其余矿灯应全部关闭。在避灾地点可间断地敲打铁器、岩石等，发出呼救信号。全体避难人员要坚定信心，相信在各级领导和职工的努力下，一定会安全脱险。

（5）若避灾地点有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

# 第三章 矿井火灾事故现场处置方案

## 3.1事故风险描述

3.1.1可能发生的事故类型

矿井火灾是指发生在矿井井下或地面井口附近、威胁矿井生产安全、形成灾害的一切非控制燃烧，是煤矿生产中的主要自然灾害之一。根据引火热源的不同，分为外因火灾和内因火灾。

外因火灾主要是在生产过程中，如放炮作业、机械摩擦、电气设备运转不良、电源短路、电缆老化击穿、电焊气焊、各类设备故障、照明、照相摄影等明火可能引起外因火灾，此类火灾人为因素较多，一旦疏忽管理，随时都会发生。外因火灾易于发现，但发展速度快危害严重。采掘工作面发生火灾时，将会影响本采掘工作面；主要运输皮带发生火灾时，将影响其回风流中的人员及设备，火势较大时，有可能发生风流逆转，影响采区；进风井口、井筒、井底车场一旦发生火灾，将危及整个矿井的安全，对矿井安全威胁程度大。

内因火灾是指由煤炭自燃而引起的火灾。它经常发生在采空区、停采线、断层、煤柱等丢煤区，掘进冒顶处或封闭不严的采空区内。矿井现开采的16煤层为Ⅱ类自燃煤层。在连续供氧且有热量积聚的条件下，有煤层自燃风险。

3.1.2事故前可能出现的征兆

（1）矿井外因火灾的征兆

①井下空气成分发生变化，一氧化碳、甲烷、二氧化碳等有害气体浓度大幅度升高。

②空气中有烟雾或嗅到燃烧物气味。

③看到明火。

④空气温度明显升高。

（2）矿井内因火灾的征兆

①煤层的温度、火区附近的空气温度和来自火区的水温比正常情况高。

②火区附近的氧气浓度降低。

③火区附近巷道中湿度增大。

④火区附近巷道壁面和支架表面形成水珠。

⑤有害气体增加、CO气体持续升高。

⑥巷道中出现煤油、汽油、松节油等气味。

⑦出现明火或烟雾。

⑧监测到自然发火标志性气体且超过临界值。

3.1.3事故可能引发的其它次生、衍生事故

火灾事故处理不及时可能会造成一氧化碳、甲烷、二氧化碳等有毒有害气体积聚，从而引发人员窒息、中毒等事故，可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故，产生的火风压破坏通风设施、通风系统，导致事故扩大。

## 3.2应急工作职责

3.2.1应急组织分工

井下各工区跟班干部为现场总指挥，各采、掘工作面班、队长和技术人员为现场副总指挥，跟班调度员、安全员、瓦检员、维修工、打眼工、爆破工、绞车工、液压泵工等现场人员为成员。

3.2.2应急组织职责

（1）各工区跟班干部是处理灾害事故的现场总指挥，发生事故后，立即汇报申请启动现场处置方案，分析判断事故的影响区域、危害程度，积极组织现场应急处置和自救，并及时向井上汇报事故情况。

（2）技术人员协助跟班干部制定营救遇险人员安全措施及安全撤离方案，对救援过程中遇到的技术难题及时给予指导。

（3）各采、掘工作面班、队长协助跟班干部组织事故现场的应急救援实施工作及安全撤离工作。

（4）调度员负责应急救援工作调度工作。

（5）安全员负责应急救援相关人员数量清点工作。

（6）瓦检员负责现场瓦斯和二氧化碳的测定工作。

（7）老职工及其他特殊工种作业人员负责带领现场作业人员迅速、安全撤离。

## 3.3应急处置

3.3.1应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场班队长立即电话汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护大队组织抢救。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

3.3.2现场应急处置措施

（1）任何人发现火灾，应视火灾性质，灾区通风及瓦斯、煤尘情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，并迅速报告调度指挥中心。如果火势很猛，现场人员无力抢救（或接到撤退命令）时应迅速撤离或组织避灾，撤离或避灾过程中要沉着、冷静，迅速辨认灾区地点和自己所处的位置。

（2）发现有烟雾或异味时，要迅速带好自救器或用湿毛巾堵住嘴和鼻子，以隔绝火焰或高浓度有害气体的伤害。处在火区上风侧的人员要迎风撤退，处在火区下风侧的人员要迅速选捷径绕过火区进入安全地带。

（3）撤退中，如果烟雾充满巷道，千万不要惊慌、乱跑，要迅速辨认火区及风流方向，然后俯身摸着管路或铁道有秩序地外撤。

（4）暂时躲避到安全地点，不能撤离的人员要沉着、冷静、尽量减少动作，并要在躲避地点巷道口悬挂矿灯，并用工具定时敲打管子，铁轨等，发出呼救信号，等待救援。避灾地点若有压风管，可设法打开管路，以便向避灾人员输送新鲜空气。

（5）井下发生火灾事故时都要防止有害气体的伤害，处在灾区上风侧的人员要迎风撤退，处在灾区下风侧的人员要迅速选捷径绕过灾区进入安全地带。

（6）掘进工作面发生火灾事故时避灾路线：掘进工作面人员应迅速配带自救器立即向后回撤，人员都撤出后将风筒卡断，防止有害气体向外蔓延，然后沿避灾路线迅速选捷径撤进进风大巷，撤至进风大巷后向副井方向撤离，然后经副井升井到地面。

（7）采煤工作面或其它地点发生火灾事故时避灾路线：受困人员应立即配戴自救器，处在灾区上风侧的人员要迎风撤退，处在灾区下风侧的人员要迅速选捷径绕过灾区进入安全地带，迅速撤进进风大巷，撤至进风大巷后向副井方向撤离，然后经副井升井到地面。

（8）调度指挥中心接到事故汇报后，应立即汇报矿值班领导，矿领导迅速召集救灾人员，成立救灾指挥部，经分析灾情后迅速制定救灾方案进行抢救。

（9）灾区停送电

①发生火灾事故时，由救灾指挥部下令，调度指挥中心通知井下中央变电所，对事故区域立即停电。

②恢复送电时，必须经瓦斯检查员检查送电区瓦斯和有害气体浓度，确认不超限，向救灾指挥部汇报后，救灾指挥部安排电工对供电线路进行检查，确认符合供电条件后，指挥部按照先送风后送电的原则，下令向指定地点逐级送电。

（10）确定灾变时应急的通风方式

在灾变时期内，为有效的控制事故发展，减少受灾区域，便于人员抢救和事故的处理，根据本矿具体条件和事故的性质，提出灾变时期应急的通风方法，通风方法的正确与否对灭火工作的效果起着决定性的作用。火灾时常用的通风方法有正常通风、增减风量、反风、火烟短路、隔绝封闭等。不论何种通风方法，都必须满足：不使瓦斯聚积，矿尘飞扬，造成爆炸；不危及井下人员的安全；不使火源蔓延到瓦斯聚积的地域，也不使超限的瓦斯通过火源；有助于阻止火灾扩大，压制火势，创造接近火源的条件；防止再生火源的发生和火烟的逆退；防止火风压的形成，造成风流逆转；为接近火源，救人灭火，应及时把弥漫井巷的火烟排除。

（11）组织救灾措施

①抢救火灾事故的遇难人员，必须在救灾指挥部的统一指挥下，以救护大队为主进行抢救。

②以抢救遇难人员为主，必须做到有巷必入，本着先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难的原则进行。

③在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认灾区没有火源不会引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统，加大风量排除烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些气体，既有利于抢救遇难人员，减轻遇难人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。因此，在灭火抢救遇难人员的同时，对灾区巷道恢复通风，排除有毒有害气体是一项十分重要的工作。

④清除巷道堵塞物，以便于救人。

⑤寻找火源，扑灭爆炸引起的火灾。

⑥做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

（12）救护大队在处理瓦斯、煤尘爆炸事故时应注意的问题

①问清事故性质、原因、发生地点及出现的其他情况；

②切断通往灾区的电源；

③进入灾区时须首先认真检查各气体成分，待不再有爆炸危险时再进入灾区作业；

④侦察时发现明火或其他可燃物引燃时，应千方百计立即扑灭，以防二次爆炸；

⑤有明火存在时，救护大队员的行动要轻，以免扬起煤尘，发生煤尘爆炸；

⑥救护大队员穿过支架破坏地区或冒落堵塞地区时应架设临时支护，以保证队员在这些地点的往返安全。

3.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

## 第四章 地面火灾事故现场处置方案

## 4.1事故风险描述

4.1.1可能发生的事故类型

用电场所、易燃易爆物品存放地点、电气焊作业地点等由于自然灾害、工程施工现场用电管理不当造成短路、焊接等动火作业管理不当、易燃易爆物品使用管理不当、明火管理不当、机械摩擦过热、恶意破坏等原因，可能导致发生地面火灾。

发生地面火灾，造成设备损坏、人身事故和财产损失，影响矿井安全生产。如井上变电所、扇风机房发生地面火灾，会造成整个矿井停风、停电，影响整个矿井。

4.1.2事故前可能出现的征兆

地面火灾热害事故发生的征兆主要有：易燃易爆物品存放地点出现火源、电气设备及电缆长时间超负荷运转导致有生热现象、电气焊作业后火种未灭等，地面火灾以突发性为主，一般无明显预兆。

4.1.3事故可能引发的其它次生、衍生事故

地面火灾事故处理不及时可能会造成建筑物倒塌、容器罐爆炸、烟雾、停电等事故。

## 4.2应急工作职责

4.2.1应急组织分工

现场施工负责人为现场应急自救组织的总指挥，现场班队长、技术员为副总指挥，其他职工等现场人员为成员。

4.2.2应急组织职责

（1）现场施工负责人是处理灾害事故的现场总指挥，发生事故后，立即汇报申请启动现场处置方案，分析判断事故的影响区域、危害程度，积极组织现场应急处置和自救，及时向调度室汇报事故情况，并立即组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员和拨打119报警。

（2）现场班队长协助现场施工负责人组织事故现场的应急救援实施工作及安全撤离工作。

（3）技术员协助现场施工负责人制定营救遇险人员安全措施及安全撤离方案，对救援过程中遇到的技术难题及时给予指导。

（4）值班员负责承接事故报告，传达救援指令，协调各个成员的救援工作，同时做好相关记录。

（5）救护队员负责具体现场灾情处置工作。

## 4.3应急处置

4.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场施工人员立即拨打119报警并汇报调度中心，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护大队组织抢救。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

4.3.2现场应急处置措施

（1）发生地面火灾事故时，现场工作人员应首先切断事故设备或地段的电源，立即拨打119报警，并向矿调度值班人员及事故所在单位负责人汇报。如果高温热害地点发生在副井口周围，应立即组织进行反风，防止火苗随进风流进入井下。

（2）矿调度室接到报告后，立即向矿值班领导报告，并按应急预案程序向相关人员报告。

（3）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点灾难事故地点人数，并到调度室集中待命。

（4）事故单位发现事故或得到消息后，应及时到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。

（5）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救，对于烧伤者应现场进行现场清洁保护，将其抬放到安全地带，而对于心跳呼吸停止的伤员，应立即对其进心肺复苏后再进行搬运。

（6）调度室人员接到事故的汇报后，要及时做好车辆的调度和人员接送工作。

（7）调度室事故报告后，应立即组织值班人员及抢修人员赶赴现场，查清事故原因，提出处置办法，抢修时，必须严格执行各项规程的规定，防止事故扩大和发生二次事故。

4.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 4.4注意事项

## (一)自救与互救原则：

安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

(二) 火灾事故现场自救和互救措施

1、采掘工作面或其它地点发现有火灾事故预兆或火灾已经发生时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

2、当火灾事故波及地点的人员无法撤离时，遇险人员就近选择进入紧急避险设施或有利地点，等待救援；

3、当遇险人员无法进入紧急避险设施时，应就近躲入通风较好、支护完好的硐室或巷道内；

4、在进入临时避难设施或其它有利地点前，应在其外留有衣物、矿灯等明显标志，以便救援人员发现。被困人员必须静卧，保持安静、不得烦躁，避免不必要的体力消耗和氧气消耗，借以延长避灾时间。待避时，硐室内除留有一盏灯照明外，其余矿灯应全部关闭。在硐室内可间断地敲打铁器、岩石等，发出呼救信号。全体避难人员要坚定信心，相信在各级领导和救援人员的努力下，一定会安全脱险。

5、若硐室或巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

# 第五章 矿井瓦斯事故现场处置方案

## 5.1事故风险描述

5.1.1可能发生的事故类型

根据2020年度矿井瓦斯鉴定结果确定北徐楼煤矿为低瓦斯矿井。矿井自建设以来，未发现过瓦斯超限和瓦斯积聚现象，没有发生过瓦斯爆炸事故。因此，我矿发生瓦斯爆炸事故的可能性较小。但如果管理不善，采煤工作面回风隅角、采煤工作面采空区边界处、掘进工作面放炮地点、掘进工作面顶板冒落的空洞内、临时停风地点、通风不良巷道、盲巷、密闭墙前、采空区等地点可能发生瓦斯事故。

瓦斯积聚能使人窒息死亡，只威胁本区域内的人员，范围较小。瓦斯爆炸产生的高温高压，促使爆源附近的气体以极大的速度向外冲击，造成人员伤亡，破坏巷道和设备、设施，另外，爆炸后生成大量的有害气体，造成人员中毒死亡，瓦斯爆炸可能引发煤尘爆炸事故，会进一步扩大灾害范围，危及整个矿井。

5.1.2事故前可能出现的征兆

(1)局部煤、岩层瓦斯富集，造成采、掘工作面瓦斯浓度超限，瓦斯监测仪器报警。

(2)启封密闭时瓦斯浓度超限。

(3)停风后没有及时密闭的工作面及盲巷瓦斯超限或涌出不正常。

(4)监测监控系统出现报警，情况不明。

(5)采掘工作面便携式瓦斯报警仪监测到瓦斯积聚报警。

5.1.3事故可能引发的其它次生、衍生事故

瓦斯爆炸事故处理不及时可能会造成局部区域瓦斯煤尘积聚，可能引发二次爆炸，有毒有害气体积聚，从而引发人员中毒等事故，甚至产生的火风压破坏通风设施、通风系统，导致事故扩大。

## 5.2应急组织职责

5.2.1应急组织分工

井下各工区跟班干部为现场总指挥，各采、掘工作面班队长和技术人员为现场副总指挥，跟班调度员、安全员、瓦检员、维修工、打眼工、爆破工、绞车工、液压泵工等现场人员为成员。

5.2.2应急组织职责

（1）各工区跟班干部是处理灾害事故的现场总指挥，发生事故后，立即汇报申请启动现场处置方案，分析判断事故的影响区域、危害程度，积极组织现场应急处置和自救，并及时向井上汇报事故情况。

（2）技术人员协助跟班干部制定营救遇险人员安全措施及安全撤离方案，对救援过程中遇到的技术难题及时给予指导。

（3）各采、掘工作面班队长协助跟班干部组织事故现场的应急救援实施工作及安全撤离工作。

（4）调度员负责应急救援工作调度工作。

（5）安全员负责应急救援相关人员数量清点工作。

（6）瓦检员负责现场瓦斯测定工作。

（7）老职工及其他特殊工种作业人员负责带领现场作业人员迅速、安全撤离。

## 5.3应急处置

5.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场班队长立即电话汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护大队组织抢救。

（3）专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

5.3.2现场应急处置措施

（1）发生瓦斯爆炸事故时，现场人员必须立即向调度室汇报事故的性质、地点、影响范围、遇难人员情况及灾区通风、瓦斯、煤尘情况，报告调度指挥中心，撤离或避灾过程中要沉着、冷静，迅速辨认灾区地点和自己所处的位置。

（2）发生瓦斯爆炸时应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好趴在水沟边上或坚固的障碍物后面。

（3）立即屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。

（4）用衣服将自己身上的裸露部分尽量盖严，以防火焰和高温气体灼伤皮肉。

（5）迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。

（6）高温气浪及冲击波过后，应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

（7）若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（45min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

（8）若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

（9）在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

（10）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

（11）调度指挥中心接到事故汇报后，应立即汇报矿值班领导，矿领导迅速召集救灾人员，成立救灾指挥部，经分析灾情后迅速制定救灾方案进行抢救。

（12）救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

（13）救援人员必须了解清楚爆炸地点及事故波及范围、人员分布及其伤亡情况、通风情况、灾区瓦斯情况及是否发生火灾等情况。

（14）以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

（15）在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。

（16）确认灾区没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。

（17）恢复原有的通风系统时应加大风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体，迅速排除这些气体，既有利于抢救遇难人员，减轻遇难人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

（18）消除巷道堵塞物，以便救人，做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

（19）救护大队员穿过支架破坏地区或冒落堵塞地区时应架设临时支护，以保证队员在这些地点的往返安全。

5.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

## （6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 5.4注意事项

自救与互救原则：安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

1、采掘工作面或其它地点发现有瓦斯事故预兆时，现场人员必须停止作业，在保障人身安全的情况下立即向生产调度室汇报发出警报，撤出所有受威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

2、井下人员一旦发现瓦斯爆炸时，灾区人员要要沉着、冷静，立即采取有效的自救和互救措施，位于灾区或受灾变影响区域的人员立即佩戴自救器撤离，背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面。用衣物盖住身体，减少烧伤。涉及范围内的人员接到通知立即撤离。

3、在区队长、安全员、瓦斯检查员或有经验的老工人带领下，弄清方向，沿着避灾路线，尽快撤退到新鲜风流中。若巷道破坏严重，无法安全撤退时，可以到支护较完整的地点躲避等待救护。

4、掘进工作面瓦斯爆炸时，如果巷道、支架基本未破坏，人员未受到直接伤害或受伤不重时，应立即佩带好自救器，迅速撤出灾区，到达新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩带好自救器，帮助撤出危险区。不能行走的伤员，要设法抬运到新鲜风流中；撤出灾区后，要立即向矿生产调度室报告。

如果巷道遭到破坏，退路被阻，风筒破坏时，要先打开压风管路进行通风，遇险矿工受伤不重时，应佩带好自救器，疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地点，计划用灯用粮，等待救助，并有规律的发出信号；对于受伤严重的矿工也要为其佩带好自救器，静卧待救。

5、采煤工作面瓦斯爆炸时，如果进回风巷道没有垮落堵死，通风系统破坏不大，采煤工作面进风侧的人员一般不会受到严重伤害，回风侧的人员要迅速佩带自救器，以事故区为中心，分别向两侧撤退，迅速就近转入进风巷撤出。掘进巷则直转入进风大巷。

如果爆炸造成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏，没有受到严重伤害的人员，要立即佩带好自救器。进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最短的路线，撤退到新鲜风流中。冒顶严重撤不出来时，首先佩配带好自救器，并协助重伤员佩配带好自救器在较安全地点等待救援。附近有躲避所时，也可进入暂避，并将洞口堵住，减少有害气体进入，把矿灯、衣物等明显的标识物，挂在硐室外明显的地方，进入室内静卧待救。

6、若硐室或巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

# 第六章 煤尘事故现场处置方案

## 6.1事故风险描述

6.1.1可能发生的事故类型

根据16层煤煤尘爆炸性鉴定结果，有煤尘爆炸危险性，煤炭生产和运输过程中不可避免的会产生大量煤尘。根据矿井现场的实际情况及测尘数据的分析，采煤工作面割煤、落煤、运煤时，掘进工作面割煤、爆破、落煤时，运输巷运煤、漏煤眼、煤仓放煤时可能发生煤尘积聚。如果存在合适的火源和供氧条件，就可能引起煤尘爆炸事故。

煤尘爆炸时会产生高温、高压、有毒有害气体，甚至引发火灾，破坏机械设备和巷道，强大的冲击波会造成风流逆转，破坏通风系统，可能引连续爆炸，造成人员伤亡。作业人员长期吸入大量的煤岩尘会形成煤肺病和煤矽肺病等许多职业病，严重危害作业人员的身体健康，严重时会造成劳动力的丧失和死亡。

6.1.2事故前可能出现的征兆

（1）采掘工作面和巷道内煤尘浓度超限，粉尘传感器报警。

（2）采掘工作面和巷道内积尘未按规定冲刷，连续巷道长度超过5m，积尘厚度超过2mm。

6.1.3事故可能引发的其它次生、衍生事故

煤尘爆炸事故处理不及时可能会造成局部区域瓦斯积聚，可能引发二次爆炸，有毒有害气体积聚，从而引发人员中毒等事故，甚至产生的火风压破坏通风设施、通风系统，导致事故扩大。

## 6.2应急工作职责

6.2.1应急组织分工

井下各工区跟班干部为现场总指挥，各采、掘工作面班队长和技术人员为现场副总指挥，跟班调度员、安全员、瓦检员、维修工、打眼工、爆破工、绞车工、液压泵工等现场人员为成员。

6.2.2应急组织职责

（1）各工区跟班干部是处理灾害事故的现场总指挥，发生事故后，立即汇报申请启动现场处置方案，分析判断事故的影响区域、危害程度，积极组织现场应急处置和自救，并及时向井上汇报事故情况。

（2）技术人员协助跟班干部制定营救遇险人员安全措施及安全撤离方案，对救援过程中遇到的技术难题及时给予指导。

（3）各采、掘工作面班队长协助跟班干部组织事故现场的应急救援实施工作及安全撤离工作。

（4）调度员负责应急救援工作调度工作。

（5）安全员负责应急救援相关人员数量清点工作。

（6）瓦检员负责现场瓦斯测定工作。

（7）老职工及其他特殊工种作业人员负责带领现场作业人员迅速、安全撤离。

## 6.3应急处置

6.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场班队长立即电话汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护大队组织抢救。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

6.3.2现场应急处置措施

（1）发生煤尘爆炸事故时，现场人员必须立即向调度室汇报事故的性质、地点、影响范围、遇难人员情况及灾区通风、瓦斯、煤尘情况，报告调度指挥中心，撤离或避灾过程中要沉着、冷静，迅速辨认灾区地点和自己所处的位置。

（2）发生煤尘爆炸时应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好爬在水沟边上或坚固的障碍物后面。

（3）立即屏住呼吸，用湿毛巾捂住口鼻，防止吸入有毒的高温气体，避免中毒和灼伤气管、内脏。

（4）用衣服将自己身上的裸露部分尽量盖严，以防火焰和高温气体灼伤皮肉。

（5）迅速取下自救器，按照使用方法戴好，以防止吸入有毒气体。

（6）高温气浪及冲击波过后，应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

（7）若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（45min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

（8）若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

（9）在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

（10）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

（11）调度指挥中心接到事故汇报后，应立即汇报矿值班领导，矿领导迅速召集救灾人员，成立救灾指挥部，经分析灾情后迅速制定救灾方案进行抢救。

（12）救援人员要按照“紧急救灾、妥善避难、安全撤退、救人优先”的原则抢险救灾。

（13）救援人员必须了解清楚爆炸地点及事故波及范围、人员分布及其伤亡情况、通风情况、灾区瓦斯情况及是否发生火灾等情况。

（14）以抢救遇险人员为主，必须做到有巷必入，本着“先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难”的原则救险。

（15）在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。

（16）确认灾区没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。

（17）恢复原有的通风系统时应加大风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体，迅速排除这些气体，既有利于抢救遇难人员，减轻遇难人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

（18）消除巷道堵塞物，以便救人，做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

（19）救护大队员穿过支架破坏地区或冒落堵塞地区时应架设临时支护，以保证队员在这些地点的往返安全。

6.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

## （6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 6.4注意事项

自救与互救原则：安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

1采掘工作面或其它地点发现有煤尘事故预兆时，现场人员必须停止作业，在保障人身安全的情况下立即向生产调度室汇报发出警报，撤出所有受威胁地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离。

2井下人员一旦发现煤尘爆炸时，灾区人员要要沉着、冷静，立即采取有效的自救和互救措施，位于灾区或受灾变影响区域的人员立即佩戴自救器撤离，背向空气颤动的方向，俯卧倒地，面部贴在地面。用衣物盖住身体，减少烧伤。涉及范围内的人员接到通知立即撤离。

3、在区队长、安全员、瓦斯检查员或有经验的老工人带领下，弄清方向，沿着避灾路线，尽快撤退到新鲜风流中。若巷道破坏严重，无法安全撤退时，可以到支护较完整的地点躲避等待救护。

4、掘进工作面煤尘爆炸时，如果巷道、支架基本未破坏，人员未受到直接伤害或受伤不重时，应立即佩带好自救器，迅速撤出灾区，到达新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩带好自救器，帮助撤出危险区。不能行走的伤员，要设法抬运到新鲜风流中；如距离远，则只能为其佩带自救器，不可抬运。撤出灾区后，要立即向矿生产调度室报告。

如果巷道遭到破坏，退路被阻，风筒破坏时，要先打开压风管路进行通风，遇险矿工受伤不重时，应佩带好自救器，疏通巷道，尽快撤到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地点，计划用灯用粮，等待救助，并有规律的发出信号；对于受伤严重的矿工也要为其佩带好自救器，静卧待救。

5、采煤工作面煤尘爆炸时，如果进回风巷道没有垮落堵死，通风系统破坏不大，采煤工作面进风侧的人员一般不会受到严重伤害，回风侧的人员要迅速佩带自救器，以事故区为中心，分别向两侧撤退，迅速就近转入进风巷撤出。掘进巷则直转入进风大巷。

如果爆炸造成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏，没有受到严重伤害的人员，要立即佩带好自救器。进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最短的路线，撤退到新鲜风流中。冒顶严重撤不出来时，首先佩配带好自救器，并协助重伤员佩配带好自救器在较安全地点等待救援。附近有躲避所时，也可进入暂避，并将洞口堵住，减少有害气体进入，把矿灯、衣物等明显的标识物，挂在硐室外明显的地方，进入室内静卧待救。

若硐室或巷道内有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

# 第七章 提升运输事故现场处置方案

## 7.1.1事故类型

（1）主提升装置断绳、过卷、坠罐（箕斗）、卡罐（箕斗）等事故。

（2）斜井或斜巷绞车断绳跑车事故。

（3）斜巷带式输送机断带事故。

7.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

主要发生在主副井筒及有提升运输装置的斜井或斜巷。

7.1.3事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

提升运输事故的发生没有季节性，一旦发生事故，有可能造成人员伤亡、设备损坏，财产损失较大。

7.1.4事故前可能出现的征兆

主提升机、带式输送机保护装置损坏，保护系统不起作用。

主提升钢丝绳各项指标超过《煤矿安全规程》规定，未能及时更换。

主提升信号系统闭锁装置失效，或人为解除。

带式输送机皮带卡或硫化接头不符合规范要求。

操作人员失职或失误，不遵守岗位职责，不按照《安全技术操作规程》操作。

7.1.5事故可能引发的其它次生、衍生事故

提升运输设备撞坏电缆、供电设备等有可能造成供电事故。

## 7.2应急工作职责

7.2.1应急组织体系

机电科主要负责人为现场应急救援的第一负责人，运转车间负责人、绞车维修班、井口维修班、运输工区轨道工及维修工为抢修队员。

机电科主要负责人职责：组织维修人员迅速到达事故现场，展开救援，同时安排人员将应急抢修物资运往现场，保证现场人员的安全，负责将现场抢修情况及时向应急救援指挥部汇报，并负责向现场传达指挥部的最新指令。

抢修队员职责：在第一负责人的指挥下，全力抢修设备，以最短的时间恢复正常生产，缩短事故影响时间和范围。

7.2.3相关岗位和人员的应急工作职责

主提升司机、绞车司机：配合抢修队员，开停提升机和绞车。

电工班：配合抢修队员，保证电控系统运行正常。

材料员：根据现场抢修物资需求，及时从仓库领取抢修物资。

设备组：及时将抢修所需物资，安排运送到现场。

## 7.3应急处置

7.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，事故现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安全员或和施工负责人）立即电话汇报调度中心和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，根据人员伤亡情况投入救援或做好救援准备。

（3）专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

7.3.2现场应急处置措施

（1）发生事故后，现场人员要立即向矿调度室报告，矿调度室接到报告后，立即向矿值班报告，并按应急预案程序向相关人员报告。

（2）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点灾难事故地点人数，并到调度室集中待命。

（3）事故单位的跟班队长、班长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。

（4）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救，对于轻伤者应现场进行包扎止血，将其抬放到安全地带，而对于骨折都要先固定后搬运。

（5）调度室人员接到事故的汇报后，要及时做好车辆的调度和人员接送工作。将伤员及时运送到井口，副井底信号工要按伤员提升规定做好信号联络工作，及时将人员运送到地面救治。

（6）主副井提升机及-300轨道暗斜井提升机必须有备用绳，并经检验合格；当出现主副井或斜井提升主提升钢丝绳严重损坏时，必须立即更换。

7.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

## （6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 7.4注意事项

1、自救与互救原则：安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

2、主提升系统发生过卷、断绳、卡罐、提升容器坠落事故时，司机应停止提升机运行，保持现场设备静止，按照处置方案进行处置。当副井因事故不能提升时，应及时调整主井提升系统具备升降人员的能力。

3、当斜巷发生矿车掉道、断绳、跑车等事故时，绞车司机应停止绞车运行，刹紧制动闸，切断电源，保持现场设备静止。信号把钩工应在现场设置警戒标志，人员不得靠近。处理事故人员应在做好安全防范措施后再进行处置。

4、平巷运输发生机车（矿车）追尾、掉道事故时，司机应停止机车运行，刹紧制动闸，切断电源，保持现场设备静止。事故车辆若仍有安全隐患时，应设置警戒标志，人员不得靠近。处理事故人员应在做好安全防范措施后再进行处置。

5、当带式输送机发生断带事故时，皮带司机应立即停止胶带机运行，切断电源，及时向生产调度室进行汇报。在现场应设置警戒标志，人员不得靠近。处理事故人员应在做好安全防范措施后再进行处置。

6、当架空乘人装置出现超速超速、断绳事故时，司机应立即发出预警，停止架空乘人装置运行。乘车人员发现征兆后，应在速度不太快时，尽早提前下车，以避免车速增加过大后造成人员伤害。

第八章 矿井供电事故现场处置方案

## 8.1事故风险描述

8.1.1可能发生的事故类型

供电线路故障、供电设备故障等引起的供电事故。

8.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

供电线路、地面变电所、井下变电所等。

8.1.3事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

供电事故的发生以夏季居多，其它季节也会有出现，一旦发生事故，有可能造成设备损坏、人员伤亡等，影响全矿井的安全生产。

8.1.4事故前可能出现的征兆

出现灾害性天气，检修不到位造成电力设备、设施不能正常运行或带缺陷运行，如架空线路与地面附着物安全距离不足、杆塔基础和构件损坏、系统绝缘降低、继电保护失效、上级变电站出现故障等。

8.1.5事故可能引发的其它次生、衍生事故

瓦斯煤尘爆炸事故、淹井事故、提升运输事故、通风事故等。

## 8.2应急工作职责

8.2.1应急组织体系

机电科主要负责人为现场应急救援的第一负责人，供电车间负责人、机电维修人员为抢修队员。

机电科主要负责人职责：组织抢修队员迅速到达事故现场，迅速展开抢修与救援，同时安排人员迅速启动应急电源，保证副井提升机正常运行；负责将现场抢修情况及时向应急救援指挥部汇报，并负责向现场传达指挥部的最新指令。

抢修队员职责：在负责人的指挥下，全力抢修设备，以最短的时间恢复正常供电，缩短事故影响时间和范围。

8.2.2相关岗位和人员的应急工作职责

变配电工：配合抢修队员，按规操作开关柜或高压配电装置，及时恢复供电。

机电维修工：及时排除故障，恢复供电。

材 料 员：根据现场抢修物资需求，及时从仓库领取抢修物资。

## 8.3应急处置

8.3.1应急处置程序

（1）事故发生后，事故现场负责人立即电话汇报生产调度室、上级供电部门和区队值班室，汇报内容包括事故发生的性质、时间、地点、危害程度等。

（2）生产调度室人员立即向值班领导汇报，启动供电事故现场处置方案，同时向井下各作业地点下达停产撤人指令，要求所有人员立即停止工作，有序向副井底撤离，并向矿山救护队发出应急救援。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离升井。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

8.3.2现场应急处置措施

（1）当35kV运行回路供电中断时，变电所值班人员应立即向机电科、生产调度室汇报，同时与滕州供电局调度室联系，并立即投入备用电源。

（2）当35kV两回路都中断时，变电站值班人员立即向机电科、生产调度室和上级供电局进行汇报；生产调度室立即向值班矿领导汇报，启动应急预案，向井下各作业地点下达停产撤人指令，要求所有人员立即停止工作，有序向副井底撤离，并向矿山救护队发出应急救援。机电维修人员应及时启动应急发电机，确保在15分钟内向副井提升机房供电，保证井下人员能够正常升井。

（3）当井下采区变电所发生停电事故时，生产调度室集控人员应立即查看电脑显示故障原因，通过电话向采煤及掘进工作面下达停产撤人指令，要求采煤及掘进工作面所有人员全部撤到进风大巷待命；通过集控功能对停电开关进行送电，及时恢复对变电所供电，优先恢复掘进工作面局部通风机供电；若通过集控功能无法进行送电时，应及时通知机电科维修人员赶往发生事故变电所进行抢修。

（4）调度室接到报告后，立即向矿值班领导汇报，并按应急预案程序向相关人员报告。

（5）井下受停电影响区域的跟班管理人员、安全员等发现停电停风或接到停产撤人指令后，应立即组织人员按照避灾路线撤离至采区大巷或撤至副井底。

（6）机电科在接到通知后，应立即组织抢修人员赶赴现场，查清事故原因，排除故障。不能立即恢复送电时，应立即启动应急电源，向副井提升机供电，保证能够正常提升人员；同时及时打开主井井口房风门，形成自然通风。抢修时，必须严格执行有关操作规程的规定，防止事故扩大和发生二次事故。

8.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 8.4注意事项

8.4.1自救与互救原则：

安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，救援人员应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（4）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（5）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（6）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

8.4.2现场自救和互救注意事项

（1）自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

（2）供电事故现场自救和互救措施

①如停电时间较长，指挥部要命令人员撤出时，要按照大面积停电事故避灾路线撤退井下所有人员。

②如所有出口无法通行时，要寻找安全地方避灾，等待救援并报告避灾地点。

③在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

④在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

⑤积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。

# 第九章 主要通风机停风事故现场处置方案

## 9.1事故风险描述

9.1.1事故类型

（1）主要通风机因操作不当、维护不及时造成的主要通风机停止运转事故。

（2）灾害性天气等原因造成主通风机因电源中断出现停止运转事故。

9.1.2事故可能的征兆

主要通风机停止运转一般没有征兆。

9.1.3事故可能引发的次生、衍生事故

有可能造成采掘工作面、巷道无风、微风，瓦斯积聚、粉尘积聚，甚至可能引起瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。

9.2应急工作职责

9.2.1应急组织分工

机电科主要负责人为现场应急救援的组长，技术人员为副组长，运转维修班、电工班、主要通风机司机、材料员为抢修队员。

9.2.2应急组织职责

（1）机电科主要负责人是处理灾害事故的现场负责人，发生事故后，立即汇报申请启动现场处置方案，并组织人员进行抢修。

（2）技术人员协助主要负责人制定安全措施，对抢修过程中遇到的技术难题及时给予指导。

（3）运转维修班协助主要负责人组织事故现场抢修工作。

（4）主要通风机司机配合抢修队员，开停主要通风机。

（5）电工班配合抢修队员，保证电控系统运行正常。

（6）材料员根据现场抢修物资需求，及时从仓库领取抢修物资。

9.3应急处置

（1）事故发生后，地面通风机房值班人员要立即汇报调度室和科室值班人员，启动现场处置方案，并汇报清事故发生时间、地点、现场状况。

（2）调度室接到汇报后立即通知井下人员撤离，并向应急指挥部汇报，按照指挥部的命令召请矿山救护队组织抢救，通知医院医疗救护人员到达事故现场待命。

（3）救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

9.3.2现场应急处置措施

（1）主要通风机发生故障后，矿调度员接到汇报后要立即汇报值班矿领导，并通知值班通风机司机立即启动备用通风机恢复矿井通风，并安排维修电工及机修工立即对故障进行处理，确保10分钟内切换至备用通风机恢复正常通风。

（2）因故障主备通风机均无法在10分钟内开启，矿调度值班人员要立即命令井下人员立即停止工作、切断电源、井下所有人员

沿着避灾路线迅速撤至井底车场，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤离升井，并安排变电所停电。

（3）主要通风机故障后，备用通风机无法在10分钟内开启，必须采取正确控制风流措施，防止风流紊乱。

①主井主要通风机和西井主要通风机同时停转，应及时打开井口防爆门和风硐风门，充分利用自然风压通风。

②仅主井主要通风机单独运转，机电科立即安排人员关闭西风井主要通风机风道的所有闸门，形成副井进风、主井回风的通风系统。

③仅西风井主要通风机单独运转，通防科立即安排人员在主井回风通道施工临时密闭，形成副井进风、西风井回风的通风系统。

（4）接到调度室命令后，机电科值班负责人带领抢修人员应迅速赶到事故现场，查明事故原因，事故性质，以最快的速度排除故障恢复通风机运行。如故障较严重不能立即处理完毕，要立刻汇报调度室，说明故障原因及采取的处理措施，并积极组织人员及材料进行抢修。

（5）所有处理过程必须及时向调度室汇报。

9.3.3 故障处理措施

1.主通风机房某一回路电源停电故障

（1）当主通风机房出现备用风机回路电源停电故障时，机房工作人员应及时汇报调度室和值班领导，联系检修人员尽快处理。同时风机房工作人员应严密监视在用风机的运行状况，并认真做好记

录。

（2）当主通风机房出现在用风机回路电源停电故障、机械故障时，风机房工作人员应及时汇报调度室和值班领导，立即启动备用通风机恢复矿井通风，确保10分钟内切换至备用通风机恢复正常通风，并联系检修人员尽快处理。同时风机房工作人员应严密监视运行风机的状况，并认真做好记录。

2.主通风机房双回路电源停电故障

当主通风机出现双回路电源停电故障时，风机房工作人员应及时汇报调度室和值班领导，必须采取正确控制风流措施，防止风流紊乱。

（1）主井主要通风机和西井主要通风机同时停转，应及时打开井口防爆门和风硐风门，充分利用自然风压通风。

（2）仅主井主要通风机单独运转，机电科立即安排人员关闭西风井主要通风机风道的所有闸门，形成副井进风、主井回风的通风系统。

（3）仅西风井主要通风机单独运转，通防科立即安排人员在主井回风通道施工临时密闭，形成副井进风、西风井回风的通风系统。

3.主通风机房出现变频启动故障

当主通风机房出现变频启动故障时，风机房工作人员应及时汇报调度室和值班领导，并使用工频启动将风机开启，联系单位检修人员迅速处理，并认真做好记录。

4.主通风机房发生火情时的处置措施

值班人员要时刻保持警惕，熟练掌握灭火器材的使用方法，密切注视机房设备的运行状况。

发现机房内有异常气味时，要认真仔细地检查机房的各个部位，直到查明原因，确认无危险情况时为止，事后要将处理情况报告工区值班领导。

发现机房出现火焰时，首先要切断电源，同时在保证自身安全的情况下，使用灭火器，采取一切措施控制和扑灭火焰。

5.主通风机房发生水浸情况时的处置措施

发现机房顶部出现漏水时，应积极设法用容器及塑料布保护机房设备不被淋湿，确保电气部分不被淋水，防止出现电气事故。

6.现场抢修及恢复通风具体措施

（1）当矿井主要通风机出现异常，按照程序必须立即重新启动，无论再次操作成功与否，都要安排人员查明风机停风原因；在10min内不能重新启动时，矿井主要通风机司机必须立即汇报调度室和工区值班人员。同时，采取正确控制风流措施，防止风流紊乱。

（1）主井主要通风机和西井主要通风机同时停转，应及时打开井口防爆门和风硐风门，充分利用自然风压通风。

（2）仅主井主要通风机单独运转，机电科立即安排人员关闭西风井主要通风机风道的所有闸门，形成副井进风、主井回风的通风系统。

（3）仅西风井主要通风机单独运转，通防科立即安排人员在主

井回风通道施工临时密闭，形成副井进风、西风井回风的通风系统。

（2）矿调度值班人员接到主要通风机10min内难以重新启动的汇报后，立即通知井下所有施工地点立即停止工作，切断电源，并在现场跟班领导(或负责人)的带领下，迅速按照避灾路线撤离到井底车场，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤离升井，并安排变电所停电。

（3）通风机故障应选择最快的方案，以最快的速度进行抢修。由机电矿长组织机电专业相关人员分析事故原因，制定矿井恢复机械通风的措施，采取一切可能采取的措施，迅速恢复通风机的运行。

（4）矿井主要通风机停运期间，井下严禁从事任何作业。

（5）矿井主要通风机故障排除后，立即进行恢复通风工作，停风2小时以内的，由总工程师组织，通防专业牵头，有关单位及人员参加，由瓦斯检查员检查各采掘施工地点、机电硐室内的瓦斯情况，局部通风机处甲烷浓度不超过0.5％，迎头甲烷浓度不超过0.5％，二氧化碳浓度不超过1.5％，氧气浓度不低于18％时，汇报调度室，由指挥部同意，由调度室下达指令恢复井下送电、通风。全矿井停风2小时以上的，由总工程师组织，通防专业牵头，救护队及有关单位及人员参加，由救护队实施瓦斯检查，恢复通风。

9.3.4事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢

救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

9.4注意事项

自救与互救原则：安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

井下发生停风重大事故时，现场人员一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，接到矿调度室撤离命令时，停止作业，切断电源，立即辨别方向以最短的距离进入全负压通风大巷，按避灾路线有序撤离。

# 第十章 有限空间作业中毒、窒息事故现场处置方案

## 10.1事故风险描述

10.1有限空间的概念

有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。比如污水处理池、煤泥浓缩罐、煤仓及其它长期不用的设施或通风不畅的场所等。

10.1.2事故类型

中毒、窒息、物体打击等。

10.1.3事故风险严重程度分析

有限空间或受限空间往往存在着多种危险有害因素，除共性的危险有害因素外，有限空间作业所特有的危险有害因素主要有三面：

（1）有限空间内可能存在有毒有害介质。

（2）有限空间内可能存在可燃性气体。

（3）有限空间可能属于缺氧环境。显然，如果对其中的任何一类危险有害因素不加以控制和防范，都有可能引发严重的伤亡事故。

面对与有限空间作业相关的安全事故，人们常常感到茫然，是那么的出乎意料，因为灾难就发生在瞬间，受害者无法自救、在场者难以施救。其实，这类瞬间灾难与有限空间通风不良、进出受限密切相关。有限空间很可能属于缺氧环境，而缺氧则会对作业人员造成致命的伤害：当含氧量低于12%时，人会在毫无预兆的情况下失去知觉，其速度之快，以至于受害者根本无法自救；当含氧量处于12%至14%时，就会出现呼吸急促、抽搐症状，同时动作协调性、感知能力和判断力明显变差；当含氧量处于15%至19%时，除影响动作协调性外，还会诱发早期的冠状动脉、循环系统及肺部问题。如果有限空间作业环境存在可燃性气体，则会有火灾爆炸危险，如存在有毒有害气体，则会有中毒危险，其现实危险性不言自明。

10.1.4事故发生的原因

（1）作业人员和监护人不了解现场情况或未辨识出潜在的风险。

（2）易燃易爆的有限空间作业未采取有效的安全隔绝、通风、监测、消除点火源等防火防爆措施。

（3）在缺氧、有毒环境中，未采取有效的安全隔绝、通风、监测、个体防护等措施。

（4）有限空间作业采取的措施不当。

10.1.5事故风险评估

人员进入有限空间作业前，根据监测结果、作业环境条件、物的状态、人的行为等因素进行缺氧风险、中毒窒息风险、物体打击风险评估，按事故风险程度大小制定相应的消除、控制事故风险的有效措施，确保有限空间作业处于安全受控状态。

## 10.2应急工作职责

10.2.1应急组织体系

事故发生基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：事故单位主要负责人

成  员：技术员  现场作业人员

10.2.2应急自救组织机构和人员的具体职责

工作地点发生事故后，现场作业人员立即停止施工、查清事故情况，并汇报调度室，施工单位立即组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员，并利用现场电话及时汇报，当事故范围较大，对营救人员安全威胁大时，应组织人员暂时撤离危险区域，等事故稳定后，再进行抢救工作。安全科、通防科有关负责人及矿领导接到通知后，应立即赶到现场指挥抢救工作。

10.2.3相关岗位和人员的应急工作职责

（1）运输工区、综合管理科成立有限空间事故应急处理小组，负责组织实施有限空间事故应急处理工作。

组  长：区长

副组长：副区长

成 员：工区班子成员及各班队长

（2）应急维护指挥小组职责

①组长：事故发生后，分析判断事故，决定启动应急救援预案，组织现场应急救援处理，协调各工种的工作，确保迅速处理，组织冒顶事故的应急自救演练。

②值班员：承接事故报告，请示启动应急救援预案，召集小组成员，协调各个成员的救援工作，同时做好相关记录。

③技术员：负责救援方面措施的编制和技术资料的提供。

## 10.3应急处置

10.3.1事故应急处置程序

事故地点附近人员发现异常情况，应进一步了解或判断事故性质、地点和灾害程度后，并迅速地利用最近处的电话或用其他方式向矿调度室汇报，同时迅速向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作地点的人员尽快知道灾情。在汇报灾情时，要将看到的异常现象、听到的异常声响、感觉到的异常冲击如实汇报。

接到报警后，调度员要详细记录报警内容，通知有关人员前往现场核实事故或险情，事故或险情确认后，立即通知救援队迅速到灾情现场，进行人员疏散，同时完成各种消防、安全救护设施设备的启动等工作。报警时要保持冷静，吐字清楚，依次报告出：

（1）发生险情的部门及本人姓名、报警电话；

（2）发生险情的准确地点、发现人姓名；

（3）险情大小及危险程度；

（4）险情性质；

（5）已采取的措施；

（6）现场及所属区域的人员数量及被困人员；

（7）人员疏散情况。

事故地点（时间、地点、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围）→调度员（询问内容同上，马上进入事故处理）→值班领导（调度员通知并在10分钟内集合完毕，分析制定事故处理临时方案）→总工程师（确定是否实施方案执行或另行确定方案）→矿井领导（布置安排应急措施）、卫生室（安排卫生室做好一切准备急救小组成立，卫生室救护小组由调度安排下井救援）→安全科（安排盯好事故现场并组织自救，维护现场安全）→事故区队（了解事故基本原因并组织好自救工作）→有关科室及科室专业人员（准备好图纸、规程协助事故处理）→井下提升井口→救护车 （提升井口、运送伤病员）。

10.3.2现场应急处置措施

（1）有限空间作业发生事故时，应急处置应根据具体的环境条件，采取可靠的安全措施。

（2）救援人员首先应检查现场的通风状况，并做好自身防护，如有毒、窒息环境救援要佩戴隔绝式空气呼吸器，必要时作业人员应拴带救生绳、系全身式安全带，在采取可靠的安全措施和地面有人监护的情况下，方可进入有限空间施救，严禁使用过滤式面具。严禁贸然施救，以免造成事故扩大。救援人员在应急处置中如出现异常情况或感到不适和呼吸困难时，应立即向监护人发出信号，迅速撤离现场。严禁在有毒、室息环境下摘下防护面罩。

（3）防护装备以及应急救援设备设施妥当保管，加强维护，保持经常处于完好状态。损坏的器具要分开存放，并设置明显禁用标识，以免发生危险。

（4）在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服。

（5）控制、记录进入现场救援人员的数量。

（6）现场安全监测人员若遇直接危及应急人员生命安全的紧急情况，应立即报告应急小组负责人和现场指挥部，应急小组负责人、现场指挥部应当迅速作出撤离决定。

10.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

10.4注意事项

(1)自救与互救原则：

安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。

互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

(2)发现异常时，现场人员必须停止作业，立即发出警报，撤出所有受冒顶威胁地点的人员，撤离时必须按规定的避灾路线撤离。

(3)当人无法撤离时，被困人员必须静卧，不得烦躁，减少氧气、热量等消耗，等待救援。

(4)若有压风管，可打开压风管供人员呼吸，确保被困人员的安全，并经常敲打管路，向外报警。

(5)在确保人员安全的条件下，及时组织现场人员实施自救，防止事故扩大。

第十一章 灾害性天气事故现场处置方案

## 11.1事故风险描述

11.1.1事故类型

矿井出现暴雨、雷电、冰雹、台风等恶劣天气时，可能会造成矿井大面积停电、淹井等事故。

11.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

灾害性天气事矿易发生区域主要有：矿井高压输电线路、地面变电所、井口、低洼地等区域。

11.1.3事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

灾害性天气多发生在夏季，雷雨、台风高发，一旦发生事故，有可能造成矿井大面积停电、井口涌水倒灌导致淹井等人员伤亡、设备损坏事故。

11.1.4事故征兆

灾害性天气一般有大风、暴雨、雷电、冰雹、寒潮、霜冻、大雾等。可发生在不同季节，一般具有突发性。

11.1.5事故可能引发的其它次生、衍生事故

灾害性天气事故可能会造成供电事故、主排水事故、提升运输事故等。

## 11.2应急工作职责

各单位的主要负责人为现场应急自救组织的第一负责人，分管负责人为第二负责人，自救成员为各单位的全体职工。

各部门的自救组织的主要负责人为第一负责人，副职为第二负责人，自救成员为部室全体成员。

## 11.3应急处置

11.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，事故现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安全员或和施工负责人），立即电话汇报调度室和区队值班室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度中心立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护大队组织抢救。

（3）专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

11.3.2现场应急处置措施

（1）发生事故后，现场人员要立即向矿调度室报告，矿调度室接到报告后，立即向矿值班报告，并按应急预案程序向相关人员报告。

（2）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点事故地点人数，并到调度室集中待命。

（3）事故单位的现场管理人员发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的求助。

（4）专业技术人员要根据灾害类型分析制定抢险救援、事故消除的技术方案。

（5）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救，对于轻伤者应现场进行包扎止血，将其抬放到安全地带，而对于骨折都要先固定后搬运。

（6）调度室人员接到事故的汇报后，要及时做好车辆的调度和人员接送工作。将伤员及时运送到井口，副井信号把钩工要做好信号联络工作，及时将人员运送到地面。

（7）降雨量达到大雨及以上级别时，相关单位要对地面排水设备、设施加强巡查和管护，以确保排水畅通。必要时增加应急排水设备，防止发生内涝。强降雨造成矿井地面发生内涝时，雨季三防领导小组应立即组织防洪大队对主、副井口及地面变电所等关健场所进行封堵。机电科至少要派3名人员对应急物资进行发放，作好记录。

（8）本地区气象预报为降雨蓝色及以上级别预警，或24小时以内连续观测降雨量达到50mm以上的且无停止迹象的，或强雷电、强风暴天气危及供电安全的，或受上游水库、河流等泄洪威胁的，或发现地面向井下溃水的，调度室必须立即下达停产撤人指令，同时启动雨季“三防”应急预案。

（9）灾害性天气造成矿井大面积停电、提升运输等事故时，应急处置执行相应的事故现场处置方案。

（10）雷暴雨集中时间段、台风过境时段，主副井提升机停止运行。

11.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

## （6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 11.4注意事项

11.4.1现场自救和互救原则

自救与互救原则：安全撤离，妥善避险；沉着冷静，控制情绪；互相鼓励，互相帮助；团结协作，服从指挥。

11.4.2应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

（3）明确发布应急终止命令的程序。

11.4.3其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

第十二章 矿井易燃易爆危险品事故现场处置方案

## 12.1事故风险分析

12.1.1事故类型

火灾和爆炸。

12.1.2事故发生的区域、地点或装置的名称

井下炸药库。

12.1.3事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

在火工品储存、运输、发放和使用过程中均有可能发生爆炸事故，火工品爆炸后会产生高温、高压、有毒有害气体，造成爆炸地点人员伤亡，机械设备和巷道的损坏，甚至会引起煤尘、瓦斯爆炸事故、火灾事故。

12.1.4事故征兆

（1）库房温度超过35℃，相对湿度超过70%。

（2）附近出现火花、明火等引火源或出现可能导致发生易燃易爆危险品事故的违章指挥、操作。

12.1.5事故可能引发的其它次生、衍生事故

发生火工品爆炸事故后，可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故、火灾事故。

## 12.2应急工作职责

事故发生基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：安全总监

成  员：安全科科室人员 现场值班人员

工作职责：

组长：事故发生后，分析判断事故，立即汇报申请启动现场处置方案，积极组织现场应急处置和自救。

现场值班人员：及时汇报，根据事故性质和严重程度，组织现场人员进行应急处置和自救，若事态扩大，立即请求增援。

## 12.3应急处置

12.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场值班人员立即电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度室立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案。

（3）救护人员引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

12.3.2现场应急处置措施

（1）现场库管人员要立即正确配带好自救器，撤离现场；并及时关闭好防爆活门。

（2）第一时间向调度室报告事故地点、现场灾害情况；同时向所在单位报告情况。

（3）以最快速度安全撤离到地面。

（4）调度室接到报告后，及时向矿值班领导报告，并按应急预案程序安全总监、总工程师、矿长等人员报告。矿根据灾害事故情况启动相应的应急响应。

（5）所在灾害事故单位接到报告后，第一时间通知到单位所有值班人员；及时清点灾害事故地点工作人员人数，报告调度室。单位所有人员待命等待应急救援指挥部指挥。

（6）设立警戒。汇报调度室的同时要立即对过往巷道设立临时警戒标志，禁止人员和车辆通行，预防事故扩大。

12.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 12.4现场自救和互救注意事项

- 自救与互救原则：安全撤离，妥善避险。沉着冷静，控制情绪。互相鼓励，互相帮助。团结协作，服从指挥。

- 现场应急救援指挥部在救灾时，首先以救人为主，并防止事故进一步扩大。救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动。

# 第十三章 矸石山事故现场处置方案

## 13.1事故风险分析

13.1.1矸石山事故类型

矸石山垮落滑坡事故、矸石山自然发火事故、矸石山爆炸事故和矸石山有毒有害气体泄露事故等。

13.1.2事故可能发生的时间、危害程度及影响范围

矸石山事故多发生在夏季，容易发生爆炸、坍塌和滑坡，造成人员伤亡和农田、建筑物损失，矸石山所泄漏的有毒有害气体，容易造成人员伤亡和环境污染。

## 13.2应急工作职责

事故发生基层单位立即成立应急自救小组，负责组织实施事故应急处置和现场自救工作。

组  长：安全总监

成  员：生产调度室、安全科、通防科、运输工区和机电科人员

## 13.3应急处置

13.3.1事故应急处置程序

（1）事故发生后，灾害现场值班人员立即电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

（2）调度室立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案。

（3）救护人员引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动现场处置方案的同时，上一级应急预案进入预备状态。

13.3.2现场应急处置措施

（1）现场人员要立即撤离现场。

（2）第一时间向调度室报告事故地点、现场灾害情况；同时向所在单位报告情况。

（3）以最快速度安全撤离到灾区。

（4）调度室接到报告后，及时向矿值班领导报告，并按应急预案程序安全总监、总工程师、矿长等人员报告。矿根据灾害事故情况启动相应的应急响应。

（5）所在灾害事故单位接到报告后，第一时间通知到单位所有值班人员；及时清点灾害事故地点工作人员人数，报告调度室。单位所有人员待命等待应急救援指挥部指挥。

（6）设立警戒。汇报调度室的同时要立即对过往路线设立临时警戒标志，禁止人员和车辆通行，预防事故扩大。

13.3.3事故报告

现场应急人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

## （6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 13.4注意事项

(1)事故发生后，现场人员立即用电话汇报矿生产调度室、工区领导。跟班区队长接到通知后，立即组织人员到现场进行抢救，区长接到通知后，立即准备组织人员及物料工具赶到现场，立即对受伤人员进行抢救，使其脱离危险区域，跟班区队长并及时将现场情况向矿生产调度室汇报，根据事故严重程度，机电科和机电副矿长积极组织其它人员力量到现场进行抢救。

(2)矸石山发生塌山或自燃后，立即组织人员在矸石山周围设立警戒线，防止人员误入。由专业队伍或专职人员，进入现场进行救灾。当专业抢救组到达现场后，应先查看有无伤亡人员，清点现场职工人数，根据技术专家组确定的避灾路线，由治安保卫组组织事故现场人员及非事故现场人员及时撤离至安全区并由医疗救护组对受伤人员进行现场急救，对现场受伤人员严重者由医疗救护组人员实施监护并及时送往医院。

灭火前要进行调研，选择技术成熟、先进的灭火技术，由技术决策组制定灭火技术方案。对参与灭火人员进行专业技术培训和安全培训，并配备防护用品，防止人员中毒。

自燃矸石山的灭火工作，应遵循尽早进行的原则。矸石山灭火工作宜采取先易后难、先下后上、由外向里的灭火策略，防止灭火过程中发生灾害性事故。大雨和暴雨天气严禁灭火作业。

矸石山自燃严禁用水直接灭火。不宜采用大规模开挖方式灭火，如决定采用该方式灭火，要采取措施释放积存在矸石山内部的可燃气体，防止阴燃区暴露后转成明火，点燃积存内部的可燃气团。

(3)抢救人员在撤离前、撤离后应由治安保卫组向总指挥长报告，以便指挥部及时掌握现场救援情况，发出救援命令，实施下一步救援行动。

(4)现场保护有治安保卫组，事故调查组负责，现场清理事故抢救组负责。

# 第十四章 充填管路系统现场处置方案

## 14.1事故风险描述

充填管路系统事故危险性分析：膏体充填过程中，当出现供电故障、充填泵工作不正常、膏体制作不合格、操作失误等情况时，就有可能导致充填膏体在充填管路输送过程中出现异常，甚至发生堵管等一系列故障，如发现处理不及时，很有可能蔓延扩大，导致整个充填管路堵塞，压力过大易发生爆管，容器爆炸泄漏，浆体淹埋巷道或工作面，在处理堵塞的过程中，如采取措施不当，将会造成人身伤害和经济损失。

14.1.1充填系统堵管事故的类型分析

a.管道泄漏型堵管事故

管道出现漏水，甚至漏浆点，通过泄漏点的浆液，部分水或细浆漏出，保留在管道内的部分浓度增加，流动性能降低，甚至失去流动性，导致管道输送阻力不断增加，直到堵管。基本特点：有泄漏点，问题料浆段在泄漏点下段，泄漏越严重，问题段越短，一般发生管道泄漏型堵管有一个压力逐渐增大的过程。

b.料浆过稠型堵管事故

如果料浆浓度比设计浓度大到一定程度，稠度偏大，导致管道输送阻力增加，这个问题若得不到及时解决，稠度偏大浆体量达到一定值以后，管道输送阻力就会达到最大而堵管。出现料浆过稠的主要原因：称量传感器发生故障，计量不准；矸石水分估计过高；料浆在管道中停留时间过长，出现凝结。基本特点：料浆过稠型堵管多发生在充填管路后段；如果料浆偏稠程度越大，问题料浆段越短；如果问题料浆偏稠程度较小，后续料浆质量及时调整到正常状态，就可以将问题料浆逐渐送出充填管，恢复正常。

c.料浆离析型堵管事故

如果料浆浓度比设计浓度低到一定程度，或者矸石中5mm颗粒料比例过度偏低，导致充填料浆泌水、分层，输送过程中，特别是因故暂停一段时间以后，料浆发生沉淀堆积，严重时就会导致堵管。出现料浆离析的主要原因：称量传感器发生故障，计量不准：矸石水分估计过低；矸石级配严重失调；水计量不准，含水率增加，稀释料浆。基本特点：料浆离析型堵管多发生在反坡管道的坡底段。

d.异物混入型堵管事故

在充填管道中，如果混入密度大的铁块或者大于管道内径1/3--1/4的大块材料，这些块状物料不能够随浆体同步流动，可能在某一位置发生数块这样的块状物料聚积在一起，便发生堵管事故。基本特点：发生突然，堵管长度短，相对来讲弯管部位发生异物型堵管事故的概率较大，但是直管段也不能排除，位置难以确定。

14.1.2管路堵塞的原因分析

a.混凝土质量方面

混凝土和易性差，表现为：粗骨料粒径太大或级配不符合要求；细骨料率太低或级配不符合要求；水泥用量不当或质量不符合要求；搅拌不均匀或搅拌时间停留过长已离析；骨料吸水性过大，外加剂不适合，其坍落度不稳定，粘聚性差，保水性差；置换料配比不当，矸石产生水硬性，硬化凝结等。

b.管道方面

管子或接头渗漏造成输送过程坍落度下降或泄压；弯管的弯曲半径过小；管路固定不牢磨损变形；管道磨损造成凹槽，接口未对齐。

c.设备方面

充填系统参数调整不当；布料阀开关手把和阀门的灵敏度不够；充填系统设备突然发生故障，停止运转时间过长，致使充填管路浆液长时间滞留在管路里造成管路堵塞。

d.操作方面

地面破碎系统杂物筛选不净，杂物进入充填管路，造成管路堵塞；双向运输上层皮带大块煤矸石在转载点，滑落至下层皮带充填料，进入搅拌机前筛选不净，大块煤矸石进入充填管路，造成管路堵塞；职工业务培训不熟练误操作；充填程序操作不当，工作面管内料浆未能置换凝固堵塞管路。

14.1.3事故发生的区域、地点或装置的名称

充填管路系统事故易发生的区域有：井下充填泵站、316皮带巷、充填工作面运输顺槽、充填工作面等充填管路及各阀组系统。

14.1.4事故可能发生的时间

充填管路系统事故发生在工作面充填期间。

14.1.5事故征兆

通过观察如发现泵送压力值突然变化，布料阀出口流量骤减，充填管路振动幅度加大，即可能出现堵管事故。

14.1.6应急自救组织机构及工作职责。

## 14.2应急处理小组

a.工区成立充填系统管路事故应急处理小组，负责组织实施充填系统管路事故应急处理工作。

组长：工区区长

成员：工区班子成员及班长

b.具体工作职责

组长职责：事故初期指挥应急处理，充填管路系统事故发生后，分析判断事故，决定启动应急救援预案，组织现场应急救援，协调各工种的工作，确保迅速处理，组织充填管路系统事故的应急自救演练。

技术员职责：协助区长处理事故，并负责提供应急处理方案和编制应急处理措施。

值班人员：承接事故报告，请示启动应急救援预案，召集小组成员，协调各个成员的救援工作，同时做好相关记录。

现场管理人员职责：工区跟班管理人员为现场总指挥，工作面班长为现场副总指挥，工作地点发生事故后，负责查清事故情况及汇报工作，事故初期根据上级指令实施应急处理和现场组织自救。并立即组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员，并利用现场电话及时汇报，当事故波及范围较大，对营救人员安全威胁大时，应组织人员暂时撤离危险区域，等事故稳定后，再进行抢救工作。

现场作业人员职责：包括跟班安全员、维修工、充填工、下料工、管路巡视工、搅拌机司机、给料机司机、充填泵司机等操作人员作为应急处理小组成员，应服从指挥，采取措施配合应急救援抢险工作。

## 14.3应急处置

14.3.1充填管路系统事故应急处理程序

（1）事故发生后，灾害现场负责人（带班人员、班长、安监员）组织应急救援抢险工作并汇报调度室和区队值班室，井下至调度室电话：9、8000、61929、61928 。简要汇报：事故发生的时间、地点、经过、事故现场、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失以及已经采取的措施等。

（2）调度室立即向应急指挥部汇报，启动相应的现场处置方案，同时召请矿山救护队组织抢救。

（3）专兼职救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

（4）启动相应现场处置方案的同时，事故发生后，根据危险情况的，由矿长决定启动充填管路系统事故专项应急预案。

14.3.2充填管路系统事故现场处置措施

（1）充填工作面爆管泄漏淹面事故发生后，现场人员立即撤到安全地点，通知充填泵站立即停止充填泵送作业，对充填管路采取卸压处理。现场跟班管理人员和班长在注意安全的情况下应查清爆管泄漏事故的具体情况，向矿调度室汇报。并根据现场实际，按照避灾原则，能救先救，积极组织现场人员进行自救。不能抢救时，应清点人数，立即组织人员按正确的避灾路线撤离。

（2）矿应急救援指挥部成员接到通知后，应立即赶到现场指挥抢救工作。

（3）营救工作要在指挥部负责人的领导和有经验的老工人指挥下进行。首先营救人员要排查充填管路系统事故附近的安全情况，采取措施进行加固后方可进行施救。

（4）技术员应根据事故现场的实际情况，同指挥部领导和有经验的老工人一起立即制订抢救措施和计划。

（5）区队长要按计划和措施组织实施抢救。

（6）技术员根据事故处理后的现场实际情况，及时编制维护及修复措施，按批审程序报批，为尽快恢复生产创造条件。

（7）如发生堵管事故时，现场跟班管理人员必须立即向矿调度室汇报清楚，及时通知充填泵站停止充填泵送作业，并对充填管路采取卸压处理，及时查明堵管位置，依据现场实际情况确保安全情况下进行清管处理。

（8）充填期间，充填泵站操作人员时刻观察充填指标情况，发现数据异常立即停止充填泵送作业，并及时查明原因，处理完毕系统稳定后方可恢复充填作业。

## 14.3.3事故报告

现场应急救援抢险人员要详细了解事故的时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等，并向调度室做出具体汇报，调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。

值班领导接到事故报告后，在迅速组织救援的情况下，按照国家有关规定向上级煤炭生产监管部门、辖区煤监机构、相关应急救援单位汇报，汇报内容包括事故发生的时间、地点、事故概况及现状、灾区人数、危险程度等。

（1）北徐楼煤矿调度室24小时值守电话：  0632-3031929

（2）山东丰源远航煤业有限公司：         0632-3030057

（3）国家矿山安全监察局山东局监察执法五处值班电话：0531-85686333

（4）枣庄市能源局局调度电话：           0632-3392842

（5）峄城发改局能源事务服务中心：       0632-7711529

（6）枣矿救护大队：                     0632-4073200

## 14.4注意事项

14.4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作。

14.4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）用于抢险救援的器材应配备齐全，并确保器材始终处于完好状况。

（2）佩带自救器的注意事项

①佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

②佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

14.4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下事故以专业矿山救援人员为主；抢救瓦斯、煤尘、井下火灾等灾害事故时，非专业救护人员不得进入灾区。

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

14.4.4现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

14.4.5充填管路系统事故现场自救和互救措施

（1）发生工作面爆管、容器爆炸泄漏事故后，泄漏浆体会挥发有害气体，被困及救援人员应及时佩戴自救器，尽量沿进风巷道行走。

（2）人员在撤离过程中，不得进入盲巷。

（3）人员撤离时应结伴行走，不得私自行动。

（4）遇事要冷静，不要慌张。

（5）受伤人员现场救护、救治应注意：抢救出伤员后，必须判断伤情的轻重，人员较多时先救重伤员，后救轻伤员，并按照“三先三后”的原则，即：对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏，后搬运； 对出血伤员必须先止血后搬运； 对骨折的伤员必须先固定后搬运。

14.4.6现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

14.4.7应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。

（3）明确发布应急终止命令的程序。

预判精准

正确处置

有序指挥

沉着应对