北 徐 楼 煤 矿

生产安全事故专项应急预案

（2022版）

2021年12月31日

目 录

第一章 矿井顶板事故专项应急预案	1

1 适用范围	1

2 应急组织机构及职责	1

3 响应启动	1

4处置措施	2

5应急保障	3

第二章 矿井水害应急专项预案	7

1 适用范围	7

2 应急指挥机构及职责	7

3 响应启动	7

4 处置措施	8

5应急保障	10

第三章 矿井火灾事故专项应急预案	13

1 适用范围	13

2 应急组织机构及职责	13

3 响应启动	13

4处置措施	15

5应急保障	20

第四章 地面火灾事故专项应急预案	23

1 适用范围	23

2 应急组织机构及职责	23

3 响应启动	23

4 处置措施	25

5应急保障	25

第五章 矿井瓦斯事故专项应急预案	29

1 适用范围	29

2 应急组织机构及职责	29

3 响应启动	29

4 处置措施	30

5应急保障	33

第六章 矿井煤尘事故专项应急预案	36

1适用范围	36

2 应急组织机构及职责	36

3 应急启动	36

4 处置措施	37

5应急保障	39

第七章 提升运输事故专项应急预案	43

1 适用范围	43

2 应急指挥机构及职责	43

3 响应启动	43

4 处置措施	45

5 应急保障	46

第八章 矿井供电系统事故专项应急预案	49

1 适用范围	49

2 应急指挥机构及职责	49

3 响应启动	49

4 处置措施	50

5应急保障	52

第九章 主要通风机停风事故专项应急预案	56

1 适用范围	56

2 应急组织机构及职责	56

3应急响应	56

4 处置措施	58

5应急保障	58

第十章 有限空间作业中毒、窒息事故专项应急预案	62

1 适用范围	65

2 应急组织机构及职责	66

3 响应启动	67

4 处置措施	68

5应急保障	70

第十一章 灾害性天气事故专项应急预案	71

1 适用范围	71

2 应急指挥机构及职责	71

3 响应启动	71

4 处置措施	73

5应急保障	77

第十二章 易燃易爆事故专项应急预案	80

1 适用范围	80

2 应急指挥机构及职责	80

3 响应启动	80

4处置措施	80

5应急保障	81

第十三章 矸石山事故专项应急预案	86

1 适用范围	86

2 应急指挥机构及职责	86

3 响应启动	86

4 处置措施	87

5应急保障	88

第十四章 充填管路系统事故专项应急预案

1 适用范围	88

2 应急指挥机构及职责	89

3 响应启动	89

4 处置措施	90

5应急保障	91

# 第一章 矿井顶板事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产过程中，由于自然或人为因素造成的矿井顶板事故。

本专项预案是针对矿井顶板事故和应急保障而制定的专项应急预案,是综合应急预案的组成部分。

## 2 应急组织机构及职责

设立顶板事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由地测防治水副总、地测科科长担任；技术专家组由地测科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

## 3 响应启动

3.1响应程序

发生顶板事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3 信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

## 4处置措施

4.1应急处置指导原则

以人为本，安全第一，要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2应急处置措施

(1)发生顶板事故后，应尽快探明冒顶区范围和被埋压、截堵的人数及可能所在的位置，并分析抢救、处理条件。事故发生初期，事故现场人员应积极采取自救措施，防止事故继续扩大，争取将损失降到最小。

(2)事故抢险前，现场抢险救灾指挥部应根据现场情况制定抢险方案及安全技术措施。

(3)抢救遇险人员时，首先应通过电话、喊话或敲打管子、人员位置监测系统、生命探测仪等手段与遇险人员取得联系，探明冒顶范围和遇险人数及位置。

(4)处理冒顶前，必须先恢复冒顶区域的正常通风，如暂不能恢复时，可利用水管、压风管等向被堵压人员处输送新鲜空气，并把救援通道的顶板维护好，确保救援人员安全。

(5)在处理过程中必须由外向里加强支护，清理出抢救人员通道，必要时可以向遇险人员处开掘专用小巷道。

(6)在抢险过程中必须有专人检查顶板情况，防止再次发生冒顶事故。

(7)在抢救中如遇有大块岩石，不允许用爆破法进行处理，应尽量绕开。如果威胁到遇险人员，则可用千斤顶等工具移动岩石，救出遇险人员。

(8)处理冒顶区的方法要根据现场情况确定，如冒顶严重无法通过时，可采取打绕道的方法抢救人员。若遇险者被碎煤矸埋压，清理时要小心使用工具；若遇险者被煤、岩块压住，应用千斤顶或液压起重器等工具把煤、岩块抬起。抢救被埋压的人员时间较长时，可通过管路向遇险人员送饮料或食物。

(9)抢险人员应根据灾情和现有条件进行施工，行动中必须保证统一的指挥和严密的组织，避免二次事故的发生。

(10)医疗救护组要及时到达井下事故现场，对抢救出的受伤人员进行紧急医疗救治或护送上井救治。

(11)伤员被救出后，应诊断伤情的轻重，先抢救重伤人员。

(12)在抢险期间，应随时向矿应急救援总指挥部汇报灾区状况和救灾工作的进展情况（如现有抢救力量、遇险人员的情绪及身体状况、救灾的现有条件、事故发展趋势及后果、所采取的措施及取得的效果等），并对下一步抢险工作的开展提出意见和建议。

(13)事故处理完毕，现场管理人员负责恢复现场生产秩序，对进入现场所有人员交待安全注意事项和恢复生产应注意问题。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第二章 矿井水害应急专项预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产中由于自然或人为因素造成的矿井水灾事故。

本专项预案是针对矿井水灾事故和应急保障而制定的专项应急预案,是综合应急预案的组成部分。

## 2 应急指挥机构及职责

设立水害事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由地测防治水副总、生产技术科科长担任；技术专家组由生产技术科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

## 3 响应启动

3.1响应程序

发生水灾事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下水灾事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

4.1应急处置指导原则

要始终把保障职工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害,避免次生灾害事故发生。

4.2应急处置措施

4.2.1井上水害应急处置

（1）井上出现洪水倒灌工业广场时、生产调度室立即启动应急救援预案、通知井上人员立即撤至安全地点，通知井下人员迅速升井。并向上级部门汇报。

（2）堵塞矿区内的地面裂缝、塌陷地点，填平压实；迅速利用土袋、砂石在井口筑墙，防止洪水倒灌井口。

（3）组织人员及时抢修加固溃堤点和漫水处，疏通河道内堵塞地点的杂物，将水流排出工业广场，并做好巡堤工作。

（4）救护人员及时将伤员搬运至安全地点进行施救、及时清点井上和井下升井人数。

4.2.2井下水害应急处置

（1）井下出现水害事故时生产调度室迅速了解突水的地点、性质，估计突出水量，静止水位，突水后涌水量，影响范围，补给水源及有影响的地面水体，根据灾情下达受灾影响区域撤人指令，并立即报告值班矿领导和矿主要领导。

（2）根据总指挥的指令，通知应急救援指挥部成员到生产调度室集合，通知矿兼职救护队和医院做好救援准备，保卫科、安全科在井口设置警戒，严格控制入井人员，其他部门按照应急预案要求做好相关工作。

（3）监测监控部门对监测系统数据进行分析，发生异常立即报告应急救援指挥部。

（4）应急救援指挥部根据水害情况，积极研究制定救援方案。

（5）各单位应尽快准确的核查井下人员，掌握灾区范围、事故前人员分布，矿井中有生存条件的地点，进入该地点的可能通道，以便迅速组织抢救。

（6）组织力量和排水设备进行排水，应尽可能将水引入水仓，启动全部排水设备，全力以赴排水，设备不足时应及时增设排水设备。

（7）如水源补给量特别大，用强力排水不能生效，则先堵住涌水通道，截住补给水源，同时堵塞地面补给水源，然后再排水，排水时则应制订专门的安全措施。

（8）当水害威胁到中央变电所、中央泵房安全时应急救援指挥部应立即通知该地点值班人员关闭水闸门，保护供电和排水设备。

（9）加强排水和抢救中的通风，切断灾区电源，防止将积聚的瓦斯引爆或突然涌出其他有毒气体。当有瓦斯从水淹区涌出时，应制定瓦斯排放措施进行瓦斯排放。

（10）排水后由救护队携带设备进行侦察、抢险，要防止冒顶和二次突水。

（11）搬运和抢救遇难者，防止突然改变伤员已适应的环境和生存条件，造成不应有的伤亡。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第三章 矿井火灾事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产中，由于自然或人为因素造成的矿井火灾事故。

本专项预案是针对矿井火灾事故和应急保障而制定的专项应急预案,是综合应急预案的组成部分，按照应急预案的程序和要求组织制定。

## 2 应急组织机构及职责

设立火灾事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由通防副总、通防科科长担任；技术专家组由通防科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

## 3 响应启动

3.1响应程序

发生井下火灾事故后，有毒有害气体危及回风侧人员安全的，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下火灾事故的物资与装备，调集通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作

## 4处置措施

4.1处置原则

4.1.1内因火灾处置应遵照以下原则

（1）控制烟雾的蔓延，防止火灾扩大；防止引起瓦斯或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转；有利于人员撤退和保护救护人员安全；创造有利的灭火条件。

（2）井下火势发展较快难以控制，必须迅速将火区封闭。 封闭火区时，要尽量缩小封闭范围，减小火区氧气的积存量。

（3）封闭火区时应遵守在火源的“进、回风侧同时封闭”的原则，不具备同时封闭条件时，可采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序；一般不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区时应采取措施，防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。

4.1.2外因火灾处置应遵照以下原则

（1）电气设备着火时，应首先切断电源,在电源切断前，只准用不导电的灭火器材灭火。

（2）对于油料着火不能使用喷水灭火，应使用砂子、干粉等灭火材料。

（3）机电硐室发生火灾时，要关闭防火门或构筑临时密闭隔离风流。

（4）用水灭火时，要从火源的外围逐渐向火源的中心喷射，灭火人员站在上风侧。

（5）抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳及其它有害气体及煤尘、风流、风量情况，还必须采取防止人员中毒的安全措施。

4.2处置措施

4.2 .1内因火灾处置措施

（1）发生内因火灾事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

（2）矿调度室接到井下火灾事故汇报后，详细了解火灾事故发生的位置、波及范围、人员伤亡情况，根据灾情下达撤人命令，向值班矿领导和矿长汇报。并利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下未撤出人员的情况，并尽量了解清楚火灾地点，火灾原因等，为救援方案提供依据。

（3）组织专业人员分析灾情并探明火源准确位置。通防科、调度室等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

（4）确定火源后，要采取向高温点注浆、压注防火剂、注氮等手段，使高温点得到控制，直至消除隐患。

（5）对发火地点采取有效措施，减少向发火地点供氧。

（6）当其它措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区。

（7）启封火区时，应制定严格的防火制度，严防火区复燃。

（8）安排专人检查瓦斯情况，制定防止瓦斯爆炸的措施。

4.1.2外因火灾处置措施

（1）发生外因火灾事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

（2）矿调度室接到井下火灾事故汇报后，详细了解火灾事故发生的位置、波及范围、人员伤亡情况，根据火灾灾情下达撤人命令，向值班矿领导和矿长汇报。并利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下未撤出人员的情况，并尽量了解清楚火灾地点，火灾原因等，为救援方案提供依据。

（3）现场人员应利用火灾初期易于扑灭的时机，采取直接灭火的方法扑灭火灾：

（a）普通火灾用附近防灭火水源直接扑灭，灭火时从火源的外围逐渐向火源的中心喷射，灭火人员站在上风侧，必须有充足的风量和畅通的回风巷，防止水煤气爆炸。

（b）电气设备着火时，应首先切断电源。在电源切断前，只准用不导电的灭火器材灭火。

（c）油料着火应使用砂子、干粉等灭火材料，不得用水灭火。

（d）机电硐室着火时，应关闭防火门或构筑临时密闭隔离风流。

(4)抢救遇险人员。到达事故现场的救护小队应首先侦察情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

(5)灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘及其它有害气体、风流风向和风量情况，并采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

(6)处理火灾时常用的通风方法有正常通风、增减风量、火烟短路、反风、停止主要通风机运转等。所有方法都必须满足下列基本条件：

（a）保证灾区和受威胁区人员的安全撤离；

（b）防止火灾扩大，创造接近火源直接灭火的条件；

（c）避免火灾气体达到爆炸浓度，避免瓦斯通过火区，避免瓦斯、煤尘爆炸；

（d）防止产生火风压造成风流逆转。

(7)正常通风。保持正常通风是以抢救遇险人员、防止发生爆炸事故、创造直接灭火条件为前提。以下情况应保持正常通风：

（a）火灾的具体位置、范围、火势、受威胁地区等未完全了解清楚时；

（b）火灾发生在矿井总回风巷或者发生在比较复杂的通风网络中，改变通风方法会造成风流紊乱、增加人员撤离困难、瓦斯积聚等后果时；

（c）采掘工作面发生火灾且实施直接灭火时；

（d）减少火区供风量可能造成火灾从富氧燃烧向富燃料燃烧转化时。

(8)减少风量。采取正常通风方法会使火势扩大，而隔断风流又会使火区瓦斯浓度上升时，应采用减少风量的方法。

(9)增加风量。在处理火灾的过程中，火区内以及回风侧瓦斯浓度升高时，应增加风量，使瓦斯浓度降至1％以下；若火区出现火风压、风流可能逆转时，应立即增加火区风量；在处理火灾的过程中，发生瓦斯爆炸或灾区内遇险人员未撤出时，应增加灾区风量，及时吹散爆炸产物、火灾气体及烟雾。

(10)停止主要通风机。火灾发生在主井井筒及总回风巷时，可停止主要通风机，同时打开井口防爆门，依靠火风压和自然风压排烟。

(11)根据己探明的火区位置和范围，确定井下通风方案。

（a）在副井井口、井筒内、井底车场附近、主要进风巷发生火灾时，应进行全矿井反风。反风前，必须将火源进风侧的人员撤出，并采取阻止火灾蔓延的措施。

（b）在井下其它地点发生火灾时，应保持事故前的风流方向，控制火区供风量；在入风的下山巷道发生火灾时，必须有防止由于火风压而造成的主风流逆转的措施；在有瓦斯涌出的采煤工作面发生火灾时应保持正常通风，必要时可适当增加风量或采取局部区域性反风；在掘进巷道发生火灾时，不得随意改变原有通风状态，需进入巷道侦察或直接灭火时，必须有安全可靠的措施，防止事故扩大。

(12)矿井发生火灾时要正常控制风流，必须保证人员安全撤出，缩小火烟蔓延范围。可采取下列方法：

（a）在火源附近进风侧修筑临时防火密闭，控制进风量，降低火风压和火烟的生成，再迅速灭火或控制火情。

（b）火灾发生在分支风流，特别是救人时期，灭火阶段不能采取局部通风机减风或停风措施，必要时还应加大火区风量，以稳定风流、抢救遇险人员。

（c）尽可能利用火源附近巷道，将烟气直接引入到总回风巷排至地面。

（d）火灾发生在采区内，首先防止风流逆转，一般不采取减风措施，并根据瓦斯积聚的可能性、自然风压和火风压大小及其作用方向等情况做出正确判断，拟定合理的风流调节方法。

（e）直接灭火无效时，必须迅速将火区封闭，封闭时应采取在火源的“进、回风侧同时封闭”；不具备同时封闭条件时，可以采用“先封闭火源进风侧，后封闭火源回风侧”的封闭顺序，不得采用“先回后进”的封闭顺序。封闭火区时，要尽量缩小封闭范围、减小火区氧气的积存量，并防止一氧化碳中毒、缺氧窒息和瓦斯爆炸事故。

(13)在井下其它地点发生火灾时，应保持事故前的风流方向，控制火区供风量。处理上、下山火灾时，必须采取措施，防止因火风压造成风流逆转和巷道垮塌造成风流受阻；处理掘进工作面火灾时，应当保持原有的通风状态，进行侦察后再采取措施；处理爆炸物品库火灾时，应当首先将雷管运出，然后将其他爆炸物品运出；因高温或者爆炸危险不能运出时，应当关闭防火门，退至安全地点；处理绞车房火灾时，应当将火源下方的矿车固定，防止烧断钢丝绳造成跑车伤人；处理蓄电池电机库火灾时，应当切断电源，采取措施，防止氢气爆炸。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第四章 地面火灾事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿地面生产、生活区，由于自然或人为因素造成的地面火灾事故。

## 2 应急组织机构及职责

设立火灾事故应急救援指挥部，总指挥由总工程师担任，副总指挥由通防副总、机电副总、通防科科长、机电科科长、综合管理科科长担任；必要时应成立现场指挥部，现场指挥部总指挥由矿长担任；技术专家组由通防科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

## 3 响应启动

3.1响应程序

Ⅲ级响应: 事故危害和影响局限于单一部门或单一岗位，不需要煤矿配置资源便能处置。部门内部可以解决。

Ⅱ级响应: 事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于煤矿范围，调集煤矿内部资源可以处置，但需要全公司资源提供保障。

Ⅰ级响应：事故危害和影响超过煤矿范围，需要调动全公司资源或者地方政府统筹协调社会资源才能处置。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用火灾事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

(1)发生地面火灾事故时，现场工作人员应首先切断事故设备或地段的电源。检查事故区域其它设备状况，立即拨打119报警并向矿调度值班人员及事故所在单位负责人汇报。

(2)救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

(3)在抢险救灾过程中，救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

(4)严格控制进入灾区人员的数量，抢救地面火灾事故以专业矿山救援人员以及消防队员为主。

(5)救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

(6)调度室人员接到事故的汇报后，要及时做好车辆的调度和人员接送工作。

(7)事故责任部门在接到事故报告后，应立即组织值班人员及抢修人员赶赴现场，查清事故原因，提出处置办法，抢修时，必须严格执行各项管理制度的规定。当停电事故危及到现场抢修人员的安全时，应紧急疏散现场人员，设置隔离范围。

(8)在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

(9)根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2 治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3 技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4 医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

第五章 矿井瓦斯事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产中，由于自然或人为因素造成的矿井瓦斯事故。

## 2 应急组织机构及职责

设立瓦斯事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由通防副总、通防科科长担任；技术专家组由通防科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

## 3 响应启动

3.1响应程序

发生瓦斯爆炸事故，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；发生瓦斯超限事故，按照分级启动应急响应。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下瓦斯事故的物资与装备，调集通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作

## 4 处置措施

发生瓦斯事故，应立即组织抢救灾区的受困人员，迅速撤出受事故威胁地点的所有人员，凡与处理事故有关的任务，都必须在指挥部的统一指挥下进行。

(1)发生瓦斯事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向矿调度室和本区队值班汇报。

(2)矿调度室接到井下瓦斯事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、无线通讯系统、调度通讯系统等，通知到井下所有人员撤离。调度室要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。

(3)调度室要尽迅速了解或判明瓦斯事故发生地点、影响范围、人员伤亡情况、主通风机运行情况等，并根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

(4)应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及发生瓦斯或发生爆炸的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

(5)救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、瓦斯等情况，为完善救灾方案提供依据。

(6)通防科、调度室等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

(7)机电科门采取措施保证主要通风机、主要提升机、压风机和中央泵房排水设备正常运转。

(8)救灾时，应同时进行灭火和救人，并采取防止再次发生事故的措施，派专人监测瓦斯，当甲烷浓度达到2％以上，并继续增加有爆炸危险时，必须把救护人员撤到安全地点。

(9)井底车场发生瓦斯事故时，在侦察确定没有因瓦斯事故引起爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取矿井反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

(10)瓦斯事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。位于事故进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。位于事故回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风口撤到安全地点。逆烟撤退具有很大的危险性。除非在附近有脱离危险区的通道出口，而且又有脱离危险区的把握时；或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

(11)有害气体严重威胁回风流人员时，在进风侧人员已安全撤出的情况下，经周密分析，可采取全矿井或区域局部反风，解救回风侧被困人员。

(12)到达事故现场的救护小队应首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。按照“先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者”原则，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

(13)如遇爆炸区域巷道距离较长、温度高、烟雾大、支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作，瓦斯浓度在允许范围内时，可采取安装局部通风机、逐段接风筒、逐段稀释烟雾的方法进行抢救遇难人员。

(14)救灾过程中，指定专人检查瓦斯、煤尘和其他有害气体的浓度，观察灾区气体和风流变化情况。当有爆炸危险时，救灾人员必须立即撤到安全地点，采取措施排除爆炸危险后再重新进行抢险救灾工作。

(15)瓦斯爆炸后，可能造成巷道和通风设施的破坏，使通风系统紊乱，通风部门应根据救灾需要及时调整通风系统。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第六章 矿井煤尘事故专项应急预案

## 1适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产过程中，由于自然或人为因素造成的矿井煤尘事故。

## 2 应急组织机构及职责

设立煤尘事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由通防副总、通防科科长担任；技术专家组由通防科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

## 3 应急启动

3.1响应程序

发生煤尘爆炸事故，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

3.2 召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下煤尘爆炸事故的物资与装备，调集通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

发生煤尘爆炸事故，应立即组织抢救灾区的受困人员，迅速撤出受事故威胁地点的所有人员，凡与处理事故有关的任务，都必须在指挥部的统一指挥下进行，并按以下处置原则和要求进行处置。

(1)发生煤尘爆炸事故后，现场人员立即启动现场处置方案应急响应，停止作业、发出警报并按避灾路线撤离，组织开展自救和互救，并立即向矿调度室和本区队值班室汇报。

(2)矿调度室接到井下煤尘爆炸事故汇报后，调度员必须立即通过井下语音广播系统、调度通讯系统等，通知到井下所有人员撤离。调度室要利用井下人员定位系统对井下人员撤离情况进行监测，准确掌握井下人员的撤离情况。

(3)调度室要尽迅速了解煤尘爆炸事故发生地点、影响范围、人员伤亡情况、主通风机运行情况，并根据灾情确定停电范围，并下达停电撤人命令。

(4)通防科、调度室等相关单位负责提供救援需要的图纸和技术资料；对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

(5)救护队按照救援方案携带必要技术装备入井，按照《矿山救护规程》有关规定进行探查，尽快探明事故的性质、原因、范围、遇险人员数量和所在位置，以及巷道通风、气体等情况，为完善救灾方案提供依据。

(6)机电科门采取措施保证主要通风机、主要提升机、压风机和中央泵房排水设备正常运转。

(7)应急指挥部根据灾情分析判断通风系统破坏程度及再次发生爆炸的可能性，积极研究制定救灾方案，并根据灾情发展及时调整优化方案。

(8)井筒、井底车场发生煤尘爆炸时，在侦察确定没有火源，无爆炸危险的情况下，尽快恢复通风，救人和恢复通风应同时进行。如果有害气体严重威胁回风流方向的人员，在进风方向的人员已安全撤退的情况下，可采取矿井反风，救护队进入原回风侧引导人员撤离灾区。

(9)煤尘事故发生在采煤工作面时，应沿进风侧和回风侧进入救人，在此期间必须维持通风系统原状。位于火源进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤退。位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风口撤到安全地点。逆烟撤退具有很大的危险性。除非在附近有脱离危险区的通道出口，而且又有脱离危险区的把握时；或是只有逆烟撤退才有争取生存的希望时，才采取这种撤退方法。

(10)采取一切可能的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体。但在恢复通风前，必须查明有无火源存在，防止再次引起爆炸。

(11)有害气体严重威胁回风流人员时，在进风侧人员已安全撤出的情况下，经周密分析，可采取全矿井或区域局部反风，解救回风侧被困人员。

(12)如遇独头巷道距离较长、有害气体浓度大、支护损坏严重的情况，严禁冒险进入工作，在恢复通风、加强支护后，方可搬运遇难人员。

(13)到达事故现场的救护小队应首先侦察爆炸区域的情况，检查CH4、CO、CO2及其他有害气体的含量，确保救援人员安全的前提下，才能进入灾区抢险救灾。按照“先抢救重伤、轻伤人员，后抢救遇难者”原则，迅速抢救被困人员，遇有窒息或中毒人员应先为其戴好呼吸器或自救器再抬运。

(14)救灾过程中，指定专人检查瓦斯、煤尘和其他有害气体的浓度，观察灾区气体和风流变化情况。当有爆炸危险时，救灾人员必须立即撤到安全地点，采取措施排除爆炸危险后再重新进行抢险救灾工作。

(15)煤尘爆炸后，可能造成巷道和通风设施的破坏，使通风系统紊乱，通风部门应根据救灾需要及时调整通风系统。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第七章 提升运输事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿生产过程中，由于自然或人为因素造成的提升运输事故。

## 2 应急指挥机构及职责

设立提升运输事故应急救援指挥部，总指挥由机电矿长担任，副总指挥由机电副总、机电科科长担任；技术专家机电科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

## 3 响应启动

3.1响应程序

Ⅲ级响应: 事故危害和影响局限于单一部门或单一岗位，不需要煤矿配置资源便能处置。部门内部可以解决。

Ⅱ级响应: 事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于煤矿范围，调集煤矿内部资源可以处置，但需要全公司资源提供保障。

Ⅰ级响应：事故危害和影响超过煤矿范围，需要调动全公司资源或者地方政府统筹协调社会资源才能处置。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用提升运输事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤 亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

(1)事故发生后，现场带（跟）班人员、工(班)长、、安全员、瓦斯检查工立即通过电话或其他方式汇报矿调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。并组织人员按照现场处置方案积极开展自救、互救。

(2)调度室接到事故报告后，立即向值班矿领导、矿长、总工程师、安监处长和其他矿领导汇报。矿应急指挥部成员到达后，由总指挥（或矿长授权的矿领导）启动本预案，下达救援命令。根据事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，确定先期救援方案。

(3)根据实际情况立即成立相关的专业组，各专业组均在救援指挥部的协调下工作，并服从其指挥。

(4)按照指挥部的指令，现场抢险救灾组（救护队），进行现场侦查，组织或协助事故单位开展抢险救灾工作。

(5)专家组根据现场情况协同救援指挥部进行事故初始评估，制定详细的抢险救灾方案，报抢险指挥部批准后实施。

(6)矿山驻矿救护队或消防队、各专业组按照各自的职能和总指挥的命令及抢救方案进行现场抢救。

(7)在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、工程抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、现场监测等工作。

(8)信息监测中心要迅速在距事故地点较近的地方架设临时电话，并派设专人看守，以便应急抢险救灾总指挥部同现场随时取得联系。

(9)生产调度室要按总指挥的指示，调动人力、物力抢救，并掌握事故抢救进展情况，做好详细记录。

(10)机电科、生产调度室、综合管理科要保证供电、通讯、供水、交通等工作，确保抢险救灾工作顺利开展。

(11)医务室立即组织医疗救援队伍抢救伤员。

(12)运营管理科负责抢险物资、设备的调动，在抢险救灾过程中紧急调用的物资、设备，各单位都必须支援，任何单位和个人都不得阻拦或拒绝。

(13)生产安全事故发生后，事故发生单位和有关人员必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

## 5 应急保障

5.1 通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第八章 矿井供电系统事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产中，由于自然或人为因素造成的矿井供电事故。

## 2 应急指挥机构及职责

设立供电事故应急救援指挥部，总指挥由机电矿长担任，副总指挥由机电副总、机电科科长担任；技术专家组由机电科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

## 3 响应启动

3.1响应程序

Ⅲ级响应: 初判事故较小，危害程度较小，调动局部资源。

Ⅱ级响应: 初判事故较大，造成一定社会影响力，单位内部力量可以处置。

Ⅰ级响应：初判事故非常大，事故危害和社会影响重大，需要调动全公司资源或者依靠外部力量控制。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井上下供电事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办公室等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

4.1应急指挥处置措施

(1)当发生局部或大面积停电事故时，现场带（跟）班人员、工（班）长、安全员、瓦斯检查工立即启动现场处置方案，组织现场人员撤离，并电话汇报调度室，报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

(2)调度室接到供电事故报告后，首先通知受波及区域人员撤离，然后立即报告矿值班领导、矿长和指挥部成员，并时刻关注停电事故情况。

(3)指挥部成员到达调度室后，根据供电事故情况，分析判断事故严重程度、波及范围、存在的威胁，确定先期应急处置方案。

(4)专家组按照指挥部的指令，到事故现场了解情况，制定应急处置方案，经指挥部批准后实施，必要时召请救护队到现场协助人员撤离，通知医疗救护人员到达事故现场或到副井口待命。

4.2 现场处置措施

(1)当地面变电所35KV进线电源单回路供电中断时，变电所值班人员立即向生产调度室、机电科汇报，并向上级供电局调度汇报停电情况。机电科组织人员立即启用备用电源，尽快恢复矿井供电和主要通风机运行。若停电时间超过10min，调度员立即通知井下受停风影响区域作业人员立即停止工作，有序撤至进风大巷等待。

(2)当地面变电所35KV进线电源双回路供电同时中断时，变电所值班人员立即向生产调度室、机电科汇报，同时生产调度室立即向矿值班领导、矿长进行汇报，根据矿长指示启动供电中断应急预案，成立应急救援指挥中心；生产调度室利用语音广播、调度电话通知井下采所有作业人员全部停止工作，向副井下井口撤离。同时通知机电科打开主井上井口防爆门，充分利用自然风压通风。机电科组织维修人员立即启动应急发电机，向副井绞车房、调度台提供应急电源，利用副井绞车将井下人员全部提升到地面。

(3)如发生电力火灾时，应立即设法切断电源，在初期火源的进风侧扑灭火源，或运用现场的灭火器及防火沙直接扑灭灭火源，当火势未能得到控制时，立即汇报调度室，联系消防部门请求支援。当威胁到工作人员时，要紧急疏散现场工作人员，扩大隔离范围，同时启动矿井火灾事故应急预案。对无法撤离的被困人员，可就近进入避险硐室等待救援。

(4)井下偏远地点发生停电事故后，且伴有停风、气温上升，经电话联系确认后，根据停风时间，确定人员撤离到安全地点，执行矿井主要通风机停止运转事故应急预案，按照井下避灾路线进行撤离。

(5)采掘工作面两巷或其它地点因矿井发生停电、停风时，现场人员必须停止作业，立即按指挥部和调度室的命令沿避灾路线向副井口方向撤离。

(6)井下撤离人员若感觉呼吸困难时，应立即佩戴自救器继续沿避灾路线向副井口方向撤离。

(7)救护人员根据事故类别，选择正确避灾路线，引导灾区人员迅速撤离到安全区域。

(8)专家组针对事故现场情况，制定详细的抢险救灾方案，报抢险指挥部批准后实施，营救受灾人员。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2 治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3 技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4 医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第九章 主要通风机停风事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿井下生产中，由于自然或人为因素造成的主要通风机停止运转事故。

2 应急组织机构及职责

设立主要通风机事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由通防副总、通防科科长担任；技术专家组由通防组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

3、应急响应

3.1响应程序

发生主通风机停止运转事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应；当班带班矿领导立即赶赴现场，组织涉险区域人员及时、有序撤离到安全地点。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用主通风机停止运转事故的物资与装备，调集机电科、生产调度室、通防科、救护队、机电科等单位相关专业人员，必要时由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办公室公室等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

4 处置措施

4.1处置原则

(1)发生非伤亡、经济损失较小的事故，启动基层单位应急处置，专项应急预案进入预备状态。

(2)发生一般事故，立即启动本预案，同时报告上级有关部门。

(3)发生较大及以上伤亡事故，立即启动本预案，同时报告上级有关部门，请求上级部门启动相应预案。

(4)生产调度室接到事故报告后，必须立即向矿长汇报，由矿长下达命令，启动相应的事故专项应急预案。调度值班人员接到启动预案命令后，立即通知指挥部成员到达生产调度室集合或赶赴指定地点。

(5)主通风机停止运转造成事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，由指挥部及时向上一级部门汇报，请求上一级部门启动应急预案响应。

4.2 应急处置措施

1.一旦发生全矿井停电停风，机电科要立即汇报矿调度室，

并尽快恢复供电，确保10min内切换至备用通风机恢复正常通风。

2.调度室接到全矿井停电停风汇报后，矿调度值班人员要立即命令井下人员立即停止工作、切断电源、井下所有人员沿着避灾路线迅速撤至进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤离升井。

3.矿井主、备通风机均无法在10min内开启，矿调度值班人员要立即命令井下人员立即停止工作、切断电源、井下所有人员沿着避灾路线迅速撤至进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤离升井，安排变电所停电，停电必须遵守由里向外逐级停电，并立即汇报矿值班领导，并汇报总工程师、机电副矿长、通风、机电副总工程师等有关领导。矿有关领导要立即赶赴现场指挥停电停风事故处理。

4.矿井采用混合式通风，当主井或西风井主要通风机停止运转期间，必须采取正确控制风流措施，防止风流紊乱。

（1）主井主要通风机和西井主要通风机同时停转，导致全矿井停风时间超过10min，应及时打开井口防爆门和风硐风门，充分利用自然风压通风。

（2）主井主要通风机单独运转时间超过10min，机电科立即安排人员关闭西风井主要通风机风道的所有闸门，形成副井进风、主井回风的通风系统。

（3）西风井主要通风机单独运转时间超过10min，通防科

立即安排人员在主井回风通道施工临时密闭，形成副井进风、西风井回风的通风系统。

5.全矿井停风超过10min，井下现场处理措施

⑴采煤工作面：切断采煤工作面电气设备电源，作业人员撤离至采区进风巷中临时待命，现场负责人清点人数后向矿调度室汇报。

⑵掘进工作面：切断掘进工作面电气设备电源，在巷道全风压入口处设置栅栏，悬挂“严禁入内”的警示牌，停止局部通风供风，作业人员撤离至采区进风巷中临时待命，现场负责人清点人数后向矿调度室汇报。

⑶硐室和其他作业地点：切断硐室和作业地点电气设备电源，作业人员撤离至采区进风巷中或主要进风大巷中临时待命，现场负责人清点人数后向矿调度室汇报。

6.主要通风机停止运转期间，所有处理过程必须及时向矿调度室汇报。

7.矿井主要通风机恢复正常运转后，井下受停风影响的地点必须先检查气体情况，没有采取停电措施的，经检查甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%且其他气体符合规程规定的，方可恢复正常工作。

8.采取了停电措施的采煤工作面，在恢复供电前，必须先检查气体情况，只有采煤面甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳不超过1.5%且其他气体符合规程规定时，方可恢复采煤面的正常

工作。

9.采取了停电措施的掘进工作面甲烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中甲烷和二氧化碳浓度都不超过0.5%时，方可开启局部通风机，恢复正常供风。

10.井下停风区中甲烷浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过3%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。

11.井下停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3.0%时，必须制定安全排放瓦斯措施，报总工程师批准，按照排放瓦斯措施进行排放。

5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，

同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，随时保持管理人员在岗值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，

负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第十章 有限空间作业中毒、窒息事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于矿井有限空间作业中由于自然或人为因素造成的中毒、窒息等事故。

## 2 应急指挥机构及职责

设立有限空间事故应急救援指挥部，总指挥由总工程师担任，副总指挥由通防副总、通防科科长担任；必要时应成立现场指挥部，现场指挥部总指挥由矿长担任；技术专家组由通防科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

## 3 响应启动

3.1响应程序

Ⅲ级响应: 事故危害和影响局限于单一部门或单一岗位，不需要煤矿配置资源便能处置。部门内部可以解决。

Ⅱ级响应: 事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于煤矿范围，调集煤矿内部资源可以处置，但需要全公司资源提供保障。

Ⅰ级响应：事故危害和影响超过煤矿范围，需要调动全公司资源或者地方政府统筹协调社会资源才能处置。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下水灾事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

4.1应急处置指导原则

4.1.1应急指挥在接到报告后，应根据事故类型、状态及危害程度做出相应的判断，及时安排人员应急避险，立即召集应急救援队伍做初期的救援、救治、排险，控制事故的进一步扩大；同时如感到无法控制必须立刻请示上一级领导，启动上一级应急预案。

4.1.2各应急工作小组各司其职，小组成员按相应的要求检查并佩戴好防护装备，检查并携带救援用具，全力做好各自职责内的工作。

4.1.3现场应急指挥部根据事故类型、状态和危害程度制定出快速有效的方案，安排、调配相应的应急资源。

4.1.4应急处置组到达现场后，采取事故现场紧急防护措施，在保证救援人员安全的前提下救出人员，及时控制危险源，排除事故现场险情。对伤亡人员进行及时、准确的救治和处理。及时向现场指挥、副指挥汇报情况。当作业环境条件可能发生变化时，应视为进入新的有限空间，应采取必要时的检测、个体防护等安全措施。如果事故已经无法控制，可能会造成人员伤亡时，必须安排现场所有人员迅速撤离。

4.1.5现场警戒组到达现场后，在警戒隔离区边界设置警示标志，并设专人负责警戒。组织事故现场人员疏散，对通往事故现场的道路实行交通管制，严禁无关车辆进入等。合理设置出入口，除应急救援人员外，严禁无关人员进入。

4.1.6受伤人员救出转移至上风侧后，立即实施现场救护。对已患缺氧症的作业人员应立即给予现场急救；对已停止呼吸人员，应在现场立即实施心肺复苏急救，同时通知附近医院赶到现场抢救。救护组人员到达现场及时接替现场抢救人员对受伤人员进行现场急救。中毒、窒息人员未恢复知觉前，不得用急救车送往较远的医院急救，就近送往医院抢救时，途中应采取有效的急救措施，并应有医务人员护送。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第十一章 灾害性天气事故专项应急预案

## 1 适用范围

本专项预案适用于北徐楼煤矿生产中，由于自然等因素造成的矿井灾害性天气事故。

## 2 应急指挥机构及职责

设立灾害性天气事故应急救援指挥部，总指挥由总工程师担任，副总指挥由机电副总、机电科科长担任；；技术专家组由生产调度室组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

## 3 响应启动

3.1响应程序

按洪涝灾害的严重程度和范围，将危险程度分为三级。

I级：

出现下列情况之一都，为I级响应：

（1）汛期本地区降雨量达到50mm以上；

（2）小龙河、瓦渣河垮出现重大险情；

（3）因暴风雨影响矿井两个回路均不能供电；

II级：

出现下列情况之一者，为II级响应；

（1）汛期本地区降雨量达到50mm以上；

（2）小龙河、瓦渣河出现险情；

（3）因暴风雨影响矿井一回路供电；

III级：

（1）汛期本地区降雨量达到50mm以上；

（2）突降大到暴雨；

（3）因大雨可能影响矿井供电；。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

4.1井下人员应急避灾措施

原则上由低处往高处、由下水平向上水平撤离，实在无法或来不及撤至上水平的，应选择一独头上山暂避待救。避灾过程中所选路线应确保顶板完好、通风良好。

若因水头太大人员无法通过且无其他退路可以选择时，可以选择独头上山暂时躲避，不能撤离的人员要沉着、冷静、尽量减少动作，并要在躲避地点巷道口悬挂矿灯，工具或定时敲打管子，铁轨等，发出呼救信号，等待救援。

4.2防洪抢险救援措施

(1)当矿井下发现有大量的洪水涌入后，或矿井井下无论任何地点遭到从周边煤矿、地表塌陷或河床裂缝涌入的洪水灌井，调度员应立即下达停产 撤人指令，现场干部要立即组织作业人员按《作业规程》中标志的避水灾路线撤除工作地点，同时汇报矿调度。立即启动“雨季三防应急预案”，加固井口，防止洪水涌入井下。

(2)根据总指挥命令，立即组织抢险队伍，携带必需的抢险工具进行抢险救灾。

(3)运营管理科、机电科根据抢险需要，立即准备好雨衣、雨鞋、手套、水泵、电缆、开关、水管、草袋、抬筐、抬杆、铁丝、铁锹、铁镐等抢险物资。

(4)生产技术科要将矿井的井上下对照图、地质地形图、井下充水性图立即提供给防洪抢险总指挥部，供组织抢险救灾使用，地质人员对矿井所有进水点和有关河流河道洪峰流量进行测算，及时上报防洪抢险指挥部，并做好原始记录。

(5)生产调度室在灾情发生后，2小时内必须调查清楚矿井受灾范围，被困井下的人数；安全科、生产技术科查明被困地点的地形、标高、巷道支护、井下特征等，提供给防洪抢险指挥部。

(6)生产技术科、综合管理科要巡视矿井内外及周边、地表塌陷或河床裂缝、采空区的情况。

(7)机电科组织好地面供电线路，准备抢险救灾用的机电设备、配件，保证矿井抢险救灾期间供电正常和排水设备运行正常。

(8)财务科、运营管理科、安全科要在灾情发生后2小时内到达受灾现场，进行洪涝灾害损失统计工作，以利统一口径、对外通报、财产索赔等；做好保险索赔全部工作。

(9)工会、人力资源科要抽专人到受灾单位做好伤亡人员家属的安抚救济和善后处理等工作。

4.3台风事故应急救援措施

(1)台风来临前首先会刮起强风，强风有可能吹倒建筑物、高空设施，容易造成人员伤亡，严禁在木工棚、临时建筑、电线杠、树木、宣传牌等容易造成伤亡的地点逗留。

(2)强风会吹落高空物品，易造成事故。因此，在强风来临前，检查放置在高空物品，要做好高空物品固定工作，以确保安全。

(3)如遇玻璃松动或有裂缝，在玻璃上贴上胶条，以免吹碎后，碎片四散。

(4)台风可能造成停水、停电等现象，要及时做好日常生活用品的储备工作。

(5)做好应急照明的准备工作。

(6)台风来临时，要迅速切断各类电器的电源防止雷击，关紧门窗，以免被强风吹开，同时远离挡风的门窗，以免被暴风吹来的门窗击中。台风来临时，还要检查并加固容易被风吹倒的物品，不要在玻璃门、玻璃窗附近逗留。

(7)尽量减少外出，停留在安全的室内，若确实需要外出，切勿靠近危墙，应注意躲避随风吹来的树枝等杂物和可能坍塌的树木、砖墙、电线等。

4.4透水事故应急救援措施

(1)发生透水事故时，调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关人员应根据授权，立即组织所有受水害威胁区域的人员紧急撤离至安全地点、必须及时向生产调度室汇报。并在班、组长或老工人的指挥下因地制宜地积极救灾，加固工作地点的支护，堵住出水点，以免事故扩大。如情况危急，水势很猛无法抢救，则有组织地避开压力水头，迅速撤离事故区并沿避灾路线撤至地面。

(2)暂时躲避到安全地点，不能撤离的人员要沉着、冷静、尽量减少动作，并要在躲避地点巷道口悬挂矿灯，工具或定时间隔敲打管子，铁轨等，发出呼救信号，等待救援。

(3)生产调度室接到透水或灌水报告后，要立即向矿领导汇报，并立即通知有关单位进行抢救，同时根据出事地点和可能波及的地区，通知有关人员撤出危险区。

(4)透水或灌水事故发生后，各单位应尽快准确的核查井下人员，掌握灾区范围、事故前人员分布，矿井中有生存条件的地点，进入该地点的可能通道，以便迅速组织抢救。

(5)透水或灌水事故发生后，必须了解突水的地点、性质，估计突出水量，静止水位，突水后涌水量，影响范围，补给水源及有影响的地面水体。

(6)透水或灌水事故发生后，应立即组织人员和排水设备进行排水，尽可能将水引入水仓，启动全部排水设备，全力以赴排水，设备不足时应及时增设排水设备。

(7)如水源补给量特别大，用强力排水不能生效，则先堵住涌水通道，截住补给水源，同时堵塞地面补给水源，然后再排水，排水时则应制定专门的安全措施。

(8)当水威胁到中央变电所、中央泵房安全时救灾指挥部应立即通知该地点值班人员关闭水闸门，保护供电和排水设备。

(9)加强排水和抢救中的通风，切断灾区电源，防止将积聚的瓦斯引爆或突然涌出其他有毒气体。当有瓦斯从水淹区涌出时，应制定瓦斯排放措施进行瓦斯排放。

(10)排水后侦察、抢险中，要防止冒顶、掉底和二次突水。

(11)搬运和抢救遇难者，要防止突然改变伤员已适应的环境和生存条件，造成不应有的伤亡。

4.5雷电事故应急处置措施：

(1)发现有人被雷击后，由现场人员对呼吸和心跳停止者立即进行复苏措施，直至呼吸和心跳恢复为止。如呼吸不恢复，人工呼吸至少应坚持4小时。有条件时直接给予氧气吸入更佳。

(2)现场负责人在指挥现场就地抢救的同时，尽快向矿医院求援并向调度进行汇报。医务人员根据具体情况，急送附近医院救治。

(3)若出现因雷击造成矿井停电时，矿生产调度室应立即通知井下所有作业地点的人员迅速向各自采区大巷回撤，现场跟班的区队长负责清查并指挥沿途的人员回撤。

(4)人员撤至副井井底车场后，所有人员必须听从下井口把钩工统一指挥，避免拥挤，有序地顺梯子间升井。

4.6雨雪冰冻天气应急处置措施：

(1)冬季遇到雨雪冰冻天气应严禁地面车辆外出工作，如特殊情况必须经过主管领导同意方能安排，行驶的车辆必须加装防滑链。

(2)冬季遇冰雪天气，应及时安排人员清除路面及工业广场的冰雪，保证安全。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第十二章 易燃易爆事故专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于北徐楼煤矿及所属单位发生易燃易爆（爆炸物品）事故的应急救援工作。

## 2 应急指挥机构及职责

设立易燃易爆事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由安全副总、安全科科长担任；技术专家组由安全科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

## 3 响应启动

3.1响应程序

发生爆炸物品事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下水灾事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4处置措施

4.1应急指挥处置措施

一、易燃易爆危险品(民用爆炸物品)发生被盗、抢、丢失等事故时的应急处置

1、生产调度室接到易燃易爆危险品(民用爆炸物品)发生被盗、抢、丢失等报警后，立即向矿保卫部门通报案情，同时安排2名爆破员到事故现场进行保护和警戒。

2、矿保卫部门值班人员将记录好的报案向负责人报告案情。

3、矿保卫部门负责人按照值班人员的报案向公安机关和矿主要负责人报告案情。

4、矿主要负责人接到报案后，安排立即启动应急预案响应。同时通知各单位主要负责人到应急管理办公室集合。

5、抓捕实施过程（以保卫部门人员为主、各单位抢险救援组的人员协助，配合公安机关在矿区及附近区域抓捕罪犯）。

6、保卫部门与公安机关衔接，协助公安机关将被盗雷管和火药安全运送到指定地点。同时配合公安机关做好善后工作。

二、易燃易爆危险品(民用爆炸物品)发生爆炸事故时的应急处置

1、矿调度室迅速了解易燃易爆危险品爆炸事故的发生位置、波及范围、人员伤亡情况和主扇运行情况，根据灾情确定停电范围，下达停电撤人命令。

2、指挥部成员到达调度室后，按照总指挥的指示，立即成立现场抢险救灾指挥部，奔赴事故现场，设立救援基地，迅速抢险救灾。

3、信息监测部门对监测数据进行分析，发生异常立即报告指挥部。

4、现场指挥部根据灾情分析判断危害程度及发生连续爆炸、泄露、火灾的可能性，制定救灾方案和措施，并根据灾情发展及时调整优化方案。

5、如事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，由指挥部及时向集团汇报，请求集团启动应急预案响应。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

# 第十三章 矸石山事故专项应急预案

## 1 适用范围

本预案适用于北徐楼煤矿发生矸石山坍塌、瓦斯及一氧化碳熏人、自然、爆炸等事故，可能导致人员伤亡或一般及以上经济损失的应急救援工作。

## 2 应急指挥机构及职责

设立矸石山事故应急救援指挥部，总指挥由矿长担任，副总指挥由机电副总、机电科长担任；技术专家组由机电科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定

## 3 响应启动

3.1响应程序

发生矸石山事故后，直接启动矿井应急Ⅰ级响应。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.2信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用井下水灾事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 4 处置措施

4.1应急避险

(1)当发现矸石山事故预兆或事故已经发生时，现场人员必须立即发出警报，撤出所有受事故波及地点的人员，撤离时必须按指定的避灾路线撤离；

(2)发生矸石山灾害事故时的危险区域，救援人员只能在救人的情况下才能进入，但必须采取有效措施，保证救援人员的安全。

4.2应急处置

(1)当事故发生后，现场人员要积极开展自救和互救，同时立即报告生产生产生产调度室。报告的内容包括：事故的地点、类型、危害范围和伤害情况，应急处置建议等。

(2)迅速组织事故发生地或险情威胁区域的群众撤离危险区域，维护社会治安，做撤离群众的生活安置工作。

(3)封锁事故现场和危险区域，设置警示标志。同时设法保护周边重要生产、生活设施，防止引发次生的安全或环境事故。

(4)在确保安全的前提下，搜救失踪人员。组织医疗卫生力量，对受伤人员进行应急救护。

(5)如发生坍塌或滑坡事故，要检查矸体的安息角，查明坍塌或滑坡的原因。可根据情况采取放矸、固定矸体、减少堆积角的措施，防止再次事故发生。如有可能，应扩大矸石山堆放面积，固结矸体。

(6)如发生矸石山自燃发火事故，救援人员要佩戴自救器和其他防护用具，采用泥浆灌注和其他灭火材料扑灭火情。

(7)如矸石山爆炸事故应立即检查气体浓度，判断爆炸原因，加强通风，排放引起爆炸的局部聚集的气体。

(8)如发生矸石山有毒有害气体伤人事故，救援人员要佩戴防护用具，进行气体监测，排放聚集的有毒有害气体。加强通风引流，防止再次发生有毒有害气体事故。

(9)保护国家重要设施和目标，防止对江河、湖泊、交通干线等造成影响。

## 5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

第十四章 充填管路系统专项应急预案

1适用范围

本专项预案适用于矿井充填管路系统堵管、爆管、膏体泄漏掩埋巷道及工作面事故。

本专项预案是针对矿井充填管路系统事故和应急保障而制定的专项应急预案,是综合应急预案的组成部分。

2应急组织机构及职责

设立充填管路系统事故应急救援指挥部，总指挥由总工程师担任，副总指挥由生产副总、生产技术科科长担任；技术专家组由生产技术科组织相关领导、相关科室、救护队等单位技术人员组成。

指挥部职责：承担救援期间各小组之间的救援工作协调，督导各小组救援工作落实情况；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等，指挥完成应急行动。其他人员与综合预案一致，执行综合应急预案应急指挥机构及职责相关规定。

3响应启动

3.1响应程序

Ⅲ级响应: 事故危害和影响局限于单一部门或单一岗位，不需要煤矿配置资源便能处置。部门内部可以解决。

Ⅱ级响应: 事故危害和影响超过单一区域，但仍局限于煤矿范围，调集煤矿内部资源可以处置，但需要全公司资源提供保障。

Ⅰ级响应：事故危害和影响超过煤矿范围，需要调动全公司资源或者地方政府统筹协调社会资源才能处置。

3.2召开现场应急会议

应急救援指挥部办公室根据事故性质和领导指示，通知各救援专业组有关成员、单位负责人，参加现场应急会议，通报事故情况，确定现场应急救援方案。

3.3信息上报

初报：①事故发生单位概况。②事故发生的时间、地点以及事故现场情况。③事故简要经过。④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）和初步估计的直接经济损失。

补报：⑤事故原因、性质的初步判断。⑥已采取的措施及事故控制情况。⑦其他应当报告的情况。（附事故现场示意图）。

对事件处置的新进展、可能衍生的新情况，要及时续报。

事件处置结束后，要进行终报。报告方法，情况紧急时，应及时采取一定形式口头汇报，然后再在规定的时间内采取纸质和电子版两种形式，电子版通过电子信箱或专网报送，也可报送视频信息。

3.4资源协调

根据事故性质和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准，调配适用管路系统事故的物资与装备，调集地测科、调度室、通防科、机电科、生产技术科、救护队等单位相关专业人员，必要时，由指挥部提出申请外援。

3.5信息公开

本着“实事求是、客观公正、及时准确”的原则，由信息发布组根据事故救援进展情况起草事故信息材料，经应急救援指挥部的审查批准，及时向社会发布有关信息。必要时，采用新闻发布会的形式进行，新闻发言人由救援指挥部确定。

3.6后勤及财力保障

事故应急救援期间和结束后，由综合管理科、财务科、运营管理科、党群办等相关成员组成，保障救灾物资供应、应急救援储备金，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

4处置措施

4.1发生事故后，现场跟班管理人员或班组长要立即通知充填泵站停止充填泵送作业，远离充填管路，组织现场作业人员进行自救和互救，同时要立即向矿调度室汇报，调度室要按照应急程序和有关规定快速逐级上报，应急救援指挥部立即投入工作，迅速开展抢险救援等工作。

4.2应急自救组织机构及工作职责。

工区区长职责：事故初期指挥应急处理。

工区技术员职责：协助区长处理事故，并负责提供应急处理方案和编制应急处理措施。

工区值班人员职责：及时报告工区区长事故地点的事态发展情况及下达领导的指令，沟通信息，调度本工区人员。

现场管理人员职责：事故初期根据上级指令实施应急处理和现场组织自救。

现场作业人员职责：服从指挥，采取措施应急处理。

4.3现场自救：当充填管路发生爆管事故后，膏体掩埋巷道或工作面时，现场跟班管理人员应立即通知充填泵站停止充填泵送作业，组织人员查清事故情况，并汇报矿调度室，如有人员掩埋，应立即组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员。充分利用“三条生命线”保证被困人员供氧及供水，利用现场电话及时汇报矿调度室进展情况。当事故范围较大，对营救人员安全威胁大时，应组织人员暂时撤离危险区域，等事故稳定后，边维护边进行抢救工作。

4.4区域自救：当事故区域内通风被阻断时，应尽快恢复通风。被困人员应尽量利用电话及各类工具发出各种求救信号，便于营救人员确定被困人员位置，采取措施进行抢救。当事故波及范围较大，矿井自救有困难时，应立即汇报应急救援指挥部请求救护队参与抢救。

4.5处置管道堵塞故障时，必须确认泵站设备停止运行且充填管路泄压完毕，排查堵管确切位置拆卸堵塞管路后，先用疏通工具把积淀在管内的充填料浆清出管路，再用水管将管路内的淤积物全部清除干净。待堵塞管路全部疏通后，按标准对接管路，要求管路密封完好，螺丝平垫、弹垫齐全，紧固程度一致。

4.6处置管路堵塞故障时，每四人一组，每组要明确一名小组长负责现场统一指挥协调，相互协作，逐节拆卸堵塞管路，如短时间清洗堵管完毕可合管后继续充填；如2小时内无法完成通管应更换备用管路。

4.7管路故障抢修处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定，严禁违章作业和冒险蛮干。

5应急保障

5.1通信与信息保障

a 本矿建立畅通的应急救援指挥通信信息系统和相关保障系统，生产调度室负责建立、维护、更新有关应急救援机构、指挥机构、医疗救护中心等有关单位、部门和救援专家组的通信联系数据库，保证在各种应急情况下都能够通信畅通，信息传递及时。

b 矿总指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

c 矿应急管理办公室（生产调度室）要公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到本矿所属各单位。

d 矿应急管理办公室24小时值班电话：0632-3031929 3031928

5.2 应急队伍保障

a 本矿与枣矿集团公司救护大队签订了煤矿救护技术服务协议，由枣矿集团救护大队提供矿井抢险救灾和救护技术服务，并根据要求成立了矿山兼职救护队。

b 矿兼职救护队由矿长直接领导，业务上受总工程师和枣矿集团救护大队指导。兼职救护队设专人24小时值班，确保应急工作的正常进行。

c 本矿各单位要加强应急处置训练，保证在各种应急情况下有足够的抢救抢险队伍，积极参与事故抢救。

d 医务室要制定应急医疗保障预案，保证本矿在各种应急情况下能及时有效及时地救治各种受伤人员。

e 安全科要对抢险救灾过程进行监督，确保事故现场人员安全撤离，把好安全关。

f 各单位、各部门必须服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律，不得推诿扯皮，对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、临阵脱逃、贻误战机的人员要坚决给予严肃处理。情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

j 各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责，负责人因公外出或其他原因不在单位，由代理主持工作人员履行职责。

5.3物质装备保障

a 应急管理办公室建立事故应急救援物资和设备档案，设专人管理。台帐档案完善，掌握主要设备、物资、类型、数量、用途、存放地点、管理责任人等，确保能及时紧急调用。

b 运营管理科、矿兼职救护队分别设立应急救援物资和设备储备仓库，配备适应需要的应急救援物资设备，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

5.4其他保障

5.4.1交通运输保障

事故应急救援期间，综合管理科负责事故抢救用车及调用和保证道路畅通，必要时和当地滨湖镇政府联系，请求当地政府协助交通运输事宜。

5.4.2治安保障

事故应急救援期间，综合管理科负责人组织保卫人员负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序等工作，必要时由公司武装部联系当地公安部门或武警部队协助。

5.4.3技术保障

应急管理办公室建立应急救援专家库，事故应急救援期间，邀请相关专家组成专家组，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.4.4医疗保障

北徐楼煤矿与滕州市中心人民医院签订了医疗急救协议，本矿卫生室按照规定配备担架等急救器材和药品 。

5.4.5经费保障

事故应急救援资金由物资供应组负责，确保应急资金到位。

5.4.6 后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由后勤矿长、矿工会、人力资源科、党群办公室、综合管理科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。