SP系列冷风机（欧洲型）

SP series Evaporator ( European)

片距 Fin spacing 4mm,with hearer库温Rt≥0℃

| 型号 Model | 制冷量Capacity (R404A/R507A) (Kw) | 面积 Surface | 管容积 Tube Volume (dm³) | 尺寸 Dimensions (mm) | 净重 N.W (Kg) | 连接 Connection (Φmm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | te=-8℃ DT1=8K | Te=-25℃ DT1=7K |  |  | L | W | H |  | 进 Inlet | 出 Outlet |
| SPAE021D SPAE031D SPAE022D SPAE032D SPAE043D SPAE044D SPAE041D SPAE052D SPAE053D SPAE054D SPAE051D SPAE062D SPAE063D | 1.73 2.41 3.35 4.89 7.41 9.75 4.63 8.97 11.32 18.73 6.75 13.50 19.00 | 1.26 1.76 2.44 3.57 5.40 7.11 3.33 6.46 8.15 13.49 4.92 9.84 13.90 | 09 12 17 23 35 46 20 40 54 81 31 61 92 | 1.8 2.4 3.2 4.3 6.2 8.2 3.5 7.2 9.6 14.4 5.5 10.5 15.5 | 702 702 1094 1094 1486 1878 884 1486 1878 2662 1094 1878 2662 | 430 430 430 430 430 430 460 460 460 460 460 460 460 | 385 495 385 495 495 495 565 565 565 565 635 635 635 | 14 19 25 32 46 60 30 57 73 109 41 82 122 | 12 12 12 12 12 15 12 15 15 15 12 15 15 | 16 19 19 22 22 28 18 22 28 35 22 28 35 |

Mark:Optional model without heater available,可选配电加热管。

片距 Fin spacing 6 mm,with heater,库温Rt≥-18℃

| 型号 Model | 制冷量Capacity (R404A/R507A) (Kw) | 面积 Surface | 管容积 Tube Volume (dm³) | 尺寸 Dimensions (mm) | 净重 N.W (Kg) | 连接 Connection (Φmm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | te=-8℃ DT1=8K | Te=-25℃ DT1=7K |  |  | L | W | H |  | 进 Inlet | 出 Outlet |
| SPBE021D SPBE031D SPBE022D SPBE032D SPBE043D SPBE044D SPBE041D SPBE052D SPBE053D SPBE054D SPBE051D SPBE062D SPBE063D | 1.46 2.03 2.81 4.11 6.23 8.19 3.89 7.53 9.51 15.73 5.67 11.30 16.00 | 1.06 1.48 2.05 3.00 4.54 5.98 2.80 5.43 6.85 11.33 4.13 8.27 11.70 | 06 08 11 15 23 31 13 27 36 54 20 41 61 | 1.8 2.4 3.2 4.3 6.2 8.2 3.5 7.2 9.6 14.4 5.5 10.5 15.5 | 702 702 1094 1094 1486 1878 884 1486 1878 2662 1094 1878 2662 | 430 430 430 430 430 430 460 460 460 460 460 460 460 | 385 495 385 495 495 495 565 565 565 565 635 635 635 | 13 18 23 30 43 56 28 53 68 103 38 75 115 | 12 12 12 12 12 15 12 15 15 15 12 15 15 | 16 19 19 22 22 28 18 22 28 35 22 28 35 |

SP系列冷风机（欧洲型）

SP series Evaporator ( European)

片距 Fin spacing 9 mm,with heater,库温Rt≥-25℃

| 型号 Model | 制冷量Capacity (R404A/R507A) (Kw) | 面积 Surface | 管容积 Tube Volume (dm³) | 尺寸 Dimensions (mm) | 净重 N.W (Kg) | 连接 Connection (Φmm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | te=-8℃ DT1=8K | Te=-25℃ DT1=7K |  |  | L | W | H |  | 进 Inlet | 出 Outlet |
| SPJE021D SPJE031D SPJE022D SPJE032D SPJE043D SPJE044D SPJE041D SPJE052D SPJE053D SPJE054D SPJE051D SPJE062D SPJE063D | 1.23 1.71 2.37 3.46 5.24 6.89 3.27 6.33 7.99 13.22 4.77 9.50 13.45 | 0.90 1.25 1.73 2.53 3.82 5.03 2.35 4.56 5.75 9.52 3.48 6.95 9.84 | 04 06 08 10 16 21 9 18 24 36 25 28 41 | 1.8 2.4 3.2 4.3 6.2 8.2 3.5 7.2 9.6 14.4 5.5 10.5 15.5 | 702 702 1094 1094 1486 1878 884 1486 1878 2662 1094 1878 2662 | 430 430 430 430 430 430 460 460 460 460 460 460 460 | 385 495 385 495 495 495 565 565 565 565 635 635 635 | 12 17 21 28 40 52 26 49 63 97 35 68 108 | 12 12 12 12 12 15 12 15 15 15 12 15 15 | 15 19 19 22 22 28 18 22 28 35 22 28 35 |

电参数  Electric data

| 型号 Model SP系列 | 外转子风机Axial Fans | 电化霜Electric Defrost |
| --- | --- | --- |
|  | 直径 Φ(mm) | 数量 N゜ | 电源 Power V,50/60Hz | 功率 Input (W) | 电流 Current (A) | 风量 Air Flow (m³/h) | 射程 Air Throw (m) | 翅片管组 Coil (W) | 水盘 Drain PanW | 总功率 Total (W) |
| SP021D SP031D SP022D SP032D SP043D SP044D SP041D SP052D SP053D SP054D SP051D SP062D SP063D | 250 300 250 300 300 300 400 400 400 400 450 450 450 | 1 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 | ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~380 3~380 3~380 | 55/57 90/96 55/57 90/96 90/96 90/96 170/240 340/480 510/720 680/960 230/310 380/470 380/470 | 0.24/0.24 0.43/0.44 0.24/0.24 0.43/0.44 0.43/0.44 0.43/0.44 0.83/1.05 1.66/2.10 2.49/3.15 3.32/4.20 1.08/1.40 0.82/0.84 0.82/0.84 | 1100 2050 2200 4100 6150 8200 4235 8470 12705 16940 5600 11200 16800 | 4 5 6 7 10 11 7 10 11 13 9 11 13 | 2х440 3х440 2х730 3х730 3х1030 3х1030 4х550 4х1030 4х1310 4х1890 4х730 4х1310 4х1890 | 440 440 730 730 1030 1310 550 1030 1310 1890 730 1310 1890 | 1320 1760 2190 2920 4120 5240 2750 5150 6550 9450 3650 6550 9450 |

欧洲型大型冷风机技术参数

片距 4.5mm，带电加热管，库温Rt≥0℃

| 型号 | 制冷量 R404A/R507A(kw) | 面积㎡ | 管容积d㎡ | 尺寸(mm) | 净重（kg） | 连接（φmm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Te＝-8℃ | Te=-25℃ |  |  |  |  |  |
|  | DT1＝8K | DT1＝7K |  |  | A | B | C |  | 进 | 出 |
| SPAE071D | 9.98 | 7.12 | 53 | 9.2 | 1434 | 1029 | 300 | 77 | 12 | 28 |
| SPAE081D | 12.4 | 9.1 | 79 | 12.3 | 1434 | 1029 | 300 | 94 | 12 | 28 |
| SPAE072D | 19.95 | 14.24 | 106 | 18.5 | 2463 | 2058 | 400 | 138 | 15 | 42 |
| SPAE082D | 24.79 | 18.2 | 159 | 26.1 | 2463 | 2058 | 400 | 171 | 15 | 42 |
| SPAE073D | 29.93 | 21.35 | 159 | 27.6 | 3492 | 3087 | 450 | 201 | 15 | 54 |
| SPAE083D | 37.91 | 27.05 | 239 | 39.2 | 3492 | 3087 | 450 | 294 | 15 | 54 |
| SPAE074D | 39.91 | 28.47 | 218 | 36 | 4522 | 4116 | 490 | 263 | 15 | 54 |
| SPAE084D | 50.55 | 36.07 | 327 | 54 | 4522 | 4116 | 490 | 395 | 15 | 54 |

片距 7mm, 带电加热管，库温Rt≥-18℃

| 型号 | 制冷量 R404A/R507A(kw) | 面积㎡ | 管容积 d㎡ | 尺寸(mm) | 净重（kg） | 连接（φmm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Te＝-8℃ | Te=-25℃ |  |  |  |  |  |
|  | DT1＝8K | DT1＝7K |  |  | A | B | C |  | 进 | 出 |
| SPBE071D | 7.9 | 5.83 | 35 | 9.2 | 1434 | 1029 | 300 | 70 | 12 | 28 |
| SPBE081D | 10.24 | 7.68 | 52 | 12.3 | 1434 | 1029 | 300 | 83 | 12 | 28 |
| SPBE072D | 15.81 | 11.67 | 69 | 18.5 | 2463 | 2058 | 400 | 124 | 15 | 42 |
| SPBE082D | 20.48 | 15.38 | 103 | 26.1 | 2463 | 2058 | 400 | 150 | 15 | 42 |
| SPBE073D | 23.7 | 17.5 | 103 | 27.6 | 3492 | 3087 | 450 | 180 | 15 | 54 |
| SPBE083D | 30.02 | 22.16 | 156 | 39.2 | 3492 | 3087 | 450 | 218 | 15 | 54 |
| SPBE074D | 31.61 | 23.33 | 139 | 36 | 4522 | 4116 | 490 | 235 | 15 | 54 |
| SPBE084D | 40.04 | 29.55 | 209 | 54 | 4522 | 4116 | 490 | 353 | 15 | 54 |

片距 10mm, 带电加热管，库温Rt≥-25℃

| 型号 | 制冷量 R404A/R507A(kw) | 面积㎡ | 管容积 d㎡ | 尺寸(mm) | 净重（kg） | 连接（φmm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Te＝-8℃ | Te=-25℃ |  |  |  |  |  |
|  | DT1＝8K | DT1＝7K |  |  | A | B | C |  | 进 | 出 |
| SPJE071D | 6.35 | 4.78 | 25 | 9.2 | 1434 | 1029 | 300 | 67 | 12 | 28 |
| SPJE081D | 8.48 | 6.46 | 37 | 12.3 | 1434 | 1029 | 300 | 78 | 12 | 28 |
| SPJE072D | 12.69 | 9.56 | 49 | 18.5 | 2463 | 2058 | 400 | 116 | 15 | 42 |
| SPJE082D | 16.95 | 12.92 | 75 | 26.1 | 2463 | 2058 | 400 | 139 | 15 | 42 |
| SPJE073D | 19.04 | 14.34 | 75 | 27.6 | 3492 | 3087 | 450 | 167 | 15 | 54 |
| SPJE083D | 24.12 | 18.17 | 111 | 39.2 | 3492 | 3087 | 450 | 201 | 15 | 54 |
| SPJE074D | 25.39 | 19.13 | 98 | 36 | 4522 | 4116 | 490 | 217 | 15 | 54 |
| SPJE084D | 32.17 | 24.24 | 147 | 54 | 4522 | 4116 | 490 | 326 | 15 | 54 |

SPE系列冷风机

电参数

| 型号 | 外转子风机 | 电化霜 |
| --- | --- | --- |
|  | 直径 φmm | 数量 N° | 电源 V/50/60Hz | 功率 （W） | 电流 （A） | 风量 m3/h | 射程 m | 翅片管组 W | 水盘 （W） | 总功率 （W） |
| SPAE071D | 500 | 1 | 3～380 | 500/790 | 1.45/1.55 | 6400 | 16 | 3*1280 | 2*1280 | 6400 |
| SPAE081D | 500 | 1 | 3～380 | 500/790 | 1.45/1.55 | 6200 | 15 | 4*1280 | 2*1280 | 7680 |
| SPAE072D | 500 | 2 | 3～380 | 1000/1580 | 2.90/3.10 | 12800 | 18 | 3*2320 | 2*2320 | 11600 |
| SPAE082D | 500 | 2 | 3～380 | 1000/1580 | 2.90/3.10 | 12400 | 17 | 4*2320 | 2*2320 | 13920 |
| SPAE073D | 500 | 3 | 3～380 | 1500/2370 | 4.35/4.65 | 19200 | 20 | 3*3200 | 2*3200 | 16000 |
| SPAE083D | 500 | 3 | 3～380 | 1500/2370 | 4.35/4.65 | 18600 | 19 | 4*3200 | 2*3200 | 19200 |
| SPAE074D | 500 | 4 | 3～380 | 2000/3160 | 5.80/6.20 | 25600 | 22 | 6*2130 | 4*2130 | 21300 |
| SPAE084D | 500 | 4 | 3～380 | 2000/3160 | 5.80/6.20 | 24800 | 21 | 7*2130 | 4*2130 | 23430 |

电参数

| 型号 | 外转子风机 | 电化霜 |
| --- | --- | --- |
|  | 直径 φmm | 数量 N° | 电源 V/50/60Hz | 功率 （W） | 电流 （A） | 风量 m3/h | 射程 m | 翅片管组 W | 水盘 （W） | 总功率 （W） |
| SPBE071D | 500 | 1 | 3～380 | 500/790 | 1.45/1.55 | 6600 | 17 | 3*1280 | 2*1280 | 6400 |
| SPBE081D | 500 | 1 | 3～380 | 500/790 | 1.45/1.55 | 6400 | 16 | 4*1280 | 2*1280 | 7680 |
| SPBE072D | 500 | 2 | 3～380 | 1000/1580 | 2.90/3.10 | 13200 | 19 | 3*2320 | 2*2320 | 11600 |
| SPBE082D | 500 | 2 | 3～380 | 1000/1580 | 2.90/3.10 | 12800 | 18 | 4*2320 | 2*2320 | 13920 |
| SPBE073D | 500 | 3 | 3～380 | 1500/2370 | 4.35/4.65 | 19800 | 21 | 3*3200 | 2*3200 | 16000 |
| SPBE083D | 500 | 3 | 3～380 | 1500/2370 | 4.35/4.65 | 19200 | 20 | 4*3200 | 2*3200 | 19200 |
| SPBE074D | 500 | 4 | 3～380 | 2000/3160 | 5.80/6.20 | 26400 | 23 | 6*2130 | 4*2130 | 21300 |
| SPBE084D | 500 | 4 | 3～380 | 2000/3160 | 5.80/6.20 | 25600 | 22 | 7*2130 | 4*2130 | 23430 |

电参数

| 型号 | 外转子风机 | 电化霜 |
| --- | --- | --- |
|  | 直径 φmm | 数量 N° | 电源 V/50/60Hz | 功率 （W） | 电流 （A） | 风量 m3/h | 射程 m | 翅片管组 W | 水盘 （W） | 总功率 （W） |
| SPJE071D | 500 | 1 | 3～380 | 500/790 | 1.45/1.55 | 6800 | 18 | 3*1280 | 2*1280 | 6400 |
| SPJE081D | 500 | 1 | 3～380 | 500/790 | 1.45/1.55 | 6600 | 17 | 4*1280 | 2*1280 | 7680 |
| SPJE072D | 500 | 2 | 3～380 | 1000/1580 | 2.90/3.10 | 13600 | 20 | 3*2320 | 2*2320 | 11600 |
| SPJE082D | 500 | 2 | 3～380 | 1000/1580 | 2.90/3.10 | 13200 | 19 | 4*2320 | 2*2320 | 13920 |
| SPJE073D | 500 | 3 | 3～380 | 1500/2370 | 4.35/4.65 | 20400 | 22 | 3*3200 | 2*3200 | 16000 |
| SPJE083D | 500 | 3 | 3～380 | 1500/2370 | 4.35/4.65 | 19800 | 21 | 4*3200 | 2*3200 | 19200 |
| SPJE074D | 500 | 4 | 3～380 | 2000/3160 | 5.80/6.20 | 27200 | 24 | 6*2130 | 4*2130 | 21300 |
| SPJE084D | 500 | 4 | 3～380 | 2000/3160 | 5.80/6.20 | 26400 | 23 | 7*2130 | 4*2130 | 23430 |

KUBD系列双出风冷风机（欧洲型）

KUBD series Dual Discharge Evaporator ( European)

| 型号 Model (Without Heater) | 制冷量Capacity (R404A) (Kw) | 面积 Surface (m²) | 管容积 Tube Volume (dm³) | 尺寸 Dimensions (mm) | 片距 Fin Spacing (mm) | 净重 N.W (Kg) | 连接 Connection (Φmm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | te=-8℃ DT1=8K | Te=-25℃ DT1=7K |  |  | A | B | C | D |  |  | 进 Inlet | 出 Outlet |
| KUBD3501 16 4L KUBD3501 16 4N KUBD3502 31 4L KUBD3502 31 4N KUBD3503 47 4L KUBD3503 47 4N KUBD3504 62 4L KUBD3504 62 4N KUBD3501 11 6L KUBD3501 11 6N KUBD3502 22 6L KUBD3502 22 6N KUBD3503 32 6L KUBD3503 32 6N KUBD3504 43 6L KUBD3504 43 6N | 4.13 5.06 8.27 10.10 12.40 15.20 16.50 19.80 3.47 4.25 6.95 8.51 10.40 12.80 13.90 16.70 | 2.75 3.37 5.50 6.74 8.25 10.10 11.00 13.20 2.31 2.83 4.62 5.66 6.93 8.49 8.25 11.10 | 16 16 31 31 47 47 62 62 11 11 22 22 32 32 43 43 | 3.4 3.4 6.4 6.4 9.3 9.3 12.3 12.3 3.4 3.4 6.4 6.4 9.3 9.3 12.3 12.3 | 963 963 1565 1565 2167 2167 2769 2769 963 963 1565 1565 2167 2167 2769 2769 | 640 640 1242 1242 1844 1844 2446 2446 640 640 1242 1242 1844 1844 2446 2446 | - - - - 597 597 597 597 - - - - 597 597 597 597 | - - - - 645 645 645 645 - - - - 645 645 645 645 | 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 | 35 35 60 60 85 85 110 110 33 33 57 57 78 78 102 102 | 12 12 12 12 15 15 15 15 12 12 12 12 15 15 15 15 | 22 22 22 22 28 28 28 28 22 22 22 22 28 28 28 28 |

说明：KUBD系列-风机直经及数量-换热面积-片距L为6级电机( N为4级)

Mark: KUBD series - fan diameter and quantity - heat transfer area - fin distance L 6 motor ( N 4 motor)

电参数  Electric data

| 型号 Model | 外转子风机Axial Fans | 电化霜Electric Defrost |
| --- | --- | --- |
|  | 直径 Φ(mm) | 数量 N゜ | 电源 Power V,50/60Hz | 功率 Input (W) | 电流 Current (A) | 风量 Air Flow (m³/h) | 射程 Air Throw (m) | 翅片管组 Coil (W) | 总功率 Total (W) |
| KUBD3501 16 4L KUBD3501 16 4N KUBD3502 31 4L KUBD3502 31 4N KUBD3503 47 4L KUBD3503 47 4N KUBD3504 62 4L KUBD3504 62 4N KUBD3501 11 6L KUBD3501 11 6N KUBD3502 22 6L KUBD3502 22 6N KUBD3503 32 6L KUBD3503 32 6N KUBD3504 43 6L KUBD3504 43 6N | 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 | 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 | ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 ~220 | 94/440 150/190 94/110 150/190 94/110 150/190 94/110 150/190 94/110 150/190 94/110 150/190 94/110 150/190 94/110 150/190 | 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 0.45/0.47 0.70/0.88 | 2100 3110 4200 6220 6300 9330 8400 12440 2100 3110 4200 6220 6300 9330 8400 12440 | 2х6 2х9 2х7 2х10 2х8 2х11 2х9 2х12 2х6 2х9 2х7 2х10 2х8 2х11 2х9 2х12 | 4х350 4х350 4х600 4х600 4х850 4х850 4х1300 4х1300 4х350 4х350 4х600 4х600 4х850 4х850 4х1300 4х1300 | 1400 1400 2400 2400 3400 3400 5200 5200 1400 1400 2400 2400 3400 3400 5200 5200 |

匹配型号  Match Type

| Model | Power | Model | Power |
| --- | --- | --- | --- |
| SP021D SP031D SP022D SP041D SP032D SP043D SP052D SP044D SP071D SP062D SP053D SP081D SP063D SP054D SP072D SP073D SP074D SP084D | 2HP 3HP 3.5HP 4HP 5-6HP 8HP 10HP 10HP 15HP 15HP 20HP 25HP | SP3501 SP3502 SP3503 SP3501 SJ-1D SJ-2D SJ-3D SJ-4D | 2-3HP 4HP 5HP 8HP 1/3HP 1HP 1.5HP 2HP |