浙江花园生物高科股份有限公司

203车间包装成套设备招标邀请函

：

浙江花园生物高科股份有限公司邀请贵单位参加本公司举办的2022年11月 1日203车间包装成套设备招标会，现将有关事项说明如下：

一、招标项目名称：浙江花园花园生物高科股份有限公司203车间包装成套设备

二、招标内容和技术要求：

（一）招标内容

包装成套设备共1套

（二）技术要求及其它说明：

1、详细技术要求见附件1《花园生物203车间包装成套设备需求说明书（URS）》。

2、本次招标为203车间的成套包装设备，设备尺寸务必满足包装间尺寸，参见附件2《203车间包装间现状平面尺寸图》。

3、系统设备所用材料：主体设备为304不锈钢，表面抛光（Ra≦0.8)；设备整体紧凑、易于清洁卫生，符合GMP、FDA等系列认证要求，并提供相关文件。

4、成套包装设备为交钥匙工程，要求自动化水平高，以满足减员增效目的。

5、设备品牌要求

| 设备设施名称 | 品牌要求 |
| --- | --- |
| 在线复检秤 | 梅特勒托利多 |
| 外纸袋折边缝线封口机 | 日本纽朗 |

6、其他要求

6.1本项目设备报价采用分项清单报价和总报价结合方式，按设备清单分项报价，详见附件3《浙江花园生物高科股份有限公司203车间包装设备分解报价表》。

6.2 设备需注明规格型号、主要技术参数、品牌等。

6.3、质量和售后要求：

（1）中标方应严把设备质量关，中标方提供的产品交货时必须同时提供合格证、说明书（操作手册）、图纸、材质证明等相关的设备技术资料。

（2）中标单位应在设备安装、试车、带料试运行中安排有工程经验、有专业技术的专业人员完成上述事项，做好售后服务工作。

（3）包装设备采用交钥匙工程，招标方以项目最终运行效果做为验收标准，以招标方技术人员的验收结论为准。

7、双方如遇争议，协商解决，协商不成，由招标方所在人民法院管辖。

三、招标说明：

1、投标单位在收到招标文件之后，若发现问题需要澄清，应在收到招标文件三天内以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式或邮件形式解答投标人。不论招标人以书面形式向投标人发送任何文件，还是投标人以书面形式提出问题，均以书面形式予以确认，任何口头提问及答复一律无效。

2、招标文件发出后，在投标截止日期2天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

3、招标文件的修改将以书面或邮件形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。投标人应尽快以书面或邮件形式通知招标人确定已收到修改文件；

4、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

5、投标单位须仔细阅读招标邀请函及相关附件，在充分理解资料的技术要求的情况下，向招标方提供投标书（含技术文件、报价书等），投标书为“一正三副”。

6、包装设备交货、安装期限：

成套设备交货时间：2022年12月15日前，逾期交货中标方承担违约金2000元/天。

安装调试（含培训）完成时间：2022年12月31日前，逾期完成中标方承担违约金1000元/天，超过一个月或在招标方限定的调试时间内未调试合格的，视为设备不合格，招标方可以予以退货。

交货地点：浙江花园生物高科股份有限公司厂区内。

四、招标日程安排：

1、请贵单位在2022年10 月 30日17：00时之前，将同意参加招标会的邀请函回执以邮件形式发给浙江花园生物高科股份有限公司招标会务组备案，会务组设在浙江花园生物高科股份有限公司有限公司采购部，邮箱：623912061@qq.com。

2、投标方技术文件（电子版）于2022年10月30日17:00前递交招标方供招标方技术确认。投标方提供的技术文件电子版应与纸质版一致。

3、2022年11月1日上午9：00报到。

报到地点：浙江花园生物高科股份有限公司一楼会议室

地址：浙江省东阳市南马镇花园康平路2号

4、2022年11月1日上午9：00招标会正式开始，会议内容主要有：

（1）招标领导小组介绍会议议程、会议注意事项；

（2）参加投标的代表向会务组递交有关资料，资料包括：

营业执照副本、生产经营许可证、法人身份证明或法人委托书、资质证书等复印件加盖印章。

（3）招标领导小组对参加投标的单位资格进行审核；

①投标资格要求/审查：

投标人必须满足投标邀请函中的资格要求，并提供符合以上相关要求的2020年-2021年类似项目合同原件及相关证明材料，未提供原件的类似工程业绩不予认可。本项目不接受联合体或不具有独立法人资格的附属机构（单位）投标。

投标人不得存在下列情形之一：

1）营业执照未及时年检；

2）财产被接管或冻结的；

3）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

② 投标费用：投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（4）本次投标保证金人民币伍万元整。电汇，不接受承兑。开标后，未中标单位2个工作内退还。中标单位则转为合同履约保证金，在设备调试合格后5个工作日无息退还。

汇款信息如下：

单位名称：浙江花园生物高科股份有限公司
税号：91330000725871364C
开户行：建行东阳花园支行

账号： 33001676341050000803

地址： 东阳市南马镇花园村

电话：0579-86271632

（5）有关人员分别与投标单位进行技术交流。

（6）投标单位向招标领导小组递交密封的报价书。

（7）招标领导小组及有关人员启封报价书，汇总报价，内部讨论及议标。

（8）招标领导小组安排时间与投标单位代表分别进行交流。

（9）招标结束时，宣布中标单位与中标价格。

5、会后中标单位与浙江花园生物高科股份有限公司签订设备供货合同，合同由浙江花园生物高科股份有限公司采购部办理。

五、质量保证条款

设备整机保修时间为12个月，从安装完毕整体调试验收合格之日起计算。

六、投标方的报价书中单价和总价，为开具税率13%增值税专用发票、货到招标方指定的安装现场的价格，此价格包括设计费、材料费、加工费、运输费、安装调试费、税费、利润、窝工费、赶工费、加班费及不可预见费等一切费用。

七、付款方式：

1、合同签订生效后七天内支付中标总金额20%的定金和10%预付款。

2、中标方按招标文件约定时间交付安装后，招标方现场进行初步验收合格：材质检验、资料复核后15天支付中标总金额的40%。

3、安装完毕整体调试，整体调试验收合格后七天内支付中标总金额的20%，同时无息退回履约保证金，付该笔款项之前，中标方应提供与中标总金额同等的13%税率增值税发票。

4、余款作为质保金，质保期12个月（自整体调试验收合格之日起算）；质保期满无质量问题一次性支付。

八、招标会务组联系方式

浙江花园生物高科股份有限公司采购部联系人：

郑裕松：13989409183        邮箱：623912061@qq.com

电话：  0579-86271614

技术总负责人：（如有技术不明确地方，为便于统一答复，请以邮件形式询问）：

张彩菊：13777481790  刘小平：13819935816

浙江花园生物高科股份有限公司

2022年10月26日

附件：

1《花园生物203车间包装成套设备需求说明书（URS）》

2《203车间包装间现状平面尺寸图》

3《浙江花园生物高科股份有限公司203车间包装设备分解报价表》

4《招标会回执》

附件四

招标会回执

| 参加招标会单位名称 |  |
| --- | --- |
| 电 话 号 码 |  | 传 真 号 码 |  |
| 法人代表姓名 |  | 手 机 号 码 |  |
| 与 会 代 表 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 手 机 号 码 |

2022年10月   日

附件一：

浙江花园生物高科股份有限公司

203车间包装成套设备

用户需求说明书（URS）

2022年10月

1、包装物料特性：

| 序号 | 物料特性 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料目数 | 30~80目，80目以上约4~7% |
| 2 | 物料堆积密度 | 0.69~0.72g/ml |
| 3 | 含水量 | 3~5% |
| 4 | 温度 | 常温 |
| 5 | 流动性（堆积角） | 休止角小于30度 |
| 6 | 是否吸潮 | 否 |
| 7 | 是否有粘性 | 否 |
| 8 | 物料中是否含有空气（抛） | 颗粒间有空气 |

2、包装材料参数：

| 类别 | 包装材料参数 |
| --- | --- |
| 敞口袋包装 | 1）敞口袋材质与尺寸: 敞口袋（一）： 外纸袋：三层复合（白色牛皮纸+两层牛皮纸）；内袋：铝箔袋； 敞口袋（二）： 外纸袋：（本色牛皮纸+编织）两层复合；中间层：牛皮纸；内袋：铝箔袋。 2）袋子尺寸：150*525*940mm； 3）托盘尺寸：1140*1140mm，码垛高度约1600mm； 4）包装重量：25Kg/袋。 |

3、包装流程：

称重分装（含金检）→在线复检→内袋铝箔袋抽真空充氮封口→

外纸袋折边缝线封口→颠包→压包整形→人工码垛（配升降平台）→缠绕膜缠绕

注：1）金检机、内袋铝箔袋抽真空充氮封口机利旧，不需要配置。

2）升降平台在码垛区域使用，可下降至地面以下约1米。

4.包装要求：

- 敞口袋称重分装机要求：25KG/袋，称重精度±0.2%；包装能力：80袋/小时，带除尘功能，要求铝箔袋内袋无粉尘吸附；

- 在线复检秤：品牌要求为梅特勒托利多，称重范围0~50kg，精度要求±0.1%,具有声光报警，连锁停止功能；能够固定敞口袋进行复检称重。

- 外纸袋折边缝线封口：品牌要求为日本纽朗，配置自动进给装置，实现在线折边缝线，高度可调，封12层（具体材质见包装材料参数），连续一个月不换针，折边与缝线功能可单独设置。

- 颠包：颠平料袋。

- 压包整形：在线式压包整型，压包时无破包。

- 人工码垛：升降机可放置1140*1140托盘，可下降至地面以下约1米，高度可无级调节。

- M型自动缠绕膜缠绕：可实现2米高度缠绕，方便叉车叉取。

- 辊道传输装置、支架等材质304不锈钢，表面亚光抛Ra≤0.8µm；包装系统设备均按GMP标准制造。

- 防爆等级：不防爆，防护等级：IP55。

5.公用系统界面分工：

- 压缩空气、氮气由招标方接至包装间；

- 总电缆由招标方接至投标方总配电柜；

- 升降平台土建工程根据投标方要求由招标方施工；

- 旧包装线设备由招标方拆除，投标方指导，包装间吊顶修复由招标方负责；

- 利旧设备（金检机、抽真空充氮封口机）与新设备由投标方负责安装调试。

浙江花园生物高科股份有限公司

2022年10月26日

附件三：浙江花园生物高科股份有限公司203车间包装设备分解报价表

| 设备名称 | 类别 | 称重分装机 | 复检秤 | 纸袋折边缝线封口机 | 颠平机 | 压袋整形机 | 输送设备 | 升降平 台 | 缠绕膜机 | 其他 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敞口袋包装 | 数量（台） | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 米 | 1台 | 1台 |  |  |  |
|  | 单价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、设备有调整需备注说明。

2、输送设备长度及配置根据车间布置图确定方案，数量为米，单价为元/米