浙江花园营养科技有限公司

真空上料机采购招标邀请函

：

浙江花园营养科技有限公司邀请贵单位参加本公司举办的2022年8月17日真空上料机采购招标会，现将有关事项说明如下：

一、招标项目名称：浙江花园营养科技有限公司真空上料机采购

二、招标内容和技术要求：

1、招标内容：各类规格真空上料机6台，中间仓1台。

2、招标说明及技术要求：详见附件1《真空上料机技术要求》。

（1）。投标方所生产的产品必须符合国家标准、行业标准及企业标准，投标方应在投标书中注明执行的标准号与名称；招标方提供的厚度要求为最低厚度要求，投标方在满足最低厚度要求的基础上对设备强度负责，若实际设备厚度超出最低厚度要求，费用不增加（招标方自行变更厚度要求除外）。

（2）设备电机、减速机、机械轴封必须采用有质量保证的产品，由投标单位在报价书中注明使用的产品型号、规格和制造厂商，在招标会确认各产品厂家、品牌和型号后，列入中标单位合同，供货时严格按报价书和合同书的约定进行，并对提供的产品用在设备的安全性能和生产需要负有全部责任（非设备自行质量责任不列在内）。供货验收时，对不符合合同要求的均视为不合格产品，中标方承担违约责任，除更换为合格产品外，再承担中标总金额的10%作为违约金。

（3）设备主材必须采用名牌和有质量保证厂家的产品，由投标单位按材质分类情况，在报价书中依据招标方提供的专用表格填报钢材品牌、型号、规格和制造单位的内容，在招标会确认产品厂家、品牌和型号后，列入中标单位合同。供货时严格按报价书和合同书的约定进行；供货验收时，对不符合合同要求的均视为不合格产品，乙方承担违约责任。

（4）所有设备都要求带配对法兰或盲板，法兰和盲板材质与安装的部位的材质一样。设备所有管口法兰与盲板按HG20592-2009标准执行。所有不锈钢法兰采用全不锈钢材质，不得采用镶嵌法兰或贴面法兰。条件表中没有要求材质的设备支耳、支座、裙座可以采用碳钢材质表面防腐油漆。

（5）中标方在生产制作过程中，应严把质量关，特别是钢材质量，必须符合国家相关标准。购进的钢材必须有检测化验报告、合格证，钢材的批次号必须与检测报告的批号相符。中标方提供的产品交货时必须同时提供合格证、随机配件、图纸等作为随机资料与图纸同时交给招标方。设备上须有制造铭牌，包括制造厂名、设备名称、规格型号、使用压力、制造时间等规定内容。

3、其它说明

（1）资料、文件要求：中标单位资料完整交付经招标方确认，方视为产品完整交付。

（2）售后服务：中标单位应在设备安装指导、单机试车、带料运行中安排人员配合招标方人员完成上述事项，做好售后服务工作。双方人员共同验收，并签署验收报告。

三、招标说明：

1、招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

2、为便于统计和对比，投标方应严格按照招标方提供的格式报价书进行报价，且应包含设备易损件清单及价格。

3、投标单位须仔细阅读招标邀请函及相关附件，在充分理解资料的技术要求的情况下，向招标方提供投标书（含技术文件、报价书等），投标书为“一正二副”。（如有偏离项，请在投标文件中予以注明）。

4、设备交货期限： 2022年9月20日前，交货地点：浙江花园营养科技有限公司厂区内。逾期交付，中标方承担违约金1000元/天。

5、中标单位的图纸（autocad版）：要求在中标方在中标后5天提交招标方确认，招标方在收到图纸后3天内将图纸反馈中标方。

6、中标单位对所有上述招标内容不得分包、转包。一经发现，即视为违约，招标方有权终止合同，中标方承担违约责任，违约金为合同总金额的20%。

四、招标日程安排：

1、请贵单位在2022年8月15日17：00时之前，将同意参加招标会的邀请函回执以邮件形式发给浙江花园营养科技有限公司招标会务组备案，会务组设在浙江花园营养科技有限公司采购部，邮箱：1272791704@qq.com。

2、投标方技术文件（电子版）于2022年8月15日17:00前递交招标方供招标方技术确认。投标方提供的技术文件电子版应与纸质版一致。

3、2022年8月17日上午9：30报到。

报到地点：浙江花园营养科技有限公司701一楼会议室

地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇健康生物产业园（白汤下线经四路）

4、2022年8月17日上午9：30招标会正式开始，会议内容主要有：

（1）招标领导小组介绍会议议程、会议注意事项；

（2）参加投标的代表向会务组递交有关资料，资料包括：

营业执照副本、生产经营许可证、法人身份证明或法人委托书、资质证书等复印件加盖印章。

（3）招标领导小组对参加投标的单位资格进行审核；

①投标资格要求/审查：

投标人必须满足投标邀请函中的资格要求，并提供符合以上相关要求的2020年-2021年类似项目合同原件及相关证明材料，未提供原件的类似工程业绩不予认可。本项目不接受联合体或不具有独立法人资格的附属机构（单位）投标。

投标人不得存在下列情形之一：

1）营业执照未及时年检；

2）财产被接管或冻结的；

3）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

② 投标费用：投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（4）、本次投标保证金叁万元整。电汇，不接受承兑。开标后，未中标单位立即退还。中标单位在合同签订生效后5个工作日无息退还。

汇款信息如下：

单位名称：浙江花园营养科技有限公司
税号：91330701MA29RX2Y7G
开户行：中国农业银行金华经济开发区支行

账号： 1966 0101 0400 2815 8

地址： 浙江省金华市婺城区汤溪镇金华健康生物产业园（白汤下线经四路）

电话：0579-88970018

（5）有关人员分别与投标单位进行技术交流。

（6）投标单位向招标领导小组递交密封的报价书。

（7）招标领导小组及有关人员启封报价书，汇总报价，内部讨论及议标。

（8）招标领导小组安排时间与投标单位代表分别进行交流。

（9）招标结束时，宣布中标单位与中标价格。

5、会后中标单位与浙江花园营养科技有限公司签订设备供货合同，合同由浙江花园营养科技有限公司采购部办理。

五、质量保证条款：

设备整机保修时间为12个月，从安装完毕试车甲方组织系统验收合格之日起计算；质保期满，设备运行合格，十个工作日内，甲方支付质保金。

六、投标方的报价书中单价和总价，为开具税率13%增值税专用发票、货到招标方指定的安装现场的价格，此价格包括设计费、材料费、加工费、运输费、调试费、税费、利润及不可预见费等一切费用。

七、付款方式：

1、合同签定生效后，招标方7天内支付中标总金额20%的定金和10%预付款。

2、中标方设备按招标文件约定时间交付后，招标方现场进行初步验收合格：图纸核对、材质检验、资料复核后15天支付中标总金额的40%。

3、安装完毕，调试验收合格后七天内付合同总价款的20%，付该笔款项之前，中标方应提供与合同总价款同等金额的13%税率增值税发票。

4、余款作为质保金，质保期12个月（自调试验收合格之日起算）；质保期满、设备运行正常，十个工作日内，招标方支付剩余款项。

八、招标会务组联系方式

浙江花园营养科技有限公司采购部联系人：

乔康康：135 7599 3811    邮箱：1272791704@qq.com

电话：  0579-88970022   传真：0579-88970022

技术负责人：

汪浩：182 6701 5367

丁化：152 5795 9606

浙江花园营养科技有限公司

2022年8月10日

附件：1《真空上料机技术要求》

2《招标回执函》

投标函

致：浙江花园营养科技有限公司

根据贵方“浙江花园营养科技有限公司真空上料机采购”招标的投标邀请，我方签字代表             经正式授权并代表投标方（投标方单位名称）提交下述文件：

1、投标函部分

2、商务部分

3、投标文件签署授权委托书

4、按投标须知要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标自签署之日起有效期为30个工作日。

4、投标方同意提供按招标方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的投标。

5、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的日期完成合同各项约定。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

投标方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时  间：2022 年  月   日

浙江花园营养科技有限公司：

我方已全面阅读和研究“浙江花园营养科技有限公司真空上料机采购”招标文件，并经过现场技术沟通，澄清疑问，已充分理解并掌握了本次招标的全部有关情况。

同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本次招标文件的要约内容，以本投标书向你方发包的                     全部内容进行投标。报价见附件。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起                     天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与招标方签定合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交之日起             天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为者，即无条件支持投标保证金人民币叁万元由招标方没收。（1）在投标有效期内撤回投标书；（2）投标人未参加开标会；（3）招标单位在定标前，投标单位撤回其投标文件；（4）中标单位未能在规定期限内签署合同协议。

本投标书包括以下内容：

（1）法定代表人签署的授权代表委托书；

（2）投标保证金人民币 叁 万元；

（3）投标说明：企业概况，对招标文件的承诺意见；

（4）投标报价表；

投标人（章）：               法定代表人（签字盖章）：

联系人：                    联系地址：

电话：                      邮编：

开户银行：                  帐号：                              年    月    日

附件2：

招标会回执

| 参加招标会单位名称 |  |
| --- | --- |
| 电 话 号 码 |  | 传 真 号 码 |  |
| 法人代表姓名 |  | 手 机 号 码 |  |
| 与 会 代 表 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 手 机 号 码 |

2022年8月   日