KB-A1189G(5F)

电气火灾&防盗报警

一体机解决方案

设

计

方

案

书

泉州市科立信智能科技有限公司

# 第一章  前言

一、项目开发前言

项目背景

近年来，我国电气火灾和盗窃发生的事故比较多，造成重大人员伤亡和财产损失。对2007年至2017年国内397起重特大电气火灾按起火源进行分析。引发电气火灾的起火源最多的是电气线路，占统计总数的58.44%。这些事故暴露出了电气产品生产质量、建设工程电气设计、施工，电器产品及其线路使用、维护管理等方面存在突出问题。

例如：浙江天台“2.5”重大火灾事故

2017年2月5日17点26分，浙江省天台县赤城街道春晓花园5幢5-1号的足馨堂足浴中心发生火灾，造成18人死亡、18人受伤。事故原因：墙面的电热膜导电部分出现故障，产生局部过热，温度持续升高，引燃周围可燃物并蔓延成灾。

北京大兴“11.18”重大火灾事故

2017年11月18日18时许，北京市大兴区西红门镇新建村发生火灾。截至11月20日14时，火灾共造成19人死亡，8人受伤。事故原因：埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致。

2017年1月至10月全国火灾数据统计：共接报火灾21.9万起，亡1065人，伤679人，已核直接财产损失26.2亿元。

国家政策

《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》安委〔2017〕4号中明确指出：在全国范围内组织开展为期三年的电气火灾综合治理工作。为强化“科技兴安”战略，建设“智慧安监”，有效预防电气火灾事故，坚决遏制重特大火灾事故的发生，进一步提升用电单位安全管理和电气设备本质安全水平，国务院安委会、各省市政府安委会、消防部门均进行了相关的政策引导及工作部署。

●公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消【2017】297号）发布

●意见求实现的工作目标，2018年底地级以上城市建成消防物联网远程监控系统，目前已经建成消防物联网系统的城市，在2017年年底70%以上的火灾高危单位和设有自动消防设施的高层建筑接入系统，2018年底全部接入

电气火灾防范难点

1）监管难：用电安全管理的专业性要求较高，新技术、新设备的不断涌现，监管难度越来越大，对行业部门的监管压力逐渐增大。

2）成本高：用电安全管理是专业性较强的工作，对人员的专业性水平要求高，专业维护工具价格也不低，企事业单位用工成本高。

3）人员少：中小微企业大多无专业电工或者只有兼职电工，在用电安全如线路的日常维护、巡检工作方面都是空白的，导致企业的用电安全隐患逐渐增多。

4）旧建筑电路老化：很多住宅小区、生产经营单位因年久线路老旧、线路隐患更严重而且隐蔽性强。

老旧线路安全隐患大                       复杂电气线路维护难

二、消防安防综合联网报警系统概述

科立信智能科技有限公司新推出的消防安防综合报警系统，该系统在原联网防盗报警主机上兼容电气火灾用电监测，是针对我国当前电气火灾事故频发而创新的一套电气火灾预警和防盗报警管理系统。

该系统通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素（导线温度、电流、电压和漏电流）进行不间断的数据跟踪与统计分析，实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患（如：线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等），有效防止电气火灾的发生。

该系统能有效解决用电单位电气线缆老旧，小微企业无专业电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题，将现场发现的安全隐患即时传输到报警平台。

三、应用场所

● 事业单位、国家文物中心、养老院、各大高校

● 公共建筑、工业园区、车站、医院、宾馆等领域；

● 易燃易爆仓库、大型生产企业、劳动力密集型企业；

● 三小九小场所（小学校或幼儿园、小医院、小商店、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐场所、小网吧、小美容洗浴场所、小生产加工）

● 购物中心、大型商场及超市（人员密集场所）、 酒吧、网吧等娱乐场所；
● 木材加工、纺织、涉尘、喷涂、制药等企业；

# 第二章  系统介绍

## 2.1实际需求

整个系统扩展灵活，可根据需要选配前段的探测设备量。高层管理软件可实现对近万个点进行监控，同时高层软件之间可以实现警情转发。

## 2.2系统的组网结构

本系统可分为二大部分：报警主机系统，智能传感终端，视频网络报警系统，电脑端管理软件系统。

网络报警主机系统：主要由KB-A1189G5消防安防综合报警控制主机，红外探测器、现场声光警号、继电器联动设备等组成。

KB-A1189G(5F)消防安防综合报警控制主机是我司最新推出的一款网络GPRS报警主机，采用GPRS网络传输数据，比传统电话，更加稳定可靠，报警信息传输迅速完成；因其采用GPRS网络传输所以费用低；通过电脑智能联网接警中心软件可对报警主机进行远程控制，可实时监测主机当前状态和实时用电数据，若出现异常现象，中心会发出报警提示。

KB-A1189G(5F)消防安防综合报警控制主机需接入一张流量卡，即可和中心平台通信。该主机同时具有有线防区和无线防区，当发生非法入侵或用电异常时主机报警，现场警号鸣响，且报警信息由主机通过GPRS网络迅速传输智能联网接警中心。中心软件可以给客户分配相应账号的客户端进行管理。

智能传感终端：

1）剩余电流互感器：检测电路剩余电流。

2）电流互感器：    检测电路电流。

3）线缆温度传感器：检测电路温度。

视频网络系统：主要由KS-AV32网络摄像机或海康、大华、中维世纪、雄迈等系列

KS-AV32网络摄像机是我司最新推出的一款网络报警摄像机，其可单独当普通摄像机使用，支持WIFI功能，也采用TCP/IP传输数据，稳定可靠，报警信息传输迅速完成；可手机APP远程监测；通过电脑智能联网接警中心软件可对报警主机进行远程控制，可实时监测主机当前状态，若出现掉线等异常现象，中心会发出报警提示。

电脑管理软件系统：中心服务器，W110B接警中心软件、手机APP、微信端、小科巡逻APP等组成。

软件管理系统必须建立中心服务器，用户可租用阿里云服务器或使用科立信服务器，设备注册到服务器后，可对设备进行分级，多级管理，在电脑端安装客户端，通过客户端用户可对主机进行远程编程操作，方便简单。接警人员可根据报警信息，通知巡逻人员赶赴现场处理。

实时监测：24小时监视各探测点的非法入侵及用电剩余电流、温度、电压、电流、状态等信息；

历史记录：所有告警信息及远程控制均被记录入日志，并可供用户方便查询；

数据分析：针对采集的数据进行各种模型分析，为客户消除安全隐患；

报警提醒：当平台监测到某数据超过报警阀值或非法入侵时，会发出报警信息，提醒关注故障状况，并采取相应的措施消除隐患；

权限管理：不同的操作人员可设置分配不同的权限，从而提高系统整体安全性；

远程设置：具备权限的操作人员可以远程设定主机的各种参数值，方便管理，同时提高工作效率；

K10 Plus手机APP：支持远程对主机进行设置编程、布防、撤防、无线探测器对码、观看视频主机现场画面、接收布撤防信息、报警信息、系统信息、设备状态、用电实时数据、曲线图等功能（平台可限制推送信息类型）

微信控制：平台嵌入微信公众号，微信可直接对主机进行布撤防等日常操作。查看当前实时用电数据，微信还可收到布撤防信息、报警信息、系统信息、设备状态（平台可限制推送信息类型），客户再也无需担心忘记带遥控器或忘记布防。

小科巡逻APP：支持查看摄像机视频、设备状态、防区图、自动巡逻上传平台、接收布撤防信息、报警信息、系统信息

2.3系统拓扑结构

## 2.4  W110B系统平台

### 平台优势

KS-W110B是我司最新开发的一款接警软件，改良产品系列是针对各类接警中心的应用需求而开发设计的。管理功能强大，非常适合各级接警中心、保安公司、小区，商场、气象站、公安、军事、金融等环境使用，新平台在传统接警平台的基础上，平台可接入网络摄像头，完美实现了报警与视频结合，用户可通过APP布撤防远程控制，操作简单，最大程度的保障了用户生命及财产安全。

平台具备如下丰富的管理功能：

2.4.1 多账号管理功能

- 多中心接警：可实现总中心、分中心、公安110中心、保安公司中心等多个中心管理独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点底下的客户设备信息。

- 随时随地接警：只要电脑能上网，只要安装管理端软件，账户登入后，管理端软件自动从服务器加载该账户所对应网点底下的客户设备信息、报警记录等。

- 权限管理：每个账户可设置操作权限；一个网点可以对应多个账户，即每位接警员可独立分配账户登入平台接警；通过操作日记可查看到每位接警员的所有操作，便于人员管理。

2.4.2 报警与视频复核功能

- 平台支持的报警器类型：防盗报警器、网络摄像机、电气火灾预警、车辆GPS、智能门锁等

- 平台支持的摄像机型号：KB-AV32、KB-AV30、AV29、海康萤石云、中维世纪、雄迈、大华乐橙等网络摄像机。（其他厂家摄像机协议陆续接入中）

视频联动：平台可设置报警器防区关联指定海康萤石云、中维世纪等网络摄像机（或NVR某个通道视频），防区产生报警后可自动弹屏显示关联的视频。

报警后视频弹出界面：

2.4.3 主机远程控制与编程功能

- 平台可直接远程对报警主机进行所有编程项的修改设置；可远程控制主机布撤或开启警号、催泪瓦斯等联动设备操作，驱离不法分子

- 无需像以前传统报警主机，需要利用键盘操作繁琐的指令编程；无需像以前修改某项编程内容，需要到现场键盘操作。该功能可降低安装难度，减少出错率，降低维护成本等。

防盗报警主机编程与控制界面        电气火灾报警主机编程与控制界面

2.4.4 微信控制与推送功能

- 平台嵌入微信公众号，微信可直接对主机进行查看实时的用电数据和布撤防等日常操作。微信还可收到布撤防信息、报警信息、系统信息（平台可限制推送信息类型）。

一个微信可以绑定多台设备（理论上无数量限制）；一台设备也可以被多个微信绑定。均由平台里分配管理。

报告信息列表       防盗主机操作界面   电气火灾主机操作界面

2.4.5 K10 Plus手机APP管理

- 支持远程对主机进行布防、撤防、观看视频主机现场画面、与视频主机现场对讲、设备状态等功能（平台可限制推送信息类型）

- 支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等查看

- 支持对主机设置编程、无线探测器对码等操作

设备状态                 信息记录                    系统设置

### 2.4.6 未按时布撤防提醒与统计功能

- 平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段（可精确到星期），在规定时间未收到对应信息，则平台会信息提醒。支持统计当天未按时布撤防设备。

- 在平台设备数量庞大时，往往担心设备因某些问题而没有布防，比如设备下线、客户忘记布防等原因。对每台设备或重要客户设置布撤防时间段，在每天晚上统计查看未按时布撤防客户，并采取相应措施。

主机未按时布撤防时间设置界面

### 2.4.7 完善的表单管理系统功能

- 平台支持处警单、维修单、缴费单、保险合同单录入、查询、统计、打印等管理，摒弃了以往繁琐的纸质文档登记。更便于运营商归档、查询及管理。

- 平台支持缴费单、保险合同单到期提前提醒功能。

表单查询界面：                        处警单内容编辑界面：

维修单内容编辑界面：                             保险合同单内容编辑界面：

### 2.4.8 地图定位功能

- 平台嵌入百度地图，可准确定位设备位置，并可直接在地图上进行布撤防等日常操作。

2.4.9 设备状态查询与统计功能

- 完善的设备管理系统，平台自动对设备归类及统计。如在线撤防、在线布防、离线等状态的设备数量。支持模糊查找、精确查找，迅速定位所需处理设备。无需担心平台设备数量大而不好管理。

- 平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所选中设备。无需繁琐的依次对每台设备进行操作布防

设备信息管理界面：

2.2.4.10小科APP巡逻管理：

- 查看所有设备已巡逻、未巡逻、布防等状态

- 支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等

- 支持平台设置APP与主机的间距，进入地图区域自动巡逻信息上传平台

- 支持查看摄像机视频、设备状态、防区图等

设备状态                 信息记录                   巡逻状态

2.4.11 实时数据采集

● 24小时监视各探测点的剩余电流、温度、电压、电流、状态等信息

设备显示当前实时用电数据

2.4.12 数据分析与报表汇总

● 针对采集的数据进行各种模型分析，为客户消除安全隐患

设备使用电流、电压、温度、漏电流曲线图

设备数据报表

2.4.14电话、短信通知

● 设备报警短信、电话通知，可根据警情自定义设置报警号码

● 短信/电话通知内容如：电气火灾预警系统提醒您：科立信办公楼1层配电箱，编号9000000001在2018年8月13日8点13分发生漏电报警，请及时处理。

2.4.15报警处理流程

# 硬件设备简易介绍

3.1 KB-A1189G(5F)电气火灾、防盗一体机

- 支持2G、4G和NB-IOT通讯模块拔插，自由更换

- 兼容单相或三相电流检测、电压检测（选配）、温度检测和漏电流检测，1路继电器输出

- 支持电压过压和欠压检测，温度传感器、漏电传感器断线和短路故障检测

- 支持接警平台、手机APP全参数编程，微信状态查询与控制，实时数据同步显示，接收警情，可以对报警主机进行远程遥控布/撤防等操作，报警电话、短信通知

- 主机与键盘分离式设计，最多可扩展至4个键盘，每个键盘自带1个有线防区。

- 有线/无线兼容，支持6个有线防区和6个无线防区，最多可配18个无线探测器

- 可选配6防区扩展模块，可将有线防区扩展至12路

- 主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等，无线开阔地3-10公里

- 支持关门布防防区、巡更测试防区和门铃防区。

- 提供一组常开、常闭继电器输出接口，可设定多种事件驱动继电器输出（灯箱等）。

- 提供一个BELL输出接口，可设定多种事件驱动BELL输出。

- 提供一个PGM输出接口，可通过远程控制开启/关闭（催泪瓦斯等）。

- 智能防误报功能，通过判断交叉防区逻辑功能，有效减少误报警。

- 支持两组定时自动布/撤防，可根据工作日和休息日设置不同的定时自动布/撤防方案，每组定时布/撤防分别对不同防区列表进行独立布/撤防。

- 主机采用220V交流或电源适配器和12V/7AH蓄电池双电源供电。

| 工作电源 | AC220V±15%，电池12V7A | 电气火灾输入 | 1路剩余电流、3路电压检测、 3路电流检测、4路温度检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收频率 | 433.92MHz或315.65MHz | 剩余电流报警值设定范围 | 100mA～1000mA |
| 无线通讯距离 | 433.92MHz：≧700m 315.65MHz：≧3km | 电流报警值设定范围 | 1-9999A |
| 工作温度 | -10℃-50℃ | 温度报警值设定范围 | 45℃～140℃ |
| 相对湿度 | 40％～70％ | 继电器输出 | 脱扣功能使能=1时，产生报警时继电器吸合；操作复位时，继电器断开 |
| 辅助输出电流 | ≦500mA |  |  |
| 警号输出电流 | ≦350mA | 重量 | 3.2kg |
| 整机输出总电流 | ≦1500mA | 外形尺寸 | 285mm×260mm×77mm |

3.2剩余电量互感器

●剩余电流互感器是用来检测一次线路中的剩余电流。安装时，把三相四线一次回路全部穿过零序电流互感器来检测一次回路中电流的矢量和。当三相电路中发生电击事故、设备漏电、接地故障或三相对地泄漏电流不平衡时，通过剩余电流互感器的电流矢量和不为零，剩余电流探测器就采集到该剩余电流信号。

●规格：额定电流≤100A（根据实际情况选择不同额定电流）

●频率：50/60Hz；

●符合ROHS环保指令；

可根据实现线缆大小或用电量，选择合适安装的内孔尺寸。

| 型号 | 外壳规格（内孔尺寸） | 适合检测电流 |
| --- | --- | --- |
| KS-CTZK-FL-045 | 45mm | 160A以下 |
| KS-CTZK-FL-080 | 80mm | 400A以下 |
| KS-CTZK-FL-105 | 100mm | 630A以下 |

3.3电流互感器

●用于电气线路和设备的电流测量。安装时，将需 要检测的线缆穿过电流互感器。

●检测电流≦100A

●外壳规格（内孔尺寸）≦15mm

3.4温度传感器

●温度传感器主要对配电箱内相线、控制电器壳等温度的监测，同时还可以对母线、母线槽等的温度进行监测。

●温度检测范围：0℃~145℃

●出厂默认报警阀值：60℃

## 3.5 AV32网络报警摄像机

●可学习8个遥控器，8*8个探测器，支持防拆，低电等报警类型，无线距离大于150米。

●720P百万高清，内置大功率阵列补光灯，夜视达6米

●网络全兼容，采用P2P技术，自动网络穿透，适应电信、联通、铁通等各种网络。

●网络接口RJ-45自适以太网接口，支持无线网络WIFI，WIFI距离大于100米。

●定制报警专用喇叭，声音洪亮响度大，实测分贝>95DB。

●报警信息秒上传到所关联的APP,支持android和IOS，独有报警铃声与震动声，确保用户第一时间收到。

●全新APP,人性化UI设计。

●独有的报警录像模式，极大提高SD卡存储的利用率。

●支持128G TF卡存储录像。

●CMS管理软件支持报警弹窗与自动录像功能，非常适合报警视频复核管理平台。

## 3.6 KS-310DLT有线被动红外探测器

● 单片机数码处理。
● 双元红外传感器，灵敏度高。
● 三级灵敏度设计。
● 双通道智能信号处理。
● 抗白光。
● 抗电磁干扰。
● 提供外壳防拆报警输出。

| 工作电压 | 9.6V-13.8V | 待机电流 | ≦25mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测距离 | ≧8米 | 报警电流 | ≦10mA |
| 探测角度 | 130°X35° | 上电封锁时间 | 60秒 |

3.7  KS-218T 有线防宠物被动红外探测器

●双传感采集信号，有效防35KG宠物误报

●使用双红外信号对称原理+微处理信号分析，极大提高系统稳定性

●自动温度补偿，适应环境变化

●报警输出NC/NO可选。

●专用滤光镜片，抗白光强度可达1000LUX。

●计数脉冲设置灵敏度，增强抗干扰性能

| 工作电压 | 9V-15V | 待机电流 | 常开≦15mA 常闭≦25mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测范围 | 12米/120° | 报警电流 | 常开≦25mA 常闭≦15mA |
| 输出触点 | NC(常闭）/NO(常开） | 上电封锁时间 | 60秒 |

## 3.8 KS-318DCT 无线防宠物双红外探测器

● 双传感采集信号，有效防35KG宠物误报

● 使用双红外信号对称原理+微处理信号分析，极大提高系统稳定性

● 自动温度补偿，适应环境变化

● 专用滤光镜片，抗白光强度可达1000LUX。

● 计数脉冲设置灵敏度，增强抗干扰性能

| 工作电压 | 3V(2节五号电池） | 待机电流 | ≦80mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 探测范围 | 12米/110° | 工作温度 | —10°~+50° |
| 发射频率 | 433.92Mhz | 上电封锁时间 | 60秒 |
| 发射距离 | 300米（开阔地） |  |  |

## 3.9 SS-169无线烟雾探测器

● 对各类早期火灾发出的烟雾及时作出报警，分贝可达85db以上

● 监视面积：60平方米。配置优质电池，最高可使用3年以上。

● 烟外壳采用ABS防火阻燃材料，高端打磨设计简洁美观，耐热不短路。

● 智能探测技术准确，稳定，灵敏性能高，保障人身及财产安全。

● SS-169W1：无线频率：315MHz；SS-169W2：无线频率：433.92MHz。

| 工作电压 | 9V电池 | 报警电流 | ≦35mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 发射频率 | 315MHz（169W1） 433.92MHz(169W2) | 发射距离 | 200米（开阔地） |
|  |  | 报警音量 | ≧85dB |
| 待机电流 | ≦10μA | 工作稳定 | -10°-55° |

## 3.10 KS-11D无线紧急按钮

● 具有发射距离远的特点(开阔地可达800米)。

● 无线发射电路采用声表面波谐振器(SAW)稳频,稳定可靠。

● 采用微功耗设计。

3.11 KS-52B室外无线转发器

●采用防雨结构设计,可用于室外环境。

●2个线尾电阻型有线子防区，可对防区类型进行定义。

●可配8个遥控器；并可同时转发24个探测器,构成12个无线防区，防区可以灵活设置成即时防区、留守防区、24小时防区和非子防区。

●提供一组常开常闭报警输出接口，可用于联动报警或驱动警号等设备。

●具有布、撤防报告功能。

●具有电池电压不足提示和电池电压不足报告及恢复报告功能。

●完善的防破坏措施,具有外壳防拆报警功能。

| 工作电压 | AC220V±15% 50Hz | 备用电池 | 12V1.3Ah铅酸蓄电池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用环境 | -20℃~+60℃ | 待机/发射电流 | ≦20mA / ≦400mA |
| 无线发射频率 | 315.65MHz | 无线接收频率 | 433.92MHz |
| 调制方式 | 调频 | 无线发射距离 | 3-10公里（开阔地） |
| 直流输入 | DC15V 1.5A | 直流输出 | 13.8V 200mA |

# 系统设备清单

| 设备名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报警控制器 | KB-A1189G(5F) | 探测器种类及数量可根据环境及防范位置选择有线或无线不同型号自行选定 |
| 主机蓄电池 | 12V7AH |  |
| 警号喇叭 | ES-626 |  |
| 网络报警摄像机 | AV32 |  |
| 有线被动红外探测器 | KS-310DLT |  |
| 有线防宠物被动红外探测器 | KS-218T |  |
| 无线烟雾探测器 | SS-169 |  |
| 无线紧急按钮 | KS-11D |  |
| 室外无线转发器 | KS-52B |  |
| 电气火灾配件包 | 剩余电流互感器 | 单相或三相电根据用户环境自行选定 |
|  | 电流互感器 |  |
|  | 温度传感器 |  |