KS-200B无线远距离周界报警系统

设

计

方

案

书

泉州市科立信智能科技有限公司

- 系统组成

系统采用科立信无线远距离系列产品，全系统基本采用无线，稳定可靠，安装便捷，调试简单。

全系统可简单分成3部分:

入侵检测部分：采用主动红外对射

无线传输部分：采用科立信KS-51B室外无线转发器

远距离接收主机：采用KS-200B系统远距离主机。接收距离可达到3~10公里（受现场环境影响，距离会有波动）。加装室外天线接收效果更好。主机可选配拨号模块实现报警后拨打指定电话通知警情。

- 系统示意图

- 系统工作原理

红外对射安装于周界围墙，KS-51B室外无线转发器就近安装于红外对射的接收端，接收端信号线接入转发器。每一台KS-51B无线转发器可以接入2组红外对射。当有人非法入侵，触发对射报警，报警信号经有线传输到KS-51B无线转发器，再由无线转发器将报警信号转换成无线信号发射出去，KS-200B接收机接收到无线信号后，发出报警声响同时显示报警方位，若主机有配置拨号模块，则可以拨打指定号码通知警情。

安装前，先将KS-51B与KS-200B集中一起，进行无线学习对码。对码成功后，再进行安装。只需要红外对射安装调试正确且到无线转发器这小部分信号线接线正确，整个系统即可正常运作。

- 产品性能及参数

KS-200B远距离无线接收主机

●人体感应无线发射器（发射器）与无线接收主机采用自动对码，系统扩容简单快捷。

●1~100个独立无线方位，每个方位可单独设置旁路和正常两种状态，并可任意定义方位属性。

●无线接收主机有两组定时开关机时间，并具有当前开、关机状态指示。

● 三种警示声、四级声响警示音量可选。

●可同时滚动显示最新十条信息记录。

●升级功能：报警声响时间和联动报警输出时间可设置，00-99分可调或直至复位为止。

●可查询60条最近警示信息记录。

●可选配内置备用电源，并具有浮充装置和电量不足提示功能。

●提供一组常开、一组常闭继电器输出和+12V直流输出,作为控制其他设备使用(如启动警号、警灯和用于联动等)。

●具有外壳防破坏告警功能。

●可选配电话拔号模块，实现报警电话通知和ADEMCO Contact ID电话中心联网。

KS-51B无线室外转发器

●采用防雨结构设计，可用于室外环境。

●转发器支持两路报警输入和两路防拆报警输入。

●支持无线转发功能，可转发我公司生产的小功率无线探测器（仅限KS-51B）。

●提供一组直流(DC13.8V)输出接口为有线探测器提供电源。

●提供直流输入接口，可外部输入DC15V电源供电。

●可选配12V 1.3AH铅酸蓄电池作为备用电源，可自动充电和交直流自动切换。

●完善的防破坏措施，具有外壳防拆报警功能。

- 配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS-51B室外无线转发器 |  | 台 |  |  |
| KS-200B远距离无线接收主机 |  | 台 |  | 拨号模块需另配 |
| 主动红外对射 |  | 对 |  |  |