KS-33A有线智能键盘

使 用 说 明 书

- KS-A33有线智能键盘使用说明

KS-A33是一款报警主机配套使用的键盘，可对报警主机进行布防、撤防、挟持报警、紧急求救等日常操作，键盘可显示主机各种系统信息和防区信息。密封式触摸按键设计，外形美观时尚、简洁明晰。

- .主要技术指标

工作电压：DC12V±25%

供电电流：≤100mA

接线长度：≤150m  (22AWG铜芯线)

工作温度：-10℃ ~ +50℃

尺寸规格：长147.70mm  宽117.70mm  高 20mm

重量：230g

二）.键盘安装

1．KS-A33有线智能键盘底盖面板图和安装图

2．键盘编址

键盘的编址是通过电路板上的DIP开关来实现，它的地址分别从01-04。

| SW1 | SW2 | 键盘地址 |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 01 |
| ON | OFF | 02 |
| OFF | ON | 03 |
| ON | ON | 04 |

图五  拨码开关图

注意：接入系统中的每个键盘的地址应不一样，若出现重复地址时，键盘将不能正常操作与显示。

3．键盘按键描述

0-9、*、#、、 键：用于编程操作及日常操作。

键：长按3秒，将产生一个紧急求救报警（需开启紧急求救功能）。

键：长按3秒，将产生一个火警报警（需开启火警功能）。

键：长按3秒，将产生一个紧急匪警报警（需开启紧急匪警功能）。

键：短按是旁路防区。

键：在编程模式下，短按是删除功能。

4.指示灯描述

电源灯：当交流和电池都有供电时，点亮。

交流断电，电池正常供电时，灭。

电池低电，慢闪。

布防灯：离家布防时亮，在家布防慢闪。

撤防灯：撤防时亮。

故障灯：当GSM故障、LAN网络故障、有/无线防区故障时慢闪，无故障和报警时灭；防区报警或紧急报警时快闪。

三）.显示屏图标说明

“”图标：指示设备离家布防、在家布防和撤防状态。

“”图标：指示设备GSM信号值或是否故障,常亮表示正常，慢闪时故障。

“”图标：指示设备交流电供电状态，常亮表示交流供电，灭表示交流断电。

“”图标：指示设备电池供电状态，常亮表示电池供电，慢闪表示电池低电。

“”图标：指示设备以太网络是否正常，常亮表示以太网络正常，慢闪表示故障。

“”图标：指示键盘紧急求救报警，报警时快闪。

“”图标：指示键盘火警手动报警，报警时快闪。

“”图标：指示键盘紧急匪警、遥控器紧急报警、报警主机防拆报警，报警时快闪。

四）.键盘声音描述

| 提示音 | 备注 |
| --- | --- |
| 1声“嘀…” | 有按键按下 在编程状态下，无线探测器、遥控器对码成功 |
| 2声“嘀…嘀…” | 系统布/撤防 在编程状态下，输入编程数据正确 |
| 5声“嘀…嘀…” | 用户非法输入 用户密码错误 在编程状态下，输入编程数据错误 在编程状态下，无线探测器、遥控器重复对码 |
| 2秒连续发声 | 门铃声 |
| 1秒连续发声 | 探测器开机、探测器关机 |
| 间隔20秒，1秒发声 | 报警主机电话线故障 报警主机GSM模块故障 无线探测器电池低压 |
| 响0.5秒，停0.5秒 | 报警进入延时 |
| 响1秒，停1秒，最后10秒频率加快 | 布防延时 |
| 持续响铃 | 防区报警 键盘紧急报警、防拆报警、遥控器紧急报警（固定响5分钟） |