潍坊市人民医院外科楼及综合病房楼病区

门禁升级改造项目竞争性磋商公告

一、工程概况：

为加强疫情防控管理，根据护理部工作申请，结合前期试点情况，经与护理部对接，拟对医院外科楼和综合病房楼实行双门禁管理，同时考虑到消防防烟楼梯间的消防安全要求和疏散要求，在防烟楼梯间门禁处加装消防控制联动模块，以达到在突发事件时，如门禁不能有效断电可通过消防控制系统断电失效的目的，确保人员疏散。

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、工程要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、投标人资格要求：

具有安全技术防范工程设计施工二级及以上的国内独立企业法人。

六、报名时间：自2021年11月19日上午9点至11月23日下午3点（休息日除外）。

七、磋商文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见磋商文件。

九、备注：1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；2.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月18日

附件：

# 一、技术要求：

## 1．设备及材料要求：

（1）投标人所投设备、线缆等主要材料必须是正规厂家生产的国标产品，其技术参数不得低于本技术标准要求，并应达到国内一流水平。

（2）所投主要设备必须提供制造商出具的产品合格证和产品说明书，包括：性能参数、有关指标、出产地等。

（3）所投设备必须符合本竞争性谈判技术文件和国家或省内及行业标准，如有异议，及时协商。

（4）中标方须负责施工所需设备的供应，包括运输、安装、调试及通过检测和验收直至交付使用。

（5）保修期内，非人为及不可抗力原因造成的监控网络故障，中标方免费提供及时的维修或更换。

（6）投标单位必须选择推荐品牌，增加设备必须兼容原有监控平台，否则作废标处理。

## 2．数量：刷卡器122套（外科楼98个，综合病房楼24个），消防联动模块153套（外科楼113个，综合病房楼40个），含安装调试。

## 3.施工总体要求：

## （1）本招标工程项目的施工须达到现行中华人民共和国以及行业的工程建设标准、规范的要求，确保达到合格标准。各分项工程施工质量必须达到相关标准规范，在招标方确认后，方可实施下一步工序。否则，由中标人负责整改或返工，发生费用自行承担。

（2）投标方须具备相应资质，施工时须配备相应数量的安全管理人员。

（3）中标方须严格按照国家有关规定、标准及招标单位内部的管理规定施工，开工前后须按照要求做好开工及验收前的一切准备和手续办理，做到依法施工。

（4）中标方须制定切实可行的施工方案及安全措施方案，施工过程中严格管理，确保监控网络改造的安全有序，避免对视频监控系统使用单位造成大的影响。

（5）中标方须做好安全施工工作，并根据国家标准和施工工艺及规范，确保工程质量。

（6）中标方在施工工程中必须对招标单位的设备及设施做好防护工作，因施工方原因造成的损失全部由施工方负责。

（7）中标方必须在指定的时间内进行施工。

（8）中标方负责建立健全并落实施工现场安全设施，保证作业安全，对施工过程中发生的一切安全事故负全责。

（9）网络线缆横穿主要道路施工时，应采取措施保证行人及来往车辆的安全、正常通行。

## 4．施工其他要求：

工程施工过程中还应该满足以下要求：

（1）中标人在施工期间，必须严格按照有关文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工。对于不按规定要求施工的，发包人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

（2）工程施工中的垃圾要清理。做到工完、料净、地清。

（3）施工前须认真勘察现场，确保原有建筑物及管线等设施安全。如有损

坏，由中标人负责恢复原状或赔偿。

（4）施工现场应设置专门的材料及设备存放区域，材料堆放整齐并配备相

应的防护、防盗设施。

二、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刷 卡 器 | 电源:DC6V-15VDC(±5%)， 电流:静态30 mA，最大值小于 50mA， 通讯:Wiegand26/34 ， 支持协议：EM 低频卡传输协议，ISO14443A 状态提示:双色LED 1个蜂鸣器， 操作温度：-20°C to +75°C ， 保存温度：-40°C to +75°C， 全环境设计，高温可到75度仍然正常工作， 湿度：0～95%（无结凝） 防护等级：IP65（产品灌环氧树脂）黑色 面板颜色：白色 尺寸：86*86*25mm 同时支持IC卡，ID卡刷卡操作，低功耗，环保器件设计制造 防止IC复制卡，产品默认启动IC 复制卡狙击功能，防止使用复制IC卡，复制卡在读卡器上使用将被识别并处置， 读卡器输出默认为WIEGAND26，FOR 脚与GND 相连接时，输出更换为Wiegand34 支持125Khz 的id卡和13.56M的IC卡 支持金属表面直接安装 兼容现场披克门禁主机 | 122 | 个 |  |
| 2 | 消防联动模块 | 6043输入输出模块 使用环境温度：-10℃ ～+50℃ 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 总线工作电压：24V脉动电压 线制：两总线（无极性），DC 24V电源（有极性） 24V 电源：DC 24V1015 监视电流：＜0.35mA（总线）；＜1.0mA（DC24V） 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2）的RVS铜制双绞线 动作电流：＜1.5mA（总线）；＜25mA（DC24V） 负载电阻：1/4W 47kΩ （白色套管） 继电器触点：一组常开常闭, DC30V/5A 外壳防护等级：IP30 | 153 | 个 |  |
| 3 | 信号线 | RVV4*0.5 | 12000 | 米 |  |
| 4 | 辅材 | 接线端子、软管等 | 1 | 项 |  |