安防系统维修材料采购项目技术要求及工程量清单

一、技术要求：

1．设备及材料要求：

（1）供应商提供设备、线缆等主要材料必须是正规厂家生产的国标产品，其技术参数不得低于本技术标准要求，并应达到国内一流水平。

（2）提供主要设备必须提供制造商出具的产品合格证和产品说明书，包括：性能参数、有关指标、出产地等。

（3）提供设备必须符合医院要求和国家、省内及行业标准。

（4）供应商须负责所需设备的供应，包括运输、安装、调试及通过检测和验收直至交付使用。

（5）在设备保修期内，非人为及不可抗力原因造成的监控网络故障，供应商免费提供及时的维修或更换。

（6）供应商提供设备必须兼容原有安防平台，应当不低于现用品牌档次并与现用系统相匹配。

（7）供应商应在潍坊市人民医院附近有专门的配件仓库，并设专人24小时管理，随时准备设备设施的供应。

2．数量：根据现场具体需求情况据实实施。

3.本项目为固定综合单价，实行清单报价，报价应提供价格分析表，含设备单价、人工和安装调试单价等其他费用。

4.服务期限：3年。

二、工程量清单及技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 现用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清半球摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器; 2、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标； 3、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 4、不低于IP66防尘防水等级； 5、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定； 6、传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定； 7、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定 | 台 | 20 | 海康威视/杭州 |  |
| 2 | 网络高清半球摄像机（内置拾音） | 1、具有400万像素 CMOS传感器; 2、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标； 3、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 4、不低于IP66防尘防水等级； 5、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定； 6、传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定； 7、辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定； 8、内置拾音器 | 台 | 15 | 海康威视/杭州 |  |
| 3 | 电梯半球 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、 内置麦克风； 3、 信噪比不小于50dB； 4、支持宽动态能力不小于80； 5、摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 6、不低于IP65防尘防水等级； 7、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±10%范围内变化时可以正常工作 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 4 | 网络高清枪式摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； 3、补光距离不小于30米； 4、动态范围不小于106dB； 5、需支持IP67防尘防水； 6、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作 | 台 | 20 | 海康威视/杭州 |  |
| 5 | 周界摄像机（智能警戒） | 400万 星光级 1/3" CMOS 智能筒型网络摄像机 1、采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 3、焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 4、补光灯类型: 智能补光，可切换白光灯、红外灯 5、防补光过曝: 支持 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 7、最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风，1个内置扬声器 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W 供电方式: DC：12 V ± 25% 支持防反接保护 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 6 | 热成像筒型摄像机（智能警戒） | 【400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机 1、热成像：分辨率：160×120；焦距：10mm；视场角：15.96°× 12° 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm；视场角：39.4°×22.1° 测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值） 测温范围：-20℃~150℃； 人员周界最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：72m 车辆周界最远报警距离（以4米*1.4米为准）：210m 目标物最远测温距离（以0.1米*0.1米为准）：11m 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：50m 吸烟检测最远报警距离：10m 支持30米红外补光 支持AI开放平台 电源：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) 工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95% 防护等级：IP67 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 7 | 400W球机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸； 2、摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出； 3、内置GPU芯片； 4、最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 5、设备补光自动模式，设备具有亮度限制调节功能，限制等级在0~100可调。具有白光增强设置选项，开启后，在夜晚模式下，可开启白光灯，白光亮度等级在0~100可调； 6、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 7、设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 8、设备补光手动模式，可同时调整近光灯、中光灯、远光灯的红外灯和白光灯功率（0~100之间可调）。可仅开启白光灯/红外灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 8 | 防爆半球 | 1、具有200万像素 CMOS传感器； 2、具有不小于1/2.8'靶面尺寸； 3、支持IP68防护等级，IK10防暴等级； 4、防爆标志：Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃； 5、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，亮度等级不小于11级； 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 9 | 热成像摄像机 | 1、支持1路音频输入，1路音频输出； 2、外壳防护等级：IP67； 3、热成像视频图像（1920×1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240）； 4、最低照度 彩色0.0002lx，黑白0.0001lx； 5、CPU、GPU占用超过预设值或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息； 6、点测温、线测温、区域测温中存在高于或者低于报警或预报警温度时，可在客户端显示不同的报警颜色进行报警提示，联动报警输出并发送邮件，联动录像及联动抓拍； 7、支持声音联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警声音可设置，同时支持自定义； 8、 支持灯光联动报警功能。可对智能行为、温度超过阈值、出现高温点等行为进行检测并报警，报警灯光可设置，同时支持自定义； 9、热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、融合2、彩虹1、铁红2、深褐色等42种显示模式； | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 10 | 无线网桥（电梯） | 1、2.4G电梯网桥，802.11n制式 2、成对包装，距离200米 3、2网口设计 4、成对包装 5、支持轻智能统一管理功能 | 对 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 11 | 球机支架 | 1、壁装支架 2、白色 3、铝合金 4、尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 12 | 枪机支架 | 壁装支架 外观 海康白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 | 个 | 10 | 海康威视/杭州 |  |
| 13 | 电源 | 1、国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 2、输入电压：AC170V~240V | 个 | 10 | 海康威视/杭州 |  |
| 14 | 光纤收发器 | 千兆（工业级） | 对 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 15 | 开关电源 | 12V20A 防过压，防过载 | 个 | 10 | 明纬 |  |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 国标无氧铜 | 米 | 800 | 天帝/扬州 |  |
| 17 | 超五类网线 | 超五类 国标无氧铜 | 米 | 800 | 天帝/扬州 |  |
| 18 | 24口汇聚交换机 | L2以太网交换机主机,支持24个100/1000BASE-X SFP端口(含8个GE Combo口),支持4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,无电源 | 台 | 1 | H3C/杭州 |  |
| 19 | 24口接入交换机 | 28端口千兆以太网交换机(24GE+4SFP) | 台 | 1 | H3C/杭州 |  |
| 20 | 16口接入交换机 | L2以太网交换机主机,支持16个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC | 台 | 1 | H3C/杭州 |  |
| 21 | 8口交换机 | 10端口千兆以太网交换机(8GE+2SFP) | 台 | 5 | H3C/杭州 |  |
| 22 | 4口交换机 | 5口千兆 | 台 | 5 | H3C/杭州 |  |
| 23 | 千兆光模块 | 千兆 | 块 | 1 | H3C/杭州 |  |
| 24 | 硬盘录像机（4路） | 产品性能：支持25M/50M/100M网络接入带宽，支持最高1080P像素接入，支持HDMI/VGA输出 支持1SATA，支持海康DDNS及萤石云服务，支持4/8/8路同步回放 压缩标准：H.264 视频制式：1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像回放：4路同步回放 ,即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）、DHCP（动态域 名解析）等 视频输入：4路 视频输出：1路HDMI，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz，1280*1024/60Hz，1920*1080/60Hz；1路VGA，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz，1280*1024/60Hz，1920*1080/60Hz、 音频输出：1路，RCA接口（电平：线性电平，阻抗：1kΩ） 其它接口：1 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；2个，USB2.0 电源电压：DC 12V 电源功率：≤5W 语音对讲：1 个，RCA 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 本地存储：1 个 SATA 接口；每个接口支持容量最大6TB的硬盘 工作湿度：10％--90％ 工作温度：-10℃--＋55℃ | 台 | 4 | 海康威视/浙江 |  |
| 25 | 硬盘录像机（8路） | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； 最大支持200万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同源输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080； 支持一键添加IPC以及一键开启录像功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大8路4CIF实时同步回放和多路同步倒放； 支持硬盘配额存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量； 支持假日录像； 支持1个SATA接口； 支持萤石云服务，可一键配置上网； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能。 网络视频输入8路网络视频接入带宽50Mbps DMI输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60HzVGA输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60H 音频输出1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） 录像分辨率1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF同步回放8路 录像/抓图模式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、智能侦测录像回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份 硬盘驱动器：类型1个SATA接口最大容量每个接口支持容量最大6TB的硬盘 外部接口：语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）网络接口1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 网络管理：网络协议IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、DDNS（动态域名解析）等 电源DC 12V功耗（不含硬盘）≤5W 工作温度-10℃--＋55℃ 工作湿度10％--90％ | 台 | 2 | 海康威视/浙江 |  |
| 26 | 硬盘录像机（16路） | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘； 2、可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低； 3、支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警； 4、人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%； 5、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 6、支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；配合车辆抓拍摄像机，可显示车辆抓拍图、抓拍时间、车牌号码、车辆品牌、车型、车辆颜色、车牌颜色信息；配合人脸抓拍摄像机，可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息；可显示人体抓拍图、性别、上衣颜色、下装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息、是否拎东西、是否戴帽子、是否戴口罩 | 台 | 1 | 海康威视/浙江 |  |
| 27 | 监控专用硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 10 | 海康威视/浙江 |  |
| 28 | 监控专用硬盘 | 3.5英寸 6TB 128M SATA3 6Gb/s | 块 | 1 | 海康威视/浙江 |  |
| 29 | 监控专用硬盘 | 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA3 | 块 | 1 | 海康威视/浙江 |  |
| 30 | 视频授权 | 安防综合管理平台 视频接入授权 | 路 | 50 | 海康威视/浙江 |  |
| 31 | 移动硬盘 | USB3.0 2.5英寸 | 台 | 1 | 东芝 |  |
| 32 | 解码器 | 1、内置6组24个风扇，可自动调整转速； 2、支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，画面切换时不出现黑屏； 3、可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps； 4、支持视频图像的水平、垂直手动调校及自动微调； 5、支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储； 6、网络前端信号解码输出延时时间应≤650ms； 7、可以实现一台设备进行多个电视墙独立配置以及场景的独立管理，同时支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整； 8、支持4 路DVI 输入+20 路HDMI 输出+单主控板+单电源 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 33 | 高清线 | HDMI线，屏蔽类型：双屏蔽，线长：25m | 条 | 1 | 秋叶原 |  |
| 34 | 43寸电视 | 屏幕尺寸：43英寸 能效等级：四级能效 分辨率：3840*2160 观看距离：2m以下 刷屏率：60Hz | 台 | 1 | 海信 |  |
| 35 | 显示器 | 屏幕尺寸：23英寸 屏幕刷新率：60Hz 面板：IPS 分辨率：1920*1080 接口：DVI，VGA | 台 | 2 | 联想 |  |
| 36 | 室外防水箱 | 材质：304不锈钢， 板材厚度：1.0 外观尺寸：500*400*200 含配电相关配件 | 个 | 2 | 定制 |  |
| 37 | 线槽 | 20*5 | 米 | 100 | 国产 |  |
| 38 | 线槽 | 100*50 | 米 | 100 | 国产 |  |
| 39 | 水晶头 | 外壳：PC材质 接口类型：RJ45 标准：568A/568B 包装：100个/盒 | 盒 | 2 | 国产 |  |
| 40 | PVC管 | 产品材质：PVC 产品规格：4米/根 | 米 | 100 | 国产 |  |
| 41 | 可视对讲门口机 | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统； 2、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应满足IP66防护等级； 3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 4、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像； 5、应支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统可视对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 6、支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台； 7、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像； 应支持双码流技术 | 套 | 5 | 海康威视/浙江 |  |
| 42 | 可视对讲室内主机 | 1、采用7寸分辨率为1024*600彩色TFT LCD显示屏； 2、采用电容式触摸屏操作方式； 3、室内机支持访客图像记录和回放功能； 4、室内机可监视16路授权的访问的访客呼叫机和IPC； 5、支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，以达到节能效果； 6、支持8路报警接入和SOS紧急呼叫按钮 7、支持自动应答与免打扰功能 | 套 | 5 | 海康威视/浙江 |  |
| 43 | 可视对讲门口机电源 | 主要技术参数:输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 纹波与噪声：< 150mVpp 电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃ 工作湿度：＜95% 尺寸：98*97*38mm 重量：0.23kg | 套 | 5 | 海康威视/浙江 |  |
| 44 | 可视对讲门口机 | 百万高清彩色摄像头，白光补偿； 机械背光按键，塑料面板； 1路10/100Mbps自适应以太网； 支持楼道交换机DC24V网线供电，或DC12V直接供电； 支持IC卡开门，远程开门功能 | 套 | 1 | 大华/浙江 |  |
| 45 | 可视对讲室内主机 | 屏幕大小7寸；电容屏； 屏幕分辨率1024*600； 报警输入；呼梯功能； 信息发布；留影留言； 免打扰设置；智能家居扩展； 报警探测器供电；报警输出； RS485接口1路； 供电方式DC 12V或集中供电； 待机≤1w，工作≤7w； 214mm*140mm*22mm； 86盒安装 | 套 | 1 | 大华/浙江 |  |
| 46 | 门禁控制器 | 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。（公安部检验报告证明） 主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（公安部检验报告证明） 主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（公安部检验报告证明）。 主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。（公安部检验报告证明） 主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。（公安部检验报告证明） 主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。（公安部检验报告证明） 主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（公安部检验报告证明） 主机应具有在线升级功能。 主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 主机应具有手动或自动校时功能。（公安部检验报告证明） 系统平台应具有视频联动报警功能。（公安部检验报告证明） 主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。（公安部检验报告证明） 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。（公安部检验报告证明） 具有委托检测、CE、FCC检测报告 能够接入医院现有安防平台 | 套 | 5 | 海康威视/杭州 |  |
| 47 | 对讲嵌入式读卡器 | 32位高速处理器，性能强劲。 同时支持RS485和韦根协议。 内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。 支持防拆报警功能。 支持在线升级。 具有防水设计，防水等级IP65。 工作电压DC12V，功耗≤2W。 安装方式：可86底盒、120底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 套 | 5 | 海康威视/杭州 |  |
| 48 | 对讲嵌入式读卡器（密码型） | 1、读卡频率：13.56MHz 2、按键方式：触摸按键 3、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 4、通讯方式：RS485+Wiegand | 套 | 2 | 海康威视/杭州 |  |
| 49 | 出门按钮 | 防火阻燃 耐腐蚀 耐高温低温 | 套 | 10 | 国产 |  |
| 50 | 滴胶卡门禁卡 | 参数：芯片IC复旦芯片，16分区，可读写加密信息 尺寸：50MM*30MM 工艺：彩印卡，双面滴胶，打孔，挂黑色弹力绳，背面编号激光刻码 表面喷涂医院标识 | 张 | 500 | 定制 |  |
| 51 | 密码刷卡一体机 | 主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。 主机支持读取Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号 主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。 主机具有电容式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。 主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。 主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。 设备应具有应急开启的方法。 设备支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能。 设备具备防拆功能。 工作温度：﹣30℃~﹢60℃。 安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。 | 套 | 2 | 海康威视/杭州 |  |
| 52 | 锁用电源 | 输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 纹波与噪声：< 150mVpp 电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃ 工作湿度：＜95% 尺寸：98*97*38mm 重量：0.23kg | 套 | 5 | 海康威视/杭州 |  |
| 53 | 单门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 具有CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证 | 套 | 5 | 海康威视/杭州 |  |
| 54 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 具有CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证 | 套 | 5 | 海康威视/杭州 |  |
| 55 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。 | 套 | 5 | 海康威视/杭州 |  |
| 56 | 消防联动模块 | 和现有门禁系统联动，出现险情门禁系统自动断电开门 使用环境温度：-10℃ ～+50℃ 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 总线工作电压：24V脉动电压 线 制：两总线（无极性），DC 24V电源（有极性） 24V 电源：DC 24V1015 监视电流：＜0.35mA（总线）；＜1.0mA（DC24V） 总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2）的RVS铜制双绞线 动作电流：＜1.5mA（总线）；＜25mA（DC24V） 负载电阻：1/4W 47kΩ （白色套管） 继电器触点：一组常开常闭, DC30V/5A 外壳防护等级：IP30 | 套 | 5 | 依爱 |  |
| 57 | 叮咚门铃 | 室内机供电方式：自发电 安装方式：粘贴式 室外机供电方式：自发电 | 套 | 5 | 欧普 |  |
| 58 | 宽带专线 | 人员管控系统100M | 年 | 1 | 电信 |  |
| 59 | VPN专线 | 人员管控系统100M | 年 | 1 | 电信 |  |
| 60 | 闸机遥控器 | 1、支持远程控制闸机开门、常开、关门（取消常开）； 2、发射频率：433MHz；K3B411配套 | 套 | 10 | 海康威视/杭州 |  |
| 61 | 遥控器电池 | 12V | 块 | 100 | 国产 |  |
| 62 | 遥控器电池 | 3V | 块 | 100 | 国产 |  |
| 63 | 闸机挡板 | 定制，表贴医院标识 | 块 | 5 | 定制 |  |
| 64 | 闸机电机 | K3B411标配 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 65 | 明眸 | 1、 ≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080； 2、 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温； 3、设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权； 4、设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃； 5、 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能； 6、设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 7、设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单卡刷卡时）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 66 | 二维码读卡器 | 供电方式：DC5V-24V自适应 通讯接口：RS485 使用环境：室外 工作温度：-20°C-65°C 工作湿度：5%-95%（无凝结） 识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等 解码支持：手机屏幕\纸质 识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil) 读取精度：≥8mil 读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 67 | 闸机辅材 | 定制 | 项 | 1 | 定制 |  |
| 68 | 12U壁挂机柜 | 12U | 台 | 1 | 威纳尔 |  |
| 69 | 42U机柜 | 2000*800*600 | 台 | 1 | 威纳尔 |  |
| 70 | 24芯光缆 | 电信级，国标 | 米 | 100 | 国产 |  |
| 71 | 光缆熔接 | 电信级，国标 | 点 | 10 | 国产 |  |
| 72 | 光纤配线架 | LC接口 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 73 | 光纤配线架 | LC接口 | 套 | 1 | 国产 |  |
| 74 | 插排 | 8位10A公牛 | 个 | 10 | 公牛 |  |
| 75 | 巡更棒 | 兼容原有披克巡更平台 | 个 | 1 | 披克 |  |
| 76 | 巡更点 | 兼容原有披克巡更平台 | 个 | 1 | 披克 |  |
| 77 | 电梯对讲主机 | 支持现有电梯五方对讲 50局 | 台 | 1 | 国产 |  |
| 78 | 校时服务器 | (高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U 通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内 【晶振款】 产品特点： 精密的校时精度 超高守时能力 支持GPS、北斗、上级NTP、CDMA校时（默认北斗） 支持多网域校时 高稳定性、可靠性设计 支持双机热备、级联方案 1U标准机架式产品 处理器：ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级； 存储：256M 守时精度：≤28us 跟踪通道数：32 捕获通道数：128 授时容量： 10000次/每秒（单端口） 授时精度：≤5us 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口： 网络管理端口（RJ45）：管理口； NTP输入端口（RJ45）:NTP INP; PPS授时端口（SMA）：1PPS 10M授时端口（SMA）：10MHZ 串行管理端口（RS232）：串口 1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路） 4槽位输出位： NTP输出卡（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定; 光输出卡（ST）：1-4路 RS422输出卡（凤凰端子）：1-5路，支持子钟管理 指示灯：电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入； 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常； NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步； 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源） 机箱：1U机架式 工作温度：晶振：-10° C- +60° C；铷钟: -10° C- +45° C 工作湿度：10％--90％ 无凝结 机箱尺寸：483*300*44mm (1U设备) 支持机架式安装 重量： 4 KG 软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时 可通过固定时间间隔方式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、终端设备进行授时 支持对服务器进行授时 支持同时对多个网段的待授时设备进行授时，单端口授时容量≥10000次/秒 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 | 台 | 1 | 海康威视/杭州 |  |
| 79 | 一键报警客户端软件 | 软件升级 1、报警客户端编辑窗加密功能：报警客户端不能随意进行编辑，只有输入正确密码才可以修改电话分机号码和报警客户端所在位置信息。 2、报警客户端界面友好隐蔽：报警客户端界面友好隐蔽。 3、点位状况查看：后台点位检修更加方便，并且可以实时查看各客户端在线及离线情况。白色代表在线，红色代表离线。 4、报警客户端软件绿色安装：将文件保留D盘。电脑因故重装了操作系统，只需将报警端创建快捷方式到启动项，无需重新安装，绿色简洁。 5、保安端接警窗放大功能。 6、保安分组功能 7、升级系统支持XP、WIN7、WIN10操作系统安装使用。 8、取消硬件加密狗加密，新增软件加密，提高安全性及系统稳定性。 | 套 | 416 | 兆联/绍兴 |  |
| 80 | 一键报警客户端 | 软件巡检服务每个季度一次 | 点 | 416 | 兆联/绍兴 |  |
| 81 | 报警按钮 | C/S架构客户端USB接口的报警触发按钮 | 个 | 50 | 兆联/绍兴 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |