潍坊市人民医院低温离心机等设备院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：低温离心机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段三 | 固相萃取仪 | 1 | 3.4 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年11月8日上午9点至11月14日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月7日

附件：功能要求及技术参数

标段三	固相萃取仪

一、仪器组成：

1.主机（含正压泵）；

2.正压洗脱萃取柱安装架；

3.洗脱液收集试管架；

4.1mL、3mL、6mL萃取柱正压洗脱导流接头。

5.1mL,、3mL、6mL萃取柱大体积进样接头(选配)；

二、主要指标：

1.通道数目：8个；

2.触摸屏：4.3寸串口屏；

3.定时范围：0-99min；

4.转速范围：0-100r/min；

5.洗脱架：24位(1mL, 3mL, 6mL萃取柱位各8个)；

6.固相萃取柱规格：1mL, 3mL, 6mL (其他规格可定制)；

7.萃取柱导流接头：兼容1mL, 3mL, 6mL萃取柱(其他规格可定制)；

8.洗脱试管：直径15mm，高度建议100 ~150mm玻璃试管；

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报