潍坊市人民医院低温离心机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：低温离心机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 低温离心机 | 2 | 2.8 |
| 标段二 | 十万分之一天平 | 1 | 2.8 |
| 标段三 | 固相萃取仪 | 1 | 3.4 |
| 标段四 | -20℃医用低温冰箱 | 2 | 4 |
| 标段五 | 台式小型离心机 | 1 | 7 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月28日上午9点至11月3日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月27日

附件：功能要求及技术参数

标段一	低温离心机

一、设备技术参数及功能要求：

1.转速、相对离心力、容量

2.调速方式：无级

3.旋转方式：逆时针

4.定时范围及精度：0min～99min±1min

5.额定电流：5A

6.输入功率：800VA;

7.外型尺寸：500×410×310（mm）±5%

8.重量：30Kg±5%

9. 工作环境温度：5℃～40℃

10.工作相对湿度：≤80%

11.工作电源要求：单相交流220V±22V;50Hz±1Hz,10A,标准正弦波。

*12.转子配置

| 容量（ml） | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力×g | 标配数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10ml×8×4 | 3500 | 2100 | 1个 |
| 5ml×10×4（真空管） | 3500 | 1800 | 1个 |
| 7ml×10×4（真空管） | 3500 | 2100 | 1个 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二	十万分之一天平

一、设备技术参数及功能要求：

1.称重能力：最大/最小，120g/42g；1mg；

2.最小显示值：0.1mg/0.01mg；

3.标准偏差：≤0.1mg(大量程）；≤0.02mg(小量程）；

4.线性：±0.2mg（大量程）；±0.03mg(小量程）；

5.响应时间：3秒（大量程）；12s（小量程）；

6.校正砝码：机内；

7.环境温度：5-40℃；

8.灵敏度温度（10-30℃）：±2ppm/℃(PSC位于OFF）；

9.灵敏度对温度的稳定性（PSC位于ON时10-30℃）：±2ppm；

10.称量盘的尺寸及称量室高度：80mm；

11.主体尺寸：≤220（W）*330（D）*310（H）MM；

12.重量：≤7kg；

13.电源要求：7VA；

*14.PSC全自动校正(温度和时间触发），带机内时钟，GLP/GMP/ISO校正报告；

*15.直通视窗：天平内部自带软件，通过一根电缆线直接连接；

16.间隔定时输出，可接驳打印机；

17.量程可自动或手动切换；

18.带比重测定软件、计数、%显示、单位换算；

19.带模拟显示功能：与天平数据显示同步；

*20.采用真正双杠杆单体模块传感器。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段三	固相萃取仪

一、仪器组成：

1.主机（含正压泵）；

2.正压洗脱萃取柱安装架；

3.洗脱液收集试管架；

4.1mL、3mL、6mL萃取柱正压洗脱导流接头。

5.1mL,、3mL、6mL萃取柱大体积进样接头(选配)；

二、主要指标：

1.通道数目：8个；

2.触摸屏：4.3寸串口屏；

3.定时范围：0-99min；

4.转速范围：0-100r/min；

5.洗脱架：24位(1mL, 3mL, 6mL萃取柱位各8个)；

6.固相萃取柱规格：1mL, 3mL, 6mL (其他规格可定制)；

7.萃取柱导流接头：兼容1mL, 3mL, 6mL萃取柱(其他规格可定制)；

8.洗脱试管：直径15mm，高度建议100 ~150mm玻璃试管；

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段四	-20℃医用低温冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ，频率50±1Hz。

2.样式：立式，单门。

3.有效容积（L）：270±5%

4.外部尺寸（宽*深*高mm）：700*650*1800±5%

5.内部尺寸（宽*深*高mm）：500*450*1250±5%

6.净重（KG）：85±10%

7.内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。

8.每层有蒸发器，确保箱内温度均匀性。

9.发泡层厚度为100mm，高效锁冷。

10.压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。

11.保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

12.制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

13.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。

14.声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。

15.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

16.箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化.静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。

17.内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用.便于清洁。

18.左侧标配一个测试孔，方便监测箱内温度。

19.温度均匀性：箱内温度均匀性≤3℃。

20.箱体配锁，确保箱内样本安全。

21.具有医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO45001职业健康体系认证

*22.提供医疗器械产品注册证

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段五	台式小型离心机

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件

1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz

2.主要技术指标

2.1 转速范围：100至15,000 rpm，精度达±1rpm;

2.2容量(ml)：6 x 85 /4×200ml

2.3 离心力(x g)：23,000

2.4 时间控制范围：0-9小时59分钟，精度±1 秒/ 连续运转 / 短时运转

2.5 噪音(dBA)：<66dBA （转速时）

2.6 20个加速/减速曲线；10个程序存储；

2.7 转头静止时也可进行温控，采用R134a环保无氟制冷，制冷迅速。

2.8 环境温度23℃时，G转速下，低温度约5℃，13,000rpm下，约0℃

2.9 磁性转头识别，防止转头过速；

2.10 免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度

2.11 温度范围：-20℃-+40℃

*3.转子配置：

| 转子型号 | 描述 | 最大转速 | 最大离心力 | 标配数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自报 | 角转子，24*2.2/1.5ml | 15300rpm | 21460xg | 1个 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报