潍坊市人民医院全自动荧光免疫分析仪及配套试剂

院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 全自动荧光免疫分析仪及 配套试剂 | 1 | 设备：900元 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年9月1日上午9点至9月7日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月31日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌红蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高敏心肌肌钙蛋白T检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高敏心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | N末端脑钠肽前体检测试剂盒（量子点荧光免疫层析法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 降钙素原检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 白介素6检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 降钙素原、白介素6联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 肌酸激酶同工酶、心肌肌钙蛋白I、肌红蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | B型脑钠肽检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | D-二聚体检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 全程C反应蛋白检测试剂盒（量子点荧光免疫法） |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.检测原理：荧光免疫法

2.检测速度：＞120T/H

3.样本量：80ul

4.出报告时间：心肌类项目出报告时间≤10分钟

5.急诊优先检测：有急诊功能，随时追加急诊样本，急诊优先

6.定标类型：免定标，每批试剂自带独立定标卡，刷卡获取定标曲线

7.试剂位：手工装载试剂卡弹夹，自动勾取试剂卡，5个弹夹安装位

8.样本类型：支持静脉全血、末梢全血、稀释全血、血清、血浆样本

9.样本针设计：对全血不用开盖，采用穿刺针，带穿刺功能；对血清血浆，液面自动探测功能

10.空吸及凝块检测：自动吸样，加样，孵育，检测；带有样本自动混匀功能；无凝块功能

11.可检测肌钙蛋白I（cTnI）、高敏肌钙蛋白I(hs-cTnI)、高敏肌钙蛋白T（hs-cTnT）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）、N末端脑钠肽前体（NT-proBNP）、B型脑钠肽（BNP）、降钙素原（PCT）、白介素6(IL-6)、D二聚体（D-dimer）、心梗三联（hs-cTnI+Myo+CK-MB）、感染新二联（PCT+IL-6）、全程C反应蛋白。

12.数据传输：支持双向LIS传输，免费同医院相关网络系统连接

13.线性范围：线性相关系数r≥0.99

14.CV值：测量重复性（CV）≤1%（标准卡）

15.样本携带污染率：≤0.001%

16.标本最大装载数量：50个

*17.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，设备安装验收合格后一次性付清设备款。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报