潍坊市人民医院医用显示器等设备院内公开招标公告

一、项目内容：

| 标段序号 | 项目名称 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用显示器 | 2台 |
| 2 | 气动植皮刀及配套耗材 | 1台 |
| 3 | 植皮片制网器及耗材 | 1套 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年11月5日上午9点至11月11日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月5日

附件：

标段一  医用显示器

一、技术参数及功能要求：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 显示尺寸 | ≧ 21英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥3.0MP（1536x2048像素） |
| 3 | 横竖屏转换 | 需支持横竖屏转换，屏幕可旋转自适应，不用软件调整 |
| 4 | 显示内容 | 灰阶成像 |
| *5 | 外壳材质 | 采用绝缘非金属材料外壳 |
| 6 | 像素间距 | ≤0.2115mm |
| 7 | 最大亮度 | ≥2000cd/m² |
| *8 | 校准亮度 | ≥500cd/m² |
| 9 | 响应时间 | ≤14毫秒 |
| 10 | 可视角度 | 178° |
| *11 | 对比度 | 1500：1 |
| 12 | 灰阶度 | 10⽐特 |
| *13 | 前置感应器 | 前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准。投标时需提供可以体现具有前置一体化传感器的显示器屏幕的相关佐证材料 |
| 14 | 后置感应器 | 响应 |
| 15 | 视频输入信号 | DVI-D, DP |
| *16 | 均匀度 校准技术 | 通过亮度均一技术，使整个屏幕从中心到四角各个位置显示均匀一致，提高图像显示的准确度。 |
| *17 | 质控软件 | 同品牌原厂质控软件 |
| 18 | DICOM校准 | 具备同品牌QA Web质控软件，可以在线以及本地DICOM自动检测和自动校准 |
| 19 | 合规管理 | DICOM校准软件可确保显示器符合DIN, AAPM等最新通用显示器QA标准 |
| 20 | 亮度校准 | 通过传感器技术和质控软件，实现在质保期内，显示器亮度始终保持为校准亮度，保证图像显示的准确可靠 |
| 21 | 显卡 | 同品牌原厂显卡 |
| *22 | 显卡功能1 智能聚焦 | 在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，此区域符合DICOM标准，满足医生对微小病灶的精细观察。此区域还可实现反色显示。 |
| 23 | 显卡功能2 智能光标 | 光标需在不同分辨率显示器间的任意位置自由移动切换和定位。 |
| 24 | 显卡功能3 智能减光 | 在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干。 1.减小非诊断显示器对诊断显示器负效光影响；2.保护眼睛，缓解视觉疲劳；3.增加显示器寿命。 |
| 25 | 显卡功能4 一键截屏 | 可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。 |
| *26 | 可作为双屏配对使用 | 在双屏配对使用情况下色温差异小于0.005，并只配备一块同品牌独立专业显卡即可正常使用。投标时须提供此项规格的证明材料（如：同品牌显卡安装说明书复印件、检测报告复印件）。 |
| 27 | 护眼保护措施 | 校准亮度恒定于500 cd/m2 DimView 智能减光功能 |
| *28 | 提供不可更改文本工作报告 | 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考，并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件 |
| 29 | 故障自动排除 | 可通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求 |
| 30 | 产品认证 | 通过中国CCC强制安全认证、通过CB-IEC电磁安全测试认证。（提供证明材料并标注所在页数） |
| 31 | 生产商认证 | 具备ISO9001质量保证体系认证、具备ISO13485医疗器械质量管理体系认证、具备ISO14001环境管理体系认证（提供证明材料并标注所在页数） |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥5年，包括≥45000⼩时背光保修

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

标段二  气动植皮刀及配套耗材

- 耗材要求

1.耗材名称：一次性植皮刀片。

2.耗材最高限价：390元/片。

二、设备技术参数及功能要求

1.可采进口；

2.动力条件：通过压缩干氮或医用压缩空气提供动力；

3.手柄重量：737G，工作时振动小如静止状态；

4.可拆软管：

5.工作转速：4500-6500转/分钟；

6.控制方式：手持式控制，容易操作；手柄有触点式安全开关，可防止意外发生；

7.取皮厚度：0－0.75MM，取皮增量：0.05MM，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需经常校准归零；

8.取皮宽度： 2.5CM、3.8CM、5.1CM、7.6CM、10.2CM，依靠宽度刀架调节，适合各种取皮需要；

9.刀片：一次性灭菌包装，安装和拆卸安全快速；

10.系统组成：手柄、电源器、消毒盒、宽度板；

11.消毒方式：手柄可进行高温高压消毒，无需特殊消毒设备；

12.手柄平滑设计容易清洁及保养；养护简便，无需上油维护。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3国内配有维修中心；维修期间，可根据实际需求提供备用机。提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.超出最高限价视为无效投标。

标段三  植皮片制网器及耗材

一、耗材要求

1.耗材名称：移植载片。

2.耗材最高限价：480元/片。

二、设备技术参数及功能要求：

1.可采进口；

2.动力条件：通过压缩干氮或医用压缩空气提供动力；

3.手柄重量：737G，工作时振动小如静止状态；

4.可拆软管：；

5.工作转速：4500-6500转/分钟；

6.控制方式：手持式控制，容易操作；手柄有触点式安全开关，可防止意外发生；

7.取皮厚度：0－0.75MM，取皮增量：0.05MM，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需经常校准归零；

8.取皮宽度： 2.5CM、3.8CM、5.1CM、7.6CM、10.2CM，依靠宽度刀架调节，适合各种取皮需要；

9.刀片：一次性灭菌包装，安装和拆卸安全快速；

10.系统组成：手柄、电源器、消毒盒、宽度板；

11.消毒方式：手柄可进行高温高压消毒，无需特殊消毒设备；

12.手柄平滑设计容易清洁及保养；养护简便，无需上油维护。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3国内配有维修中心；维修期间，可根据实际需求提供备用机。提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.超出最高限价视为无效投标。