潍坊市人民医院卒中急救中心信息类产品采购项目

院内公开招标公告

一、项目名称：卒中急救中心信息类产品采购项目

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件

四、项目内容：

| 项目名称 | 数量（套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 卒中急救中心信息类产品采购 | 1 | 19.5 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年4月13日上午9点至4月19日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月12日

附件：功能要求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED模组 | 1. 物理点间距≤1.538mm 2.模组尺寸(mm)：320*160 3.刷新率≥3840Hz 4.白平衡亮度：≥600cd/㎡ 5.对比度≥4000:1 6.亮度均匀性≥97% 7.平整度≤0.2mm 8.灯芯波长误差值在1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内。 ★9.连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟，系统可用度≥99.9%。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 10.盐雾要求：盐雾试验的保护评级（Rp）和外观评级（Ra）均为10级。 11.LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度。 12.工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 13.整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率≤0.000001；无常亮点。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 14.产品具有防潮、防尘、防火、防雷、防虫、防高温、防辐射、防腐蚀、防燃烧、防静电、防碰撞、防摔、防盐雾、抗UV、防电磁干扰等功能，同时具有过流、过压、欠压、短路、断电、漏电保护，分步上电等保护措施。系统具有烟雾、温升和故障报警功能，具有动态扫描保护功能。 15.为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 16.具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。 17. 照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 ★18.LED显示单元对地漏电流≤0.1mA(交流有效值）。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 19. LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 20.可见光投射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合JC/T 2130-2012标准中的技术要求。 21.显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线。 22.电磁兼容性： 在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB 9254、GB/T 17626.2检测要求满足B级标准，即满足CLASS B要求。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） ★23.显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） ★24.投标产品其视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）应≤0.78W∙m^(-2)∙〖sr〗^(-1)。（提供国家广播电视产品质量检验中心出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章） 25.断电10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。（提供表面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告复印件加盖生产厂家公章） | 4.5 | 平方米 |
| 2 | 发送卡 | 1.支持1路HDMI及1路DVI输入及 HDMI 信号 LOOP 输出 2.支持千兆网口输出≥4路或光纤输出≥4路; 支持上下、左右及混合型任意拼接 3.支持采用双USB接口实现多卡级联; 4.支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置 5.支持音频输入、通过网线同步传输 6.单卡最大带载面积：230万点，最宽可达4096，最高可达2560点 7.支持AC 100～240V超宽工作电压，更强适应性 8.支持亮度和色温调节 | 1 | 台 |
| 3 | LED10KW配电箱 | 1.10千瓦，远程开关机功能，过载保护功能； 2.采用高质量，高可靠性的工业级进口控制器，全天候，全时段稳定可靠运行； 3.配电系统包含PLC远程智能控制系统，可执行远程开关机操作，具备过压、过流、欠压、短路、断路及漏电保护措施； 4.拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制； 5.内部模块化设计，合理布局，用电安全； 6.内设控制电路保险装置，对电路实施全方位监控、保护； 7.内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电； 8.具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态； 9.支持手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制； 10.拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用； 11.机柜可采用壁装、挂装安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 1 | 台 |
| 4 | 拼控主机 | 1.具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，2个HDMI输入接口，1个HDMI输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个USB3.0接口，1个USB2.0接口，机框自带2输入接口，自带1个HDMI输出口 2.输出分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、60fps， 1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30fps。 3.输入分辨率支持1024×768、60fps，1280×720、50 fps，1280×720、60fps，1280×1024、60fps，1440×900、60fps，1600×1200、60fps，1920×1080、50fps，1920×1080、60fps，1920×1200、60fps，3840×2160、30 fps。 4. 为保护设备，应支持智能温控功能，当机箱内部温度超过阈值1时，告警灯应点亮，当温度超过设定的阈值2时自动断电。（需提供公安部检测报告复印件加盖生产厂家公章） 5. 设备具备智能温控功能，可根据机箱内的温度自动调节风扇转速。 6. 为方便应对不同的屏幕需求，可自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙，并进行显示。 7. 可对多种场景进行保存和调用，最多可保存128个场景。 8. 为保证设备使用灵活度，设备可灵活配置板卡类型。设备的4个板卡槽位都可以插入2/4/8口的HDMI/DVI/VGA输入或输出板卡。（需提供公安部检测报告复印件加盖生产厂家公章） 9. 为保证可兼容不同设备的视频信号输入，应对EDID进行设置，分辨率可调。 10. 为保证画面同步性效果，同一输入通道的视频图像在其他输出端口正常显示视频画面的最大时间差应≤1ms。（需提供公安部检测报告复印件加盖生产厂家公章） 11. 为方便移动设备上墙显示，设备支持手机或移动终端进行无线投屏操作。 12. 支持拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制。 ★13. 应对客户不同数量画面的上墙需求，设备的单个输出口通道可叠加32个窗口并正常显示。（需提供公安部检测报告复印件加盖生产厂家公章） 14. 为保证画面显示效果，从视频信号正常输入，到视频画面正常显示时间应≤30ms。 ★15. 为保证设备切换效果，从当前场景中256路视频画面切换至另一场景中的256路画面的时间≤0.3s（需提供公安部检测报告复印件加盖生产厂家公章） ★16. 为满足不同数量的虚拟LED字幕需求，设备应支持64条虚拟LED字幕（需提供公安部检测报告复印件加盖生产厂家公章） 17. 支持控制拼接屏或LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机。 18. 为防止主控电脑损坏导致电视墙内容丢失，支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其他客户端登录时，可对保存的配置信息进行查看和使用。 19. 设备支持板卡热插拔，在正常工作状态下，板卡插拔后，电视墙上视频信息可自动恢复。 | 1 | 台 |
| 5 | 8路HDMI输入板 | 8路HDMI输入板 | 1 | 块 |
| 6 | 4路HDMI输出板 | 4路HDMI输出板 | 1 | 块 |
| 7 | 二级母钟 | 1.通讯方式：以太网接口:2路10/100自适应以RJ-45接口、WIFI无线接口、物联网通讯接口、232接口。可以采用手机进行调试联网，同步状态可见。 2.外观尺寸：宽度150mm、长度120mm、厚度40mm 3.硬件运行环境：主频480MHz 4.软件环境：专用高效Linux操作系统 5.管理方式：支持232 、WEB二种模式，菜单界面配置，简便直观 6.安装方式：Mini安装 7.用户终端同步授时精度：<50ms（典型值） 8.MTBF时间：：>10万小时 9.支持协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)，SNMP，SNTP（RFC2030, 1321）, IPV4， 10.独立计时精度：≤±0.5秒/天 11.工作温度：-0℃ ～ 50℃ 12.相对湿度：10%～90% 13.电源：电压：AC220V/50Hz 14.功耗：不大于5W | 1 | 台 |
| 8 | 同步电子时钟 | 1.显示内容：时、分、秒 2.通讯方式：同时具有太网通讯接口、无线通讯接口、485通讯接口。 3.通讯协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)，SNTP（RFC2030, 1321）, IPV4，FTP，SNMP协议。 4.外观尺寸：宽度790mm、高度200mm、厚度52mm 5.安装方式：壁挂 6.显示方式：单面 7.数码管颜色：红色 8.LED显示单元发光强度：≥200cd/㎡ 9.对比度：≥10：1 10.LED显示屏可视视角：≥±65º 11.独立计时精度：≤±0.2秒/天 12.工作温度：-10℃ ～ 50℃ 13.电源：电压AC22V/50HZ 14.功耗：不大于5W 15.重量：4.1Kg | 1 | 台 |
| 9 | 全向麦克风 | 1.8 个触摸按键 2.连接方式：USB 2.0 PNP 和蓝牙 3..USB 线长：0.9 米 4.内置蓝牙 4.2 5.蓝牙无线距离：30 米 6.供电：USB / 聚合物锂离子电池 7.电池规格：2450mAh 8.充电功率和满充时长：3 小时 (5V/1A) 9.最大充电电流：1.7A 10.通话时长：12 小时 11.待机时长：400 天 12.麦克风类型：6 个 MEMS 麦克风阵列 13.灵敏度： -42dB re. 1V/Pa 14.信噪比： 59dB 15.频率范围 USB 连接通话模式：115-7k (Hz) 16.频率范围蓝牙连接通话模式：115-7k (Hz) 17.最大输出功率：7W 18.有效功率 (RMS)：3W 19.灵敏度 : 82 dB SPL +/-3dB SPL @1m, 1W 20.频率范围 USB 连接通话模式：115-8k (Hz) 21.频率范围 USB 连接音乐模式：115-16k (Hz) 22.频率范围蓝牙连接通话模式：115-8k (Hz) 23.频率范围蓝牙连接音乐模式：115-8k (Hz) 24.优质高清音质 25.2 米的麦克风拾音半径 26.全双工技术 27.噪声抑制技术 28.声学回音消除技术 29.产品尺寸：(Ø)132.5 x (h)35.5mm | 1 | 台 |
| 10 | 设备机柜 | 1.机柜尺寸：1800*600*600mm 2. 符合ANSI/EIA RS-310-D IE297-2 DIN41491 PART1 DIN414941； 3. PART7 GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 4.材料：SPCC优质冷轧钢板制作； 5.防护等级：IP20； 6.承载：静载600-800斤； 7.外形美观，内部设备保护性强，前门和后门为网孔门。 8.高密度网孔前门和高密度网孔后门。同时解决设备保护，通风散热等方面的使用要求； 9.结构紧固，尺寸精密，组合式设计，安装容易； 10.内部托盘可根据用户要求自由上下调整； 11.上部和下部走线通道均可关闭； 12.双风扇设计为柜体内设备散热提供保障； 13.可同时安装脚轮和支持脚； 14.可快速拆卸的左右侧门； 15.高级悬把机柜门锁； 16.齐全的可选配件； 17.机柜板材：框架1.5mm,方孔条1.5mm，层板1.2mm，侧门1.2mm。 （提供UL,CE（EMC、LVD)、ROHS、REACH认证复印件加盖生产厂家公章） | 1 | 台 |
| 11 | 高清摄像头 | 1.产品类型：高清摄像头 2.使用类型：笔记本，液晶显示器 3.感光元件：CMOS 4.动态分辨率：1920x1080 5.最大帧频：30fps 6.接口类型：USB2.0 （支持USB3.0） 7.驱动类型：无驱版 8.镜头描述：高清摄像头 9.数码变焦倍数：4倍数码变焦 10.对焦方式：自动对焦 11.曝光控制：自动 12.白平衡：自动 13.麦克风：内置麦克风 14.产品颜色： 黑色 15.产品尺寸 94×43.3×71mm 16.卡尔•蔡司镜头 17.支持用于 Microsoft Lync 2013 的 H.264 SVC 1080p 并进行优化 18.Rightlight 2 技术能够在不同光照环境中呈现清晰图像 19.提供用于控制平移、倾斜和变焦的可选光照应用程序 20.光线不足自动校正 | 1 | 个 |
| 12 | 网络交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2.交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps； 3.为避免设备运行时产生噪声污染，要求设备采用静音设计，噪声指标＜35dB，（提供国家认可的检测机构出具的噪声检测报告复印件加盖生产厂家公章）； 4.要求设备采用金属外壳和金属网口设计； 5.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告复印件加盖生产厂家公章）； 6.长期工作温度-5°-55°； 7.支持端口浪涌抗扰度≥10KV； 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 10.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 11.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录； 12.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 1 | 台 |
| 13 | KVM 切换器 | 1.支持8路键盘鼠标和VGA信号输入，1路键盘鼠标和VGA信号输出 2.单一控制端管理多达256台电脑 3.可堆叠串联至两层–连接多达16台切换器 4.双接口–支持配备PS/2或USB接口键盘和鼠标的电脑 5.支持多平台–Windows2000/XP/Vista、Linux、Mac及Sun 6.支持PC、Mac及Sun的多媒体USB键盘 7.PS/2及USB接口自动检测 8.USB或PS/2键盘及鼠标信号模拟–即使控制端在不同电脑之间切换，仍可确保电脑正常开机运作 9.超级视频分辨率–最高达2048×1536；DDC2B 10.可通过前面板按钮、热键及多语言屏幕显示菜单(OSD)，方便地切换电脑 11.双层密码安全机制–只有授权用户才可用浏览和控制电脑；允许多达四位用户和一位管理员拥有各12.自独立的档案 13.自动扫描功能监控用户选择的电脑 14.广播模式–操作可同时在所有选择的电脑上执行 15.热插拔–无需关闭切换器，即可添加或移除所连电脑 16.通过热键和OSD开启/关闭警示音 17.支持固件更新 18.无需安装任何软件 19.可置于桌面或机架上(19＂系统机架，1U) | 1 | 套 |
| 14 | KVM延伸器 | 1.可延长USB周边设备或集线器与电脑之间的距离达60m 2.使用Cat 5/Cat 5e/Cat 6网络线缆，可将USB信号的传输距离延长达60m。 3.符合USB1.1标准 4.可支持全速(12Mb/s)或低速(1.5Mb/s)的USB设备 5.内置USB1.1收发器，预防信号遗失 6.无需安装其他软件 7.需要外接电源时，LED指示灯会显示通知 8.本地设备上传端口：1×USB Type A 9.本地设备下传端口：1×RJ-45母头 10.远程设备上传端口：1×USB Type A 11,远程设备下传端口：1×RJ-45母头 12.内嵌线缆长度(本地)：1m 13.连接线缆：标准 Cat5/5e/6 网络线缆 14.信号距离：60 cm 15.电流需求：20mA 为保证设备兼容性和方便管理，所投产品与KVM 切换器统一品牌。 | 1 | 套 |
| 15 | KVM HUB | 1.内置4组USB 2.0连接端口的集线器，LED灯可指示其连接端口状态 2.为USB系统增加4组USB 2.0连接端口 3.符合USB 2.0规格，支持即插即用及热插拔功能，可连接各种高速 (480/12Mbps)与低速 (1.5Mbps) USB外围产品 4.支持过载电压及瞬间电流保护功能 5.连接头可收纳式设计 6.连接接口:上传接口：1个下传接口：4个 7.电源：1 x DC Jack 8.LED 指示灯：电源指示灯1个 9.输出电压：每端口+ 5V DC 为保证设备兼容性和方便管理，所投产品与KVM 切换器统一品牌。 | 1 | 个 |
| 16 | PDU | 250V 10A 8孔位 | 1 | 个 |
| 17 | HDMI线 | 1.15米4K高清HDMI视频连接线，支持HDMI2.0协议，支持4K高清3840*2160分辨率，3D立体成像，18Gbps传输带宽，HDR动态分析，细节清清楚楚，还原真实场景； 2.4k高清画质 3D立体成像 3.PVC柔然线身 4.铝箔+地线+编织多重屏蔽，抗信号干扰 5.外被：PVC 6.线芯：镀锡铜 | 1 | 根 |
| 18 | 5G平板电脑 | 1.产品类型:平板电脑 2.操作系统：Magic UI 5.0（基于Android 11） 3.处理器型号：联发科 迅鲲900T 4.处理器主频：A78 2.4GHz*2+A55 2.0GHz*6 5.最高频率：2.4GHz 6.处理器核心：八核心 7.系统内存：6GB 8.存储容量:128GB 9.存储扩展:支持Micro SD（TF）卡，最大支持512GB 10.显卡芯片: Mali-G68 MC4 11.屏幕尺寸: 10.4英寸 12.屏幕分辨率: 2000x1200 13.屏幕像素密度: 225PPI 14.屏幕描述: 90Hz，84%屏占比，HDR10，莱茵低蓝光认证，国家眼科工程中心低蓝光认证 15.移动网络: 支持5G网络 16.WiFi功能: 支持802.11ax无线协议 17.蓝牙功能: 支持，蓝牙5.1模块 18.通讯功能: 支持通话功能 19.GPS功能:内置GPS导航，支持GLONASS，北斗导航，GALILEO，多GNSS系统混合定位 20.特色功能: 支持Mgaic Pencil2 21.扬声器: 四大振幅扬声器（DTS：X Ulra音效） 22.麦克风: 内置麦克风 23.摄像头: 双摄像头（前置：800万像素，后置：1300万像素） 24.视频功能: 后置摄像头：支持4K视频录制 前置摄像头：支持1080P视频录制 25.数据接口: USB Type-c 26.电池类型: 聚合物锂电池，7250毫安 27.电源适配器: 100V-240V 22.5W 自适应交流电源供应器 28.产品尺寸: 245.2×154.96×7.85mm | 1 | 台 |
| 19 | 电源插排 | 1.电源线长度：3米 2.插孔数量：6孔 3.额定功率：2500W 4.额定电压：250V交流 5.插孔电流:10A | 3 | 个 |
| 20 | 线材辅材及施工费 | LED屏支架和安装调试、网线、电源线、控制线、线槽等安装所需辅材 1.显示屏支架采用钢结构焊接，由 40mm×40mm(壁厚不低于 2mm)方钢焊接，方钢使用国标材料冷镀锌管材制作，所有焊缝需满焊，焊接要求符合国家相关标准； 2. 显示屏支架整体采用贴墙安装固定方式，支架通过膨胀螺栓固定在后墙上，膨胀螺栓的规格及数量根据现场实际情况确定，规格选用 GB/T 22795 M12×110-ZM； 3. 显示屏支架尺寸公差控制在±3mm 以内；整体要求平整,对角长度相差不大于 5mm。 | 1 | 项 |

二、其他要求

1.投标产品品牌优势及先进技术单独说明；

2.质量保证期：产品安装验收合格后≥3年；

3.付款方式：设备安装验收合格后付产品款的60%，验收并正常运行6个月付产品款的30%，剩余10%的设备款，质保期结束后一次性无息付清。