潍坊市人民医院原单身公寓楼部分房间门改造项目

院内公开招标公告

一、项目名称：原单身公寓楼部分房间门改造

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、工程量清单及要求：见附件

四、项目内容：

| 项目名称 | 资格要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 原单身公寓楼部分房间门改造 | 供应商营业执照经营范围含装修装饰、改造、安装。 | 6.8万元 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内营业执照等资质证明，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年3月10日上午9点至3月16日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月9日

# 附件：技术标准及要求

1.工程内容：

原单身公寓拆除木门及门框，采用木龙骨双面石膏板封堵门洞上方，石膏板及门套口刮腻子两遍，粉刷乳胶漆两遍；安装全钢制防盗门，含五金配件及门锁。

2.工期：签订合同后30天。

3.指定材料及技术要求：

（1）装修质量要达到《建筑工程施工质量验收统一标准》合格要求，装修材料要达到相关消防规范标准。

（2）施工中遵循使用科室意见，完成后成品达到验收要求。

（3）材料说明及施工要求见报价表备注栏。招标文件中技术部分涉及到的品牌、型号、参数等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的设备只要优于或相当于此品牌、型号、参数，都将被视为对文件作出了实质性的投标。

4.注意事项：

（1）服从医院相关规定，晚8点后不得使用电动机械。

（2）施工现场要有醒目的警示牌和公告栏。

（3）施工时不能影响医院工作的正常运行并严格遵守院方相关规章制度，因施工所发生的一切纠纷、投诉、安全事件等均由中标方负责。

（4）质量要达到《建筑工程施工质量验收统一标准》合格要求。

（5）施工过程中严格遵守消防安全及安保安检办相关规定。如使用电气焊等设备，需要到安保安监办办理动火证。并签订相关协议书。

5.结算付款方式：

该工程无预付款，工程竣工验收合格后付至审计额的95，余5%为质保金，质保期满无质量问题一次性付清（无息），质保期两年。数量据实结算。

6.验收：

①在材料进场后、生产或交货前，采购人有权随时跟踪检查材料的质量、规格、数量。

②货物运抵现场后，采购人有权按照堆积原则对中标单位所供货物抽样和封存的样品进行详细核验并有权做破坏性实验，所发生的费用由中标方承担。

③以上检验无误后，中标方同采购人共同签字确认。

④达不到质量要求的，招标方视具体情况有权提出推迟或停止付款，直至终止合同。

8.工期：

成交后三十天内完成。

| 原单身公寓木门更换清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 全费用合价 |
| 1 | 拆木门及门框 | 1.人工拆除木门及门框1070*2420 2.水泥砂浆抹套口 | 套 | 20 |  |  |
|  | 门洞顶部木龙骨石膏板封堵 | 1.木龙骨石膏板封堵洞口宽1070*高370 2.石膏板及门套口刮腻子粉刷乳胶漆 | 套 | 20 |  |  |
| 2 | 安装全钢制防盗门 | 安装钢制防盗门 | 套 | 20 |  |  |
| 3 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |