潍坊市人民医院小型布线项目院内公开招标公告

一、项目内容：小型布线项目

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年12月8日上午9点至12月14日下午3点（节假日时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年12月7日

附件：采购清单及要求

一、采购清单：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最高限价 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六类网线 | 六类室内非屏蔽，性能指标满足或优于现行TIA/EIA568B.2 六类线缆标准，能确保在90米范围内传输介质频宽达到250Mhz。采用十字骨架隔离技术。原料由导体铜与绝缘PE组成，符合IEC防火标准，放射性有害重金属含量完全控制在严格国际标准内；多种颜色外护套和包装选择； 最大直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 绝缘电阻：≥5000MΩ•km 具有多种防火等级电缆选择，满足不同场所应用要求 不平衡电容：≤160pF/100m 额定传输速率(NVP): 69% ★提供中国泰尔实验室出具的检测报告； ★提供中国泰尔实验室出具的认证证书 ★为保证投标产品品质，投标方必须提交投标产品生产厂家针对本项目的的原厂授权证明。 | 4500 | 米 | 3.5 |
| 六类网头 | 1)符合T568A和T568B线序 2)结构：两件式设计，8P8C 3)金片：三叉铜合金 4)塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 5)镀金厚度：50u” 6)适用芯线直径：0.98mm~1.05mm 7)插拔次数：≥1000次 8)拉力测试：≥20N 9)介质耐电压：1000VAC/60S 10)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 500 | 个 | 2 |
| 超五类网线 | 超五类室内非屏蔽，性能指标满足或优于现行TIA/EIA568B.2 超五类线缆标准，能确保在90米范围内传输介质频宽达到250Mhz。原料由导体铜与绝缘PE组成，符合IEC防火标准，放射性有害重金属含量完全控制在严格国际标准内；多种颜色外护套和包装选择； 最大直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 绝缘电阻：≥5000MΩ•km 具有多种防火等级电缆选择，满足不同场所应用要求 不平衡电容：≤160pF/100m 额定传输速率(NVP): 69% | 1000 | 米 | 2.5 |
| 超五类网头 | 符合T568A和T568B线序 结构：8P8C 金片：三叉铜合金表面镀金 塑胶壳材料：聚碳酸脂，符合UL-94V-2 适用芯线直径：0.96mm~1.02mm 插拔次数：≥1000次 拉力测试：≥20N 介质耐电压：1000VAC/60S 工作环境温度：-10℃～+60℃ | 100 | 个 | 1 |
| 六类配线架 | 六类24位RJ45配线架采用开放式、模块化解决方案,安装维护更加方便。依据标准YD/T926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.2 造型设计优雅美观 结构更合理,插座的各项技术指标均远超国际标准要求。 配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理； 后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带；电气特性： 直流电阻：≤300mΩ 接触电阻：≤20mΩ 耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧 绝缘电阻≥1000MΩ 物理特性： 金针：磷青铜、整体50μi镀金 IDC端子：磷青铜、整体镀锡，卡接22-26AWG导体 插头与插座的插合次数≥750 导线端接次数≥250 金属架：冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色细沙纹 塑料件：高冲击强度材料 工作温度：-40℃～70℃； | 10 | 个 | 1750 |
| 六类模块 | 六类信息模块性能满足并超过YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C要求； 打线方式：110打线方式,90/180度转角出线设计，更具灵活性，后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性； 产品特点：模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能； 模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色，可以通过不同颜色区分不同类型网络；模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用；兼容568A和568B两种接续标准；簧片使用优质锡青铜带，簧片接触部分镀金50微英寸；直流电阻：≤200mΩ、接触电阻：≤20mΩ、耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧、绝缘电阻≥1000MΩ 金针：磷青铜、整体50μi镀金 IDC端子：磷青铜、卡接22-26AWG导体 插头与插座的插合次数≥750 导线端接次数≥250 | 70 | 个 | 35 |
| 网络面板、底盒 | 单、双孔，材料：所有塑料材料应采用PC阻燃耐腐塑料； 规格：86 型面板，采用专利结构的透明防尘门,人性化设计。 适用范围:可安装超五类、六类和超五类屏蔽、六类屏蔽、超六类屏蔽RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 | 50 | 套 | 20 |
| 3类2芯电话线 | 依据标准YD/T 926.2；支持带宽16MHz，用于语音主干传输及最高传输速率为10Mbps的低速数据传输，主要用于10Base-T网络；护套材料：PVC；绝缘直径：φ0.89±0.02 mm ；电缆外径：φ11.5±0.5mm ；绝缘电阻：≥5000MΩ•km | 1000 | 米 | 1 |
| 电话模块 | 五类语音模块性能满足并超过YD/T926.3、ISO/IEC11801、TIA/EIA568C要求； 打线方式：110打线方式,90/180度转角出线设计，更具灵活性，后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性； 产品特点：模块内部采用簧片空间排列和PCB布线相结合的双重EMC设计，确保模块的高性能； 模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色，可以通过不同颜色区分不同类型网络；模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用；兼容568A和568B两种接续标准；簧片使用优质锡青铜带，簧片接触部分镀金50微英寸；直流电阻：≤200mΩ、接触电阻：≤20mΩ、耐压强度1000V(AC750V) 1min 无击穿和飞弧、绝缘电阻≥1000MΩ 金针：磷青铜、整体50μi镀金 IDC端子：磷青铜、卡接22-26AWG导体 插头与插座的插合次数≥750 导线端接次数≥250 | 25 | 个 | 28 |
| 音箱线 | 精炼无氧铜，PVC绝缘外被，高弹料环保PVC护套，150支/0.1BC*2芯，2*1.0平方毫米 | 500 | 米 | 3.5 |
| 话筒线 | 精炼无氧铜，95%缠绕屏敝率，线性低密度PE外套，导体截面积2*0.3平方毫米 | 500 | 米 | 2.5 |
| 10米高清视频线 | 10米成品线，高清头可更换 | 10 | 条 | 130 |
| 20米高清视频线 | 20米成品线，高清头可更换 | 10 | 条 | 280 |
| 电源线 | RVV2*2.5，无氧铜，C型聚氯乙烯绝缘，ST5型聚氯乙烯护套 | 500 | 米 | 6 |
| JDG钢管及附件 | 直径20毫米，壁厚1.2毫米，管材表面光滑，无裂痕、无毛刺、无砂眼等缺陷，管口径平整光滑 | 600 | 米 | 3 |
| PVC线槽 | 30毫米*15毫米，壁厚1毫米 | 300 | 米 | 2 |
| 人工费 | 2米以下高度 ★具体要求自行勘查现场进行确认，由医院相关业务负责人出具现场技术勘查证明 | 50 | 人/天 | 260 |
| 人工费 | 2-5米高度 ★具体要求自行勘查现场进行确认，由医院相关业务负责人出具现场技术勘查证明 | 50 | 人/天 | 300 |
| 人工费 | ＞5米高度 ★具体要求自行勘查现场进行确认，由医院相关业务负责人出具现场技术勘查证明 | 50 | 人/天 | 350 |
| 总计 |  |  |  | 100000 |

### 注：

### 1.采购文件所列示的产品技术要求及各项指标，应理解为对产品的要求。

### 2.对于采购文件中所列技术参数，仅表示采购人对该采购产品的技术功能配置的选择期望或功能描述，仅供参考，并不意味着采购人否决满足采购文件要求的其他产品的投标。供应商应根据其投标产品特点、技术参数、功能配置选择其投标产品，并能提供其产品满足采购文件要求的相应证明材料。

### 3.清单中的“★”条款为为实质性条款，不满足或者负偏离作无效投标处理。

### 4.供应商应如实在投标文件中的“偏离表”中注明投标产品与采购文件技术要求的偏离情况（以上技术参数只允许正偏离，不允许负偏离）。

### 5.供应商须提供所投的产品的规格型号、配置等，注明产厂产地。所投的产品必须为原装、正规厂家生产，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或鉴定报告等相关资料。

### 6.投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害，一切由于文字、商标和技术专利等知识产权侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

7.单、双孔面板，RJ45非屏蔽模块，超五类网线，六类网线，24口模块化配线架必须提供样品，中标方样品作为验收对比材料存放在采购人处。

二、相关工程技术要求、规范：

（一）项目概述

为了提高医院内信息化系统的运行稳定性，满足临床科室实际使用需求，我院拟对医院零散网络综合布线施工项目进行集中招标采购，现将需求及相关事项明确如下，欢迎符合要求的投标人参加。

（二）服务要求

1.供货期：分项目按照院方要求的工期内安装调试完毕，并经招标人验收合格。

2.地  点：潍坊市人民医院，具体地点为招标人指定地点（因疫情需要，如招标人要求中标人出具防控政策要求的材料，投标人应按招标人要求执行，费用由中标人自行承担）。

3.建议线缆为国内一线品牌，信息模块、水晶头和配线架等产品品牌应与所报线缆同一品牌。

4.投标单位应对本项目的售后服务应有充分的预估，投标人需提供技术支持服务，支持服务内容包括（1）7*24小时电话支持服务（2）1小时紧急支援服务。

5.如果涉及管线预埋应提前进行，并规避现有强电、燃气、自来水、供暖等市政、院内其他专业管道对线路的影响。如需破坏路面、墙面、顶棚等必须进行恢复，恢复后路面、墙面、顶棚等不得低于原有路面强度、质量，尽量与原路面保持风格一致。

6.由于需要布设建筑物年代不一，情况各有差异，有地下室楼房建议楼侧建井进入地下室，由地下室桥架进入楼宇机房。无地下室楼房建议在建筑物外墙侧新建井引上穿墙进入楼房后，沿原有或新建桥架布设楼宇机房。投标方按需自行勘察施工现场，医院内现有管线、市政管线勘探由投标方自行解决。

7.施工方负责勘察现场，材料必须与目前医院现有网络设施完全兼容，施工完成后需提供详细的线路图纸以备维护使用。

三、验收

### 1.当货物到达招标人指定的安装现场后，招标人和投标人依据设备供货清单和样品共同对设备进行检验，并对设备的数量、品质、对应原产品品牌进行逐项检查。验收时发现短缺、破损、与原产品品牌不匹配,招标人有权要求中标人立即补发和负责更换。

### 2.投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由供应商提供货物保修文件。

### 投标人提供的设备规格型号及配置，必须原装，正规厂家生产，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂报告。并与投标文件描述产品一致，如发现不符合国家相关标准或与投标文件描述产品不一致时，采购人有权拒收。

四、质保期：

### 1.项目通过最终验收后，乙方提供 1 年的质保服务，质保期乙方负责软件的缺陷更正、合同所界定的功能范围内的局部调整、免费维护、技术支持等。

### 2.在保修期满后，甲乙双方协商另行签订维保协议，硬件部分设备按需付费维修。

3.质保期内出现质量问题，在30分钟内作出工作响应，1小时内到达现场，如遇特殊情况可延长至4小时内到达现场。

五、付款方式：按医院财务制度付款。