潍坊市人民医院床单位消毒机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：床单位消毒机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 床单位消毒机 | 18 | 14.76 |
| 标段二 | 担架车 | 28 | 14 |
| 标段三 | 双联阅片灯 | 60 | 8.4 |
| 标段四 | 换药车 | 36 | 5.58 |
| 标段五 | 指脉氧饱和度仪 | 14 | 4.76 |
| 标段六 | 医用冰箱 | 9 | 4.68 |
| 标段七 | 诊床 | 70 | 3.64 |
| 标段八 | 仪器车 | 18 | 3.24 |
| 标段九 | 移动输液架 | 144 | 2.16 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年10月12日上午9点至10月18日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月11日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一：床单位消毒机

一、设备用途：用于医院床单位（包括棉被.床垫.床单.枕芯.被芯等床上用品）的消毒。

二、功能要求

1.采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

2.床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，使用寿命长、安全系数高；

3.机身小巧灵活，占用空间小（尺寸自报）；配备耐用静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线；

4.消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，无噪声干扰病人；

5.杀菌因子：臭氧；产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；

6.机器消毒时间1-99min可调，默认时间10min快速消毒；

*7.臭氧产出量≥4970mg/h，臭氧浓度≥3000mg/m3 （管口浓度），臭氧泄漏量≤0.003mg/m3，臭氧残留量≤0.003mg/m3，（提供第三方检测机构检测报告并标注所在页数）

三、消毒效果要求：（提供第三方检测机构检测报告并标注所在页数）

1.对大肠杆菌杀灭对数值＞3；

2.对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；

3.对白色念珠菌的杀灭对数值＞3。

4.对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3。

四、功能及技术先进性要求：

1.按键占比大，操作简单，屏幕显示清晰准确，利于观察操作；

2.机器具备抽气、消毒、渗透、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为1-99min可调；

3.可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

4.产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥.床垫.枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

*5.双管路设计，可同时对2个床单位进行消毒；

6.企业通过ISO9001和ISO13485双认证，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书并标注所在页数）

7.可选配超静音无油真空泵，工作时噪音低于55dB。

*8.解析还原装置有独立空间，不拆机即可更换。

五.质量要求：

1. 公司具有国家颁发的消毒产品生产企业卫生许可证；（提供证明材料并标注所在页数）

*2.产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；具有消毒产品卫生安全评价报告。（提供证明材料并标注所在页数）

六、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二： 担架车

一、设备技术参数及功能要求：

1.尺寸：1930x690x530/830(mm)±10mm

2.材质：主要框架结构采用国际 A380.2优质铝合金或更优材质压铸成型。

3.床体及护栏采用进口ABS材料一次成型

4.床面分体设计,上体选用助力弹簧做支撑力源，操作方便

5.手摇柄(螺杆配有离合装置)可调整床面高度，可调节高度为 530-830mm±10mm

6.床面靠背部分倾斜角度 0-80°,背部气弹簧快速调节

7.床体配带氧气瓶架及锁紧开关

8.中控刹车系统，配置万向、定向脚轮,脚轮材料为高强度聚氨酯, 防静电、防毛发缠绕

*9.每辆担架车配备床垫1个

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三：双联阅片灯

一、设备技术参数及功能要求：

1.外形尺寸（长×寛×厚mm）：810×500×25mm±5%

*2.阅片区域（长×寛mm）：720×420×25mm±5%

3.最大功耗(W)：60W

4.背光源类型、色温、寿命：超亮度SMD LED 144颗/联;  8000K色温；大于10万小时

5.电源、电压、频率：全球电压自适应内置式电源；AC90V-240V；   50/60Hz

6.观察屏亮度调节范围：采用PWM调光技术，9档按键可调，分联调光、亮度范围 0~4000cd/ m2

7.自动感应：插片自动点亮，取片自动熄灭

8.显示面板：带有数码显示面板，显示调光功能状态，操作方便直观

9.观察屏亮度均匀性：≥90%

10.观察屏散射系数：＞0.9

*11.夹片装置：软硅胶夹片装置、无卡片掉片现象

12.安装方法：配置壁挂架和支架，支持挂壁式和支架式安装

13.适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片

*14.应用功能：分联控制，插片自动感应，即插即亮，亮度记忆，延时关机。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段四：换药车

一、设备技术参数及功能要求：

1.规格尺寸：1000*600*800mm±1%
2.材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.2不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板；
3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车；
4.结构：上下层三面护栏，一个托盘、二个抽屉、一个利器盒架可旋转、一个塑料污物桶可旋转；

5.不锈钢抽屉采用高级静音滑道，推拉轻巧，经久耐用。

6.全部采用不锈钢精工制作，具有防腐、防锈、易清洗等优点。外形美观、设计合理、使用更方便、灵活。

*7.提供产品彩页照片并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段五：指脉氧饱和度仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.测量范围：血氧饱和度：1～100%
2.心率：18-300搏/分
3.测量精度：
3.1血氧饱和度：±1S.D.
3.2心率: ±3%

4.显示：病人脉搏指示、数字显示、电池低电指示

*5.记忆功能：≥72小时数据记忆，设备标配软件，配合软件可以回放,及进行动态脉搏血氧分析。

6.标配探头1个，可任选成人、儿童、新生儿的探头

7.电池：可操作≥80小时

8.大字体、高清晰度实时显示脉搏和血氧饱和度数值。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段六：医用冰箱

一、设备技术参数及功能要求：

*1.有效容积：总有效容积≥200L。冷藏室容积≥125L，且冷冻室容积≥75L。

2．外箱尺寸：产品高度≤1685mm

*3. 温度控制：微电脑控制，触摸按键大屏幕 LED 显示。冷藏室 2～8℃可调； 冷冻室-10～-26℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度；

4.安全系统：可实现超高温、超低温报警、传感器故障报警，声音、灯光两种 报警方式；

5. 速冻按键，满足箱内温度在短时间内达到设定温度；

6.多重保护功能：开机延时、停机间隔保护等；

*7.冷藏室内配置玻璃搁架（3个）及抽屉，方便分类存放，冷冻室配置透明抽屉（4个）；

*8. 内风机：采用知名品牌直流内风机，保证箱内温度均匀性；

9.照明灯：采用 LED 照明灯，节能省电，方便观察样本；

10.采用无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保，制冷能力更强；

*11. 安全设计：两个门体分别带锁扣,每个锁扣均可加双挂锁，满足安全要求；

12.宽电压带设计：宽电压带，适合 187～242V 电压下使用；

*13.产品具有医疗器械注册证并提供医疗器械注册登记表；

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段七：诊床

一、设备技术参数及功能要求：

1.规格：1900*650*650mm±1%

2.床身：主体结构采用304材质加厚不锈钢。

3.床框 25*50*1.2 mm优质钢管;床腿Ф38*1.5mm的优质钢管;

4.床面托撑20*40*0.6mm钢管;

5.床面以优质人造革面料高密度12厘板、内衬海绵，美观实用易清洗。

6.表面处理不锈钢抛光。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段八：仪器车

一、设备技术参数及功能要求：

1. 尺寸要求：762*520*955mm（上挂钩除外）

2.参数要求

2.1 台面采用 ABS 模具成型，车体轻便抗腐蚀，容易清洁；

2.2 立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致；

2.3 台面上部为双层输液架挂钩；

2.4 整体双层台面，均安装不锈钢围栏，精致美观，不沾手印；选用

优质 304#不锈钢焊接而成牢固可靠；

2.5 台面下配铝合金抽屉尺寸为 560*410*55 与 560*410*125 两款，

抽屉内有任意隔断，方便放置任何物体，抗腐蚀，专用 ABS 扣手，外

形大方，容易清理；

2.6 抽屉选用重型进口三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承

载量大，可自锁；

2.7 抽屉下方与车体底部隔板空间可放置长方形网框（放置液体用）；

2.8 底部四只脚轮，直径Φ100mm，带外罩；双轴承、静音、防缠绕、

万向脚轮（其中两轮带刹车装置），不会损坏塑胶地面；聚氨酯材料62

或 TPR 高分子耐磨材料(提供相关有效证明材料)；推行灵活，承载量

大；

2.9 车体有防碰撞措施,更安全保护车体，模具一次成型，精致美观；

2.10 配件：车体右侧上、下部配有方形挂筐，上部放置锐器盒、手消，下部放置长方形污物桶2个，造型贴合车体；

*3.提供产品彩页照片并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段九：移动输液架

一、设备技术参数及功能要求：

1.材质：不锈钢

2.底座:铸铁，ABS护罩

3.上管：直径19mm

4.下管：直径25mm，具有推拉移动的把手

5.调节方式：旋钮

*6.高度：1.5-2米，可调

7.挂钩：4个

8.支撑脚≥4个，每个支撑脚配备万向轮

*9.提供产品彩页照片并标注所在页数

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报