潍坊市人民医院恒温扩增微流控芯片核酸分析仪及配套试剂院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪及配套试剂 | 4 | 0.8 试剂：详见参数部分 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月16日上午9点至1月20日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月13日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元/人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 | 最高限价 （元/人份 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法） |  |  |  |  |  |  |  | 369.89 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.芯片规格：自报

2.检测系统：光电探测器，检测波段200～800 nm
*3.检测通量：张芯片有24个反应池，一次加样多指标并行检测，并可根据需要定制，灵活实现多样本、多指标并行检测
*4.检测时间小于50分钟，最快20分钟即可报告阳性结果
5.灵敏度：10~103拷贝/反应（与所用反应试剂有关）
6.工作条件环境温度：15℃～30℃，相对湿度：20%～85%，大气压力：85.0kPa～106.0kPa，额定电源：AC220V，50Hz，功率：260VA

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报