潍坊市人民医院智能会议白板采购项目院内公开招标公告

一、项目名称：智能会议白板采购项目

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件

四、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 智能会议白板采购 | 3 | 9.75 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年4月19日上午9点至4月24日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月18日

# 附件：功能要求及技术参数

| 一、整体设计 |
| --- |
| 1 | ★整机屏幕采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 2 | 超薄窄边框设计，整机屏占比≥85%以上，整机最薄处≤26mm（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 3 | 具备模块化系统方案，整机同一高速接口具备Windows 10企业版系统模块、Android 9.0系统模块（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 4 | 内置天线，插拔无线模块内嵌入整机，隐藏式天线，整机模块无外伸天线（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 5 | Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 |
| 6 | ★整机内置正面上居中1080P ≥800万像素高清摄像头（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 7 | 内置≥6个麦克风，≥8米有效拾音距离，采用≥2*10W网孔发声扬声器（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 8 | 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和待机唤醒功能三合一（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 9 | 整机书写面板釆用防眩光全钢化玻璃面板，可见光透射比不低于88%（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 10 | ★采用红外触控技术，≥15点书写，≥15点触摸，具备高精度红外被动笔书写，书写精度≤2mm（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 11 | 整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；单点触摸响应时间≤10ms（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 12 | ★整机内置接收模块，除无线传屏器外无连接任何附加设备，具备外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，具备免安装驱动，即插即用（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 13 | 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对PC投屏内容进行独立反向操作，整机热点最多可连接32台设备（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 14 | 无线传屏软硬件均支持Win10系统扩展屏显示（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 15 | 对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 16 | 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 17 | 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 18 | 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等）（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 19 | 传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 20 | 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 21 | ★小工具：在屏幕两侧均具备小工具拦，具有设置、计时器、截图等功能，系统亮度/声音进行快捷调节（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 22 | 相机：前置高清摄像头具备拍照功能，具有照片快捷插入白板或生成二维码进行分享（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 23 | 截屏功能：对指定区域或全屏截图，截图直接导入到白板或保存在本地，截屏文件在白板中编辑并保存（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 24 | 投票器功能：投票软件可编辑议题及选项内容, 最多可设置10个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持将投票结果以图片格式插入到白板（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 25 | ★产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 26 | ★产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
| 二、内置OPS电脑要求： |
| 1 | 采用抽拉内置式模块化电脑，电脑模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且能够通过接口传递一体机自检数据； |
| 2 | 采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，并支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块； |
| 3 | CPU：不低于Intel 8代酷睿系列 i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘； |
| 4 | 具有独立非外扩展的接口：≥3个USB3.0 TypeA接口，≥1路HDMI |
| 5 | 电脑模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，有足够的接口外接存储设备及显示 |
| 三、智能笔要求： |
| 1 | 采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控 |
| 2 | 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米 |
| 3 | 无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上 |
| 4 | 使用单节7号电池驱动，具备自动休眠节电功能 |
| 5 | 单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令 |
| 6 | 具有白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页 |
| 7 | 功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作 |
| 8 | 具有自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容 |
| 其他 |
| 1 | 可移动、可调节位置底座 |
| 2 | 无线传屏器≥1个 |

二、其他要求

1.投标产品品牌优势及先进技术单独说明；

2.质量保证期：设备安装验收合格后≥3年；

3.付款方式：设备安装验收合格后付设备款的60%，验收并正常运行3个月付设备款的35%，剩余5%的设备款，质保期结束后一次性无息付清。