潍坊市人民医院牙片机等设备院内公开招标公告

一、项目名称：牙片机等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 牙片机 | 1 | 5.8 |
| 标段二 | 牙片宝 | 1 | 6.2 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年4月29日上午9点至5月9日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月28日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一 牙片机

一、设备技术参数及功能要求：

1.X射线球管：高频直流（轻合金双密封腔机头）

2.具有两组独立的控制系统，避免在使用中因为控制系统损坏影响使用

3.管电压：60-70KV

4.管电流：4-8mA

5.控制软件自动补偿电源电压变化

6.焦点：0.7mm

7.曝光时间：0.02-3.2秒

8.辐射泄露：≤0.25mGY/h

9.总过滤：70kV电压下相当于2 mm铝板

10.可直接选择成人或儿童模式

11.一键转换胶片或数字模式

12.科室可根据需要选择移动或挂壁式，支撑臂稳定，易于定位

13.具有符合人体解剖学的预设程序，实现智能化曝光控制（预设程序数量、参数自报）

14.曝光线长度3-3.5m

15.遮线桶长度30-35cm

16.使用方便，可以根据实际需要手动对曝光设置值进行调整

17.伸缩臂灵活方便，3种长度臂可供选择（参数自报）

18.可以根据实践要求，对常用的曝光参数设定值进行程序预设并储存

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

# 标段二 牙片宝

一、设备技术参数及功能要求：

*1、配置12.5um激光束和16灰阶进行处理，影像IP板厚度≤0.36mm。

*2、显示面板具有预览功能，快速浏览扫描图像。配置≥4寸、≥1670万真彩色高分辨率触控PAD可视化多语种(包含简体中文)管理系统

3、无线连接系统，图像接收装置（影像IP板）无连接导线。读取时间约＜6秒，同时完成图像读取和清除功能。

4、配备影像板卫生防护套和防咬合保护套，防止交叉感染。

5、自动完成：6秒钟图像显示屏上，数字化牙片系统的图像扫描装置可以一次扫描1张口内片，每片影像板可反复擦写，曝光1000次以后图像仍能满足临床。

6、无网络式独立工作模式，诊室IT网络突发故障，仍可进行图像扫描、编辑和保存等功能，扫描的图像将被自动保存到机身自带的存储卡中备份。

7、支持无线网络式阅片方式，影像板扫描仪可与平板电脑进行无线连接传输，原厂专业的阅片与传输APP软件

8、临床探测能区分出D1龋齿损失程度，灰阶值不小于 16位灰阶（65536 灰度值）。

*9、≥22LP/mm的理论解析度，可观察ISO 06根管器械。

10、对照原始图像作自动优化和存储，信息可自动交换都可通过连接诊疗软件（如VDDS媒体界面）实现，兼容DICOM 3.0标准，实现简单的输入和输出图像。

11、可同时进行多用户电脑联网操作，图像数据传至每一个医生工作站及打印。

12、配置图像处理报告工作站一套（含最新版软件）

13、影像板扫描仪配置清单

14.1、影像板扫描仪主机1台

14.2、触控笔2个

14.3、2 号(31x41 mm) 口内影像板（成人）4张

14.4、0 号(22x35 mm) 口内影像板（儿童）2张

14.5、2 号(3x4cm)口内遮光保护套（成人）300片

14.6、0 号(2x3cm)口内遮光保护套（儿童）100片

14.7、影像板存放盒1个

14.8、机器保护套1个

14.9、影像板清洁套装10个

14.10、≥8GB SDHC存储卡1个

14.11、电源适配插头1套

14.12、网络连接线1根

14.13、安装及操作说明书1套

14.14、DBSWIN 软件安装盘1套

14.15、配置图像处理报告工作站（含最新版软件）1套

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）