潍坊市人民医院电子血压计等设备院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：电子血压计等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段二 | 溶剂回收机 | 1 | 19.5 |
| 标段六 | 胶体金免疫分析层析仪及试剂 | 1 | 7.8 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段十 | 三分类血细胞分析仪及试剂 | 1 | 4.5 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |
| 标段十二 | 胶囊式内窥镜诊断系统及耗材 | 1 | 9.8 耗材：不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年7月11日上午9点至7月15日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年7月8日

附件：功能要求及技术参数

# 标段二： 溶剂回收机

一、设备技术参数及功能要求：

1.处理容量为25升。

2.尺寸780*460*1090mm±2%，电冰箱式的外形，占地面积小。

3. 加热温度：50℃-240℃。

4. 电压220V，功率：2.1KW，功率小，耗电低，节能型；动力电源具有接地和接壳端头。

5. 机器底部带有排渣阀（不能倾斜机器排渣），方便清理残渣。

6. 净重≤85KG，机器材质：全部304不锈钢结构，罐体一体化。

7.非导热油加热方式，采用金属加热方式，速度快，效率高，加热更均匀，无耗材，免维护。

8. 高效风冷，316材质冷凝器。

9. 内置双泵料系统；带高性能的气动隔膜泵。

10. 具有精密数字温度控制，LCD控制显示屏，温度设置从50℃/75℃起以每一度的幅度调节；显示机器运行全过程，显示蒸汽温度，罐体温度，设定温度。

11.整体式的泄压方式安全；泵料系统动力用压缩空气。整体式的泄压装置。安全配备：包含高温限制传感器，冷凝器温度传感器，蒸汽口温度在线监控，加热器的温度传感器，风扇马达温控器，安全压力释放系统，内置弹簧卸压装置的蒸馏罐子，保证蒸馏罐内压力不大于1psi。双重隔热蒸馏罐，锁住式安全盖+安全外盖。

12.机器通过液晶屏显示各操作参数的状态控制。带自诊断功能，有异常会自动报警，指示灯显示错误信息；安全断电措施：当电热元件的温度超过240℃时，供电切断。电热元件加热超过5小时，供电切断。冷凝器温度超过75℃时，供电切断。风扇马达温度达到130℃时，供电切断。

13.拥有防爆认证（提供证明材料并标注所在页数）

14、用过的废溶剂循环再利用，回收率高达99%，更节省，回收后的溶剂品质高。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段六： 胶体金免疫分析层析仪及试剂

# 一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.与胶体金免疫层析分析仪配合使用，定量检测人血清和血浆中的甲状旁腺素

2.胶体金免疫层析法，胶体金标记

3. 检测范围为:10~1000pg/ml

4.检测试纸条长度为:60±3mm，宽度为:3.5±0.5mm。

5.液体移行速度应不低于10mm/min。

6.采用全血样品检测，12min 内试纸条上应无全血渗透痕迹。

7. 检测限(分析灵敏度)：采用同一批次的试剂进行检测，分析灵敏度应≤10pg/ml。

8.采用同一批次的试剂进行检测，相对偏差应≤15%。

9.精密度

9.1 重复性：采用同一批次的试剂进行检测、变异系数(CV)应不高于 15%。

9.2 批间差：采用三个批次的试剂进行检测，批间相对极差(R)应不高于 20%。

10.线性范围：采用同一批次的试剂进行检测，PTH在0~1000pg/ml的浓度范围内，线性范围相关系数(r)应不低于0.9900

11.试剂可常温储存，独立包装，随取随用

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十：三分类血细胞分析仪及试剂

一、试剂要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稀释液 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 溶血剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 探头液 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 校准品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 质控品 |  |  |  |  |  |  |  |

二、设备参数：

1.检测过程全自动操作，全程自动定量，检测速度快；

*2.白细胞三分群，提供≥23项参数（含WBC、RBC、PLT彩色直方图，便于观察）；

3.静脉血和末梢血两种模式任选，只需静脉抗凝全血或末梢血20ul；

4.无需外接电脑，主机实现中文输入输出，全中文报告单；能与医院信息系统联网，传输数据。

5.内置高效热敏记录仪，≥8种中文格式可选，并可外接打印机；

6.主机自动加入溶血剂并自动进行二次稀释，完全避免人工误差；

7.SFDA注册的配套校准物、质控物和配套试剂，确保计数和分类的准确；

#8.采用浮动界标、粒子导向及人工调整分群功能等多项技术保证结果可靠；

9.彩色大屏幕LCD同屏显示所有参数和直方图，限度筛选异常结果；

10.五种参考值范围设置，仪器自动识别并匹配参考值；

#11.优越的智能化高压灼烧和正反冲压力排堵，有效避免堵孔；

12.特别设计的重计数功能，完全避免二次采血；

13.提供完整的校准质控方案。

#14、质控品随稀释液、溶血剂、探头液配套按需提供。

#15、细胞计数所用染色液随稀释液、溶血剂、探头液配套按需提供。

#16、试剂系统：使用原厂配套试剂、校准品、质控品，可提供校准品溯源性证书；且原厂具备CNAS标准化实验室认证（提供证明此案例并标注所在页数）

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段十二： 胶囊式内窥镜诊断系统及耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小肠胶囊内镜 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结肠胶囊内镜 |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.同一设备适用于小肠胶囊和结肠胶囊的诊断检查

2.记录仪集成显示屏，实时跟踪显示图像，自动识别胶囊进入小肠，自动智能提醒功能

3.胶囊内镜适应症：小肠胶囊具备2岁以上人群小肠疾病的检查的适应症；结肠胶囊可用于结肠疾病的筛查诊断的适应症

5胶囊规格：小肠胶囊内镜不大于12.4mm*26.2mm,结肠胶囊内镜不大于11.6mm*31.5mm

6．胶囊内镜摄像头：小肠胶囊内镜为单摄像头，结肠胶囊内镜具备双摄像头

7.胶囊内镜视野角：小肠胶囊内镜不小于156°，结肠胶囊内镜不小于172°

8.运行时间：小肠胶囊内镜不小于8小时，结肠胶囊不小于10小时

9.智能变频技术：小肠胶囊内镜帧速率2或6帧/秒；结肠胶囊内镜4或35帧/秒

10.最小可检测对象缩小至0.07mm

11.智能化的阅片软件，LEWIS评分:便于克罗恩病病人的随访

12.胶囊行程轨迹图用于图片精确定位

13.结肠胶囊阅片软件可以直接测量评估息肉的大小

14.图像诊断系统工作站

14.120寸液晶显示器1台

14.2彩色打印机1台

14.3附件包（包括电线、适配器、说明书与使用说明）1套

15.数据记录仪器装置

15.1携带盒（充电座）1个

15.2记录仪1个

15.3充电电池1个

15.4阵列传感器1个

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报