潍坊市人民医院电子血压计等设备院内公开招标

变更公告

接采购部门通知，潍坊市人民医院电子血压计等设备院内公开招标公告标段七“DNA倍体分析系统及试剂”项目参数需进行修改。

一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

二、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段七 | DNA倍体分析系统及试剂 | 1 | 5 试剂：不得高于同类产品山东省挂网价格 |

三、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

四、报名时间：自2022年7月27日上午9点至8月2日下午3点（休息时间除外）。

五、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

六、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

七、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年7月26日

附件：功能要求及技术参数

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科细胞保存液 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 非妇科细胞保存液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.妇科细胞保存液

1.1包装规格：≥25人份/盒，10ml/瓶/人份

1.2用途：脱落细胞的保存和固定

1.3保存条件：常温贮存，避免强光直射

2.非妇科细胞保存液

2.1包装规格：≥10人份/盒，10ml/瓶/人份

2.2用途：脱落细胞的保存和固定

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备组成

1.1硬件：片夹，扫描仪主机，计算机，染色机，细胞涂片离心机

1.2软件：细胞DNA倍体分析扫描软件，细胞DNA倍体分析管理软件

2.系统硬件

2.1片夹

2.1.1切片装载容量：单次装载量≥6片。

2.2扫描仪主机

2.2.1自一体化设计（非显微镜加装电动平台结构）：防尘、防潮及防干扰光，保证系统的稳定性和高精度。

2.2.2扫描范围：X向扫描范围≥25mm，Y向扫描范围≥45mm。

2.2.3光学系统：无限远色差校正光学系统（CCIS）。

2.2.4扫描摄像头≥500万像素。

2.2.5光源：长寿命LED，寿命≥25,000小时。

2.2.6具备独立硬件（自适应运动对焦装置）进行实时自动对焦，对焦时间小于15ms。（提检测报告证明,并标注所在页数）

2.2.7具备三孔物镜转换器并实现电动切换。

2.2.8高速USB数据通讯接口，提供稳定的传输性能及系统兼容性。

2.3计算机（配置不低于）:处理器：Intel Core i7；显示器：24寸；内存：16GB；硬盘：1TB；操作系统：Windows10 64位专业版；

3.系统软件

3.1 细胞DNA倍体分析扫描软件

3.1.1 对标本片全自动扫描和智能控制，快速、稳定地完成扫描。

3.1.2 可根据需要进行扫描参数设置（扫描区域、扫描细胞数量等）。

3.1.3 可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测。

3.1.4 可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量。

3.2、细胞DNA倍体分析管理软件

3.2.1 重复定位：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性。

3.2.2 双重诊断：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察。

3.2.3 流程化的实验室病例管理系统：方便了解标本检测流程和进度。

3.2.4 可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果。

3.2.5 所有的诊断报告将储存在数据库中，便于查阅、复核和检索。

3.2.6 可以根据需要免费设置控制用户权限。

3.3 其他功能

3.3.1 可扩展数字切片扫描功能，适用于对切片进行图像扫描、浏览、存储、传输。

*4.软件及相关功能终生免费维护、升级。

5. 染色机

5.1 染色试剂缸数量：≥4个。

5.2 染色试剂缸容积：≥500ml。

5.3 单次染色数量：≥48片。

5.4 各缸位工作时间：0－4h(可设置)

5.5 温控范围：室温—65℃，误差±0.5℃。

5.6 磁力搅拌速度：1000-2400转/分（可调）。

5.7 电源：AC220V±10%  50Hz±1Hz。

6. 细胞涂片离心机

6.1 有制片机、离心系统组成。

6.2 采用无刷直流电机，微机控制，液晶显示，切换显示RCF离心力。

6.3 电子门锁，超速，不平衡保护，机身钢材结构安全可靠。

6.4 制片量≥6片/批。

6.5 样本采集区直径：15mm±1mm。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报