潍坊市人民医院电脑中频治疗仪等设备院内公开招标公告

一、项目名称：电脑中频治疗仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 3 |
| 标段二 | 上肢cpm（主被动） | 1 | 19 |
| 标段三 | 下肢cpm（主被动） | 1 | 14 |
| 标段四 | 超声组织处理仪及配套试剂 | 1 | 10 |
| 标段五 | 一氧化氮测定仪及配套耗材 | 1 | 1 |
| 标段六 | 呼出气一氧化氮测定仪及配套耗材 | 1 | 1 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年9月1日上午9点至9月7日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月31日

附件：功能要求及技术参数

标段一：电脑中频治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。

*2.输出通道：≥四路，输出电流独立可调。四路同步电刺激、异步电刺激通道；四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；两路离子导入通道；两路干扰电治疗通道

3.内置临床处方：≥99个专家处方。

4.工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。

5.调制频率范围：在0～150Hz范围内。

6.差频频率范围：在0～100Hz范围内。

7.调幅度：设有0%、33%、60%、100%等多种调幅度，调幅度允差±5%。

8.动态节律：4s～10s。

9.差频变化周期：15s～30s。

10.基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。

*11.调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波等以及它们的组合。

12.温热电极（温控）：25℃～41℃，多档可调，最高不超过41℃。

*13.时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。14.时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。

15.适用范围：具有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散，轮化瘢痕松解粘连、兴奋神经肌肉等。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段二：上肢cpm（主被动）

一、设备技术参数及功能要求：

1.临床作用要求:

1.1增强肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；

1.2缓解痉挛，增强运动的协调性、对称性，预防废用性萎缩，增加骨密度，预防骨质疏松，改善血液循环，预防褥疮，预防深静脉血栓，增强康复者信心，恢复运动能力。

2.临床技术要求：

2.1临床适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

2.2单独进行上肢训练，该款设备对上肢进行肌力训练，活动度增强。

*2.3三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力；

*2.4 0—2级肌力训练，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

*2.5痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

*2.6双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示；

*2.7多种内设训练模式：标准模式，专家模式：帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等专业训练程序，程序中设置了合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，预设提高训练兴趣的游戏功能；

2.8协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

2.9适用轮椅患者和有行动障碍的患者。构造为耐用、稳固的金属结构，底座稳重，能保证患者的安全性；

2.10平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，最大限度地保证训练者的安全；

2.11转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

2.12操作界面简单易懂，功能明确，非触摸屏设计，防止误碰导致危险；

2.13语言选择：可以选择多种语言，开机为中文显示；

2.14可选配件多，游戏功能，Sam卡功能等,可以满足临床的不同需要。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段三：下肢cpm（主被动）

一、设备技术参数及功能要求：

1.临床作用要求:

1.1增强下肢肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；

1.2缓解痉挛，增强运动的协调性、对称性，预防废用性萎缩，增加骨密度，预防骨质疏松，改善血液循环，预防褥疮，预防深静脉血栓，增强康复者信心，恢复运动能力。

2.临床技术要求：

2.1临床适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤、骨损伤以及运动损伤所致的疾病；

2.2单独进行上肢训练，该款设备对下肢进行肌力训练，活动度增强。

*2.3三种训练形式，被动、助力、主动，三种形式自动转换；其中助力运动可以发现患者残存肌力，协助患者做主动运动，增强其肌力；

*2.4 0—2级肌力训练，机器能探测到残存肌力并自动增加辅助力量帮助患者完成训练；

*2.5痉挛控制功能：软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向，从而减轻、消除痉挛；

*2.6双侧对称性训练，主动运动过程中显示双侧肌力对称性情况，两种显示模式：柱状图显示，MAX游戏显示；

*2.7多种内设训练模式：标准模式，专家模式：帕金森、多发性硬化、中风、协调性训练、骨损伤训练等专业训练程序，程序中设置了合理的转速、主被动运动时间及健患侧对称训练等，预设提高训练兴趣的游戏功能；

2.8协调能力训练，将整个圆周运动分成上-推-下-拉四个运动，根据患者情况进行定向训练，训练患者的协调性；

2.9适用轮椅患者和有行动障碍的患者。构造为耐用、稳固的金属结构，底座稳重，能保证患者的安全性；

2.10平稳驱动系统：训练开始和结束，或者发生痉挛时，最大限度地保证训练者的安全；

2.11转动方向可调，可定时自动改变，范围2—30分钟之间，速度范围0—60转/分钟；阻力挡位范围0-20，定时范围为2-120分钟，显示为倒计时，若定时为零，可进行持续运动；

2.12操作界面简单易懂，功能明确，非触摸屏设计，防止误碰导致危险；

2.13语言选择：可以选择多种语言，开机为中文显示；

2.14可选配件多，游戏功能，Sam卡功能等,可以满足临床的不同需要。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段四：超声组织处理仪及配套试剂

一、试剂要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声组织处理液 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

1.处理量:500ml≥50个蜡块。

2.快速固定、脱水、透明时间≤60分钟。

3.环保型试剂，不含甲醛、苯类等有害致癌物。

4.可以处理病理科所有病理组织标本（直径≤0.3cm）。

5.组织处理效果稳定，不影响组织后续的免疫组化及分子病理检测，并提供相关文献资料证明。

6.配合超声病理组织处理设备，且试剂性质稳定。

7.适用于多种超声病理组织处理设备。

二、设备技术参数及数量

- 多功能一体机，同时具备固定、脱水、透明、浸蜡、包埋、冷冻系统

- 采用多态高频超声空化技术波震荡，水浴恒温加热原理脱水

- 仅用一种试剂完成固定、脱水、透明过程、环保型试剂

- 单缸单控，临床送检标本随到随做

- 电源电压：220V   50HZ

- 功率：≦2000W

- 液缸升温时间≤10分钟达到60℃

- 浸蜡缸熔蜡时间：≤50分钟达到75℃

- 冷台温度：≤10分钟达到-4℃

- 蜡台、蜡盘温度：≤15分钟达到65℃

- 处理量：1-150个/30分钟/1次

- 温控器控温范围为1℃～75℃

- 声波定时器定时范围：1min～120min

- 工作缸：≥6缸

- 环境温度：5℃～40℃

- 液缸内烧杯容积：500ml/个

- 符合GB/T18268.1-20110标准

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段五：一氧化氮测定仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1. 测定参数：

1.1 测量方式组成：在线呼气

1.2在线一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO

2. 检测原理：电化学检测原理

3.传感器类型：电化学传感器

4.传感器原理：电解质电池原理

5．测定范围：1-3500ppb

6.示值误差

6.1当测量值<100ppb时，示值误差≤±5ppb；

6.2当测量值≥100ppb时，示值误差≤±5%。

7.测量结果重复性：测量结果重复性≤5%。

8.呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

9．呼出时间：10 秒（成人模式）；6 秒（儿童模式）

10. 检测时间：≤60秒

11. 技术标准：遵从2005 年ATS/ERS 关于FeNO 分析仪器的技术要求。

12.自动恒定呼气流量：设备内置恒流控制系统，在0.8-3kPa任意变化的呼气压力下，均可保证患者呼出流量保持稳定在50ml/s±10%或200ml/s±10%，患者无需刻意控制，有效提高检测成功率。

13. NO 过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤，保证测量结果准确性。

14.质量控制功能：当测定过程中呼吸过弱或过强(流速控制)、吸气超时、呼气超时等错操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。

15. 物理按键：具有电源，训练，主页及设置按键，操作便捷，一键操作即可实现熄/亮屏，进入训练模式，返回主页及进入设置界面的功能。

16. 飞梭旋钮：一键操作，方便快捷，旋转选择FeNO/CaNO/FnNO测量模式即可开始测量。

17. 训练模式：患者可通过训练模式进行吹气训练，有效保证患者正式测量时的成功率。

18智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在5-40oC，20-80%RH环境下，设备测量结果的准确及稳定性。

19.防冷凝设计：设备内部具有防冷凝设计，在连续使用过程中不会出现凝水导致的设备异常现象。

20. 内置操作系统：

20.1 内置操作系统支持创建、录入并编辑患者姓名、性别、年龄，基本情况及检查报告所需信息。

20.2内置操作系统提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊。

21. 10.1寸电容屏：10.1英寸彩色液晶显示器，电容器触摸操作，大屏显示，操作方便。

22. 4G/WIFI网络连接：内置4G/WIFI网络模块，随时随地通过网络连接自动同步设备数据，配备云端系统，可随时后台系统查看分析检测结果，并可从年龄、性别、症状、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展（支持定制化系统）。

23. 打印功能：

23.1 内置热敏打印机：支持本机打印，满足户外筛查，社区义诊及院内病房床边检查等复杂使用场景。

23.2 后台系统打印：数据自动同步，无需线缆连接，电脑端可直接打印检测结果报告。

23.3 外接打印机打印：通过扩展USB接口连接打印机，设备即可直接打印检测结果报告。

24. 电源

24.1内部电源：内置高性能锂电池，在断电情况下可连续工作3小时以上。

24.2 适配器供电：适配器供电，即插即用。

25. 提手便携：设备包含便携式提手，一体性好，移动及携带非常方便。

26. 认证：中国CFDA认证。

27.需要配置： 一氧化氮检测仪主机：1台、 呼吸手柄：1个、电源适配器（带电源线）：1个、配备检测耗材一氧化氮传感器一套（300人份/套）

*28.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

标段六：呼出气一氧化氮测定仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.测量方式：在线呼气

2.检测原理：电化学检测原理

3.传感器类型：电化学传感器

4.传感器原理：电解质电池原理

5.测定范围：1-3500ppb

6.示值误差:当测量值<100ppb时，示值误差≤±5ppb；当测量值≥100ppb时，示值误差≤±5%。

7.测量结果重复性:测量结果重复性≤5%。

8.呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

9.呼出时间：10 秒（成人模式）；6 秒（儿童模式）

10.检测时间：≤60秒

11.在线一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO

*12.提供投标价格不低于成本价格的有效证明材料，并标注所在页数，否则视为无效投标。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报