潍坊市人民医院胰岛素泵等设备院内公开招标公告

一、项目名称：胰岛素泵等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价 （总价/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 胰岛素泵及配套耗材 | 5 | 19.9 |
| 标段二 | 低照度宽谱紫外线治疗仪 | 1 | 19.9 |
| 标段三 | 多功能清创机 | 1 | 19.6 |
| 标段四 | 可视电子软性喉镜 | 2 | 19.6 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年9月1日上午9点至9月7日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月31日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一：胰岛素泵及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 储药器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

1.具有FDA或CE认证

2.胰岛素泵用一次性输注管路和针头产品组成：储药器接头、输注软管、针头组件

3.针头组件：输液针（PTFE软针）、输液针座、穿刺针（不锈钢针管）、穿刺针座、穿刺针保护套、保护帽

4.胰岛素泵用输注管路有快速分离器，便于病人检查，运动，洗澡

5.胰岛素泵一次性输注管路和针头，软针长度：9mm、6mm

6.储药器：3ml

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备能够应用于儿童及成人糖尿病患者的胰岛素治疗

2.胰岛素泵中支持使用速效胰岛素

3.胰岛素泵控制芯片≥4

4.马达：安全电容加DC直流马达，包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关

5.阻塞传感器：有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量

6.屏幕显示：双屏液晶屏≥1.8寸

7.电池：7号电池1节

*8.基础率：48段

9.外形尺寸：5.5 x 9.5 x 2.0 cm±5%

10.储药器：3ml

*11.药物输注耗材：6种耗材供选择，皮下软针及钢针有快速分离器，便于病人检查、运动、洗澡。

12.安全检查：每10秒诊断系统自检1次

13.报警方式：声音和震动

14.报警种类：低药量，低电量，输注

15.安装方式：助针器

16.产品标准配置（附带的配件及耗材）：胰岛素泵，腰带夹子，活动保护帽，管夹等

17.马达位移精确度：误差在±2%以内

18.基础率：0.05-35u/h

*19.基础率步长：最小0.05u/h

20.临时基础率：0.5－24H ±1% 可调整

21.大剂量：0.1－25U，步长0.1U

22.胰岛素输注精度：<±5%

23.背景灯：LED（液晶显示）

24.键盘锁定、安全锁功能：有

25.自检：有

26.报警记录：可回顾≤36次的报警，以及报警的时间和日期

27.低液量报警：剩余单位和时间两种方式

28.充盈记录：可回顾15次的排气记录，以及排气时间和日期

29.大剂量历史：20个

30.防水等级：IPX-7

31.安全设置：独立的安全系统程序监视≥50种，具有手动自检功能

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二：低照度宽谱紫外线治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.紫外波长范围:280nm-320nm,主波长309nm

2.紫外线辐照强度：距离光源20cm处，每个灯管30μW/cm2

3.灯管数量：3个

4.灯管开关控制：可分别开启1、2、3个灯管

5.照射时间设置：3种照射时间供选择（5分钟、10分钟、20分钟）

6.适用年龄：3岁以上

7.患者体位：患者可根据需要采取立位.坐位或卧位三种体位

8.光源角度调节：光源可垂直或水平旋转90度

9.光源高度调节：光源高度升降电动调节，调节范围50厘米

10.整机可灵活移动

11.灯管使用寿命：≥1000小时

12.工作条件：室内，温度10℃-40℃，无需暗室及其它特殊要求

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三：多功能清创机

一、设备技术参数及功能要求：

1.适用范围：适用于烧伤创面、开放性创伤、武器伤、褥疮、糖尿病溃疡、外科手术感染创面的清创。

2.触摸液晶屏，全真色医用级高清全视角智能屏≥10寸，可触摸智能控制。

3.工作模式：超声清创、压力清创和负压吸引功能。各功能可以同时工作，也可分别单独工作,互相不干扰互不影响。具有参数记忆功能，操作简单。

4.超声波清创流量≤130mL/min，连续可调。主要用于溃疡组织和糜烂组织清创。

5.超声波手柄，钛合金超声波手柄，生物相容性好，强度高，手握感强，密封性好，便于消毒。

6.超声波谐振频率，20kHz-35kHz，适用于不同大小和深浅的创面清创。

7.总功率：250VA-350VA。

8.脉动压力冲洗流量0 L/min～3 L/min，连续可调，主要用于大面积开放性创面清创。

9.脉动冲洗压力，最大冲洗压力56kPa。

10.吸引负压0kPa～90kPa，吸引瓶2个，可边清创边废液回吸，防止造成新的感染。

11.控制模式：脚踏开关和触摸屏开关两种方式可以任意切换，以满足不同场景需求。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段四：可视电子软性喉镜

一、设备技术参数及功能要求（1台）

（一）主机  数量1台

1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

（二）5.2软管手柄  数量1台

1.采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力≥16万像素。

2.采用超轻手柄设计，重量不超过250g，结实耐用寿命长。

3.手柄上具有两个功能按键，可进行拍照、录像、三档亮度调节功能。

4.插入管具有旋转功能，能够左/右旋转0-120度。

5.插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥60cm。

6.软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。

7.照明采用两个LED灯，亮度≥1000LUX。

8.成像距离范围不小于2～50mm。

9.具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

10.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

11.吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒。

12.可选配13寸触摸屏显示器工作站，功能：可通过有线或无线模式无缝兼容叶片手柄；内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告；可通过wifi和4G网络实现好友添加、分享视频以及图像文件；具有一键远程会诊、在线教学、视频直播以及在线售后服务功能。

二、设备技术参数及功能要求（1台）

（一）主机  数量1台

1.采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2.采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5.可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6.主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7.具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

8.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11.主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

（二）3.5软管手柄  数量1台

1.采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力≥16万像素。

2.采用超轻手柄设计，重量不超过250g，结实耐用寿命长。

3.手柄上具有两个功能按键，可进行拍照、录像、三档亮度调节功能。

4.插入管具有旋转功能，能够左/右旋转0-120度。

5.插入部外径≤3.5mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≥60cm。

6.软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°。

7.照明采用两个LED灯，亮度≥1000LUX。

8.成像距离范围不小于2～50mm。

9.具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

10.与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

11.吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸，方便清洗消毒。

12.可选配13寸触摸屏显示器工作站，功能：可通过有线或无线模式无缝兼容叶片手柄；内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告；可通过wifi和4G网络实现好友添加、分享视频以及图像文件；具有一键远程会诊、在线教学、视频直播以及在线售后服务功能。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报