潍坊市人民医院膀胱镜等设备院内公开招标公告

一、项目名称：膀胱镜等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

- 技术参数及要求：见附件。

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 膀胱镜 | 5 | 3.3 |
| 标段二 | 产后治疗仪 | 2 | 6 |
| 标段三 | 鼻内镜 | 12 | 2.88 |
| 标段四 | 免疫荧光显微镜 | 1 | 15 |
| 标段五 | 甲醛工作站 | 1 | 15 |
| 标段六 | 恒温标本存放柜 | 2 | 19 |
| 标段七 | 原位杂交仪 | 1 | 3 |
| 标段八 | 蒸馏水机 | 1 | 2 |
| 标段九 | 血沉仪 | 1 | 5 |
| 标段十 | 恒温箱 | 4 | 2 |
| 标段十一 | 阴凉柜 | 14 | 8.4 |
| 标段十二 | 全自动洗消机 | 3 | 15 |
| 标段十三 | 清洗工作站 | 1 | 5 |
| 标段十四 | 储镜柜 | 3 | 6 |
| 标段十五 | 视频耳内镜 | 1 | 6 |
| 标段十六 | 试剂药品冷藏箱 | 3 | 3.3 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年8月16日上午9点至8月22日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月15日

附件：功能要求及技术参数

# 标段一： 膀胱镜

一、总体要求

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管，柱状导光系统，蓝宝石镜头

2.内镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥

3.内镜具有生物镀膜技术，避免进入人体产生排异反应

4.操作器具有不锈钢阀门，经久耐磨

5.提供能体现所投标品牌型号的市场占有率相关材料。

二、技术参数及数量

1.30°膀胱镜2套，φ4mm×302mm，视向角30度

2.70°膀胱镜3套，φ4mm×302mm，视向角70度

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段二： 产后治疗仪

一、临床及显示部分技术参数

1.进口品牌彩色液晶宽屏、全中文菜单，多角度直观高清晰显示相关信息；

2.整机内置多路独立系统、彩色柱状频率动态显示模式、互不干扰、可同时多人使用，声光报警、运行彩色警示功能，有自动计数治疗次数功能；

3.能量输出应有安全防护，有应急自动断电保护程序嵌入式高集成设计；人机界面智能通讯互联技术。

4. 内置式微型风机散热、保证高温下连续持久工作。

*5.仪器应有预留升级功能，注册证应具有产道肌肉收缩治疗功能。

6.仪器配有专用乳腺治疗罩、圆形治疗片，附件材料必须经过权威机构的细胞毒性检验，保证对人体皮肤无过敏刺激反应。（提供有效证明材料并标注所在页数）

二、电气技术参数

1.工作电源电压：交流220V±10%、50Hz±2%。

2.整机功耗：100VA±10%左右输入功率。

3.输出通道：多路系统互不干扰，每单元独立输出。

4.自动累积计数或倒计时，多重程序安全防护系统，智能化管理。国际著名芯片厂家元件，要求存储量大，运行迅捷稳定，品质安全可靠。

5.治疗仪的输出基本脉冲为矩形波,频率为800Hz，误差不大于±10%。波群组合在五种以上。

6.治疗仪的输出基本脉冲宽度应不大于1.0ms。

7.治疗仪输出幅度为最大时，每个脉冲的电量应大于7μC。

8.治疗仪最大输出幅度时的有效值不大于38V。治疗仪的皮肤电极单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ。

9.治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于480V。

10.治疗仪输出幅度的调节应连续均匀或输出幅度增量小于1V，最小输出不大于最大输出的2%。

11.专用乳腺治疗罩的电阻不大于600Ω。

12.治疗仪的治疗时间设置可分为定时25分钟、20分钟、15分钟、不定时四种，定时误差不大于±7秒/每分钟 。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报

# 标段三：鼻内镜

一、设备技术参数及功能要求：

- 工作长度(mm)：175

- 最大插入部外径（镜体外径mm）：Φ4

- 设计光学工作距d0 ：10mm

- 设计工作视场形状：评价视场面

- 视场角/(°)：105

- 视向角/(°)：6支0°/6支70°

- 视场中心角分辨力：2.31/(°)

- 有效景深范围：3~100mm

- 在A标准照明体下的显色指数Ra：90

- 在D65标准照明体下的显色指数Ra：90

- 照明镜体光效ILeR：0.251

- 综合镜体光效SLeR：0.184

- 综合边缘光效SLe-Z：0.034

- 有效光度率DM：1508

- 单位相对畸变VU-的控制量：≤16％(相对差)

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段四： 免疫荧光显微镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2.主要技术性能，研究级正置荧光显微镜

2.1  研究级正置显微镜，配备明场、荧光观察方式。

2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm

2.1.2  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米

2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数26.5

2.1.4  照明装置：内置透射光柯勒照明器，13W高亮度LED光源，亮度是100W卤素灯的3倍以上，寿命长达5万小时。

2.1.5  物镜：万能平场半复消色差物镜

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.30, W.D. 10）

20X（N.A. 0.50, W.D. 2.1 spring）

40X（N.A. 0.75, W.D. 0.51 spring）

100X（N.A. 1.30, W.D. 0.20 spring, oil）

2.1.6  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.7  目镜：10X宽视野目镜，视场数22

2.1.8  物镜转换器：六孔多功能（DIC）物镜转换器

2.1.9  荧光系统：

2.1.9.1  8孔位激发镜转换器，最多可扩展至同时使用7色荧光。

带通蓝色（U-FBW）（ET500/24X(EX)ET542/27M(EM)）、

带通绿色（U-FGW）（ET543/22X(EX)ET593/40M(EM)）、

带通紫外（U-FUV）（ET438/24X(EX)ET483/32M(EM)）

颜色激发，保证荧光无杂色、串色。

2.1.9.2  100W荧光光源，灯泡寿命≥700小时/个。

2.2图像采集设备：

2.2.1感光面尺寸：1/1.2"CMOS彩色/黑白

2.2.2快门类型：全局快门

2.2.3相机类型：彩色/黑白

2.2.4像素尺寸：5.86μm * 5.86μm

2.2.5有效像素：1920(H) * 1200（V）

2.2.6分辨率和帧率：1920 * 1200 ：165 FPS

2.2.7像素位深度：8 bit

2.2.8灵敏度：1016mV 1/30s

2.2.8最大增益倍数：249.9

2.2.9曝光时间：4.9μs-10s

2.2.10白平衡: 自动白平衡、手动白平衡（一次白平衡/区域白平衡）

2.2.11拍照格式：RAW / BMP / JPG / PNG

2.2.12帧缓存：128M Bytes

2.2.13用户自定义数据区：2K Bytes

2.2.14视频输出格式：Bayer8

2.2.15视觉标准协议：USB3Vision 1.0 / GenICam

2.2.16数据接口：USB3.0 B型接口

2.2.17镜头接口：C接口

2.2.18额定电压：USB5V总线供电

2.2.19额定功率：工作小于3W

2.2.20工作温度：0~50℃、工作湿度：20~80%（无凝结）、存储温度：-30~60℃、存储湿度：20~95%（无凝结）

2.2.21支持系统：Windows XP、Win7/Win8/Win10 （32 / 64位）

2.2.22软件接口：TWAIN / Directshow

2.2.23其他功能：支持任意尺寸的ROI自定义分辨率 / 对比度和伽玛调节 / 饱和度调节 / 白平衡校正 / 黑电平校正 / 自定义死点坐标校正 / ISP图像处理加速 / 3D降噪 / 自定LUT表 / 帧率调节 / 自定义相机名称等

2.3荧光原位杂交分析系统软件（Fish ）：

2.3.1应用范围：用于多色荧光显微镜下FISH荧光的合成及分析，并且可以直接输出一体化的图文报告;

2.3.2支持荧光原位杂交功能，同一标本的多色荧光的叠加合成；支持荧光颜色根据各类染料的不同而进行选择及伪彩添加；

2.3.3图像输入：系统全面支持视窗平台，支持各种进口及国产品牌高分辨率制冷CCD，配备600万高像素摄像头，USB3.0高速传输口，可与各种型号电脑和显微镜相匹配；

2.3.4荧光图像处理：可以进行图像增强，对于目标荧光点进行增强，背景优化，杂质去除；可以进行单通道的荧光景深叠加，多通道的荧光合成；ROI区域图像选择处理及放大，自动信号识别计数；

2.3.5在原始图上均可进行文字或符号注释，对分析图进行标准条带注释，且注释的文字符号颜色任意选择；

2.3.6数据库固有的多应用数据管理，具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，几乎囊括了所有常用探针种类等，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在专家系统的帮助下，迅速完成诊断报告。其中的专家词库和常用模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充；

2.3.7病例统计功能：灵活快速实用的数据检索功能、统计、查询功能，可以根据几乎所有的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，数据查询方式≥14种；如按年龄段进行查询统计，可按任意条件组合查询，自动分析客户需要范围内的数据，并打印统计结果；也可进行多病种查询统计，并可自定义万能查询设计；

2.3.8 开放式图文报告格式：报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告；

2.3.9 支持工作流程编辑及工作界面调整，用户可以根据自己的操作习惯编辑工作流程及工作界面。

2.3.10 数据库独立存在于硬盘中，避免随着数据库增大而软件运行速度降低，可设定数据自动备份，以便出现故障时恢复；

2.3.11 支持院方系统的对接，可升级连接医院LIS/HIS/PACS系统，支持病例、数据库等的资源共享，支持各诊断工作站病例资料的互相访问；

2.4电脑：CPU：i3以上；内存条≥ 8G；硬盘≥ 机械1T+固态256；显示器≥ 21.5寸液晶；

2.5知名品牌彩色打印机。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段五： 甲醛工作站

一、设备技术参数及功能要求：

1.质量稳定

1.1具有自动配置功能

1.2输出质量稳定可靠的10%中性福尔马林，每个周期获得相同的质量

1.3用手动工具或测试仪可以检测，确保输出质量。

1.4要求没有气味外溢

2.轻松灵活

2.1要求工作量少，减少用户疲劳

2.2可根据要求配置不同浓度中性福尔马林

2.3可添加固体和液体形式的缓冲盐

2.4可用于不同的化学品（如戊二醛）。

3.电源220-230V，50Hz，功率不大于1800W

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段六： 恒温标本存放柜

一、设备技术参数及功能要求：

1.自带排风功能，风量300cmh以上，四层四门，台体为316不锈钢，规格双层封板厚度5mm以上，尺寸800*600*2000mm±1%，整体结构为全不锈钢制作。

2.内部区域：隔板为全不锈1.0mm厚不锈板，能确保柜体内部风量正常运转，具有很强的承重性。铰链为病理实验室专用防腐铰链。

3.柜体结构：柜体整体结构采用单门隔断式设计能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态，简洁美观，结构坚固耐用，表面光滑易清洁，含聚丙烯塑料一体成型专用标本盒10只。（其中容量为11升的4只、22升的6只）

*4.提供彩色样式图（标注所在页数）

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段七： 原位杂交仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.可处理12个玻片， 不需将玻片装满来保证温度的精确；稳固的玻片固定槽可容纳单手自由操作。

2.原位杂交仪采用双侧加热技术，确保整个玻片温度均匀性。

3.温度设置范围：0～100摄氏度。

4.计时器范围：1分钟-99小时59分钟。

5.控温精度	≤±1℃。

6.存储有99个程序，3种运行模式：固定温度模式、杂交模式和变性杂交模式

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段八： 蒸馏水机

一、设备技术参数及功能要求：

- 电源额定电压和频率：220±20V，50±1Hz

- 输入功率：450W

- 最佳操作压力：0.6Mpa

- 产水量：≥100L/H（25℃）

- 产水水质：≥10MΩ .cm(或≤0.1us/cm) 。

- 使用环境温度：15-35℃

- 使用环境相对湿度：≤80%

- 进水要求：市政自来水，工作时进水水压 0.1-0.4Mpa，水温 15-35℃，水质符合 GB5749 规定。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段九： 血沉仪

一、设备技术参数及功能要求：

- 血沉测试范围：（0～160）mm/h

- 压积测试范围： 0.2～1

- 血沉测试的准确性：与魏氏法比对，符合率不小于90%

- 内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便。

- *快速检测，30min内报告。检测通量每批次可达100管。

- 光电扫描动态监测，可显示打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰。

- 具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠。

- *魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。血沉测试,压积测试重复性：CV不超过7%

- 随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，可生成并打印血沉曲线，自动打印结果

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十： 恒温箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.控温方式：微电脑控制，具有定时、报警等安全功能

2.额定电源：AC220v  50HZ

3.额定功率：600w

4.外形尺寸：640*740*1050mm±2%

5.内部尺寸：500*600*700mm±2%

6.控温范围：5-80℃，温度精确度±1度

7.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、透明度高

8.搁板：4层，可任意调整高度，单层负荷重量≥10kg

9.温度显示：自动显示箱体内温度

10.报警功能：超温报警、传感器故障报警

11.照明灯：箱体内具有照明设施

12.材质：不锈钢材质

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十一： 阴凉柜

一、设备技术参数及功能要求：

*1.符合GSP认证标准，有国家相关部门出具的第三方校准证书并注所在页数。

2.压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。

3.专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4.先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5.温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

*6.温湿度自动记录存储功能（记录时间可调）,自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7.具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8.除湿功能蒸发器是沁水铝材质，管道采用铜管，不生锈。

9.双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

*10.内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染和影响）。

11.柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻.保温性能好等特点。

12.蒸发器配置加热丝。

13.公司资质有质量管理体系ISO9001认证证书.强制性产品认证CCC证书（提供证明材料并注所在页数）

14.温度范围（℃)：冷藏（2~8）

15.湿度范围（RH)：35%～75%

16.额定电压：220V/50HZ

17.整机功率(W)：340±2%

18.有效容积(L)：800±10L

19.制冷剂：R134a

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十二： 全自动洗消机

- 全自动软式内镜清洗消毒器（双缸）2套技术参数及功能要求

1.每次处理镜子数量：2-4条软式内镜

*2.全程运行时间：<18分钟

3.消毒剂储存箱容量≥12L

4.酒精干燥功能：具有，且酒精储存箱容量≥1L

*5.测漏功能：具有全程适时内镜测漏监控装置

6.内镜内腔清洗接头：可根据医院需求提供清洗内镜内腔的清洗接头，至少包含侧漏.进水.进气.活检.吸引。

7.双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角；

8.消毒剂加热：可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂；加热控制系统

9.消毒剂自动取样功能：通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害

10.消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放

11.无菌水漂洗：内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗

*12.自身消毒功能：能够对设备全管道、槽体、终末漂洗水过滤器反向消毒；

*13.软镜内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气.注水官腔，活检.吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等；

14.内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格；

15.空气干燥功能：可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；

16.水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm.0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件并标注所在页数；

17.排水装置：泵强制排水。

18.报警功能：消毒剂不足报警.清洗液不足报警.酒精不足报警.水压低报警

19.消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

*20.过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号.程序名称.洗消日期.洗消时间.阶段名称.阶段时间，并提供打印样品扫描件；

*21.中文触摸屏显示：彩色触摸屏≥5寸显示，显示屏实时显示运行过程的程序名称.洗消日期.运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；且具有一键启动功能

*22.自动门.脚踏开门：自动门，可脚踢开门；

23.玻璃门：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况；

*24.管路材质采用食品级软管，提供相关材料并标注所在页数；

25.为保证设备的安全性，必须提供下列报告（标准所在具体页数）：提供第三方权威机构出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛.邻苯二甲醛.过氧乙酸）的消毒效果检测报告；提供医疗器械注册证；电气安全性能检测报告；卫生安全评价报告；电磁兼容报告

- 全自动软式内镜清洗消毒器（单缸）1套技术参数及功能要求

1.消毒剂储存箱容量≥15L

2.适酶储存箱容量≥2.5L

3.酒精储存箱容量≥1L

5.内镜接头：根据用户软镜型号提供内镜接头≥1套（需包含进水接头.进气接头.活检接头.吸引接头以及辅助进水接头等）

*6.水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别为1μm.0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件并标注所在页数；

*7.全程清洗消毒时间（邻苯二甲醛.过氧乙酸消毒）≤20分钟

*8.测漏功能：采用全程适时内镜测漏监控装置

9.消耗水量≤35L/步

*10.自身消毒功能：为保证设备的消毒效果，设备需具备自身消毒功能，不仅能够对设备全管道.槽体进行消毒还要对终末漂洗水过滤器反向消毒；

11.加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜

12.软镜内通道循环泵：要求设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检.吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成；

13.干燥功能：需要具备空气干燥功能和酒精干燥功能

14.消毒剂加热:应对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统

15.具有消毒剂自动取样功能

16.消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放

17.全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。

18.报警功能：需具备消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警

19.消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

20.过程数据打印打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号.程序名称.洗消日期.洗消时间.阶段名称.阶段时间，并提供打印样品扫描件；

21.追溯系统：具有采集内镜信息.操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理的功能。

22.显示屏要求及显示内容：≥4寸彩色触摸屏，显示屏显示运行过程的程序名称.洗消日期.运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片；

23.开门方式：设有门脚踏开关，机械传动机构，断电情况下可轻松开门；

24.管路材质采用食品级软管，提供相关材料并标注所在页数；

25.为保证设备的安全性，必须提供下列报告（标准所在具体页数）：消毒效果检测报告：分别提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用消毒剂（戊二醛.邻苯二甲醛）的消毒效果检测报告；提供医疗器械注册证；提供注册检验报告；提供卫生安全评价报告；提供电气安全性能检测报告；提供电磁兼容报告

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十三： 清洗工作站

一、设备技术参数及功能要求：

*1.功能要求：根据现场出具设计方案（提供方案图并标注所在页数），尺寸定制，至少包含超声槽、超声波、清洗槽*3、干燥台*3

2.材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料.玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑.耐磨.耐酸碱.易清洗，损伤后容易修复.寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

3.支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形

槽体形状要求：

4.清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

5.干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

6.功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度：离地高度≤1.8m

7.浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形.破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

8.柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保.防火.防潮.防划伤.耐腐蚀.易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料并标注所在页数）

9.柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告并标注所在页数）

10.全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。

11.控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时.倒计时功能。 （提供实物照片佐证材料并标注所在页数）

12.全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。                                                                     （提供相关医疗器械注册证佐证材料并标注所在页数）

13.控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时.倒计时功能。   （提供实物照片佐证材料并标注所在页数）

14.酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

15.快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便.自如.快捷，只需单手操作就可完成。

16.供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷.热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热.耐压.保温节能.使用寿命长等优点，产品特点：无毒.无锈蚀.永不结垢.不滋生细菌.流速快.成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材.管件完全熔为一体，真正杜绝跑.冒.滴.漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产.施工.使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                                                   （提供产品实物照片并标注所在页数）

17.排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热.耐压.保温节能.使用寿命长等优点，产品特点：无毒.无锈蚀.永不结垢.不滋生细菌.流速快.成本造价高；采用同质化学连接技术，管材.管件完全熔为一体，真正杜绝跑.冒.滴.漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀收缩。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。（提供产品实物照片并标注所在页数）

18.水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。  （提供滤芯检测报告并标注所在页数）

19.排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质.水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

20.自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

21.不锈钢水龙头：知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。（提供产品的材质检验报告和国家级产品检验报告，两份检验报告均提供打印版和红章扫描电子版并标注所在页数）

22.ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

23.医用无油空气压缩机:要求采用医用低噪音无油空压机，有主动散热.自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L  噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。                                                                           （提供相关医疗器械备案凭证佐证材料并标注所在页数）

24.中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材.免维护.免清洗。                                                                                                                     （提供产品合格证及注册证检验报告佐证材料并标注所在页数）

25.空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。                                                                （提供产品合格测试证明并标注所在页数）

26.供气管路要求：采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。

27.高压水枪材质及功能要求：≥2套，枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

28.管道自身消毒功能：使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。

29.手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套

30.纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；

31.资质要求：按照国食药监械[2009]66号文件，设备应具有二类医疗器械注册证

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十四： 储镜柜

一、设备技术参数及功能要求：

1.内胆材质：内胆由1.5MM多工艺防水防腐蚀处理.正反两面光洁的钢模塑钢板(轿车外壳工艺)成型，非YKL（AKL）塑料.改性PMMA压克力.玻璃钢等材质，采用五合一工艺合成，原板经钢模成型.专业电解.镀锌.喷塑.面饰烤漆.抗紫外线保护。

2.容量≥9条

3.门铰链：采用纯铜实心全精铸，其精铸表面承受玻璃稳固而不会滑落情况。确保长时间的使用门扇开合不会有倾斜的现象。高档亮光表面处理，其表面处理经过3层电镀。厚度≥15UM。在产品检验盐雾测试超过120小时没有变化。可确保湿度较大的条件下都不会生锈，最大承重力≥45KG/2只。40度左右会自动关门，90度停门。

4.门把手：采用铝合金材质，表面进行氧化处理，把手长度≥1.2m

5.门锁形式：门锁采用智能密码电磁门锁

6.储存方式：旋转式垂直悬挂，内镜采用垂直悬挂的形式进行储存

7.固定方式：四层定位，上部定位机构采用直径≥8mm圆钢弯曲成型，对内镜操作端采用三点定位的方式，保证内镜悬挂过程中的稳定；底部设有托盘，保护内镜镜头，防止镜头与设备四壁发生碰撞，安全可靠，保证任意长度的内镜在储存过程中都不会与设备底部相接处。

8.拿取方式：非壁挂式储存，防止内镜与设备内壁接触，造成二次污染，并且所有内镜可以绕旋转轴360度自由旋转，操作人员可以旋转旋转轴选择拿取任意内镜。

9.PLC控制系统。

10.显示屏：≥5寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps。

*11.显示屏显示内容：温度.湿度.风压.时间，过程阶段和报警信息等

12.功能要求：控制系统内设多套标准程序，可分别实现长效储存.智能储存.强化干燥三个功能，长效储存程序可实现内室24小时正压储存，防止外界污染空气进入内室；智能储存程序可实现独立设置一周七天每天的工作时间段和工作时长，保护当日使用的内镜在储存过程中不会被二次污染，智能开启和停止，无需人工操作；强化干燥程序完成内镜内腔和外壁的干燥过程，防止内镜储存过程中滋生细菌。

13.风机：采用进口风机，安全可靠，满足设备长期高效的使用环境，并且节能环保。

14.空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.2 um；

15.温湿度传感器：知名厂家产品，测温范围0~50℃，湿度范围0~100%

16.压差传感器：进口压差传感器，压差范围0~50Pa

17.功能要求：通过经过过滤的洁净压缩气实现对软镜内腔的干燥功能，保证内镜储存过程中内腔没有水渍残留，避免为细菌滋生提供环境

18.快速接头材质及功能要求：整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便.自如.快捷，只需单手操作就可完成。

19.压力传感器：进口压力传感器

20.气体处理器：进口品牌气体处理器，过滤精度0.2um

*21.电脑监控和追溯系统具有RFID射频扫描功能，可扫描记录操作储存信息，通过追溯系统可以追溯信息可传输提取。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十五： 视频耳内镜

一、设备技术参数及功能要求：

1.显示屏

1.1 显示屏TFT/LCD≥3.0寸

*1.2显示器转动角度，前后转动角度≥120°

*1.3显示屏左侧设计，不影响操作者视野直观观察镜管置入工作腔道。

2.重 量<400g

3.光学参数

*3.1视场≥75°

3.2分辨率≥9.92LP/mm

3.3景深2mm～100mm

*3.4LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。

4.0°耳镜镜管设计

4.1.1镜管长度139mm

4.1.2工作长度90mm

4.1.3镜管头端直径3.9mm

4.2.1镜管长度71mm

4.2.2工作长度31mm

4.2.3镜管头端直径3.9mm

5.输入功率≤4VA

6.手柄设计，人因工程学手柄设计，纺锤形手柄握持舒适。

*7.镜管更换方式，推拉式自锁航空插头的连接方式，方便更换镜管。

*8.镜管与主机连接方式，支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。

9.充电器

9.1充电器输入110~220V 50~60Hz

9.2充电器输出5V 2A

9.3充电时间≤4小时

9.4充电方式，卡座充式充电方式，即用即充，充电过程便捷、高效。充电座又是设备放警架

10.存储空间≥32G

10.1最大存储照片量≥35万张

10.2可存储录像≥25小时

11.电池容量≥3400mAh，配备2节专用锂电池

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报

# 标段十六： 试剂药品冷藏箱

一、设备技术参数及功能要求：

1.可用于冷藏药品、疫苗、试剂、生物制品等，适用于药房、医院、高校实验等。

2.工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

3.样式：立式，双门。

4.有效容积：300L（冷藏187L、冷冻113L）±5%

5.外部尺寸（宽*深*高mm）：700*640*1850±5%

6.内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏为600*500*650,冷冻为500*450*530±5%

7.净重（KG）：100±10%。

8.额定功率（W）：316±5%

9.内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。

10.箱体底部配四个万向脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

11.无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。

12.无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

* 13.高清晰LCD数字温度显示，运行状态显示直观，用户可根据需求设定高低温报警温度点。

14.高精度微电脑温度控制系统，确保箱内冷藏温度保持在2~8℃、冷冻温度保持在-10~-40℃范围内，显示精度1℃。

* 15.冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

* 16.双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

17.压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效、静音。

* 18.完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。

19.具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

* 20.箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

* 21.箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。

22.LED照明，视物更清晰。

23.冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱常保美观洁净。

24.冰箱背部采用平面设计，冰箱可以全方位展示，便于清洗。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 8.若有其他优惠请自报