潍坊市人民医院自动条码黏贴仪院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 自动条码黏贴仪 | 4 | 18 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年4月29日上午9点至5月9日下午3点（节假日期间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月28日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.具有自动黏贴条码功能，轨道容量：≥200个真空采血管。

2.轨道模式：同时可以容纳≥8种颜色的采血管，用量大的采血管可以占用多个轨道。

3.通道：设有手动通道，用量极少的采血管可不占用通道

4.单机最大处理速度≥ 700个真空采血管/小时。

5.系统通讯连接：LAN，ETHERNET 10/100，有线等。

6.通讯接口：RS232C、RS422、 TCP/IP、USB等。

7.条码打印机：热敏标签打印机和热敏打印纸，支持≥10种条码格式；打印汉字，英文、数字、标点符号、线、框、打印图形和条码等；条码类型 Code39、Code128、JAN、2of5、NW-7（Codebar）等；打印形式可旋转角度（90、180、270度）；分辨率 ≥ 8点/毫米（＞203dpi）。

8.双打印机：当其中一台故障时，可由另一台打印标签，并可打印异型标本容器条码标签。

10.电脑：内置式电脑,可直接接入医院HIS/LIS网络，高分辨触摸屏，能够显示任务采血管的颜色，内置无线Wifi组件，可以用于床边移动服务。

11.标本管条码：每只采血管上的条码号唯一不重复,每患者可以使用≥50个不相同的条码标签。

12.使用范围：医院门诊采血可多台并行联机与电子叫号排队软件完成采血工作站。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）