潍坊市人民医院

西宿舍传达室改造为警务室项目采购公告

- 采 购 人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

二、项目名称：潍坊市人民医院西宿舍传达室改造为警务室

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购项目功能技术、服务要求及采购清单见附件

五、采购项目情况：为加强社会治安综合治理,维护医院及周边治安秩序，保证医院正常工作秩序和医院财产及医护人员、患者、群众安全，为广大患者和医务工作者营造平安、健康、稳定、和谐的就医和工作环境，广文派出所与医院共建“警医筑平安”平台，在潍坊市人民医院西门建立规范化的警务室。

六、供应商资质要求：1.具有完成本项目能力的独立法人企业。2.供应商经营范围内具备建筑装饰项目。

七、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份，纸质版加盖单位公章一份，连同营业执照拍照或扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

八、报名时间：自2021年10月27日上午9点至 11月2日下午3 点（休息时间除外）。

九、磋商文件的获取：符合磋商条件，报名截止两个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目二次公告外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

十、磋商截止时间、地点详见磋商文件。

十一、备注：本次磋商采用资格后审，不接受联合体投标。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年10月27日

附件：

功能技术标准要求

### 1.工程质量保证达到《建筑工程施工质量验收统一标准》合格要求，装修材料要达到相关消防规范标准。等相关国家质量验收合格标准。

2.施工中遵循使用科室意见，完成后成品达到医院使用要求

3.所有材料必须保证为全新及没有缺陷的优等品，材料必须符合此标书和有关图纸的设计要求.

4.项目使用的标准、规范按现行国家有关标准规范执行。质量达到一次验收合格标准，配合整体验收。

5.项目使用的主要材料、设备等要严格按照设计文件要求。材料、设备进场时需经采购人检验，质量合格后方可进场。

6.实行质量保修制度。保修期内出现的质量问题由承包人无偿进行修复或更换。

7.中标人要制定并落实好安全安装措施，并做到文明安装，保证安全，若出现安全事故，中标人负全部责任。

8.本项目在验收前出现的一切安全事故、投诉等由供应商负责，质保期内因货物质量原因造成的安全事故，责任由供应商负责。

9.在项目实施过程中及售后服务期内，项目成交供应商需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。

10.在完成本工程施工过程中，乙方在施工中取土、弃土、排污等须按要求进行处理，并采取有效防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。

11.乙方在施工中负责安全生产的全过程。

清 单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 室外部分 |  |  |
| 1 | 墙面镀锌管焊接外贴铝塑板 | 平米 | 96 |
| 2 | 双扇肯德基门 | 樘 | 1 |
| 3 | 不锈钢框圆弧玻璃窗 | 平米 | 12 |
| 4 | 东墙隔热断桥铝玻璃窗 | 平米 | 4 |
| 5 | 北墙隔热断桥铝合金窗 | 平米 | 3 |
| 6 | 拆除原门窗、东台阶 | 项 | 1 |
| 7 | 拆除花坛 | 项 | 1 |
| 8 | 砌砖墙封堵原门口 | 个 | 1 |
| 9 | 室外台阶贴花岗岩台阶 | 平米 | 9 |
| 10 | 落水管改造 | 项 | 1 |
| 11 | 室外防水充电插座 | 个 | 2 |
|  | 小计 |  |  |
| 二、 | 室内部分 |  |  |
| 1 | 拆除中间砖墙 | 平米 | 20 |
| 2 | 拆除地面砖 | 平米 | 39 |
| 3 | 拆除暖气片 | 组 | 2 |
| 4 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 5 | 轻钢龙骨双层纸面石膏板间壁墙 | 平米 | 18 |
| 6 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | 平米 | 39 |
| 7 | 地面铺800*800地面砖 | 平米 | 39 |
| 8 | 踢脚线 | 米 | 32 |
| 9 | 实木复合隐形门带上封板 | 套 | 1 |
| 10 | 木饰面护墙板 | 平米 | 3 |
| 11 | 木饰面造型压线 | 米 | 8 |
| 12 | 窗台大理石 | 米 | 11 |
| 13 | 新装暖气片 | 组 | 2 |
| 14 | 实木复合门窗套 | 米 | 19 |
| 15 | 原墙面刮粉刷石膏 | 平米 | 51 |
| 16 | 顶棚墙面刮腻子喷刷乳胶漆 | 平米 | 125 |
| 17 | 电气线路重新布置 | 项 | 1 |
| 18 | 水路改造 | 项 | 1 |
| 19 | 安装洗脸盆 | 套 | 1 |
| 20 | 平板式日光灯 | 套 | 4 |
| 21 | 单开开关 | 个 | 2 |
| 22 | 插座 | 个 | 10 |
|  | 小计 |  |  |
| 三、 | 弱电部分 |  |  |
| 1 | 55吋监控显示器 | 台 | 2 |
| 2 | 室内摄像头（带拾音器） | 台 | 2 |
| 3 | 16路双盘位硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 4 | 机柜 | 台 | 1 |
| 5 | 工程交换机，电源、线材、配件辅材等及人工费 | 项 | 1 |
| 6 | 4T硬盘 | 块 | 4 |
|  | 小计 |  |  |
| 四、 | 家具部分 |  |  |
| 1 | 办公桌 | 张 | 2 |
| 2 | 办公椅 | 张 | 6 |
| 3 | 会议桌 | 张 | 1 |
| 4 | 椅子 | 张 | 8 |
| 5 | 更衣橱 | 个 | 1 |
| 6 | 装备橱 | 个 | 2 |
| 7 | 三人排椅 | 张 | 1 |
|  | 小计 |  |  |
| 四、 | 空调 |  |  |
| 1 | 海信1.5p空调挂机 | 台 | 1 |
| 2 | 海信3p空调柜机 | 台 | 1 |
|  | 小计 |  |  |
| 五、 | 门头标识 |  |  |
| 1 | 发光字 | 平米 | 9 |
| 2 | 警灯 | 个 | 1 |
| 3 | 警徽 | 平米 | 1.2 |
| 4 | 牌匾 | 块 | 1 |
| 5 | 室内背景墙字 | 平米 | 6 |
| 6 | 变压器 | 台 | 2 |
| 7 | 定时器 | 个 | 1 |