潍坊市人民医院视频耳内镜院内公开招标公告

一、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 视频耳内镜 | 1 | 6 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年4月29日上午9点至5月9日下午3点（节假日期间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年4月28日

附件：功能要求及技术参数

一、设备技术参数及功能要求：

1.显示屏

1.1 显示屏TFT/LCD≥3.0寸

*1.2显示器转动角度，前后转动角度≥120°

*1.3显示屏左侧设计，不影响操作者视野直观观察镜管置入工作腔道。

2.重 量<400g

3、光学参数

*3.1视场≥75°

3.2分辨率≥9.92LP/mm

3.3景深2mm～100mm

*3.4LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。

4.0°耳镜镜管设计

4.1.1镜管长度139mm

4.1.2工作长度90mm

4.1.3镜管头端直径3.9mm

4.2.1镜管长度71mm

4.2.2工作长度31mm

4.2.3镜管头端直径3.9mm

5.输入功率≤4VA

6.手柄设计，人因工程学手柄设计，纺锤形手柄握持舒适。

*7.镜管更换方式，推拉式自锁航空插头的连接方式，方便更换镜管。

*8.镜管与主机连接方式，支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。

9.充电器

9.1充电器输入110~220V 50~60Hz

9.2充电器输出5V 2A

9.3充电时间≤4小时

9.4充电方式，卡座充式充电方式，即用即充，充电过程便捷、高效。充电座又是设备放警架

10.存储空间≥32G

10.1最大存储照片量≥35万张

10.2可存储录像≥25小时

11.电池容量≥3400mAh，配备2节专用锂电池

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供售后服务方案

# 4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）