潍坊市人民医院业务用房改造项目院内公开招标公告

（2021-10-1）

- 项目内容：

| 项目名称 | 资格要求 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 业务用房改造 | 1.供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 2.拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书； 3.本项目不接受联合体投标。 | 9.2万元 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、工程量清单及要求：见附件1。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel报名表格一份，纸质版报名表加盖单位公章一份，连同有效期内资质要求证书扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年10月27日上午9点至11月2日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除二次公告及流标项目外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：本次招标采用资格后审。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年10月27日

附件1：

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶拆除 1.拆除原硅钙板吊顶2.清理吊筋3.清理无用电线等4.垃圾清运 | m2 | 150 |
| 2 | 墙体拆除 1.拆除原墙2.清运垃圾 | m2 | 10 |
| 3 | 吊顶天棚 1.吊顶使用定型38镀锌轻钢龙骨 600*600硅钙板吊顶固定轻钢龙骨的杆件采用φ8 吊杆配套 主副龙骨及铝合金龙骨附件 | m2 | 150 |
| 4 | 墙面处理 1.石膏找平，批腻子平均三遍，打磨，阴阳角找直。 2.喷涂环保乳胶漆 3遍。 3.其他综合考虑嵌缝石膏做嵌缝处理，或修补，接缝处简单找平，白乳胶贴防裂纸带做防裂处理，特殊工艺，及双色或多色另计！ | m2 | 300 |
| 5 | 岩棉石膏板隔墙 1.龙骨材料种类、规格、75轻钢龙骨 2.9mm双面石膏板 3.内填岩棉 | m2 | 65 |
| 6 | LED平板灯 600*600LED平板灯 | 个 | 30 |
| 7 | 踢角线刷漆 1.清理原墙2.贴美纹纸分界线3.刷漆 | m | 150 |
| 8 | 强电改造 1.照明电线：BV-2.5mm22.插座用线:BV-4mm23.配线形式:穿PVC管4.材质:铜芯 | m2 | 150 |
| 9 | 弱电改造 1.网线：双绞线2.穿PVC管3.线缆对数:4对 | m2 | 150 |
| 10 | 窗帘盒 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 30*40 2.基层材料种类、规格:18mm 阻燃板 | m | 50 |
| 11 | 新做窗户 1.框、扇材质：框扇材质及技术要求：铝合金 材质，60 系列隔热断桥推拉窗型材，隔热条采用 25mm 宽国产 PA66 尼龙条 2.玻璃品种，厚度：玻璃选用 5+12A+5 白色浮法钢化中空玻璃 3.五金配件：胶条采用三元乙丙橡胶，其他根据建设单位要求施工 4.表面处理及颜色;粉末喷涂，颜色为白色 | m2 | 9.8 |
| 12 | 开窗口 1.脚手架高空做业 2.做好外部防护 3.洞口加固 4.清运垃圾 | 项 | 1 |
| 13 | 不锈钢防盗窗 304不锈钢防盗窗，方管+圆管结构。 | ㎡ | 43 |
| 14 | 换纱网 1.拆除旧网更换新网 | 个 | 14 |
| 15 | 办公室木门 1.定制混油门及门套2.辅料及安装 | 樘 | 4 |
| 16 | 卫生清理 1.实时清理现场卫生2.垃圾清运出现场 | 项 | 1 |