潍坊市人民医院胶体金免疫分析层析仪等设备

院内公开招标公告（二次）

一、项目名称：胶体金免疫分析层析仪等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 标段二 | 百级洁净自动配药机及配套耗材 | 1台 |
| 标段四 | 可视人流系统 | 1套 |
| 标段六 | 超声探头穿刺引导架 | 5个 |

四、技术参数及要求：见附件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年2月17日上午9点至2月23日下午3点（休息日除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年2月16日

附件：功能要求及技术参数

标段二：百级洁净自动配药机及配套耗材

# 一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性机用溶药注射器 | 50ml | 7元/支 |
| 2 | 一次性机用溶药注射器 | 30ml | 6元/支 |
| 3 | 一次性机用溶药注射器 | 20ml | 4元/支 |
| *按表格要求内容填写，按顺序报价，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。超过最高限价视为无效投标。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.具有微推技术，便于药物配置时携带进去的空气通过微推排除空气。

2.具有定量技术，可以精确到1ml，达到大剂量排液功能。

3.空气过滤器出气口达到局部百级标准。

4.具有压力传感器，根据药物瓶内感知压力实现主动泄压，防止药液溅出。

5.具备高低频配药模式，解决难溶及易起泡沫不同药液的配置。

6.压力大小可调节，适用于调至安瓿瓶和西林瓶药物；可适用于20ml、30ml、50ml溶药注射器。

7.主机具备手柄消毒功能，紫外线加臭氧消毒。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段四：可视人流系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.可用于人工流产、取放节育器等妇产科手术的实时超声监控及超声实时监控下施行妇产科宫腔内手术等临床诊查。

2.测量和分析功能：一般测量、妇、产科测量、多普勒测量、心脏功能测量及外周血管测量与分析等。

3.监视器:≥17寸，高清晰、医用专业彩色液晶显示器。

4.探头接口个数:≥3个（都为标准大探头接口），全激活开通，自动切换。

5.二维灰阶成像：≥256灰阶。

6.最大扫描深度：≥280mm，妇科术中探头6.5MHz最大探测深度≥120mm。

7.妇科专用术中探头不占用手术通道，探头最宽处≤2cm。（提供有效证明并标注所在页数）。

8.R10宽频变频妇科术中探头，变频≥5段（不含谐波变频），显示探头频率数值，两维和彩色频率均可视可调， 扫描角度≥ 155°。（提供有效证明并标注所在页数）。

9.在经阴道妇科手术术中引导时仅需使用下页卡接式专用窥器且具有完整的上、下页。（提供有效证明并标注所在页数）。

10.动态范围 ≥140dB ，0-140dB可视可调。

11.增益调节：B/M/C/D均有独立旋钮调节。

12.灰阶曲线≥14级可视可调,具有自定义灰阶曲线 。

13.所有增益旋钮的步进基量，可根据用户的习惯调节矫正。

14.彩色多普勒增益≥12级，连续可视可调。

15.彩色多普勒频率≥4段变频，可视可调。

16.彩色帧平均≥7级，可视可调。

17.彩色血流取样包大小≥6级，可视可调。

18.多普勒增益≥12级，连续可视可调。

19.多普勒频率≥4段变频，可视可调。

20.支持上下B/PW和左右B/PW模式。

21.最大测量速度：≥750cm/s。

22.最低测量速度：≤0.2cm/s。

23.成像扫描线密度高、低可调。（提供有效证明并标注所在页数）

24.实时诊断状态下剪贴板图像存储功能。

25.具有超声图像及病案管理系统：

26.可进行调节动态、静态图像的存储, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像；动静态图像采集、存储，在线剪贴板功能，存储的图像能与实时扫查图像同屏显示并可在线浏览。

27.主机设备与人流吸引器分立,非一体式。避免反复抽气震动影响超声监控。

28.快速“一键”进入工作站，对病档进行编辑。

29.能生成胎儿生长曲线。

30.电影回放≥1024帧，可调回放速度。

31.主机具有多媒体托盘。（提供有效证明并标注所在页数）

32.主机硬盘，硬盘容量≥200G。

33.系统技术平台为windows操作系统，方便日后的系统升级维护。

34.配置要求

34.1主机一台

34.2宽频变频妇科术中探头一把

34.3手术专用窥器一套

34.4分立式电动流产吸引器及附件一套

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）

标段六：超声探头穿刺引导架

一、设备技术参数及功能要求：

*1.应用范围：适用于ALOKA  ARIETTA 70超声诊断仪腹部凸阵探头（C251）。

2.材质：不锈钢。

3.穿刺角度：可调（17°，25°，32°，47°）。

4.导槽规格：可拆卸（14G，16G，18G，20G）。

#5.提供产品彩色图片，并标注所在页数。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。