潍坊市人民医院远端通路导管等耗材一批

院内公开招标公告(二次）

一、项目名称：远端通路导管等耗材一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2包 | 体外循环管路 | 条 | 175 | 1600 |
| 第9包 | 血管重建装置和传送系统 | 条 | 50 | 45000 |
| 第13包 | 食道粘膜染色组合套装 | 盒 | 5000 | 280 |
| 第15包 | 关节镜手术器械一批 | 批 | 1 | 详见附表 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年5月24日上午9点至5月30日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年5月23日

附件：功能要求及技术参数

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

4.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

5.所有产品（第十五标段除外）均需为“山东省药械集中采购平台挂网产品”，提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

6.“*”条款为主要技术条款，如不能满足，将被视为无效投标。

- 技术参数

第2包 体外循环管路

1.产品由动、静脉管、加热管、补充液管、滤器转接头、输液转接头、超滤管、透析液管、排出管等组成，一次性无菌使用;

*2.须与珠海和佳 HGGZ-102型体腔热灌注治疗机兼容配套使用；

3.产品材质为医用聚氯乙烯或其他符合国家标准的更高级医用材料制造;

4.药液袋容量为5000ml，管路内径为4.8mm，外径为8.0mm;

5.各连接处能承受15N的静态轴向拉力持续15S，无断裂和脱落;

6.管路最大工作正压为500mmHg(66.5Kpa-66.7Kpa)，工作负压为300mmHg(39.9Kpa-40kpa)；

7.化学有机溶剂粘合剂每套产品残留量小于50mg;

8.产品无菌、无热源，一次性使用。

第9包 血管重建装置和传送系统

1.产品主要用于动脉瘤辅助栓塞治疗；

2.产品应与栓塞弹簧圈配合使用，治疗宽颈、颅内、囊状动脉瘤或梭形动脉瘤；

3.展开直径在3-5mm；

4.具有有头端、无头端多种型号选择：

5.产品型号多样，长度可选择，最长支架长度完全展开长度应大于30mm，可覆盖较长病变；

6.支架可回收，释放不准确可回收重复操作，确保手术安全性；

7.传送系统包括一条传送导丝和一个导入器，支架预装在导入器内的传送导丝上；

8.导入器由远端呈锥形的聚合物构成，保证支架顺畅地通过导入器进入灌注导管；

9.导入器具有冲洗孔，手术操作步骤简化；透视下显影清晰，短缩率低，定位精准；

10.可植入支架材质为镣钛材料，并采用闭环设计,外表具有聚合物涂层。

第13包 食道粘膜染色组合套装

1.适用于内镜下早期食管癌及癌前病变的辅助诊断或筛查。

2.本品由染色液及中和液各1瓶组成。

2.1 染色液为复方碘溶液，由碘、碘化钾及水组成；含碘（按I计）应为1.2%-1.5%（g/ml）、含碘化钾（KI）应为2.7%-3.7%（g/ml）。是以碘为基础的染色剂，用于食管鳞状上皮细胞与染色液接触颜色呈现进行诊疗判断，提高早期食管癌或癌前病变的检出率；

2.2 中和液用于染色检查后中和食管内残留的染色液，消除染色液对食管粘膜的刺激。中和液为硫代硫酸钠溶液，加有微量的无水碳酸钠作为稳定剂；含硫代硫酸钠（Na2S2O3）应为3.2%-3.8%（g/ml）。

3.具有医疗器械注册证，一次性使用，无菌提供。

第15包 关节镜手术器械一批

1.1所配备的手动器械为不可拆卸无销钉设计，滑杆结构；

1.2 455精钢制作，钳子应具有良好的弹性和牢固性

1.3 篮钳表面粗糙度Ra的数值应≤0.8µm

1.4 篮钳耐腐蚀性能：应不低于YY/T 0149-2006中沸水法b级的要求

1.5 具体性能参数：

| 器械名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 篮钳，上翘 | O号钢，头部剖（侧）面厚度1.93mm，头部宽度≤ 5.00mm，咬口宽度≥3.17mm； |
| 篮钳，左弯 | O号钢，头部剖（侧）面厚度≤1.93mm，头部宽度≤ 5.00mm，咬口宽度≥3.17mm； |
| 篮钳，右弯 | O号钢，头部剖（侧）面厚度≤1.93mm，头部宽度≤ 5.00mm，咬口宽度≥3.17mm； |
| 全圈推结器 | 630不锈钢，工作长度≥166mm |
| 缝线垂直型抓钳，兰柄 | 630不锈钢，咬口宽度≥5.0mm |
| 镜下空心钻4.5mm | S号钢，直径4.5mm |
| 2.4mm导针 | 316不锈钢 |
| 缝合钩 | TC4不锈钢，*具有左弯45°、右弯45°及新月形45°三种规格，不可缺项；一体成型无焊接，滚轮过线 |

附表

| 序号 | 产品名称 | 采购数量（把） | 最高限价（元/把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮钳,上翘 | 4 | 10500 |
| 2 | 篮钳,左弯 | 4 | 10500 |
| 3 | 篮钳,右弯 | 4 | 10500 |
| 4 | 全圈推结器 | 2 | 3000 |
| 5 | 缝线垂直型抓钳,兰柄 | 2 | 12500 |
| 6 | 镜下空心钻4.5mm | 2 | 1800 |
| 7 | 2.4mm导针 | 5 | 500 |
| 8 | 缝合钩(左弯45度,右 弯45度,新月形) | 各2把, 共计6把 | 4000 |

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。