潍坊市人民医院

液氮罐智能锁及专用耗材采购项目院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮罐智能锁 | 2套 | 11.5万元 |
| 2 | RFID离心管标签及配套碳带 | 1套 |  |
| 3 | RFID培养皿标签及配套碳带 | 2套 |  |
| 4 | 冷冻打印机标签及碳带 | 1套 |  |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年1月30日上午9点至2月3日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年1月29日

附件：技术参数及要求

液氮罐智能锁：

1.功能用途：生殖医学中心液氮罐液位监测及电子锁；

2.主要技术参数：

2.1身份验证方式:指纹双人核对；

2.2控制方式：可通过无线功能发送开锁指令

2.3最大可管理液氮罐数：一个主机可管理≥1024个液氮罐

2.4供电方式：可充电电池

2.5使用时长≥5个月

2.6传输方式包括但不限于无线传输

2.7传输距离≥30m

2.8可接液氮罐液位传感器实现液位监测，低液位报警；

2.9开锁方式：集中控制，集中验证，控制打开任意液氮罐，电控自动弹开任意指定液氮罐

2.10设计负荷下，机械寿命≥50万次

2.11锁勾可承受≥150kg拉力

2.12应急方式：需有完整的应急方案，需配应急钥匙

2.13液氮罐锁支架需可适应包含当前科室在用产品等多种规格型号的液氮罐

2.14液氮罐锁支架材质应为全金属结构

离心管RFID射频标签及配套打印碳带：

1.功能用途：贴到离心管上用于患者信息识别；

2.主要技术参数：

RFID离心管标签：

2.1芯片频率：13.56±0.2MHz

2.2尺寸：长≤42mm,宽≤22mm,厚度≤0.15mm

2.3读写次数：10万次

2.4数据保存时间：10年

2.5存储容量≥1024 bits

RFID碳带：

2.6尺寸：110mm × 300m （D×L）

2.7颜色：黑

2.8碳带等级：树脂基

2.9耐脏及耐热性：100℃（212oF）

2.10特性：耐污染、耐热、耐溶剂，可承受101℃下粗糙的磨擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油），耐刮性特强，打印精细度高 。

2.11其他要求：标签必须经过国家认可的第三方检测机构鼠胚测试报告。

培养皿RFID射频标签及配套打印碳带：

1.功能用途：贴到培养皿上用于识别患者信息；

2.主要技术参数：

RFID培养皿标签：

2.1芯片频率：13.56±0.2MHz

2.2尺寸：长≤25mm,宽≤7.5mm,厚度≤0.15mm

2.3标签打印区域：包含电子存储打印区域和两个普通备用打印区域

2.4读写次数：10万次

2.5数据保存时间：10年

2.6存储容量≥1024 bits

RFID碳带：

2.7尺寸：110mm × 300m （D×L）

2.8颜色：黑

2.9碳带等级：树脂基

2.10耐脏及耐热性：100℃（212oF）

2.11特性：耐污染、耐热、耐溶剂，可承受101℃下粗糙的磨擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油），耐刮性特强，打印精细度高 。

2.12 其他要求：标签必须经过国家认可的第三方检测机构鼠胚测试报告。

冷冻打印机标签及配套打印碳带

1.功能用途：识别患者信息；

2.主要技术参数：

冷冻标签：

2.1材质：尼龙布

2.2尺寸：长≤25.4mm,宽≤9.5mm,厚度≤0.15mm

2.3温度范围：-196℃~-110℃

2.4功能特性：可在冷冻、高压灭菌消毒环境使用，耐各种溶剂和化学品；

冷冻打印机碳带：

2.5冷冻标签专用打印机专用配套碳带,40mm*300m

2.6可打印低温冷冻标签