潍坊市人民医院东大门外墙改造项目院内公开招标公告

- 项目概况：

| 项目名称 | 预算金额 | 工期安排 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东大门外墙改造 | 17.7万元 | 总工期15日历天 | 两年 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件及图纸。

四、供应商资格要求：1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定；2、营业执照经营范围涵盖的本项目所需服务许可须在有效期内。

五、报名方式：潜在投标人需填写附件Excel电子报名表格一份，提供营业执照副本扫描件一份，报名表纸质版以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年11月1日上午9点至11月7日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月31日

附件：项目内容及要求

一、工程简述：

1、钢骨架采用30*50*2.0镀锌方管，竖管@600、横管@400.焊点及截面处刷防锈漆。主次龙骨横平竖直，标高误差±3mm、前后误差±2mm、左右误差±3mm。

2、铝塑板规格型号：4mm厚30丝的外墙专用铝塑板。铝塑板四边铣槽折边，铝塑板避免直接接触龙骨架，铝塑板用螺丝固定在型材框内，型材框规格：20mm*20mm*1.5mm镀锌方管, 用铆钉将角码固定在龙骨上。两板平整，两板缝隙15mm,结构胶填实，耐候胶嵌缝，胶缝要密实、饱满、不能有气泡，挤胶要均匀、充密、平直、光滑、劲量减少接头。

3、匾牌发光字 ：采用304材质不锈钢内发光字，字体规格、颜色同原发光字。

4、围护设施：施工场地四周铁皮围挡防护整齐，全高度搭设双层龙门架 ，连接、固定牢固，四周上下全部采用防护网维护，做到封闭施工、安全施工、文明施工。

供应商须满足采购清单内全部内容方可进行投标，如有缺漏，视为无效。

二、项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原铝塑板、基层板、钢骨架 | 项 | 1 |  |
| 2 | 钢骨架铝塑板卧槽干挂 | ㎡ | 270 | 30mm*50mm*2.0mm厚镀锌方管钢骨架、4mm30丝外墙专用铝塑板 |
| 3 | 不锈钢内发光字 | 个 | 7 |  |
|  | 电源变压器 | 台 | 3 |  |
| 4 | 架杆租赁费搭建费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 围挡搭建费 | 项 | 1 |  |
| 6 | 防护网等 | 项 | 1 |  |
| 7 | 拆除垃圾外运、竣工清理 | 项 | 1 |  |