潍坊市人民医院南乐道街南侧停车场附属物建设工程项目

院内公开招标公告(二次）

- 项目概况：

| 项目名称 | 预算金额 | 工期安排 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南乐道街南侧停车场附属物建设工程 | 15万元 | 总工期 10 日历天 | 两年 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、供应商资质要求：建筑总承包三级、装饰二级或相应资质。

四、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内供应商资质要求材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年11月1日上午9点至11月7日下午3点（休息时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年10月31日

附件：项目内容及要求

一、工程简述：

潍坊市人民医院乐道街南临时停车场安装集中充电桩及停车棚一处，摆渡车站点设户外候车椅附属设施，详见工程量清单。

二、质量标准

工程质量必须达到国家相关工程质量检验评定标准合格。

三、其他要求：

1.尽量避免早高峰期间施工；

2.不得影响医院的正常工作，做好施工场地安全及卫生工作；

3.施工期间要安装防护带、围挡等保护设施，不得与来院就诊的病员及家属发生纠纷；

4.中标供应商签订合同后人员、设备等必须进驻工地现场并组织施工；

5.中标供应商在施工过程中若对原有设施造成损坏的，由其自行负责恢复原状或赔偿。

四、工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车棚 | ㎡ | 216 | 见示意图，含安装及钢构件 |
| 2 | 车棚基础 | 项 | 1 | 见图 |
| 3 | 预埋件 | 个 | 4 | 见图 |
| 4 | 机械费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 配电箱 | 个 | 1 | 配100A1个 32A10 |
| 6 | 电缆 | m | 320 | 电缆25㎡，穿管后置埋 |
| 7 | 户外长凳 | 套 | 12 | 不锈钢塑木结构，带六个“摆渡车等候区” 指示牌 |