潍坊市人民医院口腔修复膜等耗材一批

院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 口腔修复膜 | 1.5cm*2.5cm 30片/4cm*6cm 60片 | 1.5cm*2.5cm 1233/4cm*6cm 5760 |
| 第二标段 | 可吸收结扎夹 | 800个 | 280 |
| 第三标段 | 可吸收止血纱 | 10片 | 2260 |
| 第四标段 | 球囊扩张导管3 | 30条 | 7900 |
| 第五标段 | 球囊扩张导管4 | 80条 | 9800 |
| 第六标段 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 10套 | 111000 |
| 第七标段 | 心表固定器 | 10套 | 18000 |
| 第八标段 | 心包生物瓣膜 | 20套 | 61000 |
| 第九标段 | 主动脉带瓣管道 | 10根 | 23300 |
| 第十标段 | 腔内泌尿外科手术电极 | 300套 | 1300 |
| 第十一标段 | 两件式造口微凸底盘 | 300套 | 94 |
| 第十二标段 | T型管雾化面罩 | 1200套 | 29.45 |
| 第十三标段 | 单髁膝关节系统 | 20套 | 27000 |
| 第十四标段 | 可吸收骨接合植入物 | 120套 | 8000 |
| 第十五标段 | 植入式心脏复律除颤器及导线 | 除颤器10套、导线14根 | 单腔105000、双腔152000（规格型号、价格自报）必须为自报品牌山东省最低价格 |
| 第十六标段 | 植入式心脏再同步复律除颤器及导线 | 起搏器5套、导线15根 | 起搏器113000、导线19600 |
| 第十七标段 | 椎间融合器I（ 侧方入路腰椎融合器） | 20套 | 37300 |
| 第十八标段 | 一次性使用电圈套器 | 50套 | 680 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2021年11月19日上午9点至11月25日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.同一标段内项目须整包进行投标不得拆包分项报名；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2021年11月18日

附件：技术参数及要求

一、公共要求

1.提供样品及使用说明书；

2.提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份；

3.最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标。

6.有※标条款“产品在山东省医用耗材集中采购中标目录内”要求的，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标；

7.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

二、技术参数

第一标段：口腔修复膜

1.产品用途：用于口腔内软组织浅层缺损的修复，腮腺手术中预防味觉出汗综合征，异种脱细胞真皮基质，主要成分为胶原蛋白，可完全降解；

2.规格：1.5cmx2.5cm/4cmx6cm 、平均厚度0.70-1.00mm；

3.产品材质：牛皮肤组织制备的异种脱细胞真皮基质，主要成分是胶原蛋白，可在体内降解，天然产品，不含交联剂；

※4.山东省集中采购中标目录内产品。

第二标段：可吸收结扎夹

1.产品主要用于泌尿外科、胃肠外科、普外科等手术中的血管、胆管、输尿管、 或者含有小血管和淋巴管的组织的结扎和闭锁，与施加钳配合使用；

2.产品满足不同血管的结扎，可结扎管状组织直径0.5-8mm；

3.可通过5mm穿刺器用于中小血管结扎；

4.产品植入体内可降解，半年左右可完全吸收代谢，无残留；

5.产品为一次性使用，环氧乙烷灭菌；

※6.产品在山东省集中采购目录内产品。

第三标段：可吸收止血纱

1.产品主要在外科手术中结扎法或其他常规控制方法不适用或无效时，该产品做为辅助用品控制毛细血管、静脉或者小血管出血；

2.采用解编织梳理工艺，在临床手术中可以分层塑形、裁剪使用；

3.投标产品应为植物材质提取的再生氧化纤维素材料，水解产物为水和二氧化碳；

4.产品应具备抑菌作用，产品3-5开始吸收，7-14天完成吸收；

5.具有卫生经济学支持素材及明确的共识或指南推荐；

6.投标产品应为三类止血材料，形态分类为纤丝类。

第四标段：球囊扩张导管3

1.产品主要用于下腔静脉，髂股静脉腔内成形；

2.产品直径：12-26mm，长度：2-6mm。

3.输送系统为80cm和120cm，兼容0.035”导丝系统。

4.较强的扩张能力，最大爆破压达到18atm。

5.球囊肩部短，一侧肩部需<25mm。

6.材质为复合纤维材质，顺应性为超级非顺应性（<5%）。

※7.山东省集中采购中标目录内产品。

第五标段：球囊扩张导管4

1.产品能够用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉及肾动脉的狭窄性病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。还可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张；

2.球囊规格满足直径区间在2-10mm及以上，且长度区间在20-300mm及以上；

3.额定爆破压（RBP）最大达到18atm，且能够适配0. 018”导丝的整体交换系统（OTW）球囊；

4.球囊表面带有亲水涂层，且满足双层或多层亲水涂层；

※5.山东省集中采购中标目录内产品。

第六标段：腹主动脉覆膜血管内支架系统

1.产品用途：治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗；适用于肾下主动脉直径在19-32毫米，髂动脉直径在8-25毫米的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。

2.经股动脉导入，输送系统具有可调控机制，可多次定位；

3.输送器外径小于等于18Fr；

4.支架金属材质为镍钛记忆合金材料，可以适应3.0T以下MRI检查；覆膜材质为聚酯材料；

5.支架主体覆膜部分长度范围为：120-180毫米；

6.当肾下主动脉成角小于等于60度，近端瘤颈长度大于等于15mm；

7.支架近端直径范围为23-35毫米，远端直径为10-27毫米；

※8.山东省集中采购中标目录内产品。

第七标段：心表固定器

1.用于非体外循环冠脉旁路移植术（也称心脏不停跳冠脉搭桥术）及组织固定时一次性使用；

2.心脏稳定器由万向支撑和压脚构成。万向支撑可装配负压角（负压吸引）或正压角（机械压力）两种。所用的原材料为医用塑料；

3.每支压脚可绕轴转动，压脚叶轴向可塑性变形呈弧形；

4.每种压脚可调整仰俯角度；

5.最多在300 mm Hg 负压下，负压脚负压腔可吸引弹性体表面不滑移，心脏稳定器连接管路不会发生折扁或出现裂隙；

6.压脚夹持在支撑臂上，压脚在支撑臂活动范围内可任意取向和定位；

7.心脏稳定器在支撑臂定位后，至少可承受 1.5Kg 荷载而不滑移；

8.心脏稳定器固定在胸骨牵开器（金属模拟片）上应不松动；

9.压脚被夹持在支撑臂上，压脚在支撑臂活动范围内可任意取向和定位；

10.压脚以弹性夹头夹持，可调整俯仰角度，可调转向，可装可卸方便更换；

11.支撑臂活动自如，定位稳固，弯曲半径小；

12.支撑设单向和旋转支座两种形式（可供使用者选择），内部控制机构确保定位稳定性，结构安全且操作省力；

13.直杆型微创型心脏稳定器夹持在专用床旁胸骨牵开器，双手可调整压脚俯仰角可转动压脚和支撑臂，不锈钢支撑臂可做伸直，角度调整，当压脚到位后转动固定手柄可锁紧；

14.可有蛇形及直杆型设计。

第八标段：心包生物瓣膜

1.产品适用于心脏瓣膜置换；

2.瓣叶全采用牛心包组织，设计形态符合生理结构；

3.缝合环小而软，安全易植入；

4.低瓣架设计，尤其是主动脉瓣，能满足主动脉根部小的患者；

5.瓣膜为环上瓣设计，开口面积大，跨瓣压差小，能提供更好的血液动力学；

6.瓣膜支架在X光线下能清晰完整显影，可为ViV提供更好的治疗方案；支架可被高压球囊扩开，为后期放置介入瓣膜提供机会

第九标段：主动脉带瓣管道

1.产品适用于需同时替换的主动脉瓣膜和升主动脉，且主动脉瓣置换机械瓣；

2.可进行3.0特斯拉核磁共振检查；

3.瓣叶表面涂层设计，耐久性更好；

4.机械瓣为19#、21#、23#等型号；

5.人工血管为聚酯纤维编织；

6.灭菌处理，一次性使用。

第十标段：腔内泌尿外科手术电极

1.产品主要用于恶性膀胱肿瘤和前列腺电切等微创治疗使用；

※2.与奥林巴斯电切镜兼容；

※3.山东省集中采购中标目录内产品。

第十一标段：两件式造口微凸底盘

1.带腰带扣环，加强型，微凸；

2.连接环径60mm／可剪孔径15mm-43mm；

3.能撑平皮肤褶皱和凹陷，避免渗漏，适用于大部分造口患者；

4.具备双层黏胶，既能抗腐蚀，防止皮肤受排泄物侵蚀；又能吸收水分，保护造口周围皮肤。

第十二标段：T型管雾化面罩

1.33ml大容量雾化杯，适合长时间雾化和湿化的患者；

2.三通连接头适合呼吸机患者雾化；

3.2.2米扛折供养管，适合呼吸机患者雾化和氧气的连接；

4.出雾颗粒细0.3到5微米之间的有效颗粒多，适合儿童做下肺部的治疗；

5.出雾速度快但是属于飘出使患者无不舒适的感觉；

6.结合前两点雾化效果更好有效减少药物浪费从而提高药物利用率；

7.雾化杯可倾斜60度保持出雾可适合不同体位雾化包括侧卧；

8.雾化杯固定采用螺丝节口，密闭性更好，不易漏液。

第十三标段：单髁膝关节系统

※1.该产品为固定平台型单髁膝关节系统，由股骨假体、胫骨平台、胫骨垫片组成；

2.适用于膝关节单间室病变，即仅置换膝关节的受损部分；

3.规格及材质要求：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单髁膝关节系统 股骨假体 | 股骨髁 内外侧各型号 | 钴铬钼合金 |
| 2 | 单髁膝关节系统 胫骨平台 | 胫骨托 内外侧各型号 | 钴铬钼合金 |
| 3 | 单髁膝关节系统 胫骨垫片 | 平台垫片 内外侧各型号 | 高交联超高分子量聚乙烯 |

※4.山东省集中采购中标目录内产品；

第十四标段：可吸收骨接合植入物

1.产品用途：用于骨折的固定，截骨术，骨融合，骨移植和适当固定下的关节面骨折；

2.由生物可吸收高分子材料聚（L-乳酸-羟基乙酸、（PLGA、制成；

3.固定强度可维持16周以上，并能持续记忆加压；

4.植入人体后，两年左右可完全吸收，能水解成α-羟基酸，异物反应率低，无需二次手术取出；

5.种类多，规格全，有适合关节镜下使用的可吸收空心螺钉及纵向凹槽设计的软骨钉、拉力螺钉等；

6.各品规单独报价；

※7.山东省集中采购中标目录内产品。

第十五标段：植入式心脏复律除颤器及导线

1.产品用途

预防恶性心律失常（如室速、室颤）导致的猝死；

2.除颤器产品具体参数

2.1 全心腔自动阈值管理、VF区充电前/中的ATP治疗、CorVue心衰预警、振动报警提示、RC远程监测、QHR新型电池、LFA低频滤波器、DF-4新型除颤接口；

※2.2 有40J除颤能量（储存能量45J）；

※2.3  ST段心肌缺血监测、SVT鉴别诊断增加心腔突发性、远场形态学；鉴别右室导线噪音干扰，生理形状，体积最小；机壳具有防磨损涂层；

3.配套起搏导线自报；

※4.山东省集中采购中标目录内产品。

第十六标段：植入式心脏再同步复律除颤器及导线

1.产品用途：心脏再同步治疗，治疗患者心衰并使扩大的心脏缩小，预防恶性心律失常（如室速、室颤）导致的猝死；

2.产品具体参数

2.1全心腔自动阈值管理、VF区充电前/中的ATP治疗、CorVue心衰预警、振动报警提示、RC远程监测、QHR新型电池、LFA低频滤波器、DF-4新型除颤接口。

※2.2拥有40J除颤能量（储存能量45J）；左室起搏向量增加为10个，程控中可进行RV-LV传导时间测试，确认最佳左室起搏位点与向量。EGM储存45min；

3.配套起搏导线自报；

※4.山东省集中采购中标目录内产品。

第十七标段：椎间融合器I（ 侧方入路腰椎融合器）

1.预设8°/15°前倾角，高度为8到16mm，长度为32-36mm，精准恢复腰椎生理性前凸。具备17mm宽度，超长超大的特点可应用于腰椎侧方融合技术；

2.三向曲面，容易植入，避免周围软组织及神经损伤；

3.植骨区域横档设计，更高的强度，更大的植骨空间；

4.表面倒齿状结构，有效防止融合器的退出；

5.可搭配创新设计的C-ring漂移式拉钩系统完成CLIF术式（经腰大肌正侧方腰椎融合术），该术式提供全程直视下的手术体验，解决了XLIL术式高神经并发症及OLIF术式因缺少标准失冠状位参考系而不能很好的脊柱矫形问题 ；

6.材质：PEEK；

※7.山东省集中采购中标目录内产品。

第十八标段：一次性使用电圈套器

1.产品与内窥镜配套使用，用于利用高频电流在气道内切除息肉或多余组织用；

2.套圈采用进口高强度不锈钢丝绳制成，弹性好，切割效果佳；

3.360°旋转式手柄设计，圈套与手柄可同步旋转，方便医生临床操作，节省手术时间；

4.提供多种套圈形状，满足各种临床需求；

5.外管光滑顺直、不易折曲、便于穿插；

※6.山东省集中采购中标目录内产品。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。