潍坊市人民医院一次性使用无菌洗手刷等耗材一批

院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 一次性使用无菌洗手刷 | 2000个 | 1.45 |
| 第二标段 | 一次性使用无菌绷带 | 各5500卷 | 6cm 1.5 8cm 1.7 10cm 1.9 |
| 第三标段 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 10套 | 111000 |
| 第四标段 | 球囊扩张导管3 | 30条 | 7900 |
| 第五标段 | 肺灌注溶液 | 10袋 | 4500 |
| 第六标段 | 囊袋张力环 | 20个 | 1260 |
| 第七标段 | 气管支气管支架 | 20条 | 19500 |
| 第八标段 | 活检套装及其附件 | 100套 | 2100 |
| 第十标段 | 食道粘膜染色组合套装 | 5000盒 | 280 |
| 第十二标段 | 血流导向栓塞器械 | 5套 | 175000 |
| 第十六标段 | 带防盗瓶盖的高密度聚乙烯药瓶 | 30000个 | 100ml0.5 200ml0.7 |
| 第二十标段 | 种植体支抗 | 800颗 | 450 |
| 第二十二标段 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 200根 | 150 |
| 第二十五标段 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 1500套 | 100 |
| 第二十七标段 | 缝合线 | 20条 | 1200 |
| 第二十八标段 | 人造血管 | 10条 | 直型19000、四分叉32300、带瓣管道23300 |
| 第二十九标段 | 吸引导管 | 200条 | 350 |
| 第三十标段 | 人工心脏瓣膜 | 20个 | 18700 |
| 第三十一标段 | 外科生物补片 | 20片 | 4.5*6 5000；5.5*6 6200；7.5*8 9500；10.5*10 12800；9.5*12 13000 |
| 第三十二标段 | 术中支架 | 10套 | 20000 |
| 第三十三标段 | 同种异体骨（人工骨环） | 根据实际需求确定 | 6*6*8mm 1200 7*7*8mm 1600 8*8*10mm 1900 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年11月25日上午9点至12月1日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年11月24日

附件：技术参数及要求

一、公共要求

1.投标货物须提供样品及使用说明书，未提供样品不得分；

2.投标货物须提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）近期供货价格证明材料2份，未提供证明材料不得分；

3.本项目最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标；

6.※标条款“山东省药械集中采购平台阳光挂网产品”，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

二、技术参数

第一标段：一次性使用无菌洗手刷

1.产品供外科手消毒时清洗手臂、创面刷洗消毒使用；

2.由海绵块、塑料壳和软刷毛组成；

3.海绵镶嵌在塑料刷槽中，刷毛细软不伤皮肤；

4.一次性使用，无菌独立包装。

第二标段：一次性使用无菌绷带

1.用于手术中四肢骨压迫止血或固定包扎；

2.规格：宽8cm、10cm、6cm，长600cm

3.外观：绷带打卷分切整齐，表面洁净、边缘整齐，使用时不会掉落纤维以免遗落在创口内；

4.无菌包装，每包一卷、每包两卷两种包装。

第三标段：腹主动脉覆膜血管内支架系统

1.产品用途：治疗肾下腹主动脉瘤或主髂动脉瘤介入手术治疗；适用于肾下主动脉直径在19-32毫米，髂动脉直径在8-25毫米的腹主动脉瘤以及主髂动脉瘤患者。

2.经股动脉导入，输送系统具有可调控机制，可多次定位；

3.输送器外径小于等于18Fr；

4.支架金属材质为镍钛记忆合金材料，可以适应3.0T以下MRI检查；覆膜材质为聚酯材料；

5.支架主体覆膜部分长度范围为：120-180毫米；

6.当肾下主动脉成角小于等于60度，近端瘤颈长度大于等于15mm；

7.支架近端直径范围为23-35毫米，远端直径为10-27毫米；

*8.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第四标段：球囊扩张导管3

1.产品主要用于下腔静脉，髂股静脉腔内成形；

2.产品直径：12-26mm，长度：2-6mm。

3.输送系统为80cm和120cm，兼容0.035”导丝系统。

4.较强的扩张能力，最大爆破压达到18atm。

5.球囊肩部短，一侧肩部需<25mm。

6.材质为复合纤维材质，顺应性为超级非顺应性（<5%）。

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第五标段：肺灌注溶液

1.产品为用于异体肺移植及自体肺移植的器官保存溶液。用于减少器官移植中的缺血再灌注损伤、延长器官移植的保存时间，减少保存期的损伤，降低移植后原发性无功能的发生率，减少保存损伤而导致的排斥反应；

2.规格 1000ml/袋。

第六标段：囊袋张力环

1.产品主要用于晶体脱位手术中，主要包括外伤性晶体脱位及自发性晶体脱位术；

2.材质：聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）；

3.球直径0.21mm；

4.最大外周尺寸12mm；

5.无菌一次性使用；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第七标段：气管支气管支架

一、产品用途：产品主要适用于为维持气道的开放，在狭窄气管或切除梗阻后膨胀，尤其适用于气管肿瘤：狭窄、癜痕的气管；吻合术，手术治疗，肺移植后的气管狭窄以及多数情况下的内外压缩产生的直径减少。

二、主要技术参数要求：

1.产品由医用硅橡胶制成，为透明支架，不含射线可探测性物质；

2.支架外部表面有3排及以上防滑钉，支架两端为专门的斜面设计，利于输送分泌物，紧急情况下，可裁剪近端；

3.支架的内侧有硅酮层，是表面抗粘附；

4.根据长度、直径、壁厚、形状不同分为不同规型号；

5.气管支架径向压缩力：在(37±2)℃的环境中，将支架(包括凸起 部分)压缩至标称直径的90%时，径向压缩力≥225N；

6.撕裂强度：气管支架的撕裂强度应≥1.20MPa(175psi)；

7.拉伸性能：气管支架的拉伸性能应≥5.17MPa(750ps1)；

8.厚度为1.5mm气管支架产品的力学性能；

9.气管支气管支架

9.1气管支气管支架径向压缩力：在(37士2)℃的环境中，将支架(包括凸起部分)压缩至标称直径的90%时，径向压缩力≥50N；

9.2撕裂强度：气管支架的撕裂强度应≥33Kn/m ；

9.3拉伸性能：气管支架的拉伸性能应≥4.35Pa；

10.化学性能：

10.1重金属含量：重金属含量不应超过1mg/L；

10.2酸碱度：植入物样品液与空白液PH值之差不应大于1.5；

10.3易氧化物：样品液与空白液消耗高锰酸钾溶液[c(KMnO4=0.002mol/L的体积之差应不超过3.0mL；

10.4过氧化物：样品液与空白液消耗硫代硫酸钠溶液[c(Na2S2O2)=0.01mol/L体积之差应不超过0.2mL；

10.5于燥失重：质量不少于1.0g的植入物或植入物样品200℃加热4h后，植入物或样品失重不应超过2.0%；

10.6微量元素：植入物微量元素含量应符合下列规定：铅《5mg/Kg；镁《5mg/Kg；砷《5mg/Kg；铬《10mg/Kg；铁《10mg/Kg；

10.7紫外吸收：在220nm-340mm波长范围吸收值不超过0.4；

11.生物性能：无菌、无致热原；

12.一次性无菌使用。

*13.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第八标段：活检套装及其附件

1.功能用途：与奥林巴斯内镜配套使用，用于在呼吸器官内采集组织样本；

2.组成：套装由一次性引导鞘管，一次性活检钳，一次性细胞刷三部分构成；

2.1 一次性引导鞘管：插入部最大直径1.95mm，有效长度1050mm，最小内径1.5mm；

2.2 一次性引导鞘管拥有GS卡锁，在一次性引导鞘管无菌包装内装有US卡锁和ET卡锁的无菌包装。GS卡锁作为指示标记，使引导鞘管和内镜之间保持适当的相对位置。US卡锁作为标记，使超声探头和引导鞘管之间保持适当的相对位置，并将超声探头连接至引导鞘管。ET卡锁作为标记，使内镜诊疗附件和引导鞘管之间保持适当的相对位置；

2.3 一次性活检钳：最大直径1.5mm，有效长度1150mm，钳杯带孔；

2.4 一次性细胞刷：最大直径1.4mm，有效长度1150mm，刷毛直径2mm，刷毛长度10mm；

*3.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十标段：食道粘膜染色组合套装

1.适用于内镜下早期食管癌及癌前病变的辅助诊断或筛查。

2.本品由染色液及中和液各1瓶组成。

2.1 染色液为复方碘溶液，由碘、碘化钾及水组成；含碘（按I计）应为1.2%-1.5%（g/ml）、含碘化钾（KI）应为2.7%-3.7%（g/ml）。是以碘为基础的染色剂，用于食管鳞状上皮细胞与染色液接触颜色呈现进行诊疗判断，提高早期食管癌或癌前病变的检出率；

2.2 中和液用于染色检查后中和食管内残留的染色液，消除染色液对食管粘膜的刺激。中和液为硫代硫酸钠溶液，加有微量的无水碳酸钠作为稳定剂；含硫代硫酸钠（Na2S2O3）应为3.2%-3.8%（g/ml）。

3.具有医疗器械注册证，一次性使用无菌提供。

第十二标段：血流导向栓塞器械

1.产品适用于靶病变血管为颈动脉岩骨段及以上血管的动脉瘤患者，动脉瘤为未破裂囊状大型或梭型动脉瘤的治疗；

2.产品由编织植入物、递送系统组成，编织植入物由铂钨合金，钴铬合金编织制成；

3.产品预装在递送系统上，网丝数量须由 72 根及以上组成，使其具有更高的径向压力，网孔小，密度大，倒流导流导向作用更强，预装在递送系统上；

4.递送系统包括递送导管和推送器；

5.递送导管的远端有一个不透射线标记,导管远端涂有亲水涂层；

6.推送器的近端和末端均有不透射线标记带；

7.直径3.0mm/4.0mm/5.0mm；

*8.长度:15mm/20mm/25mm/30mm/40mm/50mm；

9.环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。

*10.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第十六标段：带防盗瓶盖的高密度聚乙烯药瓶

1.功能用途：

医院制剂生产的药品包装药瓶，药瓶瓶盖应具有防盗功能，在普通螺纹盖的基础上，在盖底周边增加一圈防盗齿，并以多个点防盗齿连接，当扭转瓶盖时波形翻边齿紧扣与瓶口下端的箍轮上，反旋瓶塞时，防盗圈脱落。瓶装药物首次启用先检查盖锁圈是否完整，可以判断该药物是否曾被使用或打开，药物是否被篡改或盗用。可最大限度保证医院制剂的安全、有效、稳定；

2.主要技术参数：

*2.1 口服液体药用高密度聚乙烯瓶符合YBB00092002产品标准，口服固体药用高密度聚乙烯瓶符合YBB00122002产品标准；

*2.2 须提供国家食品药品监督管理局药品包装用材料和容器注册证(I类)；

*2.3 外观应表面光洁，不得有变形和明显的擦痕，不得有砂眼、油污、气泡，瓶口平整光洁。密封性符合规定，密度为 0.9-0.96；

*2.4 微生物限度符合中国药典规定，异常毒性符合中国药典规定；

*2.5 所提供的产品必需为药用，投标时可提供样品及该批次的包材注册证明材料。

3.其他要求

3.1 口服液体药用高密度聚乙烯瓶规格为60ml、100ml、200ml、500ml；

3.2 口服固体药用高密度聚乙烯瓶规格为50g；

*3.3 药用药瓶瓶身必需带刻度，10ml为一个刻度，100ml的药瓶在50ml、100ml刻度有数字注明；200ml的药瓶在100ml、200ml刻度注明数字。

第二十标段：种植体支抗

1.适用范围：

作为一种固定部件植入上/下颌骨，可抵制牙齿移动时所产生的反作用力，从而辅助牙齿的正畸移动；

2.主要技术参数：

2.1 产品材料：由钛合金材料制成，材料符合GB/T 13810标准要求；

2.2 采用自攻式设计；

2.3 采用特有的颜色标记来区分不同的微种植钉及其相匹配的理想植入区域；

2.4 双△Delta头部设计；

2.5 支抗钉尖端切割设计，不对称螺纹设计；

2.6 结扎孔设计；

2.7 其它要求：配有植入工具套装：每个套装包含：直机旋入头和弯机旋入头两个；

多种规格型号：6mm，直径1.4mm；8mm，直径1.4mm；10mm，直径2.0mm，带有切削面；12mm，直径2.0mm，带有切削面。

第二十二标段：聚丙烯不可吸收缝合线

1.产品主要用于胰腺手术中的胰肠吻合；

2.结构：单股；

3.材质：聚丙烯；

4.规格：3-0，针长：36mm，线长90cm，1/2弧；

5.不可吸收缝线，针头较大，适合胰肠吻合。

第二十五标段：一次性中心静脉置管穿刺护理包

1.辅助经外周静脉置入中心静脉导管（PICC）或一次性使用中心静脉导管（CVC）等穿刺置管使用。

2.主要技术参数要求如下：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性中心静脉置管穿刺护理包 | 外科手套；7#；2副 |
| 2 |  | 一次性隔离衣；M:140*115cm,袖60cm；1件 |
| 3 |  | 透明敷贴；膜面10*12cm 方形或圆形；1片 |
| 4 |  | 无纺布片；5*5cm.4层；2片 |
| 5 |  | 无纺布片；10*10cm 4层；4片 |
| 6 |  | 医用胶布；5*10cm；1张 |
| 7 |  | 托盘；19.7*10.7*2.4cm；1个 |
| 8 |  | 托盘；18.0*17.0*3.5cm；1个 |
| 9 |  | 托盘；刻度：60ml；1个 |
| 10 |  | 压脉带；2.5*45cm；1根 |
| 11 |  | 剪刀；12cm 塑料手柄；1把 |
| 12 |  | 纸尺；刻度：60cm；1条 |
| 13 |  | 吸水垫；45*60cm；1张 |
| 14 |  | 治疗巾；50*70cm；1张 |
| 15 |  | 孔巾；80*90cm；1张 |
| 16 |  | 包巾；100*100cm；1张 |
| 17 |  | 大单；120*200cm；1张 |
| 18 |  | 海绵刷；16.5cm；6只 |

3.一次性无菌产品。

第二十七标段：缝合线

1.产品用于二尖瓣腱索修补或替换；

2.线和垫片材质均为ePTFE材质；

*3.针线比例1:1；

*4.针为圆头针；

5.非吸收单股缝合线；

6.具有不同型号。

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十八标段：人造血管

一、双绒编织人造血管（直型）

1.产品用于患者动脉瘤、动脉闭塞等疾病的血管置换；

2.整体水渗透量≤5.0ml/min/cm²；

3.轴向拉伸强度：≥300N、径向拉伸强度：≥30N/mm；

4.结合处的缝合强度：≥300N；

5.牵拉强度：≥14N；

6.反复穿刺后的剩余强度：≥10N/mm；

7.破裂强度：≥200N；

8.壁厚：0.1-0.7mm范围内；

9.胶原蛋白含量：≥3%；

10.直型血管；

*11.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

二、双绒编织人造血管（四分叉型）

1.产品用于患者动脉瘤、动脉闭塞等疾病的血管置换；

2.整体水渗透量≤5.0ml/min/cm²；

3.轴向拉伸强度：≥300N、径向拉伸强度：≥30N/mm；

4.结合处的缝合强度：≥300N；

5.牵拉强度：≥14N；

6.反复穿刺后的剩余强度：≥10N/mm；

7.破裂强度：≥200N；

8.壁厚：0.1-0.7mm范围内；

9.胶原蛋白含量：≥3%；

10.四分叉血管；

*11.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

三、主动脉带瓣管道

1.产品适用于需同时替换的主动脉瓣膜和升主动脉，且主动脉瓣置换机械瓣；

2.可进行3.0特斯拉核磁共振检查；

3.瓣叶表面涂层设计，耐久性更好；

4.机械瓣为19#、21#、23#等型号；

5.人工血管为聚酯纤维编织；

6.灭菌处理，一次性使用；

*7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第二十九标段：吸引导管

1.适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液用；

2.一次性使用心外吸引管导管；

3.型号规格有大、小号等多型号， 型号规格齐全，可以根据病人的年龄及体征需要，选择型号规格合适的心外吸引管；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十标段：人工心脏瓣膜

1.用于人体本身瓣膜或植入的瓣膜发生病变时置换的机械瓣膜；

*2.瓣膜主体材料为纯热解炭，不含任何金属及合金；

3.缝合环材料为聚四氟乙烯，容易缝合；

*4.瓣叶最大开合角度90度，能实现最佳血流；

5.较低的抗凝要求，便于术后的抗凝管理；

*6.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十一标段：外科生物补片

1.用于房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复；

主要技术参数：

*2.产品取自于动物心包组织，经有效化学改性抗钙化处理制成，经射线灭菌，一次性使用 ；

*3.多产品规格，包括长度厚度形状等；

4.具有良好的生物相容性。

*5.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十二标段：术中支架系统

*1.功能用途

在Stanford A型和常规介入无法治疗的复杂Stanford B型主动脉夹层手术当中，运用分支型术中支架系统拥有独特单分支一体化结构，可便于支架植入左锁骨下动脉，显著降低手术操作难度，减少因深度游离和吻合左锁骨下动脉带来的相关风险，让更多主动脉夹层疾病患者受益。

2.主要技术参数

2.1 由覆膜支架和输送装置组成；

*2.2人工血管无涂层长度10mm，有涂层长度30/60/100mm，主体支架最长打到200mm；

2.3 支架材料为金属材料；覆膜材料为高分子材料，涂层人工血管上覆有牛源性胶原蛋白涂层；

2.4 具有多种规格（长度、内径、分型等）。

*3.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

第三十三标段：同种异体骨（人工骨环）

1.为成骨提供稳定的空间及时间，骨环配合即刻种植做骨增量，解决支撑，代替自体取骨；增加即刻种植的骨量；

2.规格：约6*6*8mm，7*7*8mm，8*8*10mm ；

3.具有较好的亲水性能；

*4.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。