潍坊市人民医院

输血科临床基因扩增实验室整改项目竞争性磋商公告

一、工程概况：

输血科临床基因扩增实验室为器官移植配型提供技术支撑，根据最新临床基因扩增实验室建设规范要求，实验室气流压力严格控制，保证不同的实验区内不同的压力要求。根据规范要求需对系统进行以下整改：

1.增加压差动态监控系统，为防止污染各区间形成压力差；2.安装闭门器保证房门随开随闭，保障应急安全。

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、工程要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、投标人资格要求：

1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定；2.营业执照经营范围涵盖的本项目所需服务许可须在有效期内；3.本项目不接受联合体投标。审查方式：资格后审;4.保修期限：整改保修期限二年;5.质量标准：达到国家现行合格标准。

六、报名时间：自2022年1月5日上午9点至1月11日下午3点（休息日除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；2.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年1月4日

附件：

技术标准及采购清单

# 系统概述:

# 本系统是根据PCR房间要求进行设计，系统压差传感器采用美国DWYER正负压差传感器等世界知名品牌作为主要传感器和核心控制部件，确保系统响应时间快、控制精度高；系统设计采用最新自动化控制原理和技术，确保系统运行可靠、稳定；本系统主要包括压差显示、压差报警，温湿度显示。

# 系统配置：

# 本系统采用系统集中模块设备采集，配置壁挂式控制柜，电源微型断路器及二次控制回路（主要电气元件采用施耐德、西门子产品及国际国内名优产品），楼层配置MCGS 15吋触摸屏显示终端；THALES壁挂式温湿度传感器、DWYER微压差传感器，具备有以下功能：

# a.时钟;b.计时器;c.房间压差显示;d.房间温湿度显示;温湿度压差监测。

# 房间温湿度压差监测：本系统各房间配有温湿度传感器和压差传感器，实时检测房间温湿度和压差，实时在触摸屏和中央监控显示器上显示，并有历史记录曲线。

# 以下是部分项目案例：

| PCR动态监控系统配置清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电控箱 | 500*600*250 | 市场 | 台 | 1 |
| 2 | 压差采集控制器 | 模拟量输入模块，供电电压DC24，各采集模块，独立隔离，内置独立变压采集，抗干扰强，信号稳定 | GB | 套 | 1 |
| 3 | 彩色触摸控制系统（15寸触摸屏） | 供电电压DC24，电阻屏，多功能界面切换，动态显示压差数值，超过设定压力系统报警，提示工作人员，防止造成样品污染 | MCGS | 套 | 1 |
| 4 |  |  | *** |  | 1 |
| 5 | 房间壁挂式温湿度传感器 | TSF/06-24 | TELSF | 个 | 4 |
| 6 | 闭门器 | 自动闭门 | 卡贝 | 个 | 8 |
| 7 | 门密封条 | 保证房间密闭性 | GB | 根 | 8 |
| 8 | 压差传感器（压差取压嘴+取压管） | 房间压差取样，供电DC24，压力范围可调，正负50帕 | 美国德维尔 | 套 | 8 |
| 9 | 微型/空气断路器（总开关） | CM3-63L/3300/63A | 施耐德 | 个 | 1 |
| 10 | 微型/空气断路器 | CM3-63L/3300/50A | 施耐德 | 个 | 1 |
| 11 | 插排 设备供电 |  | 施耐德 | 个 | 1 |
| 12 | 开关电源 | 系统供电 AC220/DC24 | 施耐德 | 个 | 1 |
| 13 | 电线等辅料（含保险丝，保险座，线槽，接线端子，线号 ，标识，热缩管等） | 国标 | 市场 | 套 | 1 |
| 14 | 控制柜加工+编程费用等 | 国标 | 西门子 | 套 | 1 |