潍坊市人民医院射频动力一体机设备

院内公开招标公告

一、项目名称：射频动力一体机设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、技术参数及要求：见附件。

四、项目内容：

| 项目名称 | 数量（套） |
| --- | --- |
| 射频动力一体机 | 1套 |

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年1月5日上午9点至1月11日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年1月4日

附件：

一、技术参数及功能要求

*1.主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能。

2.通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机。

3.控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换。

4.具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择。

5.控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入。

6.主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置。

7.具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸。

8.液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调。

9.液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式。

10.可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息。

11.主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错。

12.具有射频消融电极自动识别功能。

13.射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲。

14.射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果。

15.射频消融凝血功率多档可调，调节档位 ≥3极，提供不同凝血效果。

16.刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，One Touch。

17.可以兼容刨削手机种类≥4种。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款60%，正常运行满6个月付合同款30%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。