潍坊市人民医院门诊楼八楼顶（不含胃镜室顶）屋面防水

维修项目院内公开招标公告

- 项目内容：

| 项目名称 | 门诊楼八楼顶（不含胃镜室顶）屋面防水维修项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 门诊楼 |
| 最高限价 | 14.6万元 |
| 工期 | 自合同签订之日起10日内完工。 |
| 质量标准 | 国家相关工程质量检验评定标准合格 |
| 质保期 | 自验收之日起，工程保修期五年 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、工程量清单及技术要求：见附件。

四、供应商资格要求：1.具有承揽本项目的能力；且具有独立的法人企业；2.本项目不接受联合体投标。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、营业执照复印件，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年12月7日上午9点至12月13日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年12月6日

附件：工程量清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价 | 全费用合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼面拆除起鼓地砖 | 1.拆除起鼓地砖及杂草 2.水泥砂浆抹平拆除部位 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 楼面涂抹沥青油膏 | 楼面清扫卫生，涂抹沥青油膏 | ㎡ | 1560 |  |  |
| 3 | 4厚SBS片岩卷材防水 | 防水卷材热熔粘接，搭接要顺流水坡方向，搭接宽度不小于100mm | ㎡ | 1480 |  |  |
| 4 | 附加层SBS卷材防水 | 楼面及墙阴角部位粘贴500mm宽SBS附加层 | ㎡ | 80 |  |  |
| 5 | 垃圾倒运及卷材上楼 | 卷材及垃圾人工扛运 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 更换损坏的透气管 | Dg32钢管 | 个 | 6 |  |  |
|  | 合计： |  |

备注：投标人私自增加、减少、更改、拆分、合并或重组分部分项工程量清单中的项目，包括调整排列顺序，按无效标处理