潍坊市人民医院

便携式肺功能仪等设备院内公开招标公告

一、项目名称：便携式肺功能仪等设备一批

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算总金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 便携式肺功能仪 | 1 | 5.9 |
| 标段二 | 隔音室（小型） | 1 | 5 |
| 标段三 | 眼底镜（直接/间接） | 2 | 4 |
| 标段四 | 裂隙灯及照相系统 | 1 | 9.18 |
| 标段五 | 无创呼吸机 | 2 | 9.52 |
| 标段六 | 震动排痰机 | 2 | 8.56 |
| 标段七 | 呼吸湿化治疗仪 | 2 | 9.8 |
| 标段八 | 膈肌起搏器 | 3 | 10.2 |
| 标段九 | 六分钟步行实验包 | 1 | 9.16 |
| 标段十 | 三色球呼吸训练器 | 20 | 2 |
| 标段十一 | 声阻抗仪 | 1 | 9 |
| 标段十二 | 呼气分析仪及配套耗材 | 1 | 6 |
| 标段十三 | 中医封包综合治疗仪及配套耗材 | 3 | 3 |

四、技术参数及要求：见附件。

五、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

六、报名时间：自2022年8月18日上午9点至8月24日下午3点（节假日时间除外）。

七、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

八、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

九、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年8月17日

附件：

公共要求：1.根据财政部第87号令，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项目下投标的，按一家投标人计算。

2.设备配套耗材不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。

标包1 便携式肺功能仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.能够实现与医院HIS系统联网。

2.能够实现外接打印机打印A4纸质报告。

3.自动分析测试结果。

4.有ISO9001国际认证及有效期内的中国进口医疗器械注册证。

5.技术参数

5.1流量表：数字式双向涡轮 ；

5.2流量范围≥16L/S　　；

5.3精确度：±3%；

5.4气流阻力（12 L/s时的动态系统阻力）：＜0.5cmH20 L/S；

5.5容量：12L；

5.6温度传感器：半导体型 （0-50℃）；

5.7红外阻断数字涡轮式流速传感器；

5.8具备接口：RS232, USB, 蓝牙。

6.软件要求：

6.1中文操作软件；

6.2存储≥6000份测试记录；

6.3具备配置内置打印机，快速静音热敏打印；

6.4具备蓝牙及USB连接功能打印A4纸测试报告；

6.5根据ATS对肺功能测定的原则来进行质量控制（BTPS标准数据校准）；

6.6高清彩色平板，实时显示测试过程及测试结果；

6.7数据库：包括患者数据库、诊断数据库、临床报告数据库等等；

6.8打印报告格式按ATS/ERS要求设置；

*6.9肺功能测试软件功能：内置多种族国际标准预计值公式，可提供实测值与预计值百分比，自动分析检测结果，及选择最佳测定结果。测试软件经国家药监局检测，提供有效证明材料并标注所在页数；

6.10通过肺功能测量管理软件实现测定项目的电脑实时操作，可储存测试结果，且存储的所有患者资料可与计算机工作站共享，软件可导出PDF报告；

6.11屏幕可显示8吹气道吹气参数；

6.12记录≥3次最好测试结果；

6.13内置充电电池，连续工作6小时以上，交直流两用；

6.14通气功能测试： FVC、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、 PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC%、%FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFVC、BestFEV1。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包2 隔音室（小型）

一、设备技术参数及功能要求：

1.尺寸：120cm×120cm×255cm。

2.功能：进行纯音听力检测。

3.声学指标：符合GB/T7853、GB/T16403(1996)、GB/T16296(2010)环境噪声≤55dB（A）条件下，室内本底噪声≤29dB（A）。

4.模块结构：

4.1模块设计，工厂化生产，可快速现场拼装；

4.2模板结构在不影响隔声效果情况下可以反复拆卸、异地重组；

4.3不影响医院整体外装修及内部设计风格。

5.墙体钢板：1.2mm厚镀锌钢制墙体，经过除锈静电喷涂，颜色根据要求喷涂，具有抗静电、抗粉沫功能。

6.墙底钢板：2.0mm厚镀锌钢制墙体，经过除锈静电喷涂，颜色根据要求喷涂。具有抗静电功能。

7.隔声门尺寸：84cm×197cm（宽×高）。

8.隔声门

8.1采用钢制磁控隔声门/钢制磁控隔声屏蔽门；

8.2门框与墙体连接处经过阻尼处理、实现门轴无音处理、使用高寿命门轴，无噪音设计，每日开关次数≥100次，寿命大于10年。

10.隔声窗玻璃层数：两层隔声玻璃。

11.隔音处理：内墙体内附有隔音材料，厚度≥20mm，具有较强的降噪性能，抗结构变形。

12.隔声量：环境噪声≤55dB（A）时，室内本底噪声≤29dB（A）室内。

13.信号转接器：

13.1规格：φ6.5mm立体声插座；

13.2数量：8通道（内外各8个）。

14.换气系统：

14.1换风量≥100m3/小时；

14.2消音量≥30dB(A)；

14.3需满足中央空调进风、回风的接入。

15.电气系统：

15.1电源：220V /50HZ；

15.2照明：10W LED灯1套；

15.3开关：双开开关1只；

15.4插座：5孔插座1只；

15.5电源滤波器：AC2A20  1只；

15.6漏电保护器：1只；

15.7隔声室最大负载≤2kW。

16.空气质量：

16.1符合GB50325—2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》Ⅰ类标准；

16.2甲醛：≤0.08 mg/m3；

16.3苯：≤0.09 mg/m3；

16.4TVOC：≤0.50 mg/m3。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包3 眼底镜（直接/间接）

一、设备技术参数及功能要求：

1.电子开关，连续可变光调整，及120秒后开关自动关闭功能。

2.满足3.5伏及以上LED（5500K）照明。

3.LED的工作寿命至少20000小时，约为2年。

4.带29屈光度的矫正镜片（L2）；正透镜（1-10,12,15,20,40）；负透镜（1-10,15,20,25,30,35）。

5.带89屈光度的矫正镜片（L3）；正透镜（1-45 单步变化）；负透镜（1-44 单步变化）。

6.非球面聚光平透镜、平行光束。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3 提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包4 裂隙灯及照相系统

一、设备技术参数及功能要求：

1.具有高通透性全新光学设计，能实现全程序控制，照相系统与分析软件系统高度整合。

*2.配置同轴背景光照明系统：能将暗室中裂隙光以外的部分清晰显现。

*3.配置同步闪光照相装置：可拍摄精彩的角膜细节和细微病变的影像。

4.显微镜类型：上光源伽利略式光学。

5.显微镜总倍率：6X、10X、16X、25X、40X。

6.改变倍率形式：转鼓式五档变倍。

7.目镜：12.5X;双目镜联动装置。

8.屈光度调节：-7D～+7D。

9.瞳距调节范围：52mm～85mm。

10.视场直径：6X:37mm、10X:23mm、16X:14mm、25X:8.7mm、40X:5.7mm。

11.裂隙高度：1mm～14mm连续可调。

12.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调。

13.亮度调节：五档调光或无级调光。

14.光斑直径：φ14、φ10、φ8、φ5、φ3、φ2、φ0.2（mm）。

15.裂隙角度：0°--180°可旋转。

16.裂隙前倾：5°、10°、15°、20°。

17.滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片、黄色滤光片。

18.固视标：红色LED。

19.照明方式及灯泡：进口卤钨灯泡或LED灯可选。

*20.图象采集媒介：高清单反相机，有效像素≥2400万，能对所见图像进行数字化还原显示并具有1080P高清动态录像功能。

21.图象监视系统：目镜，裂隙灯软件监视窗口能实时同步地显示所见影象。

#22.具有专业裂隙灯图像处理软件（提供证明材料并标注所在页数）。

23.专业认证级软件系统必须保证和设备光学数码部分的兼容性，具有好的稳定性和后期扩展性；软件具有图像分析处理功能：大容量存储空间可对病例存储，并可对病灶进行分析，测量，计算及影像增强，为眼表/角膜/晶体等部位研究提供可靠帮助，并能为治疗效果作出对比分析；可在图片上以文字的方式标注患者信息、眼别、检查日期、病灶注解等，并可随意拖动位置。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包5 无创呼吸机

一、设备技术参数及功能要求：

*1.产品具有国家药监局 III 类医疗器械注册证。

2.全中文液晶操作界面。

3.兼容有创/无创通气功能；

4.具有内置电池，保证正常工作 2 小时以上。

5.通气模式: CPAP、S、S/T（PS）、T、PAC等。

#6.压力范围: IPAP 4-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O。

7.呼吸频率: 5~60 bpm。

8.最大供氧流量≥30L/min。

9.*氧气接入方式：在主机进气端供氧。

10.#具有氧浓度实时监测功能 ，氧浓度值在主机屏幕上实时显示；（提供证明材料）。

11.吸气时间（Ti）：0.2-4s。

12.吸气时间窗控制：0.3-4.0sec。

13.吸气上升时间: 150-900 ms（50ms 一增量），吸气下降时间：100-400ms。

14.吸气/呼气灵敏度调节≥5 档可调。

15.屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS 值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近 5 分钟 MV 及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示等。

16.报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警等。

17.具有面罩类型矫正技术。

18.加温湿化器为独立的、与主机分体使用，湿化罐可高温高压消毒。

19.具有 FDA 或 CE 认证证书；

20.配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机主机 | 1台 |
| 2 | 加温湿化器 | 1套 |
| 3 | 呼吸管路 | 1套 |
| 4 | 口鼻面罩 | 1套 |
| 5 | 医用台车 | 1套 |

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包6 震动排痰机

一、设备技术参数及功能要求：

1.主要由主机，气囊背心、充气胸带、波纹导气软管、线控停机开关、电源线、压缩式雾化器等部分组成。结构形式为不可分拆的落地柜机推车式。

2.显示界面，彩色液晶显示屏≥7寸，工作参数显示直观。

3.操作方式:具有按键模式操作和触屏操作。

4.输出管路:2路输出，使患者胸腔受力均勾，提高患者治疗时舒适度和疗效。

5.可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作清洗方便。

6.配有线控停机开关，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全。

7.配有雾化功能，进行排痰操作前，可以先为患者进行雾化，将患者的痰液进行稀释更容易将粘稠的痰液排出体外。

8.主机:采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机，并配有进口风机。

9.主要技术性能参数

9.1工作模式:手动模式、自动模式和雾化模式；

9.2手动模式:振动频率为5Hz-25Hz，九档可调。压力范围为1.5kPa-3.9kPa，九档可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围为lmin-99min，步距1min；

9.3自动模式:工作程序分为五档:P1、P2、P3、P4、P5，全自动四段数三起一落起伏振荡排痰。定时范围为 5min-20min，步距1min；

9.4雾化模式:雾化装置自由空气流量≥10L/min，便于快速将患者的痰液稀释。最大雾化量≥0.2mL/min，根据患者病情由护理人员自由调节。定时范围为 lmin-99min，步距1min。

10.适用范围：肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺肿胀不痊患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包7 呼吸湿化治疗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。

2.流量设置调节范围：2L-70L/min。

*3.可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。

4.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-70L时调节精度为5L。

5.温度设置调节范围值为：31℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。

6.温度设置调节精度：1℃。

7.具备多点温湿度传感器。

8.安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。

9.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

10.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。

11.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。

12.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

13.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%（手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。

14.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

15.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

16.彩屏，尺寸≥4英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

17.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

18.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

19.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

20.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

21.提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

22.提供配套移动台车和吊臂。

23.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

24.报警提示功能：管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。

25.具备报警消音功能。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包8 膈肌起搏器

一、设备技术参数及功能要求：

1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz， 脉冲宽度：200us。

2.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择。刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节。

3.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，具备倒计时功能。

4.具有贴片位置提示功能。

5.内置锂电池：满电后持续使用大于8小时。

6.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能。

7.噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB。

8.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

9.电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%。

10.工作模式：连续运行。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包9 六分钟步行实验包

一、六分钟步行试验智能监测分析平台功能要求及参数

1.具备血压、动态心率、血氧、肺功能等参数记录和监护功能。

2.管理平台可以对在线患者进行远程监护。

3.自动记录步行期间的生理参数值。

4.可自动出具评估报告，数据可包含脉率曲线、血氧曲线、运动前后血压、borg评分、预测Mets值、心功能分级等。

5.全程由APP控制六分钟流程，语音提醒按照指南要求设定并提示。

6.功能模块：患者列表、添加患者、历史报告、参数设置等。

二、硬件技术指标、功能要求及参数：

（一）生理参数检测仪

1.采用穿戴式一体设计，操作简洁。

2.方便快速准确的测量人体血压，血氧，脉率等生理参数。

3.内置聚合物锂离子电池，支持至少100次的血压测量。

4.智能电源管理，5分钟无操作自动休眠。

5.支持无线蓝牙通信模式：所有移动设备监护参数支持蓝牙 4.0 无线传输，具有良好的抗干扰能力，无遮拦通讯距离≥15米。

（二）心电记录仪

1.一触即测操作简单，无按键操作，双手轻触电极片便自动开机工作,操作简单。

2.采集心脏心电波形,实时记录异常心电波形，智能识别心脏健康风险，为医生提供发病时的心电波形作为诊断依据。

3.智能筛查早搏房颤心电测量结果可上传平台进行人工智能分析，准确识别心脏风险。

4.电池运行时间≥ 500次检查。

5.心率范围:30至250BPM；

心电记录时长:30秒至15分钟。

三、配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六分钟步行试验智能监测分析平台软件 | 一套 |
| 2 | 生理参数检测仪 | 一台 |
| 3 | 心电记录仪 | 一台 |
| 4 | 平板电脑 | 一台 |
| 5 | 手机 | 一台 |
| 6 | 穿戴步行包 | 一个 |

四、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包10 三色球呼吸训练器

一、设备技术参数及功能要求：

1.用于帮助病人改善呼吸深度和持续时间，帮助改善恢复肺的呼吸功能。

2.采用高分子材料制造，非无菌提供。

3.产品具有吸气和呼气两个功能，并具有不同的阻力调节档位。

4.产品顶部为呼气档位0-8档，底部为吸气档位0-9档。

5.产品主体由三个刻有空气流速的圆柱体组成，分别对应流速值绿球600cc/sec、蓝球900cc/sec、红球1200cc/se，在吹吸锻炼时能球体可升起。

6.配有吹吸管咬嘴。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包11 声阻抗仪

一、设备技术参数及功能要求：

1.设备要求：

1.1.安装方式：可以桌面摆放也可以挂在墙体；

#1.2.仪器显示屏：高清彩色显示屏≥10英寸；

*1.3.显示内容：主机可同时显示双耳的鼓室图、声反射测试结果，并可进行比；

1.4.系统语言：全中文显示，支持16种语言显示；

*1.5.探头选择：有诊断手持式探头和临床悬挂式样探头可供选择；

1.6.探头指示灯：可有五种不同颜色指示，分别代表左耳、右耳、正常、异常、未知；

1.7.数据接口：两个USB数据接口，可链接U盘、电脑、键盘鼠标及打印机；

1.8.HDMI接口：具有HDMI高清数据接口，可连接显示器及投影仪用于教学；

1.9.打印方式：UBS直接连接打印机；

1.10.数据存储：主机可存储50000个患者的测试结果。

2.声导抗：

2.1.探测音频率：226Hz纯音；

2.2.探测音强度：85dB SPL；

2.3.压力控制：自动/手动；

2.4.压力范围：-600daPa 到 +400daPa；

2.5.压力限制范围：-750daPa到+550daPa；

2.6.声顺值范围：0.1-8.0ml（226Hz）。

3.声反射：

3.1.同侧刺激声：500/1000/2000/4000Hz纯音及窄带噪声，宽频噪声，高频噪声，低频噪声；

3.2.对侧刺激声：250/500/1000/2000/4000/6000/8000Hz纯音及窄带噪声，宽频噪声，高频噪声，低频噪声；

3.3.声反射接受度：可调，0.05ml-0.15ml；

3.4.刺激声强度：最大120dB HL；

3.5.测试方法：自动，手动；

3.6.声反射衰减：自动阈上10dB或者手动调节强度，测试时间10秒；

3.7.声反射潜伏期测试：自动，测试300ms。

4.项目测试：

4.1 226Hz鼓室图；

4.2 同侧声反射阈值测试；

4.3 对侧声反射阈值测试；

4.4 完整鼓膜咽喉管测试；

4.5 声反射衰减测试；

4.6纯音测听；

4.7Hugson Westklake自动阈值测试。

5.纯音测听：

5.1.频率范围：125-8000Hz；

5.2.强度范围：-10-100dB HL；

5.3自动测试：Hughson Westlake自动阈值。

二、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

# 标包12 呼气分析仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测器 |
| 2 | 一氧化碳检测器 |

二、设备技术参数及功能要求：

*1.适用范围：用于检测呼出气中NO和CO气体的浓度（需配合相应的检测器使用）。

2.采样方式：在线、离线和潮气三种采样方式。

3.智能化呼气采样。在线测试引入了智能化，代替人工专业指导，呼吸困难人群均能成功呼气采样。

*4.离线采样器具备压力与流量控制模块，患者可多次呼气采集气体。

*5.潮气采样器具备吸气过滤装置，操作便捷，可有效的过滤空气中的污染。

6.检测需要的有效分析气体量：30毫升。

7.呼气流速。口呼气流速50±10%ml/s、200±10%ml/s、鼻呼气流速 10ml/s，可分段测试支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

8.仪器具备联检功能，可联合检测大小气道（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO），一次检测两项指标。

9.仪器系统可与医院HIS等系统数据互联。

10.仪器配备电脑PC测试软件，可自动生成报告并可查询调用历史数据及报告。

11.仪器配套使用的一氧化氮检测器和一氧化碳检测器应具有单独的二类医疗器械注册证。

三、性能指标

*1.测试范围：NO：0ppb－3000ppb；CO：0ppm-250ppm。

2.检测下限：NO：3 ppb；CO：2ppm。

*3.准确性（与标准配气的比较）：

3.1呼气NO: 当测定值＜50ppb，误差＜±3ppb；当测定值≥50ppb，误差＜±10%；

3.2呼气CO: 当测定值≤20ppm，误差＜±2ppm；当测定值＞20ppm，误差＜±10%；

4.重复性：相对偏差CV应在10％内。

5.稳定性：测量间隔在2小时内的相对漂移即浓度变化率在±10%内。

四、质量控制

1.仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。

#2.仪器除了可通过标准气和呼出气检验校准外，具备可以按模拟的人体呼出气进行校准自标定的技术，保证仪器的质控需求。

3.具有ISO13485 质量体系认证。

五、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

标包13 中医封包综合治疗仪及配套耗材

# 一、耗材（试剂）要求：

| 名称 | 成份、功效及作用 |
| --- | --- |
| 咳嗽复合磁疗包 | 半夏、贝母、苏子、防风、桂枝等;宜肺平喘、祛风散寒、祛痰止咳、润肺散结；适用于调理慢性呼吸系统疾患。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.设备主要由控制器、远红外线包、复合磁疗包组成。

2.采用产生与人体波长相符的远红外线方式，达到加热迅速，并产生分子共 振的效果，建立皮下生物通道。

3.输出8～15um远红外线、0.08mT 以上永磁场、定向导入、穴位刺激、热 敷效应等，在敷贴部位形成综合能量场。

4.能针对不同病症采用不同的复合磁疗包，实现分症治疗。

5.采用微电脑智能控制技术,视窗操作，触屏控制。能自动识别复合磁疗的种类、生产日期、使用情况。

6.采用物理隔离电源，24V 低电压供电，使用安全。

7.加热温度自动恒温控制。治疗温度可根据需要在一定范围调节（36℃～ 48℃），并具有自动记忆功能；治疗时间可显示可调节。

8.设有两路输出，可同时供两人或两个部位使用。

9.设有治疗信息数据库，医护人员操作查询继往治疗信息。同时备有网络数据传输接口，可以实现数据传输。

10.输入电压和频率：AC100～240 V，47～60 Hz。

11.输出电压：DC24V（物理隔离）。

12. 额定输入功率：180VA+10%。

13.治疗温度：38℃～48℃（可调）。

14.远红外波长：8um～15um。

15.磁场强度：≥0.08mT×5。

16.治疗时间：30/40/50/60min（四档）。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件；

4.3提供售后服务方案；

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。