潍坊市人民医院外科楼危化品暂存间安全设施整改项目

院内公开招标公告

- 项目内容：

| 项目名称 | 外科楼危化品暂存间安全设施整改项目 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 84000元 |
| 工期要求 | 合同签订后15日内改造完毕 |
| 质保要求 | 质保期2年，自工程竣工验收合格之日算起，在保修期内出现质量问题均由中标单位免费维修。 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、营业执照复印件，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年9月14日上午9点至9月20日下午3点（休息时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年9月13日

附件：工程标准及清单

一、工程标准要求

1、工程施工过程中应该满足以下要求：

(1)严格按照招标文件要求执行。

(2)中标人在施工期间，必须严格按照潍建发[2009]12号文件规定，进行施工现场的管理，做到安全文明施工；对于不按规定要求施工的，招标人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直到停止施工。

(3)竣工后将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

(4)工程施工过程中如需中断交通，中标人有义务配合交通主管部门和招标人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。

(5)中标人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得招标人认可的进场施工许可证的其他专业施工队伍进行施工，否则造成的损失和影响由中标人承担。

(6)招标人可对施工企业随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情要求施工企业支付违约金。

2、提供一份详细的材料供应交货表，未经招标人确认的材料、设备不得进场使用。

3、中标方要求：

（1）中标人中标后的施工方案经招标人确认后，中标人不得随意修改，施工过程确实需要修改的必须征得招标人的同意和认可。

（2）中标人在施工过程中要保障附近居民的正常生活及通行，在工程施工期间发生的任何工程质量事故和人身伤亡事故以及造成的损失，由中标人自行负责，招标人不负任何责任。

（3）工程隐蔽部分必须在覆盖前经有关单位进行中间检查并做好验收记录。

（4）非中标人原因出现的特殊情况下工期延误，须书面报监理工程师和招标人共同确认后顺延。

二、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注数量及做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外科楼病理科危化品暂存间整改增设部分安全设施改造 |
| 1 | 防火墙 | ㎡ | 31.04 | （2.6+2.2)*2*3.4-0.8*2。用100MM厚面包砖垒墙到楼顶（按规范加拉结筋）；墙面固定钢丝网，20厚水泥砂浆找平层，满刮石膏，2遍腻子，2遍乳胶漆。（含场地防护、上楼、垃圾外运、卫生清洁）。 |
| 二 | 中心实验室危化品暂存间整改增设部分安全设施改造（2个房间） |
| 1 | 防火墙 | ㎡ | 35.56 | 【（1.4+1.4)*2*3.4-0.8*2】*2。 用100MM厚面包砖垒墙到楼顶（按规范加拉结筋）；墙面固定钢丝网，20厚水泥砂浆找平层，满刮石膏，2遍腻子，2遍乳胶漆。（含场地防护、上楼、垃圾外运、卫生清洁）。 |
| 2 | 房间内引进水管，安装排水管、安装水嘴、地漏。 | 项 | 2 | 进水管：使用PPR20管就近水流连接，安装固定水龙头。 排水管：地面打眼安装地漏，地漏低于地面，从原楼下顶棚内引pvc50排水管道。做好防渗防漏、静电导出。 |
| 三 | 综合楼血液实验室危化品暂存间整改增设部分安全设施改造 |
| 1 | 防火墙 | ㎡ | 46.78 | (2.3+3.6)*2*4.1-0.8*2。用100MM厚面包砖垒墙到楼顶（按规范加拉结筋）；墙面固定钢丝网，20厚水泥砂浆找平层，满刮石膏，2遍腻子，2遍乳胶漆。（含场地防护、上楼、垃圾外运、卫生清洁）。 |
| 2 | 房间内引进水管，安装排水管、安装水嘴、地漏。 | 项 | 1 | 进水管：使用PPR20管就近水流连接，安装固定水龙头。 排水管：地面打眼安装地漏，地漏低于地面，从原楼下顶棚内引pvc50排水管道。做好防渗防漏、静电导出。 |