潍坊市人民医院膀胱镜等设备院内公开招标变更公告

一、项目名称：膀胱镜等设备

二、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室

联系电话：0536-8192593

三、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段十八 | 颅内压监护仪及配套耗材 | 1 | 16.8 |

四、变更信息

接采购部门通知，该标段技术参数中“一、耗材技术参数及功能要求：*按表格要求内容填写，不得缺项，不得高于山东省挂网价格。”更改为“*按表格要求内容填写，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格”。

五、技术参数及要求：见附件。

六、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

七、报名时间：自2022年3月8日上午9点至3月14日下午3点（休息时间除外）。

八、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

九、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

十、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.须整包进行投标，试剂项目不得有缺项；4.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年3月7日

附件：功能要求及技术参数

# 标段十八 颅内压监护仪及配套耗材

一、耗材技术参数及功能要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（人份） | 合价 | 产地品牌 | 医疗器械注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *按表格要求内容填写，不得缺项，不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

*1.探头可同时监测颅内压及颅温，为颅脑创伤重症病人提供全面的监测，为诊断和治疗提供依据。

2监测探头可随意弯折，不易折断且不影响测量精度，探头测量精度不受温度影响。探头可以轻松的置入硬脑膜外.硬膜下.脑实质及脑室中，脑室中探头在测量颅内压，颅内温度的同时做脑室引流为危重病人提供适合的监测方式。

3.探条的可将调零信息自动记录在探条内，无需记录参考数值，植入后无需调零方便临床使用。

4.探头内置记忆功能，零位信息记录在探头内，保证同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位，即插即拔，一台主机可以监测多个病人，便于及时转运病号。

5.探头植入方式应包括皮下隧道潜行（配有皮下潜行导管针），快速钻颅并配有相应器械。

6.MR安全性，探头在核磁共振成像中安全

二.设备技术参数及功能要求：

*1.双参数主机，能监测颅内压及颅温，为颅脑创伤重症病人提供全面的监测。

2.用于测量监测病人的颅内压力和波形.颅内温度通过合适的配件，也可将颅内压力和温度显示到床旁监护仪上。

3.屏幕：触屏技术，方便操作。

5.探头内置记忆芯片，零位信息和颅温颅内压数据记录在探头内，保证同一台主机在用不同已经置零探头时无需重新设置零位，即插即拔，便于实时显示及转运病号。

6.ICP数值包括：ICP波形的舒张压和收缩压，ICT数值，报警功能，探条植入时间，实时ICP波形显示，趋势模式（可以记录事件内容），历史数据模式可以储存在探条和主机内。

7.屏幕可显示平均 ICP\颅温\报警功能\导管植入时间显示。

8.提供颅内压上下限报警装置（有静音功能），零点漂移小。

9.自动零位记忆: 将探条的调零信息自动记录在探条芯片内，无需记录参考数值。

10.有与床旁监护仪连接的压力和数据输出接口。

11.通过USB与电脑连接，可实时输出颅内压和颅内温度监测数据。

12.历史回放：时间窗可调节，进行趋势回放；可对趋势里面的单独时间点放大观察，放大时间间隔可从2s到2h，历史数据:存储于探条和主机内，主机内可储存多个患者的数据；数据可通过U盘导出，保存为加密的pdf格式或者csv格式。

13.MR安全性，探头在核磁共振成像中安全

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3. 质量保证期：设备安装验收合格后≥2年。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清。

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

# 4.3 提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）