潍坊市人民医院固定式电池供电骨组织手术设备及

配套耗材项目院内公开招标公告

- 采购人：潍坊市人民医院

地  址：潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

二、项目内容：

| 项目名称 | 数量（台） | 设备最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 固定式电池供电骨组织手术设备 及配套耗材 | 2 | 1 |

三、技术参数及要求：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2023年6月5日上午9点至6月9日下午3点（节假日时间除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2023年6月2日

附件：

功能要求及技术参数

一、耗材要求：

| 序号 | 名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌锯片 | 1500元/片 |
| *不得高于同类产品山东省挂网价格。 |

二、设备技术参数及功能要求：

1.功能要求：用于胫骨截骨、股骨截骨及其它骨骼截骨，用于骨髓炎病灶截骨，畸形矫正截骨等。

2.可整机高温高压消毒，耐 135℃高温高压灭菌。

3.输出功率≥100W。

4.锯频 15000次/分。

5.使用免消毒电池设计。

6.充电器输入电压交流100V~250V，50/60HZ。

7.铝合金外壳。

8.可接装无菌锯片，耗材有挂网采购资格。

9.要求配套有同品牌、多种型号一次性无菌锯片(不锈钢20cr13、材料硬度不低于52度)。

三、其它：

1.设备配套耗材及易损配件单独报价：原装耗材单独报价。

2.投标产品品牌优势及独有先进技术单独说明。

3.质量保证期：设备安装验收合格后提供厂家质保≥2 年，终生维修；维修响应时间≤2 小时；8小时之内到达现场，维修只收配件费。

4.售后服务及付款要求：

4.1设备到场后进行外观查验，查验合格予以安装，安装完毕调试运转正常后视为验收合格，采购方付合同款30%，正常运行满6个月付合同款60%，余款10%正常运行满24个月后一次无息付清；

4.2质保期内，厂方工程师每季度来院维保设备1次，每半年进行培训1次，培训、维保记录做为货款支付要件。

4.3 提供售后服务方案。

4.4提供生产厂家售后服务承诺（需生产厂家盖章）。

5.厂家提供免费安装、培训服务，并提供维护手册、维修手册、软件备份、故障 代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

6.设备快速操作流程（纸质压膜）每台设备1张。

7.交货地点：严格按照国家相关要求的运输方式送到用户指定地点。

8.若有其他优惠请自报。